Утверждены

Советом по железнодорожному

транспорту государств -

участников Содружества,

Протокол от 30.05.2008 N 48

АВАРИЙНЫЕ КАРТОЧКИ

НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ

СНГ, ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,

ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(с изменениями и дополнениями

от 21.11.2008 и 22.05.2009;

в ред. протоколов от 14.05.2010, от 21.10.2010)

# Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Аварийные карточки разработаны Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС) по решению Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.

Порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозках их по железным дорогам устанавливается железнодорожной администрацией по согласованию с компетентными органами государства.

Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к взрыву, пожару, отравлению, облучению, заболеваниям, ожогам, обморожениям, гибели людей или животных, опасным последствиям для природной среды, а также случаи, когда в зоне аварии на железной дороге оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами.

Действия работников железнодорожного транспорта и привлеченных формирований при возникновении аварийной ситуации должны быть максимально оперативными, соответствовать характеру и масштабам аварийной ситуации и проводиться с учетом свойств грузов (пожароопасность, токсичность, коррозионность, окисляющее действие и др.), с соблюдением мер безопасности и профилактики, предусмотренных правилами перевозок опасных грузов и настоящими Аварийными карточками.

Основные формы проявления транспортной опасности грузов, а также конкретные меры предосторожности, которые должны соблюдаться при ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами, приведены в групповых или индивидуальных аварийных карточках. Групповые аварийные карточки включают опасные грузы <*> (кроме опасных грузов класса 7) с аналогичными показателями транспортной опасности, характер необходимых действий при ликвидации последствий аварийных ситуаций с которыми совпадает или различается незначительно.

--------------------------------

<*> В аварийные карточки (и указатели) включены все синонимические варианты наименования опасного груза, под которыми он поименован в действующей нормативно-технической документации.

Аварийная карточка содержит:

- номер ООН в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (Типовыми правилами), отсутствие номера ООН и классификационного шифра у ряда грузов, представленных в аварийных карточках 901 - 905, означает, что грузоотправитель должен в соответствии с требованиями правил, регламентирующих перевозки опасных грузов по железным дорогам, предоставить дополнительную информацию о грузе либо провести его надлежащую классификацию с тем, чтобы в течение переходного периода (по 31 декабря 2010 года) установить фактическую опасность груза либо классифицировать его как неопасный;

- наименования опасных грузов, на которые распространяется действие конкретной аварийной карточки (наименование опасного груза и его написание в аварийной карточке соответствует записи в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке по железным дорогам, заглавным шрифтом приведено надлежащее транспортное наименование опасного груза, строчным шрифтом приведено техническое или коммерческое (торговое) наименование опасного груза);

- основные свойства и виды опасности;

- указания по применению средств индивидуальной защиты; наряду с перечисленными средствами индивидуальной защиты, средствами нейтрализации и мерами первой помощи могут применяться и те средства, которые на территории каждого государства признаны компетентными органами и обеспечивают такую же безопасность и помощь при аварийной ситуации, как и приведенные в аварийной карточке;

- необходимые указания по действиям при аварийной ситуации:

- общего характера;

- при утечке, разливе и россыпи;

- при пожаре;

- указания по нейтрализации;

- указания по мерам первой помощи.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.6. Поиск необходимой аварийной карточки осуществляется:

по Указателю поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза (раздел 3) <*>;

--------------------------------

<*> После основного наименования, в скобках, с прописной буквы приведены синонимы, а со строчной буквы даны слова пояснения, которые могут отсутствовать в графе "наименование груза" в перевозочных документах.

по Указателю поиска Аварийной карточки по номеру ООН (раздел 4);

по Указателю поиска Аварийной карточки на взрывчатые материалы по условному номеру или номеру ООН (раздел 5).

1.7. Форма аварийной карточки и порядок ее заполнения указаны в разделе 6.

# Раздел 2. АВАРИЙНЫЕ КАРТОЧКИ

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 101

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  105   │        Взрывчатый материал        │            1.1D            │

│  106   │                                   │            1.1D            │

│  113   │                                   │            1.1D            │

│  128   │                                   │            1.1D            │

│  140   │                                   │            1.1D            │

│  148   │                                   │            1.1D            │

│  156   │                                   │            1.1D            │

│  176   │                                   │            1.1D            │

│  181   │                                   │            1.1D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из твердых, пластичных и эластичных взрывчатых веществ в виде шашек, гранул, комков, лент, листов, шнуров или порошкообразных веществ в оболочке. Токсичны при пылении в случае разрушения. Практически не растворимы в воде. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и трению. Воспламеняются от искр и открытого пламени. Температура вспышки свыше 170 °C. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, травмы, отравления оксидами углерода, азота. Опасны при вдыхании пыли и проглатывании веществ в случае разрушения изделий. Раздражают кожу и слизистые оболочки, вызывают головную боль, тошноту, желудочно-кишечные расстройства, потерю сознания. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, резиновые или хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Не ходить по рассыпанному веществу и изделиям. Организовать охрану развала (россыпей). Россыпь изделий собирать под наблюдением специалистов. Запрещается применять инструмент из черного металла. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Запрещается применять брезент, кошму, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего перенести на свежий воздух. Снять загрязненную одежду и обувь. Обеспечить покой и тепло. Загрязненные участки кожи обработать ватными тампонами, смоченными спиртом, и промывать большим количеством воды с мылом. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка. При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептическую повязку на раневые или ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 102

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 501 | Взрывчатый материал | 1.5D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из пластичного водоэмульсионного взрывчатого вещества, находящегося в оболочке, практически не растворимого в воде. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Горят без доступа воздуха. Взрыв маловероятен. Нечувствительны к механическим воздействиям. Возгорание возможно при наличии сильного источника огня. Температура вспышки 200 °C. Радиус опасной зоны 100 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны травмы, ожоги, отравления оксидами азота. При попадании вещества на открытые участки кожи возникает слабое раздражение. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки.

При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны в радиусе 100 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Разбросанные изделия и россыпи собрать в чистые бумажные или полиэтиленовые пакеты. Поврежденные упаковки с изделиями и собранные россыпи накрыть мокрым брезентом. Складировать на расстоянии не менее 100 м от зданий и сооружений. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. Очаги возгорания и груз тушить водой, пенными, углекислотными огнетушителями. Запрещается применять брезент, кошму, песок. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего перенести на свежий воздух. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Наложить асептическую повязку на ожоговые поверхности. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 103

┌────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза        │   Классификационный шифр    │

│ номер  │                                  │                             │

├────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│  228   │       Взрывчатый материал        │            1.2G             │

│  232   │                                  │            1.2G             │

│  233   │                                  │            1.2G             │

└────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие взрывчатые твердые или пастообразные вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха, в воде не растворяются. Нетоксичны. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасность взрыва массой. Радиус опасной зоны 800 м. Возможен неориентированный разлет изделий. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий дыхательный аппарат, противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Оповестить об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий местные органы власти. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 104

┌────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза        │   Классификационный шифр    │

│ номер  │                                  │                             │

├────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│  104   │       Взрывчатый материал        │            1.1G             │

│  108   │                                  │            1.1D             │

│  109   │                                  │            1.1B             │

│  112   │                                  │            1.1B             │

│  164   │                                  │            1.1B             │

└────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Взрываются массой. Чувствительны к удару и открытому пламени. Радиус опасной зоны 500 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги и отравления парами ртути, аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление парами ртути и аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно- кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головная боль, головокружение, боли в конечностях и в области тройничного нерва, боль в животе, желудочные расстройства, возможны невроз, потеря сознания, со стороны верхних дыхательных путей - катаральные явления, судороги, подъем артериального давления, повышение температуры. Анемия. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - респиратор РУ-6М с фильтрующим патроном Г, фильтрующий противогаз марки Г, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности, не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии массированного пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При загрязнении кожных покровов промыть большим количеством воды. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 105

┌────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза        │   Классификационный шифр    │

│ номер  │                                  │                             │

├────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│  217   │       Взрывчатый материал        │            1.2D             │

│  230   │                                  │            1.2C             │

└────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Горят без доступа воздуха. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. При взрыве возможно разбрасывание. Опасность взрыва массой исключена. Чувствительны к удару, открытому пламени. Радиус опасной зоны 300 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные раны, термохимические ожоги, отравления мелкодисперсным аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головные боли, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, свинцовая кайма по краю десен, подъем артериального давления. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор типа РУ-6ОМ с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 106

┌────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза        │   Классификационный шифр    │

│ номер  │                                  │                             │

├────────┼──────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│  309   │       Взрывчатый материал        │            1.3G             │

│  310   │                                  │            1.3G             │

│  322   │                                  │            1.3G             │

│  325   │                                  │            1.3G             │

└────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в оболочки. Горят без доступа воздуха. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. При горении выделяют большое количество тепла. Воспламенение одного изделия вызывает последовательное воспламенение рядом расположенных изделий. Возможно разбрасывание. Опасность взрыва массой исключена. Чувствительны к удару и открытому пламени. Радиус опасной зоны 150 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления аэрозолем свинца, оксидами углерода. Отравление аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При этом наблюдаются головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, свинцовая кайма по краю десен, подъем артериального давления. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности не контактирующие с грузом очаги возгорания тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 107

┌─────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Условный │        Наименование груза         │  Классификационный шифр   │

│  номер  │                                   │                           │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│   101   │        Взрывчатый материал        │           1.1D            │

│   122   │                                   │           1.1C            │

│   129   │                                   │           1.1C            │

│   133   │                                   │           1.1D            │

│   149   │                                   │           1.1D            │

└─────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые взрывчатые материалы, изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в оболочке. Горят без доступа воздуха. При воздействии на опасные грузы номеров 101, 133 воды происходит вымывание составной части и снижение пожаро- и взрывоопасности. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению) и открытому пламени. Горение сопровождается взрывом и образованием осколков. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, сероводородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному взрывчатому материалу и изделиям. Организовать охрану развала (россыпи). Россыпь собирать, складывать и вывозить под наблюдением специалистов. Запрещается применять инструмент из черного металла. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 108

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│         Наименование груза        │   Классификационный шифр   │

│  номер │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   234  │         Взрывчатый материал       │            1.2C            │

│   236  │                                   │            1.2C            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Горят без доступа воздуха. Практически нерастворимы в воде. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Горение протекает интенсивно. Возможны взрывы с разбросом горящего взрывчатого материала, осколков оболочки и неориентированное перемещение изделий в пространстве. Опасность взрыва в массе исключена. Радиус опасной зоны 700 м. Способны взрываться под действием взрыва других объектов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (оксидами азота, угарным газом, хлористым водородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ-12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 700 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве с последующим взрывом. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или ручную повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 109

┌─────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│Условный │        Наименование груза         │  Классификационный шифр   │

│  номер  │                                   │                           │

├─────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│   302   │        Взрывчатый материал        │           1.3C            │

│   305   │                                   │           1.3C            │

│   307   │                                   │           1.3C            │

│   308   │                                   │           1.3C            │

│   328   │                                   │           1.3C            │

│   330   │                                   │           1.3C            │

└─────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия из твердого монолитного взрывчатого вещества; изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. С водой не реагируют. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. При горении возможны разрывы оболочки с образованием осколков и неориентированное перемещение изделий в пространстве. Опасность взрыва и разбрасывания незначительная. Радиус опасной зоны 300 м. Способны взрываться под действием взрыва других объектов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (хлористым водородом, оксидами азота, угарным газом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 110

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  403   │       Взрывчатый материал         │            1.4G            │

│  439   │                                   │            1.4C            │

│  446   │                                   │            1.4S            │

│  450   │                                   │            1.4S            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке; изделия из взрывчатого вещества без оболочки. Горят без доступа воздуха. С водой не реагируют. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям, открытому пламени. Опасность взрыва маловероятна. Действие взрыва ограничивается упаковкой. Радиус опасной зоны 150 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для человека. Возможны травмы, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, сероводородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному взрывчатому материалу и изделиям. Организовать охрану россыпи. Россыпь собирать, складировать и вывозить под наблюдением специалиста. Запрещается применять инструмент из черного металла. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 111

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  118   │       Взрывчатый материал         │            1.1D            │

│  132   │                                   │            1.1D            │

│  134   │                                   │            1.1D            │

│  142   │                                   │            1.1D            │

│  144   │                                   │            1.1D            │

│  155   │                                   │            1.1D            │

│  167   │                                   │            1.1D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде порошка, гранул, пластин (чешуек), шашек. Без запаха. Нерастворимы в воде, нелетучи, тяжелее воды. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре (более 170 °C). Легко воспламеняются от искр и пламени. При смешении со щелочью происходит разогрев с последующим воспламенением. Горение веществ может перейти во взрыв. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Токсичные вещества. Опасны при вдыхании, ядовиты при приеме внутрь. Способны проникать через кожные покровы. При острых отравлениях - головная боль, слабость, сердцебиение, желудочно-кишечные расстройства, раздражение слизистых оболочек, верхних дыхательных путей. При попадании в легкие - расшире- ние кровеносных сосудов и падение кровяного давления. Вызывают дерматиты, экземы, крапивницу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани. При россыпи - респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварий. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 112

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  115   │       Взрывчатый материал         │            1.1D            │

│  119   │                                   │            1.1D            │

│  126   │                                   │            1.1D            │

│  130   │                                   │            1.1D            │

│  141   │                                   │            1.1D            │

│  143   │                                   │            1.1D            │

│  154   │                                   │            1.1D            │

│  168   │                                   │            1.1D            │

│  182   │                                   │            1.1D            │

│  199   │                                   │              -             │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде порошка, гранул, пластин (чешуек), шашек, брикетов, шнуров, шлангов. Без запаха. Не растворимы в воде. Тяжелее воды. Нелетучи. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре (более 70 °C). При смешении со щелочью происходит разогрев с последующем воспламенением. Горение переходит во взрыв. Взрываются массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Токсичные вещества. Опасны при вдыхании, ядовиты при приеме внутрь. Способны проникать через кожные покровы. При острых отравлениях - слабость, головокружение, тошнота, ощущение сухости во рту, жажда, рвота, сердцебиение, синюшность кожных покровов. Вызывают дерматиты, экзему, крапивницу. Отмечаются расстройства вегетативной нервной системы, иногда расстройства сна. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани. При сборе россыпей - респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При утечке и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 113

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 121 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Подвижная или маслянистая жидкость от светло- желтого до темно-желтого и от красного до темно- красного цвета со специфическим запахом. В воде не растворяется. Тяжелее воды, малолетучая. Пары тяжелее воздуха. Разлагается растворами щелочей. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасна. Взрывается при нагревании более 140 °C. Чувствителен к удару, трению. Горение переходит во взрыв. При взаимодействии с концентрированными щелочами воспламеняется. Взрывается массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасна для жизни человека. Возможны отравления оксидами углерода, азота, травмы, ушибы, контузии, ожоги. Высокотоксична. Поражает внутренние органы, нервнососудистую систему, вызывает дерматиты. Основной путь отравления - проникновение через кожные покровы. При отравлениях - затруднение дыхания, судороги. Пары раздражают слизистые оболочки глаз. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Костюм хлопчатобумажный, резиновые сапоги, толстые резиновые перчатки, противогаз марки БКФ. При отсутствии противогазов использовать (при разливах) респиратор типа "Лепесток", ватно-марлевые повязки. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Оказать помощь пострадавшим. В зону аварии входить в защитной одежде при отсутствии пламени. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии, восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При разливе | Прекратить движение автотранспорта, поездов и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Небольшие участки разливов обработать 2%-ным р-ром соды и водой. Под руководством специалиста разлитое вещество собрать алюминиевым ведром в алюминиевые емкости и залить водой. Собранные розливы удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место загорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, разливов опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 114

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 103 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде порошка, гранул, патронов. Растворимо в воде. При нагревании выделяет ядовитые газы. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Трудновоспламенимо, медленно горит. Горение может перейти в детонацию и взрыв. Взрывается массой. Разлагается при температуре 170 °C. Чувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны отравления оксидами азота, углерода, травмы, ушибы, ожоги, контузии. Опасно при вдыхании, при проглатывании, попадании на кожу, глаза и слизистые. Вызывает покраснение, жжение, болезненность кожи (через поврежденные участки кожи). При проникновении в организм человека - появление головокружения, сонливость, боли в животе. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То. Резиновые сапоги, перчатки, фильтрующие противогазы марок В, М.

При уборке россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Держаться с наветренной стороны. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Россыпи собрать в бумажные или тканевые мешки под руководством специалистов. Поврежденные упаковки и собранные россыпи удалить на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦГСЭН. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 115

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 507 | Взрывчатый материал | 1.5D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде гранул, патронов. Растворимо в воде. Нелетучее. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Трудновоспламенимо. Малочувствительно к механическим воздействиям (удару, трению). Разлагается при температуре 170 °C. В сухом виде горение может переходить во взрыв. Химическое разложение при загрязнении горючими примесями приводит к пожару и взрыву. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны травмы, ушибы, ожоги, контузии, отравления продуктами горения (оксидами углерода и азота). Опасно при вдыхании, попадании внутрь, на кожу, глаза и слизистые: покраснение кожных покровов, боль в глазах, першение в горле, кашель, боли в животе, рвота, понос. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - защитный костюм типа То, резиновые сапоги, перчатки. Фильтрующие противогазы марок В, М.

При сборе россыпей - респиратор типа "Лепесток", "Астра-2" или ватно-марлевая повязка, хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить только в защитной спецодежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Россыпи собрать алюминиевым совком в бумажные мешки под руководством специалиста. Поврежденные упаковки и собранные россыпи накрыть брезентом и полить водой. Россыпи в вагон не возвращать. Собранные россыпи и поврежденные упаковки удалить на расстояние 100 м от зданий и сооружений. Организовать охрану россыпи. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 116

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 137 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Суспензия белого цвета с массовой долей воды не менее 25%. Не растворима в воде. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | С массовой долей не менее 25% воды пожаро- и взрывобезопасна. В сухом виде пожаро- и взрывоопасна. Чувствительна к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасна для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, контузии, ушибы, отравления оксидами азота, углерода. Токсичное вещество. Опасно при попадании внутрь организма. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе - защитная одежда, сапоги резиновые, перчатки, защитные очки, респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитная одежда типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Оказать помощь пострадавшим. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Место разлива поливать водой. Организовать охрану разлива. Под руководством специалиста разлив и поврежденные упаковки собрать в алюминиевые емкости и залить водой, удалив их на расстояние не менее 100 м от зданий и сооружений. Сообщить в ЦГСЭН. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 117

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 125 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде порошка. В воде малорастворимо. Тяжелее воды. Нелетучее. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям (ударам, трению) и открытому пламени. Температура вспышки 160 - 180 °C. Радиус опасной зоны 1000 м. Взрывается массой. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, контузии, отравления оксидами углерода, азота. Токсичное вещество. Опасно при попадании внутрь организма. Вызывает расстройство нервной системы, нарушение сна. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При сборе россыпи - резиновые перчатки и сапоги. Костюм из пыленепроницаемой ткани, респиратор типа "Лепесток" или ватно-марлевая повязка. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. В зону аварии входить в защитной спецодежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Организовать охрану места аварии. Оказать помощь пострадавшим. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить все источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Поврежденные упаковки закрыть мокрым брезентом. Под руководством специалиста собрать россыпи в бумажные или тканевые мешки и отнести на расстояние 100 м от зданий и сооружений. Россыпи в вагон не возвращать. Сообщить в ЦГСЭН. Организовать охрану россыпи. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой. Не применять песок, кошму, брезент. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При отравлениях свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 118

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 458 | Взрывчатый материал | 1.4S |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества в виде гранул, без запаха. Могут гореть без доступа воздуха. Мало растворимы в воде. Нелетучи до 200 °C. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Действие взрыва ограничивается упаковкой. К механическим воздействиям малочувствительны. Температура воспламенения 350 - 400 °C. Горение во взрыв массой не переходит. Радиус опасной зоны 100 м. |
| Опасность для человека | Опасны для человека. При горении возможны термические ожоги, отравление газообразными продуктами (оксидами азота, серы и углерода). При попадании внутрь организма поражаются нервно- сосудистая система, внутренние органы. При отравлениях - затруднение дыхания, судороги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - ватно-марлевые повязки, респиратор типа "Лепесток", костюм из пыленепроницаемой ткани, хлопчатобумажные и резиновые перчатки.

При пожаре и ликвидации его последствий - защитный костюм типа То, защитные очки, респиратор типа Ф-62, У-2К, "Астра-2", "Лепесток-200" или фильтрующий противогаз марки М.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не ходить по рассыпанному продукту. Организовать охрану россыпи. Рассыпанный продукт собрать для уничтожения под наблюдением специалиста, в упаковку не возвращать. Соблюдать меры пожарной безопасности с использованием средств индивидуальной защиты. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания с внешней стороны вагона применять воду, пену, огнетушители любого типа. Предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 119

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  159   │        Взрывчатый материал        │            1.1L            │

│  180   │                                   │            1.1D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Порошкообразные взрывчатые вещества. Не растворимы в воде. Тяжелее воды. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Взрываются массой. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому огню. Радиус опасной зоны 500 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления мелкодисперсным аэрозолем свинца, оксидами углерода, азота. Отравление аэрозолем свинца вызывает изменения со стороны кроветворной, нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, печени. При попадании на кожу и слизистые раздражает их и приводит к гнойничковым болезням кожи, дерматитам, воспалению слизистой глаз. При проглатывании вызывает головную боль, потливость, головокружение, повышение температуры, резкое похудение. При вдыхании аэрозоля свинца наблюдается свинцовая кайма по краю десен, головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, ухудшение памяти, эпилептические припадки, потеря сознания, резкие боли в животе, подъем артериального давления. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и перчатки типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов рассыпанный порошок не трогать и не принимать никаких действий по его сбору и уничтожению. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При загрязнении кожных покровов веществом промыть большим количеством воды. При проглатывании - обильное промывание желудка водой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 120

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  301   │       Взрывчатый материал         │            1.3G            │

│  304   │                                   │            1.3C            │

│  320   │                                   │            1.3C            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Порошкообразные взрывчатые вещества. Мало растворимы в воде. Тяжелее воды. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям и открытому огню. Воспламеняются при температуре выше 150 °C. Горят с большой скоростью. Опасность взрыва массой исключена. Опасность взрыва и разбрасывания незначительна. Радиус опасной зоны 150 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления продуктами взрыва (по нитрофенолу). При попадании на кожу хорошо в нее всасываются, вызывая гнойничковые заболевания кожи, дерматиты, экземы, поражения ногтей. При попадании внутрь наблюдается резкое похудание, головная боль, головокружение, катаракта. При вдыхании паров мучает повышенная жажда, головная боль, наблюдаются желтушность склеры, везикулярный дерматит (особенно ранимы подмышечные и паховые области). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших людей из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Горючие вещества удалить от рассыпанного вещества. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов рассыпанное вещество не трогать и не принимать никаких действий по его сбору и уничтожению. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. При загрязнении кожных покровов веществом промыть большим количеством воды. При проглатывании - обильное промывание желудка водой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 121

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  401   │       Взрывчатый материал         │            1.4D            │

│  402   │                                   │            1.4S            │

│  406   │                                   │            1.4C            │

│  407   │                                   │            1.4G            │

│  409   │                                   │            1.4D            │

│  410   │                                   │            1.4S            │

│  413   │                                   │            1.4S            │

│  416   │                                   │            1.4B            │

│  419   │                                   │            1.4B            │

│  420   │                                   │            1.4S            │

│  422   │                                   │            1.4S            │

│  425   │                                   │            1.4C            │

│  429   │                                   │            1.4G            │

│  433   │                                   │            1.4S            │

│  440   │                                   │            1.4S            │

│  444   │                                   │            1.4D            │

│  445   │                                   │            1.4S            │

│  447   │                                   │            1.4S            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, запрессованные в металлические и пластмассовые оболочки. Взрывчатые вещества с водой не взаимодействуют. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям и открытому пламени. Опасность взрыва массой исключена. Действие взрыва в значительной мере ограничивается упаковкой. Радиус опасной зоны 50 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для человека. Возможны осколочные ранения, термохимические ожоги, отравления оксидами углерода, азота, аэрозолем свинца. При попадании внутрь возникают головная боль, головокружение, повышение температуры. При вдыхании аэрозоля свинца наблюдается головная боль, головокружение, боли в животе, подъем артериального давления, потеря сознания. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - респиратор РУ-60М с фильтрующим патроном, фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, термостойкая специальная одежда, обувь и рукавицы типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 50 м. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить в защитной одежде. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Горючие вещества удалить от рассыпанных изделий. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов развал (россыпь) не трогать и не принимать никаких действий по сбору и уничтожению. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов, россыпей опасного груза на открытой поверхности тушить любыми средствами пожаротушения с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы прекратить. Покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раны и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 122

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 254 | Взрывчатый материал | 1.2G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха. Практически нерастворимы в воде. Имеют дополнительную опасность: при разрушении возможен контакт с материалом, относящимся к группе Г радиационной опасности по НРБ 76/87 и обладающим способностью испускать альфа-бета- гамма излучение. При сохранении целостности изделия оно не представляет радиационной опасности. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаровзрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару) и лучу огня. При воспламенении возможны взрывы с разбросом горящего взрывчатого вещества, фрагментов конструкций и изделий. Способны взрываться под воздействием взрыва других опасных грузов. Опасность взрыва массой исключена. При возникновении очагов пожара возможно образование радиоактивных аэрозолей и внешнего бета-гамма излучения. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека, возможны ожоги, травмы, отравления оксидами углерода, азота, облучение людей, радиоактивное загрязнение окружающей среды. При механическом разрушении изделий может возникнуть опасность воздействия ионизирующих излучений. Использованный материал обладает химической и радиационной токсичностью. Ранние признаки отравления: головная боль, рвота, слабость. Ослабление сердечной деятельности. Повышение температуры тела. Затруднение дыхания. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный костюм типа Пм, спецобувь типа Пм, хлопчатобумажные или резиновые перчатки.

Респираторы типа "Лепесток-200" (ШБ-1, А-ПАН), "Астра-2", РУ-60М-Г, "Снежок-КУ", промышленные противогазы марки Г с аэрозольными фильтрами.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь, распределить их по степени тяжести состояния и очередности эвакуации. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварий, ЦГСЭН. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением мер личной гигиены при постоянном радиационном контроле. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или ближайшей станции (при сходе на перегоне) в безопасное место с организацией охраны и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне, принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искр. Организовать охрану россыпи, развала. До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, глинозем, углекислоту, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Немедленно сообщить в ЦГСЭН. Провести дозиметрический контроль, установить границы радиационно опасной зоны и оградить ее предупредительными знаками радиационной опасности и знаками, запрещающими вход внутрь огражденной зоны. Ликвидацию последствий аварии производить по указанию специалистов ЦГСЭН не ранее чем через два часа после завершения пожара с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением мер личной гигиены при постоянном радиационном контроле. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечениях наложить жгут и тугую повязку, при переломах - шины. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами горения дать кислород. Провести радиационный контроль людей, пострадавших и участвовавших в ликвидации последствий пожара, силами ЦГСЭН. В случае радиоактивного загрязнения провести дезактивацию кожных покровов водой с мылом, содовым раствором, синтетическими моющими средствами типа ОП-7, порошками типа "ЭРА", "ЛОТОС". Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 123

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  414   │       Взрывчатый материал         │            1.4S            │

│  427   │                                   │            1.4G            │

│  428   │                                   │            1.4G            │

│  432   │                                   │            1.4G            │

│  437   │                                   │            1.4S            │

│  443   │                                   │            1.4G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожароопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия представляют опасность в случае воспламенения, воздействия на них внешнего взрыва. Действие взрыва ограничивается в основном упаковкой. Радиус опасной зоны 25 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда или резиновые перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 25 м, организовать оцепление опасной зоны. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение поездов на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении элементов вагона, близлежащих объектов для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 124

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│         Наименование груза        │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  303   │        Взрывчатый материал        │            1.3G            │

│  311   │                                   │            1.3G            │

│  313   │                                   │            1.3G            │

│  314   │                                   │            1.3G            │

│  317   │                                   │            1.3G            │

│  323   │                                   │            1.3G            │

│  329   │                                   │            1.3G            │

│  331   │                                   │            1.3G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие взрывчатые твердые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия не создают опасности взрыва массой. Радиус опасной зоны при взрыве до 150 м. Возможен неориентированный разлет изделий. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары. Возможно отравление продуктами сгорания, содержащими вещества типа галогеноводородов, оксидов азота, углерода, серы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 150 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 125

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 324 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Горят без доступа воздуха. В воде не растворяются. Нетоксичны. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к удару и открытому пламени. Изделия не создают опасности взрыва массой. Радиус опасной зоны 400 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения разбрасываемыми частями изделий и тары, ожоги, отравления продуктами сгорания (галогеноводородами, оксидами азота, углерода, серы). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 400 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии, устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи опасного груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 126

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 252 | Взрывчатый материал | 1.2F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе. Взрывчатые вещества в воде не растворяются. Нетоксичны. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару и открытому пламени. Характеризуются опасностью разбрасывания, но не создают опасность взрыва массой. Радиус опасной зоны от взрыва изделия 100 м. Возможен неориентированный разлет изделий. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги и осколочные ранения разлетающимися изделиями, разбрасываемыми частями изделия и тары, отравления продуктами сгорания (галогеноводородами, оксидами азота, углерода, серы). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор или противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83, защитный костюм типа То.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 100 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве и их взрывов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При разливе и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи груза. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители, воду и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 127

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  412   │       Взрывчатый материал         │            1.4G            │

│  455   │                                   │            1.4G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в корпусе и без корпуса. В воде не растворяются. Токсичны. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия представляют опасность в случае воспламенения или внешнего взрыва. Действие взрыва ограничивается в основном упаковкой. Радиус опасной зоны 500 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны травмы, ожоги, отравления продуктами сгорания, содержащими вещества типа щелочи, галогеноводородов. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При пожаре - изолирующий дыхательный прибор и спецодежда из кислотощелочестойкой ткани, противогаз промышленный фильтрующий ФУ-13В в соответствии с ГОСТ 12.4.121-83.

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные и резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 500 м. Организовать оцепление. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи опасного груза. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение поезда на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов, элементов вагона для ликвидации очага возгорания использовать огнетушители и другие подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона пожаротушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Водой не тушить. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее 1 ч после сгорания груза. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При ранениях наложить повязку, в случае необходимости - жгут, при переломах, вывихах - шину. При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать понюхать нашатырный спирт. При остановке сердца сделать искусственное дыхание при одновременном закрытом массаже сердца. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 128

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 333 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие в металлической оболочке твердое взрывчатое вещество и жидкий наполнитель. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Наполнитель - дымящая на воздухе жидкость от светлого до коричневого цвета, тяжелее воды. С водой бурно реагирует с выделением тепла. В случае разгерметизации изделий на поверхности изделий появляется белый налет. Изделия находятся в деревянных ящиках. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Взрыво- и пожароопасны. Изделия чувствительны к сильным механическим воздействиям (удару, трению) и открытому пламени. Взрыв массой исключен. При взрыве одного изделия возможна разгерметизация остальных изделий с образованием токсичного аэрозоля, состоящего из окиси кремния, хлористого водорода, ортотитановой кислоты, и разбросом осколков. Радиус опасной зоны 100 м. |
| Опасность для человека | При взрыве и пожаре опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ожоги. При разгерметизации изделий - раздражение слизистых оболочек дыхательных путей, отек легких, токсичные бронхиты, ожоги. При попадании наполнителя в глаза - конъюнктивиты, помутнение роговицы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью (развалом) изделий - антиэлектростатическая спецодежда, резиновые сапоги и перчатки, защитные очки любой марки, фильтрующий промышленный противогаз с коробкой марки БКФ или В. При ликвидации пожара (взрыва) - противогазы типа ГП-5, ГП-5м или ГП-4у, укомплектованные гопкалитовыми патронами.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. В зону аварии входить с применением средств индивидуальной защиты. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи (разливе) | Прекратить движение транспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. При разгерметизации изделий и утечке наполнителя изделия засыпать песком или грунтом. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. Сообщить в ЦГСЭН. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При горении близлежащих объектов и элементов вагона для тушения использовать огнетушители и подручные средства. При распространении пламени на груз или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. Вагон с грузом тушить пеной, огнетушителями. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести на свежий воздух. При кровотечении наложить жгут выше раны или тугую повязку, при переломах наложить шину. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении наполнителем пострадавшего напоить теплым молоком, тепло укрыть. Для смягчения раздражения верхних дыхательных путей необходимо вдыхать аэрозоль 0,5%-ного р-ра питьевой соды. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды. При попадании на кожу снять наполнитель сухим тампоном и смыть обильной струей воды. При попадании наполнителя на одежду немедленно снять ее и по возможности принять душ. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 129

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 179 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое сыпучее гранулированное или кристаллическое вещество белого цвета. Без запаха. Растворимо в воде. Нелетуче. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Горит без доступа воздуха. Чувствительно к удару, трению, открытому пламени. Примесь горючих веществ (загрязнение) существенно повышает чувствительность. Горение переходит во взрыв. Взрывается массой. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При пожаре и взрыве опасно для жизни человека. Возможны ожоги, контузии, травмы. Токсично. В виде пыли оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз, верхние дыхательные пути, кожу. При приеме внутрь нарушается обмен веществ и деятельность центральной нервной системы, вызывает аллергию. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - хлопчатобумажная одежда, обувь на безыскровой подошве, резиновые перчатки, респиратор типа "Лепесток", защитные очки. При пожаре - защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны, Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи, развала. Перемещение упаковок и сбор россыпи производить только под руководством специалистов. Россыпи увлажнить, накрыть увлажненным брезентом (тканью). |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. Установить место возгорания. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении близлежащих объектов, элементов вагона, небольших россыпей на открытой поверхности тушить водой, пеной, углекислотой, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона прекратить тушение и другие работы, покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку. При переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на ожоговые поверхности. При отравлении - свежий воздух, кислород. Полный покой. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 130

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 124 | Взрывчатый материал | 1.1J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ). Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. ЛВЖ - бесцветная или окрашенная, легколетучая, низкокипящая жидкость с неприятным запахом. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, заряду статического электричества, открытому пламени. Взрываются массой. ЛВЖ выделяет воспламеняющиеся пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом). При разгерметизации изделия ЛВЖ опасна при вдыхании паров. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, понижение температуры тела, замедление пульса, тошнота, першение в горле, кашель, резь в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При разливе - фильтрующий противогаз марки А.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При разливе и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Из зоны россыпи и разлива удалить посторонних людей и организовать ее охрану. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 131

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 306 | Взрывчатый материал | 1.3H |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и легковоспламеняющимся твердым веществом. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. Твердое легковоспламеняющееся вещество - легкоплавкое, воскообразное, имеет запах чеснока, с водой не реагирует и не растворяется, самовоспламеняется на воздухе, образуя белый дым. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. Взрыв сопровождается образованием осколков и разбрасыванием горящих кусков легковоспламеняющегося вещества. Радиус опасной зоны 600 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, фосфорным ангидридом). Легковоспламеняющееся вещество опасно при вдыхании, попадании внутрь, на коже воспламеняется, вызывая сильные ожоги. Пары сильно раздражают кожу и слизистые. Боли в животе, рвота, понос, вздутие живота, головокружение, учащенный пульс, боли в области сердца. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - изолирующий противогаз. Защитный костюм типа ЯтТо. Резиновые сапоги, перчатки из поливинилхлорида.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Держаться с наветренной стороны. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Россыпь периодически поливать водой. Из зоны россыпи удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Сообщить в ЦГСЭН. В зоне россыпи возможно самовозгорание вещества. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементов вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. При остром отравлении провести промывание желудка 0,2%-ным р-ром марганцовокислого калия или 1%-ным р-ром медного купороса до исчезновения чесночного запаха в промывных водах. При попадании на кожу промыть пораженное место большим количеством воды и обработать 0,2%-ным р-ром марганцевокислого калия. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 132

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 203 | Взрывчатый материал | 1.2L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердым взрывчатым веществом и твердым веществом, выделяющим легковоспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре или взрыве одного изделия возможна разгерметизация остальных изделий. При контакте с водой выделяются самовоспламеняющиеся на воздухе ядовитые газы. Радиус опасной зоны 200 м. В присутствии воды возможны взрывы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота и фосфора, фосфинами). При вдыхании вызывают кашель, слезотечение, отек легких, потерю сознания. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки Е, защитный костюм типа ТоЯт, резиновые сапоги, перчатки.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия и рассыпанный материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять порошковые средства ПС-1, ПС-2, сухой песок, землю. Не использовать воду и химические огнетушители! При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород, вызвать рвоту, промыть желудок большим количеством воды, смыть остатки вещества с кожи и слизистых. Глаза промыть 2%-ным р-ром борной кислоты. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 133

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│         Наименование груза        │   Классификационный шифр   │

│  номер │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   107  │         Взрывчатый материал       │            1.1D            │

│   114  │                                   │            1.1D            │

│   123  │                                   │            1.1D            │

│   145  │                                   │            1.1F            │

│   161  │                                   │            1.1D            │

│   165  │                                   │            1.1F            │

│   166  │                                   │            1.1D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами, которые с водой не реагируют, не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, заряду статического электричества, открытому пламени. Взрываются массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 134

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│  номер │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   214  │        Взрывчатый материал        │            1.2D            │

│   219  │                                   │            1.2D            │

│   223  │                                   │            1.2F            │

│   229  │                                   │            1.2F            │

│   251  │                                   │            1.2E            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, осколочные ранения, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 135

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│  номер │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   316  │        Взрывчатый материал        │            1.3G            │

│   319  │                                   │            1.3G            │

│   332  │                                   │            1.3C            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре возможно горение изделий (разгораясь друг за другом) с выделением значительного количества тепловой энергии, незначительным эффектом взрыва и разбрасыванием горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 136

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   405  │        Взрывчатый материал        │            1.4G            │

│   430  │                                   │            1.4G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, состоящие из металлического корпуса с твердыми взрывчатыми веществами. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), повышенной температуре, открытому пламени. При пожаре опасность взрыва маловероятна. Радиус опасной зоны 100 м. Взрыв массой исключен. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре опасны для человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. Не курить. Соблюдать правила пожарной безопасности. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия и рассыпанный материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 137

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 163 | Взрывчатый материал | 1.1L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные или жидкие взрывчатые вещества. С водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки жидкого наполнителя +220 °C. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. При пожаре и нарушении целостности изделий возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 ч. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Опасен при вдыхании паров, ядовит при попадании внутрь. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затруднение дыхания, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно-кишечные расстройства. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре и ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-4У, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То.

При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - противогаз марки БКФ.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ, РОССЫПИ, РАЗЛИВЕ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Срочно удалить всех людей из зоны россыпи (развала). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 138

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 216 | Взрывчатый материал | 1.2L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожароопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. При пожаре возможен взрыв отдельных изделий, сопровождающийся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий, а также возможен разброс элементов изделия, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 500 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, ГП-4У, ГП-5М с гопкалитовым патроном, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Немедленно покинуть опасную зону. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагона со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять все меры для предотвращения распространения огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении взрывчатого материала или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны возможного разброса изделий специалистами. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 139

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│  номер │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│   110  │        Взрывчатый материал        │            1.1F            │

│   116  │                                   │            1.1E            │

│   120  │                                   │            1.1F            │

│   138  │                                   │            1.1F            │

│   162  │                                   │            1.1D            │

│   170  │                                   │            1.1E            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые и пастообразные взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества нерастворимы в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к нагреву, механическим воздействиям и открытому пламени. Горение переходит во взрыв с образованием большого количества осколков конструкций и ударной волны. Изделия способны взрываться массой. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий и их фрагментов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве опасны для жизни человека. Возможны термические ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий под руководством специалиста - антиэлектростатическая спецодежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, респиратор марки РПГ-67А, резиновые перчатки, сапоги.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Оповестить местные органы власти о возможной опасности разлета изделий и последующего взрыва. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалиста. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении вагона с грузом или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение пожара и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 140

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  205   │       Взрывчатый материал         │            1.2F            │

│  212   │                                   │            1.2F            │

│  218   │                                   │            1.2D            │

│  220   │                                   │            1.2D            │

│  225   │                                   │            1.2F            │

│  231   │                                   │            1.2F            │

│  235   │                                   │            1.2E            │

│  237   │                                   │            1.2D            │

│  240   │                                   │            1.2G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества не растворяются в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к нагреву, механическим воздействиям и открытому пламени. Горение переходит во взрыв с образованием большого количества осколков конструкций и ударной волны. Изделия не взрываются массой, но при взрыве имеется опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможны неориентированные разлеты отдельных изделий и их фрагментов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве опасны для жизни человека. Возможны термические ожоги, ранения, контузии, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий под руководством специалиста - антиэлектростатическая спецодежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83, респиратор марки РПГ-67А, резиновые перчатки, сапоги.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Оповестить об опасности разлета и последующего взрыва изделий местные органы власти. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить только по указанию специалиста. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах, элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 141

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  417   │       Взрывчатый материал         │            1.4S            │

│  426   │                                   │            1.4G            │

│  435   │                                   │            1.4D            │

│  451   │                                   │            1.4F            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые не растворимы в воде, реагируют с кислотой и щелочью. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к открытому пламени и удару. При нагревании возможно воспламенение с большим выделением тепла. При пожаре радиус опасной зоны до 50 м. Горение во взрыв массой не переходит. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для человека. Возможны термические ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота), контузии, ранения. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая специальная одежда и обувь, респиратор типа "Лепесток".

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны и обеспечить ее оцепление. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи. До прибытия специалистов изделия не трогать и не передвигать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах, элементах вагона применять воду, пену, пользоваться огнетушителями, предотвратить распространение огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение пожара и прочие работы прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных средств). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 142

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 312 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, представляющие собой металлические конструкции, содержащие самовоспламеняющуюся вязкую жидкость (наполнитель), реагирующую с воздухом и водой, кислотой, щелочью с выделением большого количества тепла. В случае разгерметизации изделий на их поверхности появляется серый налет. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к открытому пламени. При взрыве единичного изделия возможна разгерметизация остальных с образованием самовоспламеняющихся паров и разбросом фрагментов смеси в радиусе 50 - 70 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрыве опасны для жизни человека. Возможны сильные ожоги, отравления продуктами горения (триэтилалюминием, оксидами алюминия). При разгерметизации изделий опасность для человека представляет наполнитель. Пары наполнителя опасны при вдыхании. Возможен смертельный исход. Наполнитель на коже воспламеняется и вызывает сильные ожоги. Выделяются триэтилалюминий и оксиды алюминия, вызывающие сильные отравления. Шлаки безопасны для окружающей среды. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разгерметизации изделия, пожаре, взрыве и ликвидации последствий аварии - защитные очки любой марки, защитный костюм типа То, изолирующий противогаз.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение транспорта в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 70 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать скорую медицинскую помощь, пожарные подразделения, специалистов по грузу и ликвидации аварии. В опасную зону входить только в защитной одежде и противогазе. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ (РАЗЛИВЕ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. При разгерметизации изделия и утечке наполнителя изделия засыпать песком или грунтом с последующим их удалением и уничтожением под руководством специалистов. Нейтрализацию местности не производить (шлаки безвредны). Неповрежденные изделия уложить в упаковку и закрепить. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на элементах вагона сбить пламя песком или порошковым огнетушителем. Запрещается использовать воду, другие типы огнетушителей. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах применять воду, пену, огнетушители. Не допускать посторонних в опасную зону. При распространении пламени на груз прекратить пожаротушение и немедленно покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Организовать охрану места пожара. В опасную зону входить только в средствах индивидуальной защиты. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вынести с места аварии. При попадании наполнителя на кожу образуются сильные, долго не заживающие ожоги. Горящие на одежде и коже частицы наполнителя гасить, прекратив доступ воздуха (накрыть кошмой, брезентом). Протереть кожу в местах контакта с наполнителем бензином, керосином или этиловым спиртом с дальнейшим промыванием водой с мылом. Обеспечить приток свежего воздуха, покой, тепло, чистую одежду. На место ожога наложить повязку с синтомициновой эмульсией. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 143

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  102   │       Взрывчатый материал         │            1.1B            │

│  117   │                                   │            1.1B            │

│  157   │                                   │            1.1D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Горение переходит во взрыв с образованием осколков и ударной волны. Способны взрываться массой с образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 800 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять пену, воду, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечениях наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 144

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  201   │       Взрывчатый материал         │            1.2B            │

│  202   │                                   │            1.2D            │

│  209   │                                   │            1.2B            │

│  211   │                                   │            1.2G            │

│  222   │                                   │            1.2D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества и пороха. Взрывчатые вещества и пороха с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. При горении возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разлетом осколков и разбрасыванием других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ (РОССЫПИ) | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 145

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  418   │       Взрывчатый материал         │            1.4D            │

│  438   │                                   │            1.4G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. При горении выделяется большое количество тепла, возможны единичные взрывы. Радиус опасной зоны 100 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления продуктами горения (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Сбор россыпи (развала) производить под руководством специалистов. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту и порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделий. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При потере сознания обеспечить приток свежего воздуха и дать нашатырный спирт. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 146

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 151 | Взрывчатый материал | 1.1D |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени, повышенной температуре и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии, удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования, тепла. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану развала (россыпи). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 147

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 318 | Взрывчатый материал | 1.3C |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые могут реагировать с водой, усиливая эффект сгорания с выделением большого количества тепла. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Горение изделий может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83.

При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источник открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих к вагону объектах и элементах вагона применять распыленную воду, пену, порошковый огнетушитель, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 148

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 173 | Взрывчатый материал | 1.1J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пастообразные и жидкие взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и повышенной температуре. Способны взрываться массой. Возможно неориентированное перемещение в пространстве. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Пастообразные и жидкие взрывчатые вещества образуют с воздухом взрывчатые смеси. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделий пастообразные и жидкие взрывчатые вещества и их пары вызывают раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, резь в глазах, головокружение, слабость, расстройство координации движений, понижение температуры тела, тошноту, чувство опьянения. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То. При разгерметизации - фильтрующий противогаз марки А, БКФ, хлопчатобумажная одежда, резиновые сапоги и перчатки.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и последующего взрыва изделий. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану россыпи (развала). При разгерметизации изделий места, на которые попали пастообразные и жидкие взрывчатые вещества, посыпать песком или опилками и собрать в тару без применения искрообразующего инструмента. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, песок, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 149

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  226   │       Взрывчатый материал         │            1.2D            │

│  253   │                                   │            1.2D            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в стеклянной или керамической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Температура вспышки взрывчатого вещества 230 °C. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Не взрываются массой, но при взрыве имеется опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 800 м. |

| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные или резиновые перчатки, обувь на безыскровой подошве. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы ГП-5М, ГП-4У с гопкалитовым патроном, марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по ликвидации аварии и воинские подразделения. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Удалить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место, установить место возгорания. При возникновении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона предотвратить распространение огня на груз. При тушении применять воду, пену, огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом тушение и другие работы прекратить. Немедленно покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после прекращения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 151

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  172   │       Взрывчатый материал         │            1.1F            │

│  174   │                                   │            1.1F            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные и жидкие взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием осколков и ударной волны. При нарушении целостности корпуса возможен разброс элементов с взрывчатым веществом, которые могут самопроизвольно взрываться в течение 100 часов. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможно неориентированное перемещение изделий в пространстве с последующим взрывом на местности. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При повреждении изделий и разгерметизации их элементов опасность представляет жидкий наполнитель. Попадание внутрь организма жидкого наполнителя, вдыхание его паров вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи. Признаки отравления: затрудненное дыхание, судороги в конечностях, головная боль, тошнота, желудочно- кишечные расстройства. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда, резиновые перчатки, резиновый фартук, обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитным костюмом типа То. При повреждении изделий и разгерметизации их элементов - фильтрующий противогаз марок А, БКФ, хлопчатобумажная одежда, резиновые сапоги, перчатки, фартук.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, его уничтожению (инженерные войска) и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и возможности последующего взрыва изделий на местности. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы производить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале, россыпи и разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. При разгерметизации изделий жидкие взрывчатые вещества убрать ветошью методом смачивания. Ветошь поместить в закрытую алюминиевую посуду. Место обработать 2%-ным водным р-ром соды. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Из зоны россыпи срочно удалить людей на расстояние 1000 м. Организовать охрану россыпи (разлива). |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания в составе. При возгорании наружных элементов вагонов со взрывчатым материалом или соседних вагонов принять меры для предотвращения распространения огня на груз. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона с грузом прекратить движение в опасной зоне и тушение пожара. Немедленно покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и проведения обследования зоны разброса изделий специалистами. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать увлажненный кислород. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка содовым раствором. Загрязненные участки кожи промыть водой с мылом. Глаза промыть холодной водой в течение 10 мин. Закапать 0,5%-ный р-р дикаина или 0,1%-ный р-р новокаина. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 152

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  127   │       Взрывчатый материал         │            1.1D            │

│  131   │                                   │            1.1D            │

│  153   │                                   │            1.1F            │

│  158   │                                   │            1.1F            │

│  171   │                                   │            1.1D            │

│  175   │                                   │            1.1E            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют, в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и только после обследования зоны разброса специалистами. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 153

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  408   │        Взрывчатый материал        │            1.4S            │

│  411   │                                   │            1.4G            │

│  415   │                                   │            1.4G            │

│  421   │                                   │            1.4B            │

│  424   │                                   │            1.4C            │

│  431   │                                   │            1.4S            │

│  441   │                                   │            1.4B            │

│  448   │                                   │            1.4F            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 100 м. |
| Опасность для человека | При пожаре опасны для человека. Возможны поражения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 154

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 321 | Взрывчатый материал | 1.3L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество и легковоспламеняющуюся жидкость. Твердое взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Легковоспламеняющаяся жидкость воспламеняется от контакта с воздухом, водой, щелочами и кислотами. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Взрыв массой исключен. Горение изделий может сопровождаться взрывом с разбрасыванием изделий и их фрагментов. При разбрасывании изделий в результате нарушения их герметичности возможны вторичные очаги пожаров при контакте легковоспламеняющейся жидкости с воздухом. Легковоспламеняющаяся жидкость способна после тушения возгораться вновь. Радиус опасной зоны 500 м. |
| Опасность для человека | При разгерметизации изделий, горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 500 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти об опасности разлета и последующем взрыве изделий и пожаре. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале, россыпи и утечке | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи (развала). |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители, песок. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Тушение легковоспламеняющейся жидкости производить только порошком СИ-2, сухим песком, кошмой, фреоновыми огнетушителями. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 155

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 239 | Взрывчатый материал | 1.2G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое взрывчатое вещество в виде гранул от светло-желтого до коричневого цвета. Химически стойкое. С водой не реагирует и не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям (удару, трению) и пламени. До температуры 220 °C термически устойчиво. При механических воздействиях возможно загорание и переход горения во взрыв. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 150 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, соединениями хлора с водородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с россыпью взрывчатого материала - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 150 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Не курить. Соблюдать правила пожарной безопасности. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Сообщить в ЦГСЭН. До прибытия специалистов взрывчатый материал не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах, вывихах - шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлениях дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 156

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 213 | Взрывчатый материал | 1.2G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, а также рулоны и лепестки стеклоткани, пропитанные составами с красным фосфором и антраценом. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Горение изделий может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 300 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий с последующим поражающим действием. При разгерметизации возможно самовозгорание. |
| Опасность для человека | При разгерметизации, горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, соединениями красного фосфора и антрацена). При разгерметизации опасны при вдыхании, попадании на слизистые. Вызывают кашель, насморк, слезотечение, першение в горле. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующие противогазы марок БКФ, Е, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Произвести оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении вагона с грузом или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Оповестить местные органы власти об опасности разлета отдельных изделий на расстояние до 10 км с последующим поражающим действием. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать необходимое количество кислорода. При отравлении пылью красного фосфора необходимо неоднократное промывание желудка 1%-ным р-ром марганцовокислого калия или 0,2%-ным р-ром бикарбоната натрия, не давать молоко и жиры. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 157

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 250 | Взрывчатый материал | 1.2J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (керосин). Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют, горят без доступа воздуха, в воде не горят. Керосин - бесцветная жидкость с характерным запахом, легче воды; пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Горение изделия может привести к взрыву и разбрасыванию горящих элементов. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м. При разгерметизации изделий выделяются пары керосина, способные воспламеняться от искры. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). Пары керосина при вдыхании вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, слабость, тошнота, кашель, зуд и покраснение кожи. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При разливе и при ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, изолирующий противогаз, защитный костюм типа ТоНл.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Произвести оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить только по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале, россыпи и разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану россыпи (развала). Не курить. Разлившийся керосин засыпать песком, землей, использовать распыленную воду для осаждения паров. Сообщить в ЦГСЭН. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после прекращения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 159

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 263 | Взрывчатый материал | 1.2F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие небольшое количество твердого взрывчатого вещества в герметичной металлической оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует, в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), нагреву, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разбрасыванием металлических осколков и других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения. Основные токсичные продукты сгорания - оксиды углерода, азота, серы, алюминия, магния, бария, стронция, свинца. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - антиэлектростатическая хлопчатобумажная специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки А, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон на этой или близлежащей станции (при сходе на перегоне) отводится в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня и искрообразования. Из зоны россыпи (развала) удалить посторонних людей и организовать охрану. Рассыпанные изделия собрать в любую тару и накрыть. Поврежденные изделия и рассыпавшееся содержимое изделий под руководством специалиста собрать в емкость с машинным маслом, предохраняя от удара. Поврежденные упаковки с изделиями складировать на расстоянии не менее 35 м от железнодорожных путей, жилых и пожароопасных производственных и складских объектов. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место загорания. При тушении очага загорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 160

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 471 | Взрывчатый материал | 1.4S |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие небольшое количество твердого взрывчатого вещества в герметичной оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует, в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к значительным механическим воздействиям (удару), нагреву, открытому пламени. При пожаре возможны взрывы отдельных изделий, сопровождающиеся разбрасыванием металлических элементов и других изделий. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения. Основные токсичные продукты сгорания - оксиды углерода, азота, серы, алюминия, магния, бария, стронция, свинца. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - антиэлектростатическая (хлопчатобумажная) специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки А, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |

| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Организовать охрану развала (россыпи). Рассыпанные изделия собрать в любую тару и накрыть. Поврежденные изделия и рассыпавшееся содержимое изделий собрать в отдельную тару. Поврежденные упаковки с изделиями складировать на расстоянии не менее 35 м от железнодорожных путей, жилых и пожароопасных производственных и складских объектов. Работу с россыпью проводить под руководством специалиста по грузу. |
| --- | --- |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 162

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 364 | Взрывчатый материал | 1.3C |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в оболочке. Взрывчатые вещества в воде не растворяются, с водой не реагируют. Реагируют с кислотами и щелочами. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к сильному удару (прострелу), открытому пламени. Воспламенение одного изделия вызывает воспламенение рядом расположенных изделий. При горении возможны разрывы оболочки с образованием осколков и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Опасность взрыва и разбрасывания при воспламенении незначительна. Способны взрываться под действием взрыва других объектов. Радиус опасной зоны 300 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью - антиэлектростатическая (хлопчатобумажная) специальная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Из зоны аварии удалить посторонних людей и организовать ее охрану. Устранить источники открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов по грузу изделия не трогать и не перемещать. |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах или элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 164

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 264 | Взрывчатый материал | 1.2F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Горят без доступа воздуха. Температура вспышки +170 °C. В изделиях имеется баллон емкостью 350 см3, заполненный азотом под давлением 35 МПа. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к удару, открытому пламени. Воспламенение и последующее горение взрывчатых веществ наступает через 6 - 7 мин., а разрушение баллона через 12 - 17 мин. после воздействия пламени на упаковку. Горение может привести к взрыву и разбросу горящих элементов изделий. Взрыв массой исключен. При воспламенении веществ возможен неориентированный разлет отдельных изделий. Радиус опасной зоны при взрыве изделий 200 м. Радиус возможного разлета изделий 700 м. |
| Опасность для человека | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами горения. При горении и взрыве выделяются оксиды азота, угарный газ, хлористый водород. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом (россыпью) изделий - антиэлектростатическая хлопчатобумажная спецодежда и резиновая обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - изолирующий или фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа В и гопкалитовым патроном.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии, удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 200 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источник открытого огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану развала (россыпи). |
| При пожаре | Прекратить движение состава на перегоне в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии производить не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 166

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 362 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (топливо н.у.к.). Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. Изделие перевозится в герметичном термостатированном специальном вагоне (секция из 3 вагонов - вагона сопровождения и 2 вагонов для транспортировки изделия). |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Изделие пожаро- и взрывоопасно, чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 200 м. При разгерметизации изделия может произойти разлив топлива и его воспламенение при температуре свыше 59 °C, что может привести к взрыву изделия. |
| Опасность для человека | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделия выделяется топливо, пары которого опасны при вдыхании, вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, головная боль, давящая боль в глазных яблоках, горечь и сухость во рту, слабость, потеря сознания. Соприкосновение с топливом вызывает ожоги кожи и глаз. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - фильтрующие противогазы марок А, БКФ; защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612 с резиновыми перчатками и сапогами.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 200 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. |
| --- | --- |
| При разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. При разливе внутри вагона без его разгерметизации отвести вагон в безопасное место и принять меры по устранению аварии под руководством специалистов. При разгерметизации вагона и наличии течи из него оградить место разлива земляным валом. Сообщить в ЦГСЭН. Место разлива топлива засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя. |
| При пожаре | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами топлива пострадавшего удалить из зоны загазованности, снять загрязненную одежду, обеспечить полный покой и тепло. При остановке дыхания -искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. При попадании на кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - госпитализация в положении лежа.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 167

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 361 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества и легковоспламеняющуюся жидкость (топливо н.у.к.). Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Взрыв массой исключен. Пожаро- и взрывобезопасно при падении с высоты до 7 м. Неповрежденное изделие пожаро- и взрывобезопасно в пламени пожара с температурой до 1100 °C в течение 10 мин. При воспламенении возможен неориентированный разлет изделий в пространстве. Радиус опасной зоны 800 м. При разгерметизации изделия может произойти разлив топлива и его воспламенение при температуре свыше 59 °C, что может привести к взрыву изделия. |
| Опасность для человека | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). При разгерметизации изделия выделяется топливо, пары которого опасны при вдыхании, вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, головная боль, давящая боль в глазных яблоках, горечь и сухость во рту, слабость, потеря сознания. Соприкосновение с топливом вызывает ожоги кожи и глаз. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - фильтрующие противогазы марок А, БКФ; защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612 с резиновыми перчатками и сапогами.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Организовать оцепление опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. |
| --- | --- |
| При разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Сообщить в ЦГСЭН. Место разлива топлива засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя. Организовать охрану поврежденного изделия. |

| При пожаре | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами топлива пострадавшего удалить из зоны загазованности, снять загрязненную одежду, обеспечить полный покой и тепло. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца. При попадании на кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - госпитализация в положении лежа.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 168

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 360 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества, гептил, амил, топливо н.у.к. Твердые взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не взаимодействуют. Могут гореть без доступа воздуха. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Амил - легколетучая жидкость с парами красно-бурого цвета. Пары тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Сильный окислитель. Разрушает большинство металлических и неметаллических материалов. Топливо - бесцветная или светло-желтая жидкость с запахом керосина. Легче воды. В воде нерастворима. Пары тяжелее воздуха. Изделие перевозится в герметичном термостатированном специальном вагоне (секция из 3 вагонов - вагона сопровождения и 2 вагонов для транспортировки изделия). |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Изделие пожаро- и взрывоопасно, при горении выделяет большое количество тепла. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня, прострелу. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил не горюч, но способствует самовоспламенению гептила, топлива и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). Топливо - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки 59 °C. Смесь гептила, амила и топлива может привести к детонации. Радиус опасной зоны 800 м. |
| Опасность для человека | При горении, взрыве, утечке опасно для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. При разгерметизации изделия могут выделиться гептил, амил, топливо. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. Пары гептила, амила и топлива вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Кашель, насморк, першение в горле, затрудненное дыхание, одышка. При отравлении через рот - слюнотечение, тошнота, рвота, боли в животе. При попадании на незащищенную кожу - химические ожоги разной степени тяжести. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - изолирующие противогазы марок ИП-4; защитные комплекты одежды КР-6, КР-14, КГ-611, КГ-612; резиновые перчатки и сапоги; защитный костюм типа Яа.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Держаться с наветренной стороны, избегать низких мест. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. |
| --- | --- |
| При разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. При разливе внутри вагона без его разгерметизации (без признаков возгорания) отвести вагон в безопасное место и принять меры по устранению аварии под руководством специалистов. При разгерметизации вагона и наличии интенсивной течи из него оградить место разлива земляным валом. Не прикасаться к пролитому веществу. Сообщить в ЦГСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. По возможности на пути движения облака паров разлитого продукта организовать водяную завесу. При утечке амила разбавить пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Место разлива продуктов засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, затем нейтрализовать под руководством специалистов грузоотправителя. |
| При пожаре | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца.

Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты.

Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Топливо - кожу промыть водой с мылом, затем протереть спиртом. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 169

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 350 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества в воде не растворяются и с водой не реагируют. Могут гореть без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Взрыв массой исключен. Возможен незначительный разброс изделия. Радиус опасной зоны 50 м. |
| Опасность для человека | При пожаре, взрыве опасно для жизни человека. Возможны ранения, ожоги, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При ликвидации последствий пожара, взрыва - респиратор РПГ-67КД, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 50 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов по грузу или специалистов воинских подразделений. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала. До прибытия специалистов изделие не трогать и не перемещать. |

| При пожаре | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее, чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут и шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 170

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 365 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее взрывчатые вещества, амил, гептил. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Амил - легколетучая жидкость с парами красно-бурого цвета. Пары тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Сильный окислитель. Разрушает большинство металлических и полимерных материалов. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Изделие перевозится в термостатированном герметичном вагоне в сопровождении специалистов. |
| --- | --- |
| Взрыво- и пожароопасность | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня. Взрыв массой исключен. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил - негорюч, но способствует самовоспламенению гептила и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). Радиус опасной зоны 2600 м. |
| Опасность для человека | При горении, взрыве, утечке опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - изолирующие противогазы марок КИП-7, ИП-4; изолирующие костюмы КЗИ, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У, КГ-611; резиновые перчатки и сапоги на основе бутилкаучука.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| Общего характера | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 2600 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. |
| --- | --- |
| При утечке, развале | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Не прикасаться к пролитому веществу. По возможности на пути движения облака организовать водяную завесу. При интенсивной утечке оградить земляным валом разлившуюся жидкость. При утечке амила смыть пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Сообщить в ЦГСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. |
| При пожаре | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При возникновении пожара в вагоне с изделием тушение производится сопровождающей бригадой в соответствии с действующей инструкцией. При первых признаках воспламенения смеси гептила с амилом (интенсивное горение с возможным перемещением отдельных частей груза, звук, ударная волна, выброс пламени) всем немедленно удалиться из опасной зоны радиусом 500 м до полного прекращения пожара. При воспламенении гептила (горит ровным спокойным пламенем без дыма), дизельного топлива (используется в энергетической установке вагона), органических веществ тушить водой с максимального расстояния не менее 40 м от вагона с изделием или воздушно- механической пеной средней кратности на основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,3 л/с. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца.

Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты.

Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 171

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 363 | Взрывчатый материал | 1.3J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо, амил, гептил. Твердое топливо - взрывчатое вещество серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. Амил - легколетучая красно-бурая жидкость с запахом азотной кислоты. Пары красно-бурого цвета, тяжелее воздуха. Бурно реагирует с водой с образованием кислот, газов и с выделением большого количества тепла. Разрушает большинство металлических, неметаллических и полимерных материалов. Гептил - бесцветная или слегка желтоватая, дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Изделие перевозится секциями из одного или нескольких специальных вагонов и вагона сопровождения. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие взрыво- и пожароопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, лучу огня. Взрыв массой исключен. Твердое топливо - возможно воспламенение при разрушении, воздействии луча огня температурой 800 - 1000 °C в течение не менее 19 мин. Взрывается от проникающего удара. Горит без доступа воздуха. Гептил - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на развитую металлическую поверхность, взаимодействуя с оксидами железа. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Амил - негорюч, но способствует самовоспламенению гептила и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты, дерево, ветошь). При загорании твердого топлива, смеси амила и гептила отдельные части груза могут прийти в движение, возможно разрушение емкостей, сопровождающееся признаками взрыва - звуком, ударной волной, выбросом пламени, разлетом осколков и кусков твердого топлива с образованием очагов пожара в зонах их падения. Радиус опасной зоны 1300 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве, утечке опасны для жизни человека. Возможны поражения, ожоги, отравления. Гептил - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемой по запаху, в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Амил - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. Твердое топливо до воспламенения нетоксично. Продукты сгорания умеренно опасны, раздражают слизистую оболочку носа, горла, глаз. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При разливе и ликвидации последствий пожара, взрыва - изолирующие противогазы марок КИП-7, ИП-4; изолирующие костюмы КЗИ, КГ-611, КГ-612, КР-6, К-2, КР-1У; резиновые перчатки и сапоги на основе бутилкаучука.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 1300 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в защитном костюме и противогазе. |
| --- | --- |
| При утечке, разливе | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Не прикасаться к пролитому веществу. По возможности на пути движения облака организовать водяную завесу. При интенсивной утечке оградить земляным валом разлившуюся жидкость. При утечке амила смыть пролитую жидкость большим количеством воды (без напора) до прекращения интенсивного парения. Сообщить в ЦГСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При загорании гептила (чистый гептил горит чистым, ровным, спокойным пламенем без дыма), органических веществ тушить водой с максимального расстояния не менее 40 м от вагона с изделием или воздушно-механической пеной средней кратности на основе ПО-1 с интенсивностью подачи 0,3 л/с. При загорании твердого топлива, смеси амила и гептила (пожар затушить невозможно, горение идет интенсивно до полного выгорания твердого топлива или гептила) необходимо эвакуировать всех людей на расстояние не менее 500 м, на путях - не менее 1000 м. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах оказать первую помощь и при необходимости госпитализировать. При отравлении парами гептила, амила, топлива вывести на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить тепло и полный покой. При остановке дыхания - искусственное дыхание и непрерывный массаж сердца.

Гептил - прополоскать рот и горло 2%-ным раствором борной кислоты. Кожу промыть водой с мылом, протереть 5%-ным раствором ментола в 80%-ном растворе спирта. Глаза промыть водой и 2%-ным раствором борной кислоты.

Амил - прополоскать рот 2%-ным раствором бикарбоната натрия. Вдыхание увлажненного кислорода через 10 - 15 мин. Кожу промыть водой и 2%-ным раствором бикарбоната натрия. При наличии признаков отравления - срочная госпитализация в положении лежа.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 175

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 257 | Взрывчатый материал | 1.2F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Горят без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям, открытому пламени, прострелу. Возможны взрывы с разбросом фрагментов изделий, горящего взрывчатого вещества и неориентированный разлет изделий в пространстве. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (угарным газом, оксидами азота, хлористым водородом). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи антиэлектростатическая хлопчатобумажная одежда и обувь в соответствии с ГОСТ 12.4.124-83. При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующий противогаз марки ГП-5 с коробкой типа Б, гопкалитовый патрон, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 800 м. Оказать пострадавшим первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарные подразделения, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного перемещения изделий в пространстве и их взрывов. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию специалистов. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. При этом вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Установить место возгорания. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину. При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить стерильные, асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 177

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 353 | Взрывчатый материал | 1.3C |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 600 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 178

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 358 | Взрывчатый материал | 1.3C |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 300 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 179

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 359 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. При горении изделия выделяется большое количество тепла с незначительным эффектом взрыва. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 100 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 100 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| При развале и РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 180

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  476   │       Взрывчатый материал         │            1.4S            │

│  477   │                                   │            1.4G            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Представляют незначительную опасность взрыва при транспортировке. Действие взрыва ограничено упаковкой. Радиус опасной зоны 50 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 50 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 181

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 189 | Взрывчатый материал | 1.1F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 3000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе 12 км с последующим взрывом. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 3000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Оповестить местные органы власти о возможности неориентированного разлета отдельных изделий до 12 км с последующим взрывом. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 182

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 190 | Взрывчатый материал | 1.1F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 2000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 2000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 183

┌────────┬───────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│Условный│        Наименование груза         │   Классификационный шифр   │

│ номер  │                                   │                            │

├────────┼───────────────────────────────────┼────────────────────────────┤

│  188   │       Взрывчатый материал         │            1.1E            │

│  191   │                                   │            1.1F            │

└────────┴───────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальных средств защиты не требуется.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 184

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 192 | Взрывчатый материал | 1.1F |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени и к заряду статического электричества. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и осколков. Радиус опасной зоны 600 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридом водорода). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При ликвидации последствий пожара (взрыва) - фильтрующие противогазы марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона или упаковки груза специальные средства защиты не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции вывести состав в безопасное место на перегоне или на станции. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии массированного пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. При отравлении продуктами сгорания дать кислород. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 185

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 260 | Взрывчатый материал | 1.2L |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке и компоненты жидкого топлива (продукты "О" и "Г") в герметичных емкостях. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Продукт "Г" - бесцветная или слегка желтоватая дымящая на воздухе жидкость с аммиачным запахом. Растворима в воде. Пары белого цвета, тяжелее воздуха. Продукт "О" - бесцветная дымящая на воздухе жидкость. Растворима в воде, тяжелее воды. Пары тяжелее воздуха. Сильный окислитель, коррозионна для большинства металлов. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), открытому пламени. Массой не взрываются. Радиус опасной зоны 300 м. Продукт "Г" - легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки -18 °C. Способна самовоспламеняться при проливах на металлическую поверхность (оксиды железа). Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, взрыв инициируется искрой. Продукт "О" - негорюч, но способствует самовоспламенению продукта "Г" и других органических продуктов (спирты, нефтепродукты и др.). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении, взрыве и утечке опасны для человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления. Продукт "Г" - сильнодействующее ядовитое вещество с общетоксичным и местным раздражающим действием независимо от путей поступления. Нижний порог концентрации, определяемый по запаху, в 300 раз превышает предельно допустимую концентрацию. При горении выделяются газообразные продукты (оксиды азота, углерода). Продукт "О" - сильнодействующее ядовитое вещество с выраженным раздражающим действием. Пары вызывают отравление независимо от путей поступления в организм. При попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Костюм специальный типа АМ, сапоги резиновые типа СН, перчатки защитные типа СКФ-26И, противогаз фильтрующий марок В, М, изолирующий противогаз марок ИП-4.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Изолировать опасную зону радиусом 300 м. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны. Пострадавшим оказать первую помощь и госпитализировать. Вызвать пожарную и газоспасательную службу, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить под руководством специалистов. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. |
| --- | --- |
| При развале, утечке и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне. Устранить источники огня, искрообразования, тепла. Не курить. Пролитый продукт "Г" нейтрализовать смесью (кашицей) ДТС-ГК с водой в отношении 1:1 (на 1 кг продукта "Г" - 24 кг ДТС-ГК). Пролитый продукт "О" нейтрализовать 10 - 25%-ным водным раствором аммиака. Не прикасаться к пролитому веществу. Не допускать попадания вещества в водоемы, сточную канализацию. Сообщить в ЦГСЭН. Оповестить об опасности отравления местные органы власти. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте (на хорошо проветриваемой местности). В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Прекратить движение в опасной зоне. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. При горении продукта "Г" (горит ровным, спокойным пламенем без дыма) тушить водой с максимально возможного расстояния или воздушно-механической пеной на основе ОП-1. При первых признаках воспламенения смеси продукта "Г" с продуктом "О" (интенсивное горение с выбросом пламени, интенсивный звук) всем немедленно покинуть опасную зону до полного прекращения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавших вывести в безопасное место, обеспечить поступление свежего воздуха, полный покой. Искусственное дыхание при непрерывном массаже сердца. Промыть пораженные места большим количеством воды. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 186

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 187 | Взрывчатый материал | 1.1J |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердое взрывчатое вещество в оболочке и жидкое топливо в герметичной емкости. Взрывчатое вещество с водой не реагирует и в воде не растворяется. Горит без доступа воздуха. Жидкое топливо - бесцветная жидкость с характерным запахом керосина, легче воды, в воде не растворяется. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках местности, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару), открытому пламени, статическому электричеству. При нагревании изделия возможен взрыв. Способны взрываться массой. Радиус опасной зоны 1000 м. Возможен неориентированный разлет отдельных изделий и их фрагментов в радиусе опасной зоны. Жидкое топливо при повреждении емкости образует с воздухом взрывоопасные смеси, которые легко взрываются от искр и открытого огня. Температура вспышки топлива 60 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами (оксидами углерода, азота, хлоридами водорода, парами органических соединений). Жидкое топливо опасно при вдыхании. Пары топлива вызывают головокружение, слабость, тошноту, кашель, резь в глазах, покраснение кожи. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При развале и россыпи без разлива - хлопчатобумажный антиэлектростатический костюм и обувь (ГОСТ 12.4.124-83). При разливе - защитный костюм типов То, Нл, фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ. При ликвидации последствий взрыва (пожара) - фильтрующий противогаз марок В, ГП-5 с гопкалитовым патроном. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона и упаковки груза СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Держаться с наветренной стороны. В зону аварии входить только в полной защитной одежде. Восстановительные работы проводить под руководством специалистов. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| При развале, утечке и россыпи | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в опасной зоне радиусом 200 м. Устранить источники огня, искрообразования, тепла. Не курить. Организовать охрану развала. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. Небольшие утечки засыпать песком, землей или другим негорючим материалом, промыть водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. Прекратить движение в опасной зоне. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза в вагоне (остронаправленное белое пламя, ударная волна, перемещение груза) или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину типовую или из подручных материалов. При остановках сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 187

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 351 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо. Твердое топливо - взрывчатое вещество коричнево-серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. Изделие перевозится в специальном вагоне с вагоном сопровождения. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени. При горении выделяет большое количество тепла, с незначительным эффектом взрыва или разбрасывания. Пожаро- взрывобезопасно при падении с высоты до 5 м. Взрыв массой исключен. Температура воспламенения твердого топлива в пределах 170 - 260 °C. Максимально возможная температура при сгорании топлива 3200 °C. Радиус опасной зоны 600 м. При возгорании топлива возможен неориентированный разлет частей изделия в пространстве. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления газообразными продуктами сгорания (оксидами углерода, азота, хлористым водородом). |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь. При ликвидации последствий пожара, взрыва - защитный костюм типа То; фильтрующие противогазы марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 600 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут или шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости госпитализировать.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 188

| Условный номер | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 352 | Взрывчатый материал | 1.3G |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделие, содержащее твердое топливо. Твердое топливо - взрывчатое вещество коричнево-серого цвета, до воспламенения нетоксично. С кислородом воздуха, водой не реагирует, в воде не растворяется. Может гореть без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделие пожаро- и взрывоопасно. Чувствительно к механическим воздействиям, открытому пламени. При горении выделяет большое количество тепла, с незначительным эффектом взрыва или разбрасывания. Температура воспламенения твердого топлива в пределах 170 - 260 °C. Максимально возможная температура при сгорании топлива 3200 °C. При возгорании топлива возможен неориентированный разлет частей изделия в пространстве. Радиус опасной зоны 300 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасно для жизни человека. Возможны осколочные ранения, контузии, ожоги, отравления продуктами сгорания (оксидами углерода, азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - антиэлектростатическая специальная хлопчатобумажная одежда и обувь. При ликвидации последствий пожара, взрыва - защитный костюм типа То; фильтрующие противогазы марок АМ, УМ, ПС, ПМС, ПРВ, ПРВ-У.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить посторонних и пострадавших из опасной зоны радиусом 300 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. Восстановительные работы проводить по указанию и под руководством специалистов по грузу. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, по прибытии специалистов по грузу освидетельствуется состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники огня, искрообразования. Не курить. Организовать охрану развала (россыпи). До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | На перегоне прекратить движение состава по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагонов с грузом или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При горении не контактирующих с грузом элементов вагона, близлежащих объектов очаги возгорания тушить водой, пеной, углекислотой, порошковыми огнетушителями с максимально возможного расстояния. Прекратить движение в опасной зоне. При воспламенении груза в вагоне или развитии пожара в непосредственной близости от этого вагона немедленно прекратить тушение и покинуть опасную зону. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 2 ч после завершения пожара и обследования зоны разброса изделия. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ранениях и ожогах наложить асептическую повязку, при необходимости жгут или шину. При отравлении продуктами сгорания - свежий воздух, покой. При необходимости - госпитализировать.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 189

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  0381 │       ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ         │       1.2C       │

│       │                                              │                  │

│  0409 │ ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами  │       1.2D       │

│       │                                              │                  │

│  0439 │     ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора       │       1.2D       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества в стеклянной, металлической или керамической оболочке. Взрывчатые вещества с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия пожаро- и взрывоопасны. Чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени. Не взрываются массой, но имеют при взрыве опасность разбрасывания и существенного повреждения окружающих предметов. Радиус опасной зоны 400 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работе с россыпью - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 400 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу и ликвидации аварии. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 190

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 0161 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 1.3C |
| 0278 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 1.4C |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. Переход горения во взрыв маловероятен. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Пожаро- и взрывоопасны. Изделия чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени, повышенной температуре. Взрыв массой исключен. Радиус опасной зоны 800 м. При горении возможен неориентированный разлет отдельных частей изделия в радиусе опасной зоны. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, ликвидации аварий или специалистов воинских подразделений. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов груз не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 191

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 0029  │ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ │       1.1B       │

│       │                                              │                  │

│ 0030  │ ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ  │       1.1B       │

│       │                                              │                  │

│ 0377  │            КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ            │       1.1B       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Небольшие металлические изделия, содержащие твердые взрывчатые вещества, которые с водой не реагируют и в воде не растворяются. Взрывчатые вещества горят без доступа воздуха, причем горение почти мгновенно переходит в детонацию. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия пожаро- и взрывоопасны, очень чувствительны к механическим воздействиям. Воспламеняются и взрываются при ударе, трении, нагреве до температуры свыше 200 °C и воздействии электрических зарядов или электрического тока. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 800 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота, аэрозолями свинца, парами ртути). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - респиратор типа "Лепесток", хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При ликвидации последствий пожара (взрыва) специальных средств защиты не требуется.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 800 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, ликвидации аварий или специалистов воинских подразделений. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 192

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 0059  │      ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора      │       1.1D       │

│       │                                              │                  │

│ 0065  │           ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий           │       1.1D       │

│       │                                              │                  │

│ 0099  │   ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без    │       1.1D       │

│       │                  детонатора                  │                  │

│       │                                              │                  │

│ 0124  │  СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без  │       1.1D       │

│       │                  детонатора                  │                  │

│       │                                              │                  │

│ 0290  │  ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической   │       1.1D       │

│       │                   оболочке                   │                  │

│       │                                              │                  │

│ 0442  │ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора │       1.1D       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие твердые, пластичные и эластичные взрывчатые вещества, которые с водой не реагируют и в воде не растворяются. Могут гореть без доступа воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия пожаро- и взрывоопасны, чувствительны к механическим воздействиям (удару, трению). Воспламеняются от искр и открытого пламени. Способны взрываться массой. Взрыв сопровождается образованием ударной волны и разлетающихся осколков. Радиус опасной зоны 1000 м. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравления газообразными продуктами (угарным газом, оксидами азота). |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При работах с развалом и россыпью изделий - хлопчатобумажная одежда, хлопчатобумажные перчатки, обувь без металлических подковок и гвоздей. При пожаре - изолирующий или фильтрующий противогаз марки В с аэрозольным фильтром, защитный костюм типа То.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Прекратить движение в зоне аварии. Удалить пострадавших и посторонних из опасной зоны радиусом 1000 м. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать оцепление опасной зоны. Вызвать пожарную команду, скорую медицинскую помощь, специалистов по грузу, ликвидации аварий или специалистов воинских подразделений. Соблюдать правила пожарной безопасности. Не курить. При простом сходе без нарушения целостности кузова вагона до прибытия специалистов допускается подъем вагона с грузом с применением накаточных башмаков и подъемников. После этого вагон отводится на этой или близлежащей (при сходе на перегоне) станции в безопасное место, и по прибытии специалистов по грузу освидетельствуются состояние груза, размещение и крепление его в вагоне и принимается решение о возможности дальнейшей транспортировки. |
| --- | --- |
| ПРИ РАЗВАЛЕ И РОССЫПИ | Прекратить движение поездов, автотранспорта и маневровую работу в зоне аварии. Устранить источники открытого огня, искрообразования. Не курить. До прибытия специалистов изделия не трогать и не перемещать. Организовать охрану россыпи. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Прекратить движение состава на перегоне по возможности в безопасном месте. В случае загорания вагона или близлежащих объектов на станции рекомендуется вывести состав на прилегающий перегон или в другое безопасное место. При тушении очага возгорания на близлежащих объектах и элементах вагона применять воду, пену, углекислоту, порошковые огнетушители. Тушить с максимально возможного расстояния. При воспламенении груза или развитии пожара в непосредственной близости от вагона тушение и другие работы немедленно прекратить и покинуть опасную зону. Прекратить движение в опасной зоне. Ликвидацию последствий аварии начинать не ранее чем через 1 ч после завершения пожара. |
| --- | --- |

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Пострадавшего вынести с места аварии. Снять загрязненную одежду и обувь. Обеспечить покой и тепло. Загрязненные участки кожи обработать ватными тампонами, смоченными спиртом, и промыть большим количеством воды с мылом. При попадании вещества внутрь организма вызвать рвоту и сделать промывание желудка. При кровотечении наложить жгут или тугую повязку, при переломах наложить шину (типовую или из подручных материалов). При остановке сердечной деятельности и дыхания проводить закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. Наложить асептические повязки на раневые и ожоговые поверхности. Вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 201

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1002 | Воздух сжатый | 2211 |
| 1006 | Аргон сжатый | 2211 |
| 1009 | БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1) | 2212 |
| 1013 | Углерода диоксид | 2212 |
| 1018 | ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22) | 2212 |
| 1020 | ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115) | 2212 |
| 1021 | 1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 2212 |
| 1022 | ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13) | 2212 |
| 1028 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12) | 2212 |
| 1029 | ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 2212 |
| 1046 | Гелий сжатый 1) | 2211 |
| 1056 | Криптон сжатый | 2211 |
| 1058 | ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ, невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 2212 |
| 1065 | Неон сжатый 1) | 2211 |
| 1066 | Азот сжатый 1) | 2211 |
| 1080 | Серы гексафторид | 2212 |
| 1858 | ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 2212 |
| 1913 | Неон охлажденный жидкий *1) | 2213 |
| 1951 | Аргон охлажденный жидкий * | 2213 |
| 1958 | 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 2212 |
| 1963 | Гелий охлажденный жидкий *1) | 2213 |
| 1970 | Криптон охлажденный жидкий * | 2213 |
| 1973 | ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 2212 |
| 1974 | ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 2212 |
| 1976 | ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 2212 |
| 1977 | Азот охлажденный жидкий *1) | 2213 |
| 1982 | ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 2211 |
| 1983 | 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a) | 2212 |
| 1984 | ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 2212 |
| 2036 | КСЕНОН | 2212 |
| 2187 | Углерода диоксид охлажденный жидкий * | 2213 |
| 2193 | ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2211 |
| 2422 | ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) | 2212 |
| 2424 | ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 2212 |
| 2591 | Ксенон охлажденный жидкий * | 2213 |
| 2599 | ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2212 |
| 2602 | ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500) | 2212 |
| 3136 | Трифторметан охлажденный жидкий * | 2213 |
| 3159 | 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a) | 2212 |
| 3220 | ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 2212 |
| 3296 | ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 2212 |
| 3337 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1-трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1- трифторэтана) | 2212 |
| 3338 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 2212 |
| 3339 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 2212 |
| 3340 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэтана) | 2212 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Без запаха. Практически нерастворимы в воде. Охлажденные, жидкие газы при выходе в атмосферу парят. Азот, а также инертные газы - гелий и неон легче воздуха 1), остальные газы имеют плотность воздуха или тяжелее. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом, сжиженном или охлажденном жидком состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. При контакте с открытым пламенем некоторые газы могут разлагаться с образованием токсичных компонентов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Не опасны на открытом воздухе. Газы (кроме воздуха) вызывают слабость, переходящую в возбуждение, спутанность сознания, сонливость. Возможны недомогание, нарушение координации движений. При больших концентрациях - раздражение дыхательных путей, возможно удушье, шум в ушах, головокружение, головная боль. Соприкосновение с газами, отмеченными символом (*), вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М (кроме воздуха).

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест, кроме случаев с газами, отмеченными 1). Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 202

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1003 | Воздух охлажденный жидкий | 2223 |
| 1070 | Азота гемиоксид | 2222 |
| 1072 | Кислород сжатый | 2221 |
| 1073 | Кислород охлажденный жидкий | 2223 |
| 2201 | Азота гемиоксид охлажденный жидкий | 2223 |
| 2451 | Азота трифторид | 2221 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, жидкий кислород - голубого цвета. Без запаха, азота гемиоксид - приятный запах. Практически нерастворимы в воде. Тяжелее или равны по плотности воздуху. Охлажденные жидкие газы при выходе в атмосферу парят. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом, сжиженном или охлажденном жидком состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Поддерживают горение, могут вызывать возгорание горючих материалов. С горючими газами (водородом, аммиаком, углерода монооксидом и т.д.) образуют взрывоопасные смеси. При взаимодействии с маслами (нефтепродуктами) взрываются. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Азота трифторид может образовывать в зоне пламени ядовитые (токсичные) продукты. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Не опасны на открытом воздухе. Опасны при: III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. III - краснота, боль, отек. IV - краснота, боль. Соприкосновение с охлажденными газами (азота гемиоксидом, воздухом, кислородом) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Не допускать соприкосновения жидкого газа с горючими веществами (нефтепродуктами, маслами). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу смазать нейтральным жиром, в глаза закапать 30%-ный раствор альбуцида. При отравлении азота гемиоксидом перевозить только в лежачем положении.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 203

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1008 | Бора трифторид | 2341 |
| 1017 | Хлор | 2342 |
| 1048 | ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 2342 |
| 1050 | ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 2342 |
| 1069 | Нитрозилхлорид | 2342 |
| 1076 | Фосген | 2342 |
| 1079 | Серы диоксид | 2342 |
| 1589 | Хлорциан стабилизированный | 2342 |
| 1660 | АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ * | 2361 |
| 1741 | Бора трихлорид | 2342 |
| 1749 | Хлора трифторид * | 2362 |
| 1859 | Кремния тетрафторид | 2341 |
| 2194 | Селена гексафторид | 2342 |
| 2195 | Теллура гексафторид | 2342 |
| 2196 | Вольфрама гексафторид | 2342 |
| 2197 | ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ | 2342 |
| 2198 | Фосфора пентафторид | 2341 |
| 2417 | Карбонилфторид | 2341 |
| 2418 | Серы тетрафторид | 2342 |
| 2420 | Гексафторацетон | 2342 |
| 3057 | Трифторацетилхлорид | 2342 |
| 3083 | Перхлорилфторид * | 2332 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, нитрозилхлорид - оранжево-бурый, хлор - желто-зеленого цвета. Резкий, раздражающий запах. Растворимы в воде, кремния тетрафторид, сульфурилфторид, селена гексафторид, теллура гексафторид, фосфора пентафторид, карбонилфторид, серы тетрафторид, перхлорилфторид, бора трифторид, бора трихлорид, вольфрама гексафторид и нитрозилхлорид водой разлагаются с образованием коррозионных газов. При выходе в атмосферу парят. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Коррозионны, за исключением перхлорилфторида, а газы, отмеченными символом (*), - дополнительно окисляющие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с металлами при увлажнении может вызвать образование воспламеняющихся (горючих) газов. Хлор поддерживает горение. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах возможны травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведок и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости с хлором). |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции газа использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, за исключением бора трифторида, бора трихлорида, вольфрама гексафторида и нитрозилхлорида. Изолировать песком, воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - давать пить глотками растительное масло. При отравлении фосгеном нельзя проводить искусственное дыхание. При попадании на кожу бора трифторида и вольфрама гексафторида промытые водой пораженные участки кожи поместить в сильно охлажденный насыщенный раствор сульфата магния (или орошать этим раствором).

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 204

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1001 | Ацетилен растворенный 1) | 2114 |
| 1038 | Этилен охлажденный жидкий 1) | 2113 |
| 1049 | Водород сжатый 1) | 2111 |
| 1957 | Дейтерий сжатый 1) | 2111 |
| 1962 | Этилен 1) | 2111 |
| 1966 | Водород охлажденный жидкий 1) | 2113 |
| 1971 | МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана 1) | 2111 |
| 1972 | МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана 1) | 2113 |
| 2034 | Водорода и метана смесь сжатая 1) | 2111 |
| 3138 | ЭТИЛЕНА 1), АЦЕТИЛЕНА 1) И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ, содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 2113 |
| 3374 | АЦЕТИЛЕН 1) НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 2112 |
| 3468 | ВОДОРОД 1) В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ | 2116 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные, Нерастворим в воде, за исключением ацетилена и этилена. Легче воздуха 1), кроме пропилена. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны при вдыхании. Головокружение, чувство удушья, головная боль. Соприкосновение с охлажденным газом (водородом; метаном; газом природным охлажденным; этилена, ацетилена и пропилена смесью) вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Для груза этилена, ацетилена и пропилена смесь избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания ацетилена и этилена в водоемы. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место разлива промыть большим количеством воды (ацетилен и этилен); покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоги - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 205

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1030 | 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a) * | 2112 |
| 1037 | Этилхлорид | 2112 |
| 1081 | Тетрафторэтилен стабилизированный | 2112 |
| 1085 | Винилбромид стабилизированный | 2112 |
| 1086 | Винилхлорид стабилизированный | 2112 |
| 1860 | Винилфторид стабилизированный | 2112 |
| 1959 | 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a) * | 2112 |
| 2035 | 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a) * | 2112 |
| 2453 | ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) * | 2112 |
| 2454 | МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) * | 2112 |
| 2517 | 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) * | 2112 |
| 3153 | Эфир перфтор (метилвиниловый) | 2112 |
| 3154 | Эфир перфтор (этилвиниловый) | 2112 |
| 3252 | ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) * | 2112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Малорастворимы в воде. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжиженном состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны: I - при вдыхании, III - раздражают слизистые и кожу. I - головная боль, головокружение, сонливость, опьянение, кашель; III - слезотечение, резь в глазах. Соприкосновение с газами, отмеченными символом (*), вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Небольшую утечку устранить с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой в течение 15 минут, промыть 2%-ным раствором питьевой соды.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 206

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1010 | БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °C давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °C плотность не менее 0,525 кг/л | 2112 |
| 1011 | Бутан | 2112 |
| 1012 | БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2- БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 2112 |
| 1027 | Циклопропан | 2112 |
| 1033 | Эфир диметиловый | 2112 |
| 1035 | Этан | 2112 |
| 1039 | Эфир этилметиловый | 2112 |
| 1041 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 2112 |
| 1055 | Изобутилен | 2112 |
| 1060 | МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая как смесь P1 или смесь P2 | 2112 |
| 1075 | ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 2112 |
| 1077 | Пропилен | 2112 |
| 1087 | Эфир винилметиловый стабилизированный | 2112 |
| 1961 | Этан охлажденный жидкий | 2113 |
| 1964 | Газов углеводородных смесь сжатая, н.у.к. | 2111 |
| 1965 | Бензин газовый, нестабильный | 2112 |
| 1965 | ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как смеси A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B или C | 2112 |
| 1965 | Фракция бутан-бутиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция бутилен-амиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция бутилен-бутадиеновая | 2112 |
| 1965 | Фракция бутилен-изобутиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция бутиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция изобутан-изобутиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция изобутановая | 2112 |
| 1965 | Фракция нормального бутана | 2112 |
| 1965 | Фракция пропан-бутановая | 2112 |
| 1965 | Фракция пропан-бутан-пентановая | 2112 |
| 1965 | Фракция пропан-пропиленовая | 2112 |
| 1965 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | 2112 |
| 1969 | Изобутан | 2112 |
| 1978 | Пропан | 2112 |
| 2044 | 2,2-Диметилпропан | 2112 |
| 2200 | Пропадиен стабилизированный | 2112 |
| 2203 | Силан | 2111 |
| 2419 | Бромтрифторэтилен | 2112 |
| 2452 | Этилацетилен стабилизированный | 2112 |
| 2601 | Циклобутан | 2112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Характерный запах. Нерастворимы в воде, за исключением эфира диметилового и эфира этилметилового. Тяжелее воздуха. Газы углеводородные, сжиженные или смеси этих газов могут быть легче воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжиженном или сжатом состоянии. Силан (моносилан) водой разлагается. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Головокружение, удушье, головная боль. Покраснение и зуд кожи. Слезотечение, резь в глазах. Соприкосновение с охлажденным этаном вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При превышении ПДК до 100 раз - защитный колпак с фильтрующим элементом с универсальным защитным патроном ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий РПГ-67 с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. При малой утечке устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 207

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1016 | Углерода монооксид сжатый 1) | 2321 |
| 1023 | Газ каменноугольный сжатый | 2321 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД | 2322 |
| 1040 | ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50 °C | 2322 |
| 1071 | Газ нефтяной сжатый | 2321 |
| 1952 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 2212 |
| 3070 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 2212 |
| 3297 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 2212 |
| 3298 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 2212 |
| 3299 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 2212 |
| 3300 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 2322 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Практически без запаха. Нерастворимы в воде, за исключением этилена оксида, углерода диоксида (компонента смеси газов). При выходе в атмосферу парят. Тяжелее воздуха, за исключением углерода монооксида, - газы легче воздуха 1). Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражение слизистых, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти или по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. Проливы этилена оксида обваловать и не допускать попадания в водоемы. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива покрыть инертным материалом, воздушно-механической пеной. Поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 208

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1005 | Аммиак безводный 1) | 2342 |
| 1026 | циан 1) | 2322 |
| 1032 | Диметиламин безводный | 2112 |
| 1036 | Этиламин | 2112 |
| 1043 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, содержащий свободный аммиак | 2214 |
| 1061 | Метиламин безводный | 2112 |
| 1083 | Триметиламин безводный | 2112 |
| 2073 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, содержащие более 35%, но не более 50% аммиака | 2214 |
| 3318 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15 °C, с массовой долей аммиака более 50% аммиака | 2344 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Резкий запах. Растворимы в воде, циан малорастворим. Коррозионны. Тяжелее воздуха, за исключением аммиака и циана 1). Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом, сжиженном или растворенном в воде состоянии. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Аммиака раствор в воде - негорюч, но пары над поверхностью жидкости способны к воспламенению. С воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксиды азота, циан). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражение слизистых, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |
| --- | --- |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы; промыть большим количеством воды; покрыть воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты. Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут. В нос закапать растительное масло. Наложить асептическую повязку на пораженные участки кожи.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 209

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1053 | Сероводород | 2322 |
| 1062 | МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 2312 |
| 1063 | МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 2112 |
| 1064 | Метилмеркаптан | 2322 |
| 1082 | Трифторхлорэтилен стабилизированный | 2322 |
| 1581 | ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 2312 |
| 1582 | Хлорпикрина и метилхлорида смесь | 2312 |
| 1612 | Гексаэтилтетрафосфата и газа сжатого смесь | 2311 |
| 1912 | Метилхлорида и метиленхлорида смесь | 2112 |
| 2188 | Арсин | 2322 |
| 2191 | Сульфурилфторид | 2312 |
| 2192 | ГЕРМАН | 2322 |
| 2199 | ФОСФИН | 2322 |
| 2202 | Водорода селенид безводный | 2322 |
| 2204 | Карбонилсульфид | 2322 |
| 2676 | Стибин | 2322 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Характерный запах. Малорастворимы в воде. Тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Фосфин на воздухе самовозгорается. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - признаки опьянения с головной болью, головокружение, першение в горле, кашель с большим количеством мокроты, одышка, удушье, падение артериального давления, холодный пот, позывы на рвоту, бледность кожи; с развитием отравления все виды чувствительности исчезают, появляются галлюцинации, судороги, потеря зрения; III - зуд; IV - резь, жжение, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогазы ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной водой, пеной, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы; промыть большим количеством воды; покрыть воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой, слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой в течение 15 минут, промыть 2%-ным раствором питьевой соды. При отравлении сероводородом проводить искусственное дыхание.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 210

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2189 | ДИХЛОРСИЛАН | 2352 |
| 2534 | МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2352 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Водой разлагаются. При выходе в атмосферу парят. Коррозионны. Тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжиженном состоянии. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлора). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Кашель, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную, защищенную от коррозии емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции места разлива использовать сухой песок. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Поверхность подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут. Кожу промыть водой с нейтральным мылом. Сделать охлаждающие примочки. В нос закапать растительное масло.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 211

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1045 | Фтор сжатый | 2361 |
| 1067 | ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 2362 |
| 1975 | АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 2362 |
| 2190 | Кислорода дифторид сжатый | 2361 |
| 2548 | Хлора пентафторид | 2362 |
| 2901 | Брома хлорид | 2362 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Диазота тетраоксид в жидком виде - бледно- желтого, в газообразном - красно-бурого, фтор - зеленовато-желтого цвета. Характерный запах. Реагируют с водой с образованием коррозионных и поддерживающих горение газов (веществ). Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. При взаимодействии с маслами (нефтепродуктами) взрываются. Фтор воспламеняет многие вещества. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах возможны травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведок и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Не допускать контакта с маслами (нефтепродуктами), горючими веществами. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 212

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1911 | Диборан | 2321 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газ. Бесцветный. Резкий, раздражающий запах. Бурно разлагается водой. При выходе в атмосферу парит. Легче воздуха. Перевозится в сжатом состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюч. Воспламеняется от искр и пламени. С воздухом образует самовоспламеняющиеся и взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. Реагирует с водой с образованием горючих газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасен при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Слезотечение, кашель, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боль за грудиной. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости). Пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции места разлива использовать сухой песок. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Поверхность подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут. При попадании на кожу - быстрое смывание разбавленным раствором аммиака. Протирание пораженных участков губкой, смоченной этим же раствором или 1%-ным раствором триэтаноламина. При раздражении дыхательных путей - содовые ингаляции, горячее молоко с содой или щелочной минеральной водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 213

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1044 | Огнетушители углекислотные | 2216 |
| 1044 | ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 2216 |
| 2857 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие невоспламеняющиеся нетоксичные газы или раствор аммиака (N ООН 2672) | 2216 |
| 3164 | ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 2216 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие газы. Газы без цвета и без запаха, аммиак и его растворы имеют резкий запах. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Аммиак легче воздуха. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия могут взрываться при нагревании. Газы негорючи. Раствор аммиака в воде не горюч, но пары над поверхностью жидкости способны к воспламенению. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При больших концентрациях газы вызывают слабость, переходящую в возбуждение, спутанность сознания, сонливость, возможны недомогание, нарушение координации движений, удушье. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | При повреждении большого количества изделий вызвать газоспасательную службу района, сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора, изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к изделиям. Охлаждать изделия водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 214

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1057 | ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие воспламеняющийся газ | 2116 |
| 3150 | УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 2116 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие газы. Газы практически нерастворимы в воде. Газы, тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Изделия могут взрываться при нагревании. Газы горючи, воспламеняются от искр и пламени, с воздухом образуют взрывоопасные смеси на открытых площадках. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Газы в больших концентрациях опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Вызывают: головокружение, удушье, головную боль, покраснение и зуд кожи, слезотечение, резь в глазах. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При превышении ПДК до 100 раз - защитный колпак с фильтрующим элементом с универсальным защитным патроном ПЗУ. Респиратор противогазовый фильтрующий РПГ-67 с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | При повреждении большого количества изделий вызвать газоспасательную службу района, сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к изделиям. Охлаждать изделия водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 215

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1078 | ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К., такой как смесь F1, смесь F2 или смесь F3 * | 2212 |
| 1078 | Пропеллент УФ-1 * | 2212 |
| 1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К. | 2211 |
| 1968 | Газ инсектицидный, н.у.к. | 2212 |
| 3158 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К. * | 2213 |
| 3163 | Газ сжиженный, н.у.к. * | 2212 |
| 3163 | Инерген * | 2213 |
| 3163 | Хладон-612 * | 2212 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Охлажденный, жидкий газ при выходе в атмосферу парит. Перевозятся в сжатом, сжиженном или охлажденном жидком состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Неопасны на открытом воздухе. Газы вызывают слабость, переходящую в возбуждение, спутанность сознания, сонливость. Возможны недомогание, нарушение координации движений. При больших концентрациях - удушье. Соприкосновение с газами, отмеченными символом *, вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М (кроме воздуха).

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газа использовать распыленную воду.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 218

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2111 |
| 3161 | Винил 1) | 2113 |
| 3161 | Винилацетилен, стабилизированный | 2112 |
| 3161 | Газ сжиженный воспламеняющийся, н.у.к. | 2112 |
| 3161 | 1,1,2,2-Тетрафторэтан | 2112 |
| 3167 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2117 |
| 3312 | Газ охлажденный жидкий воспламеняющийся, н.у.к. | 2113 |
| 3354 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2112 |
| 3358 | УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ, содержащие воспламеняющийся неядовитый сжиженный газ | - |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы или изделия, их содержащие (установки рефрижераторные). Тяжелее воздуха, кроме винила 1). Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом могут образовывать взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях могут образовываться взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | В больших концентрациях опасны при вдыхании. Головокружение, чувство удушья, головная боль. Соприкосновение с охлажденным газом вызывает обморожение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест, за исключением винила. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания в водоемы. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной водой с максимального расстояния. При образовании токсичных газов при горении организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака газа. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место разлива промыть большим количеством воды; покрыть воздушно-механической пеной, инертным материалом.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 219

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1953 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2321 |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с аргоном | 2321 |
| 1953 | Смеси газовые моносилана с водородом 1) | 2321 |
| 1953 | Смесь ядовитых газов и водорода, сжатая 1) | 2321 |
| 1953 | Углерода монооксида и водорода смесь сжатая 1) | 2321 |
| 3160 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2322 |
| 3168 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2327 |
| 3305 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2352 |
| 3309 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2352 |
| 3355 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 2322 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы. Тяжелее воздуха, за исключением водорода и смесей углерода монооксида и водорода 1) (компонента газовых смесей); скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. С воздухом образуют взрывоопасные смеси. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях образуются взрывоопасные смеси. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражение слизистых, чихание, удушье. Тошнота, рвота, боли по ходу пищевода. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующие противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест, за исключением водорода и смесей углерода монооксида и водорода. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти или по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям) выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй. Изолировать район, пока газ не рассеется. При образовании токсичных газов при горении организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) газов использовать распыленную воду. Место разлива покрыть инертным материалом, воздушно-механической пеной. Вызвать специалистов по нейтрализации газа. Поврежденные баллоны вынести, с соблюдением мер предосторожности, из опасной зоны и опрокинуть в емкость с водой или слабым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой в течение 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 220

| Номер ООН |  | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся | 2115 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2355 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 2345 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 2365 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 2225 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные | 2315 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 2325 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 2355 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 2345 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 2335 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 2365 |
| 1950 | АЭРОЗОЛИ, удушающие | 2215 |
| 1955 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 2311 |
| 1955 | Смесь ядовитых газов и аргона, токсичная, сжатая | 2311 |
| 1967 | ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 2312 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2115 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2215 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2225 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2315 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2325 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2355 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2345 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2335 |
| 2037 | ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования | 2365 |
| 3156 | Газ сжатый окисляющий, н.у.к | 2221 |
| 3156 | Смесь аргона и кислорода сжатая | 2221 |
| 3157 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. * | 2222 |
| 3157 | Оксид * | 2223 |
| 3162 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. * | 2312 |
| 3169 | ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., не охлажденный до жидкого состояния | 2317 |
| 3303 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. | 2331 |
| 3304 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2341 |
| 3306 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 2361 |
| 3307 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. * | 2332 |
| 3308 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. * | 2342 |
| 3310 | ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. * | 2362 |
| 3311 | ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. * | 2223 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газы или изделия, содержащие газы. Тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Газы могут обладать токсичностью, коррозионностью или окислительной способностью. Загрязняют водоемы. Перевозятся в сжатом или сжиженном состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Газы могут быть горючи, воспламеняться от искр и пламени, образовывать с воздухом взрывоопасные смеси на открытых площадках. Взаимодействие с металлами при увлажнении может вызвать образование воспламеняющихся (горючих) газов. Окисляющие газы поддерживают горение. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасны при: I - вдыхании, III -попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах и пожарах возможны ожоги и травмы. Соприкосновение с газами (<*>) вызывает обморожение. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведок и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. По возможности изолировать окисляющие газы от горючих веществ (нефтепродуктов, масел). Тушить тонкораспыленной пеной с максимального расстояния. Не прекращать горения при наличии утечки газа. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) газа использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды. Изолировать песком, воздушно-механической пеной. Вызвать специалистов по нейтрализации газа. Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 301

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД (р) | 3011 |
| 1108 | 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) | 3011 |
| 1144 | Кротонилен | 3011 |
| 1155 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) (р) | 3011 |
| 1167 | Эфир дивиниловый стабилизированный | 3011 |
| 1243 | МЕТИЛФОРМИАТ (р) | 3011 |
| 1265 | ПЕНТАНЫ жидкие | 3011, 3012 |
| 1302 | Эфир винилэтиловый стабилизированный | 3011 |
| 2056 | ТЕТРАГИДРОФУРАН (р) | 3012 |
| 2246 | Циклопентен | 3012 |
| 2371 | ИЗОПЕНТЕНЫ | 3011 |
| 2389 | Фуран | 3011 |
| 2398 | ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ (р) | 3012 |
| 2459 | 2-Метилбутен-1 | 3011 |
| 2561 | 3-Метилбутен-1 | 3011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до коричневого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением отмеченных символом (р) веществ. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при вдыхании и проглатывании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи. Головокружение, чувство опьянения, першение в горле, краснота, зуд кожи, краснота век. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитной одежде. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить порошковыми составами ПСБ и ПСБ-3, тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Поверхность территории обработать: щелочными растворами (метилформиат, эфир метил-трет-бутиловый), слабым раствором кислоты (тетрагидрофуран), почву перепахать, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. Для грузов, кроме ацетальдегида: принять активированный уголь. Не вызывать искусственно рвоту. Для ацетальдегида: вдыхать водяные пары с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. При отравлении циклопентеном давать пить крепкий сладкий чай.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 302

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1280 | ПРОПИЛЕНОКСИД | 3011 |
| 2983 | ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 3021 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -32 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I -першение в горле, кашель, возбуждение, затем сонливость, головная боль, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 400 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на мед- обследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой не менее 15 минут. Глаза промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 303

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1154 | Диэтиламин | 3032 |
| 1221 | Изопропиламин | 3031 |
| 1235 | Метиламина водный раствор | 3032 |
| 2270 | ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 3032 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, возбуждение, затем сонливость, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) промыть моющими композициями, слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 304

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1111 |  | АМИЛМЕРКАПТАН * | 3012 |
| 1131 |  | СЕРОУГЛЕРОД * | 3021 |
| 1164 |  | ДИМЕТИЛСУЛЬФИД * | 3012 |
| 1218 |  | ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3011 |
| 2347 |  | БУТИЛМЕРКАПТАН * | 3012 |
| 2356 | 2- | ХЛОРПРОПАН ** | 3011 |
| 2363 |  | ЭТИЛМЕРКАПТАН * | 3011 |
| 2375 |  | ДИЭТИЛСУЛЬФИД * | 3012 |
| 2381 |  | ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД * | 3012 |
| 2402 |  | ПРОПАНТИОЛЫ * | 3012 |
| 2412 |  | ТЕТРАГИДРОТИОФЕН * | 3012 |
| 2414 |  | ТИОФЕН * | 3012 |
| 2436 |  | КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ * | 3012 |
| 2456 | 2- | ХЛОРПРОПЕН ** | 3011 |
| 2749 |  | ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 3011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или слабоокрашенные. Резкий, раздражающий запах. Низко или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды, за исключением сероуглерода. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (* - оксидов серы, ** - фосгена, хлора, хлороводорода). 2-хлорпропан и 2-хлорпропен выделяют токсичные газы при контакте с нагретыми поверхностями. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, возбуждение, затем сонливость, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не допускать попадания 2-хлорпропана и 2-хлорпропена на нагретые поверхности. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах 2-хлорпропан и 2-хлорпропен откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать содержащими "активный хлор" веществами (хлорная известь, ДТСГК), почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Принять активированный уголь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 305

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость | 3011 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 3013 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3013 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3013 |
| 1133 | КЛЕИ, содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (невязкие) | 3013 |
| 1136 | Дистилляты каменноугольной смолы легковоспламеняющиеся | 3012 |
| 1136 | Масло каменноугольное, легкое, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ | 3012, 3013 |
| 1145 | Циклогексан | 3012 |
| 1146 | Циклопентан | 3012 |
| 1203 | Бензин газовый, стабильный | 3012 |
| 1203 | БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 3012 |
| 1206 | Гептаны | 3012 |
| 1208 | Гексаны | 3012 |
| 1216 | Изооктен | 3012 |
| 1223 | Керосин | 3012 |
| 1234 | Метилаль | 3012 |
| 1262 | Октаны | 3012 |
| 1263 | Бензин-растворитель для лакокрасочной промышленности | 3012 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) | 3011, 3012, 3013 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (невязкие) | 3013 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 3013 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3013 |
| 1263 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3013 |
| 1263 | Кремнеорганические смолы в растворе органических растворителей | 3012 |
| 1263 | Крепители для лаков (и краски) | 3012, 3013 |
| 1263 | Лак КО-0208 | 3012 |
| 1263 | Лаки бакелитовые | 3012 |
| 1263 | Лаки кремнеорганические (КО) | 3012 |
| 1263 | Метильный лак | 3013 |
| 1263 | Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали | 3012, 3013 |
| 1263 | Олифа | 3013 |
| 1263 | Сиккативы, жидкие, легковоспламеняющиеся | 3013 |
| 1263 | Смола полифенилизобутоксисилоксановая, раствор в ксилоле или толуоле | 3013 |
| 1263 | Сольвент-нафта | 3012 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР | 3011 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (температура кипения не более 35 °C) | 3013 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3013 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3013 |
| 1287 | КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий) | 3013 |
| 1300 | СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ | 3012, 3013 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ | 3011, 3012, 3013 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3011, 3012 |
| 1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3011, 3012 |
| 1863 | Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2 | 3012, 3013 |
| 2050 | ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 3012 |
| 2057 | Трипропилен | 3012, 3013 |
| 2241 | Циклогептан | 3012 |
| 2242 | Циклогептен | 3012 |
| 2251 | БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 3012 |
| 2256 | Циклогексен | 3012 |
| 2263 | Диметилциклогексаны | 3012 |
| 2278 | н-Гептен | 3012 |
| 2287 | Изогептен | 3012 |
| 2288 | Изогексен | 3012 |
| 2296 | Метилциклогексан | 3012 |
| 2298 | Метилциклопентан | 3012 |
| 2309 | Октадиен | 3012 |
| 2358 | Циклооктатетраен | 3012 |
| 2370 | Гексен-1 | 3012 |
| 2457 | 2,3-Диметилбутан | 3012 |
| 2458 | ГЕКСАДИЕНЫ | 3012 |
| 2460 | 2-Метилбутен-2 | 3012 |
| 2461 | Метилпентадиен | 3012 |
| 3371 | 2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ | 3012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтые. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Нитрокраски, нитролаки, нитроэмали горят с образованием токсичных газов (оксидов азота). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды. Почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. Промыть глаза водой. Принять активированный уголь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 306

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │               Наименование груза             │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1088  │       АЦЕТАЛЬ (р)                            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1105  │       Пентанолы                              │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1120  │       Бутанолы                               │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1123  │       Бутилацетаты                           │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1128  │     н-Бутилформиат                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1159  │       Эфир диизопропиловый                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1161  │       Диметилкарбонат                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1165  │       ДИОКСАН (р)                            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1173  │       Этилацетат                             │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1176  │       ЭТИЛБОРАТ (р)                          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1179  │       Эфир этилбутиловый                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1190  │       ЭТИЛФОРМИАТ (р)                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1195  │       Этилпропионат                          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1213  │       Изобутилацетат                         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1220  │       Изопропилацетат                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1231  │       МЕТИЛАЦЕТАТ (р)                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1237  │       Метилбутират                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1247  │       Метилметакрилат, мономер               │       3012       │

│       │       стабилизированный                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1248  │       МЕТИЛПРОПИОНАТ (р)                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1276  │     н-Пропилацетат                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1281  │       Пропилформиаты                         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1301  │       Винилацетат стабилизированный          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1304  │       Эфир винилизобутиловый                 │       3012       │

│       │       стабилизированный                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1862  │       Этилкротонат                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1917  │       Этилакрилат стабилизированный          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1919  │       Метилакрилат стабилизированный         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2252  │   1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН (р)                      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2277  │       Этилметакрилат стабилизированный       │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2301  │     2-МЕТИЛФУРАН                             │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2350  │       ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ (р)                │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2352  │       Эфир бутилвиниловый стабилизированный  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2360  │       Эфир диаллиловый                       │       3022       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2373  │       ДИЭТОКСИМЕТАН (р)                      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2374  │   3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН (р)                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2376  │   2,3-Дигидропиран                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2377  │   1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН (р)                      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2380  │       ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН (р)               │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2384  │       ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2385  │       Этилизобутират                         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2393  │       Изобутилформиат                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2394  │       Изобутилпропионат                      │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2400  │       Метилизовалерат                        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2403  │       Изопропенилацетат                      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2406  │       Изопропилизобутират                    │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2409  │       Изопропилпропионат                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2416  │       ТРИМЕТИЛБОРАТ (р)                      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2536  │       Метилтетрагидрофуран                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2612  │       ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ (р)               │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2615  │       ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ (р)                │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2616  │       Триизопропилборат                      │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2838  │       Винилбутират стабилизированный         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3022  │   1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (р)     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Амилпропионат                          │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │  трет-Бутилакрилат, стабилизированный        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │     н-Бутилбутират                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Винилпропионат, стабилизированный      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Изобутилизовалерат                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Метилацетоацетат                       │       3013       │

│(введено протоколом от 14.05.2010)                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Метилвалерат                           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Метиллактат                            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │     1-Метокси-2-пропил-ацетат                │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Триметил-орто-формиат                  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Эгилвалерат                            │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Эфиры метиловые синтетических жирных   │       3013       │

│       │       кислот фракции C7 - C9                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3272  │       Эфиры сложные, н.у.к.                  │    3012, 3013    │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы или малорастворимы; вещества, отмеченные символом (р) - растворимы; триметилборат, этилборат и триизопропилборат водой разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, IV - попадании в глаза. I, II - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда. Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в грунтовые воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами; выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Теплое питье. Глаза промыть в проточной воде не менее 15 минут. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 307

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1090 | Ацетон | 3012 |
| 1091 | Масла ацетоновые | 3012 |
| 1129 | БУТИРАЛЬДЕГИД (н) | 3012 |
| 1156 | ДИЭТИЛКЕТОН (н) | 3012 |
| 1178 | 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД (н) | 3012 |
| 1193 | ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 3012 |
| 1201 | Масло сивушное * | 3012, 3013 |
| 1219 | ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 3012 |
| 1245 | Метилизобутилкетон | 3012 |
| 1246 | Метилизопропенилкетон стабилизированный | 3012 |
| 1249 | Метилпропилкетон | 3012 |
| 1274 | н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) * | 3012, 3013 |
| 1275 | Пропиональдегид | 3012 |
| 1286 | Масло смоляное | 3011 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (температура кипения не более 35 °C) * | 3013 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) * | 3013 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее температуру вспышки ниже 23 °C и вязкое) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) * | 3013 |
| 1286 | МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое) * | 3013 |
| 1288 | Масло сланцевое * | 3012, 3013 |
| 2045 | ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 3012 |
| 2058 | ВАЛЕРАЛЬДЕГИД (н) | 3012 |
| 2346 | Бутандион | 3012 |
| 2367 | альфа-Метилвалеральдегид | 3012 |
| 2397 | 3-Метилбутанон-2 | 3012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, бутандион - зеленовато- желтого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением отмеченных символом (н) веществ. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, а отмеченные символом * - от -18 или +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; II - тошнота, рвота, боли в животе, головная боль; IV - резь, слезотечение. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами А, Г. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, промыть большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и глаза промыть водой. При попадании веществ внутрь обильное питье воды, 2% раствора питьевой соды.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 308

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1170 | Многофункциональная добавка на основе этанола | 3012 |
| 1170 | Растворитель спиртосодержащий "Лакол" | 3012 |
| 1170 | Спирт этиловый винный (ректификат) | 3012 |
| 1170 | Спирт этиловый, технический | 3012 |
| 1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) | 3012, 3013 |
| 1204 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1% | 3012 |
| 1266 | Жидкость парфюмерная "Канская" | 3012 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители | 3011 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C более 110 кПа, температура кипения более 35 °C) | 3013 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3013 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие) (температура кипения не более 35 °C) | 3013 |
| 1266 | ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (невязкие) | 3013 |

| 1266 | Сырье парфюмерно-косметическое "Дэфанол" | 3012 |
| --- | --- | --- |
| 3064 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВЫЙ РАСТВОР, содержащий более 1%, но не более 5% нитроглицерина | 3012 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 3013 |
| 3065 | НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 3012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или окрашенные в различные цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят светло-фиолетовым пламенем. Нитроглицерин при горении взрывоопасен, образует токсичные газы (циан, оксиды азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -13 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при попадании внутрь)! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза; I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения. II - нарушение координации движений, спутанность сознания; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 309

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1294 | Толуол | 3012 |
| 1307 | Ксилолы | 3012, 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах ароматических веществ. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуры вспышки от -18 до +23 °C, ксилолы до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство опьянения; III - покраснение, сухость кожных покровов; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами А, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Пораженные глаза промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. Обильное питье (2 - 3 л воды), вызвать рвоту, крепкий чай, кофе. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 310

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1093 | Акрилонитрил стабилизированный | 3021 |
| 1113 | АМИЛНИТРИТ (н) | 3012 |
| 1194 | Этилнитрита раствор | 3021 |
| 1222 | ИЗОПРОПИЛНИТРАТ (н) | 3012 |
| 1261 | Нитрометан | 3012 |
| 1648 | Ацетонитрил | 3012 |
| 1865 | н- ПРОПИЛНИТРАТ (н) | 3012 |
| 2284 | ИЗОБУТИРОНИТРИЛ (н) | 3022 |
| 2351 | Бутилнитриты | 3012, 3013 |
| 2372 | 1,2- Ди-(диметиламино)-этан | 3012 |
| 2378 | 2- ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ (н) | 3022 |
| 2404 | Пропионитрил | 3022 |
| 2410 | 1,2,3,6- Тетрагидропиридин | 3012 |
| 2411 | БУТИРОНИТРИЛ (н) | 3022 |
| 2605 | МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ (н) | 3021 |
| 3079 | МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (н) | 3021 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтоватого цвета. Резкий, раздражающий запах. Низко- или умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением отмеченных символом (н) веществ. 2- Диметиламиноацетонитрил при взаимодействии с водой, паром или кислотами выделяет ядовитые газы. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, бутилнитриты - до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости имеет место горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, кашель, головная боль, понижение артериального давления, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При горении и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

При работе с изопропилнитратом защитные костюмы: КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; перчатки резиновые БЛ-1, передник ВП-1, специальная резиновая обувь; противогазы УМ, ОШ-4, В, М, БКФ, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4, МО-4у; шланговые противогазы - ПШ-1, ПШ-2; изолирующие противогазы Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не допускать попадания воды в емкости с 2- диметиламиноацетонитрилом. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды (за исключением 2-диметиламиноацетонитрила), изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Небольшие проливы изопропилнитрата засыпать песком или опилками и собрать. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Для 2-диметиламиноацетонитрила промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Промытые поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-го раствора сульфата железа и один объем 10%-го раствора гашеной извести. Место, облитое изопропилнитратом, протереть ветошью, смоченной 1%-м водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Песок или опилки, ветошь сжечь на металлическом поддоне в отведенном месте.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой с мылом. При попадании внутрь обильное питье воды или раствора перманганата калия (1 г на 1 л воды), вызвать рвоту. Повязка с индифферентной мазью. При ожогах наложить асептическую повязку. При попадании в глаза промыть их теплой водой и раствором питьевой соды. При попадании на кожу удалить ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, промыть пораженное место водой с мылом. При отравлении изопропилнитратом прополоскать пострадавшему рот, обеспечить полный покой, согреть. При отравлении изобутиронитрилом давать вдыхать амилнитрит.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 311

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1106 | АМИЛАМИН (р) | 3032, 3033 |
| 1125 | н-Бутиламин | 3032 |
| 1158 | Диизопропиламин | 3032 |
| 1160 | Диметиламина водный раствор | 3032 |
| 1214 | Изобутиламин ** | 3032 |
| 1277 | Пропиламин ** | 3032 |
| 1282 | Пиридин | 3012 |
| 1296 | Триэтиламин | 3032 |
| 1297 | ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% | 3031, 3032, 3033 |
| 1921 | Пропиленимин стабилизированный | 3021 |
| 1922 | Пирролидин | 3032 |
| 2265 | N,N-Диметилформамид * | 3013 |
| 2266 | Диметил-N-пропиламин | 3032 |
| 2313 | Пиколины * | 3013 |
| 2359 | Диаллиламин | 3042 |
| 2379 | 1,3-Диметилбутиламин | 3032 |
| 2383 | Дипропиламин | 3032 |
| 2386 | 1-Этилпиперидин | 3032 |
| 2399 | 1-Метилпиперидин | 3032 |
| 2493 | Гексаметиленимин | 3032 |
| 2535 | 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 3032 |
| 2945 | N-Метилбутиламин | 3032 |
| 3343 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3052 |
| 3357 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина не более 30% | 3052 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, за исключением отмеченных символом (*) веществ, температура вспышки которых лежит в пределах +23...+61 °C и веществ, отмеченных символом (**), у которых температура вспышки ниже -18 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, боль за грудиной, расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

При работе с пропиленимином допускается общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния (не менее 40 м). Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК) раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%, слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой; при попадании на кожу пропиленимина - обильно промыть 5%-м раствором уксусной кислоты, затем струей воды. Пораженные глаза в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. Обильное питье воды. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 312

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1099 | Аллилбромид | 3021 |
| 1100 | Аллилхлорид | 3021 |
| 1107 | Амилхлорид | 3012 |
| 1126 | 1-Бромбутан | 3012 |
| 1127 | Хлорбутаны | 3012 |
| 1150 | 1,2-Дихлорэтилен | 3012 |
| 1184 | Этилендихлорид | 3022 |
| 1278 | 1-Хлорпропан | 3012 |
| 1279 | 1,2-Дихлорпропан | 3012 |
| 1303 | Винилиденхлорид стабилизированный | 3011 |
| 1991 | Хлоропрен стабилизированный | 3021 |
| 2047 | Дихлорпропены * | 3012, 3013 |
| 2338 | Бензотрифторид | 3012 |
| 2339 | 2-Бромбутан | 3012 |
| 2340 | Эфир 2-бромэтилэтиловый | 3012 |
| 2342 | Бромметилпропаны | 3012 |
| 2343 | 2-Бромпентан * | 3012 |
| 2344 | Бромпропаны * | 3012, 3013 |
| 2345 | 3-Бромпропин | 3012 |
| 2354 | Эфир хлорметилэтиловый | 3022 |
| 2362 | 1,1-Дихлорэтан | 3012 |
| 2387 | Фторбензол | 3012 |
| 2388 | Фтортолуолы | 3012 |
| 2390 | 2-Йодбутан * | 3012 |
| 2391 | Йодметилпропаны | 3012 |
| 2554 | Метилаллилхлорид | 3012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтого цвета. Резкий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением амилхлорида. Водой медленно разлагаются. Тяжелее воды, за исключением амилхлорида, метилаллилхлорида и хлорбутана. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов, галогенов). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C, кроме отмеченных символом (*) веществ, температура вспышки которых лежит в пределах +23...+61 °C, а также аллилхлорида и винилиденхлорида, имеющих температуру ниже -18 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу тщательно промыть водой с мылом. Пораженные глаза в течение 15 минут промыть водой. Внутрь вазелиновое масло и активированный уголь. Если больной в сознании - вызвать рвоту. Не давать молоко, масло, жиры.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 313

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2333 | Аллилацетат | 3022 |
| 2335 | Эфир аллилэтиловый | 3022 |
| 2336 | Аллилформиат | 3021 |
| 2396 | Альдегид метакриловый стабилизированный | 3022 |
| 2603 | Циклогептатриен | 3022 |
| 2622 | Глицидальдегид | 3022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Легче воды, кроме глицидальдегида. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением аллилацетата и альдегида метакрилового. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости или выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, расстройство дыхания, учащение пульса, судороги, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть теплой водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 314

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼─────┬────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1114  │     │                 Бензол                 │       3012       │

│ 1175  │     │               Этилбензол               │       3012       │

│ 2303  │     │           Изопропенилбензол            │       3013       │

└───────┴─────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах ароматических веществ. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков образуются взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патронами А, Е. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу тщательно промыть водой с мылом. При проглатывании - принять активированный уголь. Обильное питье. Вызвать рвоту. Обеспечить горизонтальное положение. Пораженные глаза промыть водой при хорошо раскрытых веках.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 315

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1130 | Масло камфорное | 3013 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки более 60 °C и не более 100 °C) | 3013 |
| 1202 | ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура вспышки не более 60 °C) | 3013 |
| 1202 | ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, соответствующее стандарту EN 590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с температурой вспышки, указанной в стандарте EN 590:2004 | 3013 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 3011, 3013 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1272 | Масло пихтовое | 3013 |
| 1272 | Масло хвойное | 3013 |
| 1292 | Олигоэтоксисиланов смесь гомогенная | 3013 |
| 1292 | Тетраэтилсиликат | 3013 |
| 1299 | Скипидар | 3013 |
| 1920 | Нонаны | 3013 |
| 2247 | н- Декан | 3013 |
| 2286 | Пентаметилгептан | 3013 |
| 2319 | Углеводороды терпеновые, н.у.к. | 3013 |
| 2324 | Триизобутилен | 3013 |
| 2330 | Ундекан | 3013 |
| 2520 | Циклооктадиены | 3013 |
| 2850 | Пропилена тетрамер | 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Цвет от прозрачного до черного. Характерный запах. Умеренно кипящие или высококипящие. Нерастворимы в воде, тетраэтилсиликат водой разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРО- ОПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами БКФ, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях (тетраэтилсиликат). Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Поверхность территории выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, обильное питье, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. При проглатывании обильное питье с добавлением активированного угля. При попадании в глаза - промывание водой при хорошо раскрытых веках. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 316

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1104 | Амилацетаты | 3013 |
| 1109 | Амилформиаты | 3013 |
| 1110 | н- АМИЛМЕТИЛКЕТОН (р) | 3013 |
| 1148 | Спирт диацетоновый | 3012, 3013 |
| 1149 | Эфиры дибутиловые | 3013 |
| 1153 | ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (р) | 3012, 3013 |
| 1157 | Диизобутилкетон | 3013 |
| 1171 | ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (р) | 3013 |
| 1172 | Эфир моноэтиловый этиленгликоля и кислоты уксусной | 3013 |
| 1177 | 2-Этилбутилацетат | 3013 |
| 1180 | Этилбутират | 3013 |
| 1188 | ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (р) | 3013 |
| 1189 | Эфир монометиловый этиленгликоля и кислоты уксусной | 3013 |
| 1191 | Альдегиды октиловые | 3013 |
| 1192 | ЭТИЛЛАКТАТ (р) | 3013 |
| 1207 | Гексальдегид | 3013 |
| 1212 | ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 3013 |
| 1229 | мезитилоксид | 3013 |
| 1233 | Метиламилацетат | 3013 |
| 1264 | ПАРАЛЬДЕГИД (т) | 3013 |
| 1914 | Бутилпропионаты | 3013 |
| 1915 | Циклогексанон | 3013 |
| 2053 | Метилизобутилкарбинол | 3013 |
| 2219 | ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ (р) | 3013 |
| 2222 | Анизол | 3013 |
| 2227 | н-Бутилметакрилат стабилизированный | 3013 |
| 2243 | Циклогексилацетат | 3013 |
| 2244 | Циклопентанол | 3013 |
| 2245 | Циклопентанон | 3013 |
| 2271 | Этиламилкетон | 3013 |
| 2275 | 2-Этилбутанол | 3013 |
| 2282 | Гексанолы | 3013 |
| 2283 | Изобутилметакрилат стабилизированный | 3013 |
| 2293 | 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 (р) | 3013 |
| 2297 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН (р) | 3013 |
| 2302 | 5-Метилгексанон-2 | 3013 |
| 2348 | Бутилакрилаты стабилизированные | 3013 |
| 2366 | Диэтилкарбонат | 3013 |
| 2405 | Изопропилбутират | 3013 |
| 2413 | Тетрапропилортотитанат | 3013 |
| 2498 | 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД (т) | 3013 |
| 2524 | Этилортоформиат | 3013 |
| 2527 | Изобутилакрилат СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3013 |
| 2528 | Изобутилизобутират | 3013 |
| 2560 | 2-Метилпентанол-2 | 3013 |
| 2607 | АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (т) | 3013 |
| 2614 | СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ (р) | 3013 |
| 2617 | МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 3013 |
| 2620 | Амилбутираты | 3013 |
| 2621 | Ацетилметилкарбинол | 3013 |
| 2707 | ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ (р) | 3012, 3013 |
| 2710 | Дипропилкетон | 3013 |
| 2752 | 1,2-Эпокси-3-этоксипропан | 3013 |
| 3056 | н-Гептальдегид | 3013 |
| 3092 | 1-Метокси-2-пропанол | 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтого цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие. Малорастворимы в воде; жидкости, отмеченные символом (р) - хорошо растворимы. Легче воды, за исключением отмеченных символом (т) веществ. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Жидкости имеют температуры вспышки от +23 до +61 °C, спирт диацетоновый, эфир диэтиловый этиленгликоля и диметилдиоксаны - от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую Помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящем емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Глаза промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - обильное питье воды, 2%-го раствора питьевой соды. При ожоге - асептическая повязка. При отравлении диметилдиоксанами, дипропилкетоном и мезитилоксидом давать пить крепкий сладкий чай, кофе. При потере сознания давать нюхать нашатырный спирт.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Промыть большим количеством воды. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. Нитроглицерин увлажнять водой; при невозможности - прекратить тушение, всем покинуть опасную зону. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава обработать моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу глаза промыть водой. При отравлении этиловым спиртом: если больной в сознании - обильное питье, крепкий чай, щелочные растворы (4%-ный раствор питьевой соды); при нарушении сознания - положить горизонтально, голову положить набок. При ожогах наложить асептичекую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 317

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1147 | Декагидронафталин | 3013 |
| 1918 | Изопропилбензол | 3013 |
| 2046 | Цимолы | 3013 |
| 2049 | Диэтилбензол | 3013 |
| 2052 | Дипентен | 3013 |
| 2055 | СТИРОЛ - МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3013 |
| 2325 | 1,3,5-Триметилбензол | 3013 |
| 2364 | н-Пропилбензол | 3013 |
| 2368 | альфа-Пинен | 3013 |
| 2541 | Терпинолен | 3013 |
| 2618 | Винилтолуолы стабилизированные | 3013 |
| 2709 | Бутилбензолы | 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до коричневого цвета, 1,3,5-триметилбензол - зеленого цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие, вязкие. Нерастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, тошнота, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте со самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки БКФ и патронами А, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые промыть водой. Пораженные глаза промыть проточной водой (лучше теплой) при хорошо раскрытых веках. Не промывать желудок. Не давать молоко, масло, жиры.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 318

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1134 | Хлорбензол | 3013 |
| 2234 | Хлорбензотрифториды | 3013 |
| 2238 | Хлортолуолы | 3013 |
| 2514 | Бромбензол | 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогенов, галогеноводородов). Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, обработать моющими композициями, обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой не менее 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 319

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1230 | Метанол | 3022 |
| 1289 | НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте | 3032, 3033 |
| 1992 | Деэмульгатор "Десеканафт-20" (ДСН-20) | 3022 |
| 1992 | Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся, ядовитые | 3021 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержание метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 3022 |
| 1992 | Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового спирта 15% (по массе) и более, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 3022, 3023 |
| 1992 | Дипроксамин, раствор в метаноле | 3022 |
| 1992 | Диран-А * | 3021 |
| 1992 | Добавка высокооктановая беззольная (на основе N-метиланилина) * | 3021 |
| 1992 | Жидкие продукты пиролиза | 3022 |
| 1992 | Жидкость "ИМ" | 3022 |
| 1992 | Жидкость "НИИСС-4" | 3023 |
| 1992 | Жидкость "Холод-40" | 3023 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Антик-1" | 3022 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Викор" | 3023 |
| 1992 | Ингибитор коррозии "Нефтегаз-1" | 3023 |
| 1992 | Ингибитор коррозии ГИПХ-4, ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6 | 3022 |
| 1992 | Ингибитор коррозии марки "Корексит" | 3022 |
| 1992 | Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся, ядовитые | 3022 |
| 1992 | ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3021, 3022, 3023 |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе N-метиланилина | 3022 |
| 1992 | Многофункциональная добавка на основе эфира метил-трет-бутиловаго и N- метиланилина | 3022 |
| 1992 | Модификатор ЖКС | 3022 |
| 1992 | Остатки кубовые ректификации бензола | 3023 |
| 1992 | Отходы легковоспламеняющиеся, ядовитые, жидкие | 3023 |
| 1992 | Отходы производства хлоропрена | 3023 |
| 1992 | Проксамин, раствор в воде и метаноле | 3023 |
| 1992 | Проксанол, раствор в воде и метаноле | 3023 |
| 1992 | Растворители легковоспламеняющиеся, ядовитые | 3022 |
| 1992 | Растворители ядовитые | 3022 |
| 1992 | Растворитель Децилин | 3022 |
| 1992 | Реапон | 3023 |
| 1992 | Самин | 3022 |
| 1992 | Синтин | 3023 |
| 1992 | Флюс жидкий БМ-1 | 3022 |
| 1992 | Фракция ароматическая коксохимического производства | 3022 |
| 1992 | Фракция полиалкилбензольная | 3023 |
| 1992 | Фракция этилбензольная | 3022 |
| 1992 | Фтион | 3022 |
| 1992 | 2,6-цис-Диметилморфолин | 3023 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. От бесцветного до светло-коричневого цвета, фтион - от желтого до темно-коричневого цвета. Характерный спиртовой запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Растворы натрия метилата - коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. При горении выделяют токсичные газы и пары. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C, за исключением отмеченных символом (*) веществ, температура вспышки которых ниже -18 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, тошнота, рвота, снижение остроты зрения, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При работе с синтином использовать изолирующий противогаз; фильтрующие противогазы марок А, БКФ, ПМГ-2, ПРВ, ПРВ-У; защитный костюм из фильтрующего материала; прорезиненный передник ЗП-1, изолирующие костюмы КГ-611, КГ-612; резиновые сапоги, перчатки БЛ-1.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для дирана- А - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную (для натрия метилата защищенную от коррозии) емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям (при горении синтина изолировать опасную зону в радиусе 800 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности (кроме дирана-А) с соблюдением мер пожарной безопасности. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать моющими композициями, слабым раствором кислоты. Небольшие утечки синтина засыпать песком или опилками и собрать их с последующим сжиганием на противне в специально отведенном месте. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Место, облитое синтином, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При проглатывании метанола и его смесей немедленно вызвать рвоту (раздражением глотки); промыть желудок водой с добавлением активированного угля или 2 - 3%-ным раствором питьевой соды. При отравлении синтином обильное питье воды, 2% раствора питьевой соды, вызвать рвоту. Дать выпить 50 мл 40%-ного спирта этилового. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 320

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1166 | Диоксолан | 3012 |
| 1198 | Формальдегида раствор легковоспламеняющийся | 3033 |
| 2048 | Дициклопентадиен | 3013 |
| 2310 | Пентандион-2,4 | 3023 |
| 2529 | Кислота изомасляная | 3033 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий раздражающий запах. Умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением дициклопентадиена. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, одышка, чувство удушья, сухой кашель. II - ожоги губ, кожи подбородка, слизистой ротовой полости, пищевода, желудка, резкие боли за грудиной, мучительная рвота с кровью, охриплость голоса, возможен отек гортани, моча от розового до вишневого цвета; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда. Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50% (дициклопентадиен). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором соды, водой. При отравлении кислотой изомасляной - не вызывать рвоту искусственным путем. При отравлении диоксоланом, растворами формальдегида пить молоко, сырые яйца, растительное масло (глотками).

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 321

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1162 | Диметилдихлорсилан * | 3032 |
| 1196 | Этилтрихлорсилан | 3032 |
| 1250 | Метилтрихлорсилан | 3031 |
| 1298 | Триметилхлорсилан * | 3032 |
| 1305 | Винилтрихлорсилан | 3031 |
| 2985 | Диметилхлорметилхлорсилан | 3032 |
| 2985 | Метилвинилдихлорсилан | 3031 |
| 2985 | Метилхлорметилдихлорсилан | 3032 |
| 2985 | Триэтилхлорсилан * | 3032 |
| 2985 | Хлорсиланы легковоспламеняющиеся коррозионные, Н.У.К. | 3032 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Раздражающий резкий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. На воздухе дымят. Тяжелее воды, за исключением триметилхлорсилана и триэтилхлорсилана. Реагируют с водой с разложением. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Взрываются в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C, а для жидкостей, отмеченных символом (*) - ниже -18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При взаимодействии с водой образуется токсичный газ. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Собрать в сухие емкости. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Дать возможность догореть. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды с соблюдением необходимых мер защиты от образующихся токсичных (ядовитых) продуктов горения; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение пострадавшего, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. Давать пить глотками растительное масло, молоко, сырые яйца. При жжении пораженного участка охлаждающие примочки. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 322

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2481  │                Этилизоцианат                 │       3021       │

│ 2483  │              Изопропилизоцианат              │       3021       │

│ 2486  │              Изобутилизоцианат               │       3022       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтоватые. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, но водой бурно разлагаются с выделением токсичных газов. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков образуются взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости имеет место горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, кашель, головная боль, раздражение слизистых оболочек, тошнота, рвота; III - покраснение, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Возможен химический ожог при контакте с жидкостью и парами. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния, не допуская попадания воды в емкости. Тушить порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой с мылом. При попадании внутрь обильное питье воды или раствора перманганата калия (1 г на 1 л воды), вызвать рвоту. Повязка с индифферентной мазью. При ожогах наложить асептическую повязку. При попадании в глаза обильно промыть их теплой водой и раствором питьевой соды. При попадании на кожу удалить ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте, и промыть пораженное место водой с мылом.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 323

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1717  │                 Ацетилхлорид                 │       3032       │

│ 1723  │                  Аллилиодид                  │       3032       │

│ 1815  │               Пропионилхлорид                │       3032       │

│ 2353  │                Бутирилхлорид                 │       3032       │

│ 2395  │               Изобутирилхлорид               │       3032       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, аллилиодид - желтого цвета. Резкий раздражающий запах. Аллилиодид нерастворим, остальные бурно разлагаются водой с выделением токсичного газа - хлороводорода. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода, хлора, йодоводорода). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния, не допуская попадания воды в емкости. Тушить порошковыми составами, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу тщательно промыть водой с мылом. Пораженные глаза в течение 15 минут промыть водой. Если больной в сознании - вызвать рвоту. Не давать молоко, масло, жиры.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 324

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1152  │                Дихлорпентаны                 │       3013       │

│ 2341  │             1-Бром-3-метилбутан              │       3013       │

│ 2392  │                  Йодпропаны                  │       3013       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтые. Характерный запах. Умеренно кипящие или высококипящие. Нерастворимы в воде. 1-Бром-3- метилбутан на свету разлагается с образованием брома (токсичной, коррозионной, окисляющей жидкости). Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. Жидкости имеют температуры вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. Горят с образованием токсичных газов (галогеноводородов, фосгена). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головокружение, затрудненное дыхание, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ и патронами БКФ, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить порошковыми составами, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, обильное питье, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. При попадании в глаза - промывание водой при хорошо раскрытых веках. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 325

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2260 | Трипропиламин | 3033 |
| 2276 | 2-Этилгексиламин | 3033 |
| 2361 | Диизобутиламин | 3033 |
| 2526 | ФУРФУРИЛАМИН (р) | 3033 |
| 2610 | Триаллиламин | 3033 |
| 2684 | 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН (р) | 3033 |
| 2841 | ДИ-н-АМИЛАМИН | 3023 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах аммиака. Умеренно кипящие. Малорастворимы в воде; жидкости, отмеченные символом (р), - хорошо растворимы. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, головные боли, головокружение. II - тошнота, рвота; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%, слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды, водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 326

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1112  │                  Амилнитрат                  │       3013       │

│ 2332  │                Ацетальдоксим                 │       3013       │

│ 2608  │                 Нитропропаны                 │       3013       │

│ 2840  │                Бутиральдоксим                │       3013       │

│ 2842  │                  Нитроэтан                   │       3013       │

│ 2943  │            Тетрагидрофурфуриламин            │       3013       │

│ 3054  │             Циклогексилмеркаптан             │       3013       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий раздражающий запах. Умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением ацетальдоксима и бутиральдоксима. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости имеют температуру вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при всех температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота), циклогексилмеркаптан - оксидов серы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, головная боль, одышка, чувство удушья, сухой кашель. II - тошнота, рвота; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда. Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения облака токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%, слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды, водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 327

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2323  │              Триэтилфосфит **                │       3013       │

│ 2329  │             Триметилфосфит **                │       3013       │

│ 2933  │          Метил-2-хлорпропионат *             │       3013       │

│ 2934  │        Изопропил-2-хлорпропионат *           │       3013       │

│ 2935  │           Этил-2-хлорпропионат *             │       3013       │

│ 2947  │           Изопропилхлорацетат *              │       3013       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтого цвета. Характерный запах. Умеренно кипящие. Малорастворимы в воде. Легче воды, за исключением изопропилхлорацетата. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси при температурах выше +23 °C. При горении образуют токсичные газы ((*) - фосген, хлороводород, (**) - оксиды фосфора). Жидкости имеют температуры вспышки от +23 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды, равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Глаза промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - обильное питье воды, 2%-ного раствора питьевой соды.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 328

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3013       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │  футеровки барабанов или бочек) (невязкий)   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3011       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │        футеровки барабанов или бочек)        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3012       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │   футеровки барабанов или бочек) (давление   │                  │

│       │        паров при 50 °C более 110 кПа)        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3012       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │ грунтовочного покрытия на корпус автомобилей,│                  │

│       │футеровки барабанов или бочек) (давление паров│                  │

│       │         при 50 °C не более 110 кПа)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3013       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │        футеровки барабанов или бочек)        │                  │

│       │  (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкий) (температура кипения не более 35 °C) │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3013       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │   футеровки барабанов или бочек) (имеющий    │                  │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий)   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа,   │                  │

│       │       температура кипения более 35 °C)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1139  │   РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая    │       3013       │

│       │     растворы для обработки или покрытия      │                  │

│       │поверхностей, используемые в промышленных или │                  │

│       │      иных целях, например для нанесения      │                  │

│       │грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, │                  │

│       │   футировки барабанов или бочек) (имеющий    │                  │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий)   │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │       Композиции ароматические пищевые       │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │        ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ        │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров│       3012       │

│       │           при 50 °C более 110 кПа)           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров│       3012       │

│       │         при 50 °C не более 110 кПа)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │   ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие    │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │     (температура кипения не более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │   ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие    │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа,   │                  │

│       │       температура кипения более 35 °C)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1169  │   ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (имеющие    │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │          ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ          │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │  ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров  │       3012       │

│       │           при 50 °C более 110 кПа)           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │  ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров  │       3012       │

│       │         при 50 °C не более 110 кПа)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │     ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие      │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │     (температура кипения не более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │     ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие      │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа,   │                  │

│       │       температура кипения более 35 °C)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │     ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (имеющие      │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1197  │    ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (невязкие)     │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3013       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │                  (невязкие)                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3011       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3012       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа)   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3012       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3013       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкие) (температура кипения не более 35 °C) │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3013       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкие) (давление паров при 50 °C более 110  │                  │

│       │    кПа, температура кипения более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1210  │КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или │       3013       │

│       │МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ │                  │

│       │    (включая разбавитель или растворитель     │                  │

│       │ типографской краски), легковоспламеняющийся  │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │           вязкие) (давление паров            │                  │

│       │         при 50 °C не более 110 кПа)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │  Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │                 Алкилбензин                  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │     Алкилбензолы, легковоспламеняющиеся      │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │             Конденсат пиролизный             │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │                   Лакойль                    │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │                   Лигроин                    │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │                    Нафта                     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │               Нефрас С-150/200               │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │          НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К.,           │    3011, 3013    │

│       │          или НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │ НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, │       3012       │

│       │       Н.У.К. (давление паров при 50 °C       │                  │

│       │                более 110 кПа)                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │ НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или НЕФТЕПРОДУКТЫ, │       3012       │

│       │       Н.У.К. (давление паров при 50 °C       │                  │

│       │              не более 110 кПа)               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │  Парафин нефтяной жидкий, фракция C10 - C13  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │                  Пиробензол                  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │Пироконденсат гидростабилизированный нефтяной │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │               Полимердистиллят               │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │              Топливо эталонное               │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │       Фракция бензиновая прямой гонки        │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1268  │               Эфир петролейный               │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1293  │               Капли гофманские               │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1293  │             Настойки медицинские             │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1293  │             Препараты галеновые              │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │  АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление  │       3012       │

│       │        паров при 50 °C более 110 кПа)        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │  АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление  │       3012       │

│       │      паров при 50 °C не более 110 кПа)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │  АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие   │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа,   │                  │

│       │       температура кипения более 35 °C)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │  АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие   │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │  АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (имеющие   │       3013       │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкие)   │                  │

│       │     (температура кипения не более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1306  │ АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (невязкие)  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1308  │         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В         │    3011, 3013    │

│       │        ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1308  │         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В         │       3012       │

│       │        ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ        │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа)   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1308  │         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В         │       3012       │

│       │        ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ        │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │ Смола кремнийорганическая 134 - 276, раствор │    3011, 3012    │

│       │   в толуоле или ксилоле или сольвент-нафте   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │      Смола полиметилфенилсилоксановая,       │       3013       │

│       │             раствор в о-ксилоле              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │     Смола фенолформальдегидная, жидкая,      │    3012, 3013    │

│       │            легковоспламеняющаяся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │Смола фенолформальдегидная, растворы в ксилоле│       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │       Смолы акриловые, раствор в смеси       │       3013       │

│       │       изопропилового спирта и ацетона        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │  Смолы алкидноакриловые, раствор в ксилоле   │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │        Смолы меламиноформальдегидные,        │       3013       │

│       │              раствор в бутаноле              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │        Смолы мочевиноформальдегидные,        │       3013       │

│       │              раствор в бутаноле              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │       Смолы полиэфирные, ненасыщенные,       │       3013       │

│       │             стирольные "Камфэст"             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │     СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся      │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление │    3012, 3013    │

│       │        паров при 50 °C более 110 кПа)        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление │    3012, 3013    │

│       │      паров при 50 °C не более 110 кПа)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │ СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий │    3012, 3013    │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий)   │                  │

│       │     (температура кипения не более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │ СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (имеющий │    3012, 3013    │

│       │   температуру вспышки ниже 23 °C и вязкий)   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа,   │                  │

│       │       температура кипения более 35 °C)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │     СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся      │    3012, 3013    │

│       │  (имеющий температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │      вязкий) (давление паров при 50 °C       │                  │

│       │              не более 110 кПа)               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (невязкий)│       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │     Смолы эпоксидные, раствор в толуоле      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1866  │                 Сополимер-5Б                 │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                  Агидол-12                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                   Амиленит                   │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся │    3012, 3013    │

│       │                    жидкие                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                   Бустиран                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Гидролизат диметилдихлорсилана        │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │             Гидрофобизатор ГФК-1             │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │         Деэмульгатор-ингибитор АМ-7          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │     Деэмульгаторы типа РЕКОД, содержание     │    3011, 3012    │

│       │   метилового спирта менее 15% (по массе),    │                  │

│       │            легковоспламеняющиеся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │     Деэмульгаторы легковоспламеняющиеся      │ 3011, 3012, 3013 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │Деэмульгаторы типа СНПХ, содержащие метилового│ 3011, 3012, 3013 │

│       │         спирта менее 15% (по массе),         │                  │

│       │            легковоспламеняющиеся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │              1,2-Дибромпропан                │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │   Диметилвинилкарбинол, стабилизированный    │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                Диметилсульфит                │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │            Диоксанол-растворитель            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │       Диэтилгидроксиламин (марок А, Б)       │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │           Добавка высокооктановая            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │           Добавка смазочная ЭКОС-Б           │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │Жидкости гидротормозные, легковоспламеняющиеся│    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Жидкости кремнийорганические,         │       3012       │

│       │            легковоспламеняющиеся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │      Жидкость испытательная ИЖ-Л, ИЖ-З       │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3012       │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа)   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3012       │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3013       │

│       │  (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкая) (давление паров при 50 °C более 110  │                  │

│       │    кПа, температура кипения более 35 °C)     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3013       │

│       │  (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │      вязкая) (давление паров при 50 °C       │                  │

│       │              не более 110 кПа)               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3013       │

│       │  (имеющая температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкая) (температура кипения не более 35 °C) │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.    │       3013       │

│       │                  (невязкая)                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │         Ингибитор коррозии "Альпан"          │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │         Ингибитор коррозии "Амфикор"         │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │         Ингибитор коррозии "Олазол"          │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │       Ингибитор коррозии Д-4-3, Д-4-3К       │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Ингибиторы коррозии Амдор ИК-1, Амдор ИК-2,  │       3013       │

│       │                  Амдор ИК-3                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Ингибиторы коррозии типа РЕКОД        │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Ингибиторы коррозии типа СНПХ         │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │  Ингибиторы коррозии, легковоспламеняющиеся  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │Ингибиторы парафиноотложений марок СНПХ-7401, │       3013       │

│       │       СНПХ-7214, СНПХ-7215, СНПХ-7410        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    Ингибиторы парафиноотложений типа СНПХ    │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Ингибиторы парафиноотложений,         │       3013       │

│       │            легковоспламеняющиеся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │     Ингибиторы солеотложений типа СНПХ,      │       3013       │

│       │            легковоспламеняющиеся             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                 Карпатол-3П                  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │  Каучук синтетический пипериленовый (СКОП)   │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │              Компаунды, жидкие               │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Композиция этоксисиланов "Продукт 119-296Т"  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │             Концентрат цикленов              │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │      Кремнийорганический реагент ВТОКС       │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Крепители стержневые КО, УСК-1        │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │     Мастика битумная противошумная БПМ-1     │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │       Материалы полимерные АКОР Б-100        │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                 Нефтенол НЗ                  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │          Остатки нефтяные типа К-1           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                Пат жемчужный                 │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │Исключено. - Протокол от 14.05.2010           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                 Пенореагент                  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                 4-Пентенол                   │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │Присадка депрессорная реологическая ВЭС-503М, │       3013       │

│       │                   ДМН-2005                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                Продукт Т-185                 │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Растворители легковоспламеняющиеся на основе │       3012       │

│       │               спирта этилового               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │     Растворители, легковоспламеняющиеся      │    3012, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │            Растворитель "Пральт"             │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │              Растворитель СФПК               │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │      Растворитель технический "Органол"      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Растворитель технический ДЭГИ         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │          Реагент для флотации углей          │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │       Реагент кремнеорганический ВТОКС       │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                   Рефлюкс                    │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                Рецептура РД-2                │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                 Связующее ГС                 │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │   Смеси отработанных нефтепродуктов (СНО)    │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Смесь жидкая многокомпонентная, техническая  │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │      Сополимер БМС-86, раствор в смеси       │       3013       │

│       │                растворителей                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │       Сополимер ВБМ, раствор в толуоле       │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Спиртовая фракция производства капролактама  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │  Средства чистящие универсальные на основе   │       3012       │

│       │ спирта этилового технического ("Универсал",  │                  │

│       │               "Чистый" и др.)                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │        Стиромаль, раствор в бутаноле         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                Сульфенамид БТ                │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                    Тетран                    │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │ Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь │       3013       │

│       │                   сложная                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │    Удалитель парафиноотложений типа СНПХ     │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │                    Флицид                    │    3011, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │  Флотореагент нефтеуглехимический марки ФНУ  │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │          Фракция бензол-толуольная           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │           Фракция инденкумароновая           │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │            Фракция пипериленовая             │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │           Фракция эфироальдегидная           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │  Электролит для химических источников тока   │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │             Эмульгатор Ринго ЭМ              │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │           Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э            │    3011, 3013    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1993  │              Этилиденнорборнен               │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3013       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │                  (невязкие)                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3012       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │   (давление паров при 50 °C более 110 кПа)   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3012       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │ (давление паров при 50 °C не более 110 кПа)  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3013       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкие) (давление паров при 50 °C более 110  │                  │

│       │     кПа, температура кипения более 35 °C)    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3013       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │      вязкие) (давление паров при 50 °C       │                  │

│       │              не более 110 кПа)               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1999  │  ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и  │       3013       │

│       │  масла, битум и разбавленные нефтепродукты   │                  │

│       │  (имеющие температуру вспышки ниже 23 °C и   │                  │

│       │ вязкие) (температура кипения не более 35 °C) │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2059  │                   Коллодий                   │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2059  │НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, │       3012       │

│       │  содержащий не более 12,6% азота (на сухую   │                  │

│       │массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление│                  │

│       │        паров при 50 °C более 110 кПа)        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2059  │НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, │       3012       │

│       │  содержащий не более 12,6% азота (на сухую   │                  │

│       │массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление│                  │

│       │      паров при 50 °C не более 110 кПа)       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2059  │НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, │    3011, 3013    │

│       │  содержащий не более 12,6% азота (на сухую   │                  │

│       │     массу) и не более 55% нитроцеллюлозы     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2924  │             Ангидрид изомасляный             │       3033       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2924  │ Бактерициды марок СНПХ легковоспламеняющиеся │ 3031, 3032, 3033 │

│       │             коррозионные жидкие              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2924  │               Диметилхлорсилан               │       3031       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2924  │ ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ, │ 3031, 3032, 3033 │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2924  │        Пиридиновые основания, легкие         │       3033       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3248  │        ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ         │    3022, 3023    │

│       │    ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3269  │          СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3269  │      СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (вязкая)      │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3269  │     СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (невязкая)     │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3274  │    АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в спирте     │       3032       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3286  │                    Гептил                    │       3041       │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3286  │   ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ    │    3041, 3042    │

│       │             КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3286  │      Ингибиторы коррозии "Дизгафен-1",       │       3042       │

│       │           "Донбасс-1", "Донбасс-2"           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3286  │                  Люминал А                   │       3042       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │   Компонент моторных топлив ароматический    │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │        Бензин для промышленных целей         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │         Газоконденсат углеводородный         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │              Гептен-2, гептен-3              │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │                    Деканы                    │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │     Дистиллят газового конденсата легкий     │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │    Дистиллят газового конденсата средний     │       3011       │

│       │                 (сернистый)                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │                  Пиперилен                   │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │                Сольвент-нафта                │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │             Сырье углеводородное             │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │             1,2,3 Триметилбензол             │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │         УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.          │ 3011, 3012, 3013 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │ УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров  │ 3011, 3012, 3013 │

│       │           при 50 °C более 110 кПа)           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │ УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров  │ 3011, 3012, 3013 │

│       │         при 50 °C не более 110 кПа)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │             Углеводороды легкие              │    3011, 3012    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │       Фракция альфа-олефинов C10 - C12       │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │     Фракция альфа-олефинов C8, C8 - C10      │       3013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │       Фракция бутан-пропан-гексановая        │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │          Фракция гексан-гептановая           │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │              Фракция гексановая              │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │            Фракция изоамиленовая             │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │            Фракция изопентановая             │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │         Фракция керосино-газойлевая          │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │        Фракция метилдигидропирановая         │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │             Фракция н-гептановая             │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │            Фракция параксилольная            │       3012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │         Фракция пентан-изопентановая         │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │   Фракция пентанизопренциклопентадиеновая    │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3295  │              Фракция пентановая              │       3011       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3379  │  ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ,  │       3011       │

│       │                ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3469  │  КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ   │ 3031, 3032, 3033 │

│       │   (включая краску, лак, эмаль, краситель,    │                  │

│       │ шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель  │                  │

│       │    и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ     │                  │

│       │     ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ      │                  │

│       │      КОРРОЗИОННЫЙ (включая растворитель      │                  │

│       │            и разбавитель краски)             │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтого цвета, нефтепродукты могут быть темного цвета, жидкости гидротормозные - оранжево-красные, люминал А - серого цвета вязкая жидкость. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Гептил на воздухе парит (пары белого цвета). Растворимы или малорастворимы в воде, гептил гигроскопичен. Тетраэтоксисилана и олигоэтоксисиланов смесь сложная водой разлагается. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Обладают коррозионным или слабокоррозионным действием. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При отравлении гептилом возможны поражение печени, отек легких, смертельный исход. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

При работе с гептилом использовать фильтрующие противогазы марок УМ, АМ, ПС, ПМС, КД, В, М, МО-4, МО-4у, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М; шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2; изолирующие противогазы ИП-46, Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; изолирующие костюмы типа КГ-611, КГ-612, КР-III, КР-IV, ЗК-I, КР-250, КР-3М, КР-Е; защитные перчатки из бутилкаучука БЛ-1, БЛ-1М, из фторсополимера СКФ и арт. 374; сапоги - пластиковые из поливинилхлорида, совмещенного с СКН-40, из резиновой смеси полиэтилена с найритом, из резины на основе бутилкаучука.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для гептила - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям (при горении гептила изолировать зону в радиусе 2500 м). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Кроме того, проливы гептила можно нейтрализовать кашицей ДТСГК (24 кг на 1 кг гептила) или хлорной известью (30 кг на 1 кг гептила). ВНИМАНИЕ - гептил при контакте с сухой хлорной известью и сухим ДТСГК воспламеняется. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава. Место, облитое гептилом, протереть ветошью, смоченной 1%-ным водно-аммиачным раствором м-нитробензойной кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут. При отравлении гептилом эвакуацию пострадавшего производить в положении лежа. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 330

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2733 | АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. или ПОЛИАМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 3031, 3032, 3033 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий, раздражающий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы или малорастворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК), раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%, слабым раствором кислоты. Поверхность территории выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 331

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1224 | 3,3-Диметил-2-бутанон | 3012 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 3013 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1224 | КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1986 | Жидкость "ТГФ-М" | 3023 |
| 1986 | Спирт денатурированный | 3022 |
| 1986 | СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3021, 3022, 3023 |
| 1987 | Октанол-2 | 3013 |
| 1987 | Спирт циклогексиловый | 3013 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. | 3013 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1987 | СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 1988 | АЛЬДЕГИДЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. | 3021, 3022, 3023 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. | 3013 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3012 |
| 1989 | АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3012 |
| 3271 | Эфиры, н.у.к. | 3012, 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Низко- или умеренно кипящие. Растворимы или малорастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - головокружение, чувство опьянения, слабость; III, IV - зуд, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Засыпать инертным материалом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать щелочными растворами, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Глаза промывать водой не менее 15 минут. При попадании внутрь - обильное питье воды, 2%-ного раствора питьевой соды. При отравлении эфирами давать пить крепкий чай или кофе.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 332

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1228 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 3022, 3023 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C более 110 кПа) | 3011, 3012 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. (давление паров при 50 °C не более 110 кПа) | 3011, 3012 |
| 3336 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 3011, 3012 |
| 3336 | Одорант СПМ | 3011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтоватые. Характерный запах. Низко- или умеренно кипящие. Малорастворимы в воде. Легче воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (оксидов серы). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - головная боль, тошнота, головокружение, расстройство дыхания, возможны судороги, потеря сознания; III - покраснение, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, чистая одежда. Глаза и кожу промыть теплой водой. Давать пить крепкий чай или кофе. При остановке дыхания - искусственное дыхание.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 333

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2478 | ИЗОЦИАНАТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К. или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 3022, 3023 |
| 3273 | Нитрилы легковоспламеняющиеся ЯДОВИТЫЕ, н.у.к. | 3021, 3022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары охлаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. При поражении глаз в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. При отравлении изоцианатами давать пить теплое молоко с содой. В нос закапать растительное масло.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 334

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °C, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки | 3063 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Перевозятся в горячем виде (с температурой 61 °C и выше). Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель, головная боль, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с жидкостью возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить химическими пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые водой поверхности подвижного состава обработать моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды, почву перепахать. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой не менее 15 минут. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 335

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3165 | ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая смесь гидразина безводного и метилгидразина) (топливо М 86) | 3041 |
| 3473 | КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ОБОРУДОВАНИИ, или КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ, содержащие легковоспламеняющиеся жидкости | 3013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие бесцветные жидкости с характерным запахом аммиака. Жидкости умеренно кипящие. Растворимы в воде, гигроскопичны. Летучи. Пары тяжелее воздуха; при выходе в атмосферу скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Изделия могут взрываться при нагревании. В порожних изделиях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Жидкости горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +23 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равной температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза жидкостей и паров. I - кашель, боль за грудиной; III - жжение, краснота, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу и разгерметизированным изделиям. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания жидкостей в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим изделиям. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров жидкостей использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды и не допускать попадания жидкостей в поверхностные воды. При пониженных температурах жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, изделий, территории промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК), раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%, слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды с соблюдением необходимых мер защиты от образующихся токсичных (ядовитых) продуктов горения; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. При поражении глаз в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 336

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2758 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2760 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2762 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2764 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2772 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2776 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2778 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2780 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2782 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2784 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 2787 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 3021 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 3024 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 3346 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |
| 3350 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ с температурой вспышки менее 23 °C | 3021, 3022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или эмульсии. Характерный запах. Растворимость в воде различная. Низкокипящие или умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше температуры вспышки жидкости. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную, сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 401

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1325 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4112, 4113 |
| 1325 | Генераторы огнетушащего аэрозоля типа ПАГ | 4112 |
| 1325 | Камфен, технический | 4113 |
| 1325 | Капролактам | 4112 |
| 1325 | Метионин кормовой | 4113 |
| 1325 | Модификаторы легковоспламеняющиеся твердые | 4112 |
| 1325 | Линт хлопковый | 4113 |
| 1325 | Пенька чесаная | 4113 |
| 1325 | Хлопок-сырец | 4113 |
| 1325 | Циклододекан | 4112 |
| 3089 | Железо карбонильное | 4112 |
| 3089 | Ниобий | 4112 |
| 3089 | ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 4112, 4113 |
| 3178 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4112, 4113 |
| 3178 | Шашки серные | 4113 |
| 3181 | СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4112, 4113 |
| 3182 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 4112, 4113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы или пластины. Металлический порошок и гидриды металлов реагируют с водой с образованием воспламеняющихся газов. Металлов гидриды разлагаются при нагревании с выделением воспламеняющегося газа (водорода). Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. При горении могут образовывать токсичные газы. Металлов гидриды при нагревании разлагаются с образованием горючих газов. Пыль может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы и аэрозоли. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головокружение, тошнота, возможны тошнота, потеря сознания; III, IV - раздражение, краснота, отек. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно- механической пеной. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 402

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1312 | Борнеол | 4113 |
| 1324 | КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 4113 |
| 1328 | Гексаметилентетрамин | 4113 |
| 1331 | Термоспички | 4113 |
| 1332 | Метальдегид | 4113 |
| 1334 | НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 4113 |
| 1345 | КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 4112 |
| 1353 | ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К. | 4113 |
| 1353 | Гранитоль обувной на нитроцеллюлозной основе | 4113 |
| 1944 | СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 4113 |
| 1945 | СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" | 4113 |
| 2000 | ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы | 4113 |
| 2213 | Параформальдегид | 4113 |
| 2254 | Спички саперные | 4113 |
| 2304 | Нафталин расплавленный | 4113 |
| 2555 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 4152 |
| 2556 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и азота не более 12,6% на сухую массу) | 4151 |
| 2557 | НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 4151 |
| 2557 | Паста суховальцованная для нитроэмали | 4112 |
| 2557 | Этрол нитроцеллюлозный | 4112 |
| 2717 | КАМФАРА синтетическая | 4113 |
| 3270 | ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 4112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества; нафталин, расплавленный - жидкость. Порошок, паста или пластины. Нерастворимы в воде, за исключением гексаметилентетрамина. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Спички воспламеняются от трения. Быстро горят со вспышкой. При нагревании разлагаются с образованием горючих газов. Горят с образованием токсичных газов. Пыль может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленным нафталином возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для спичек безопасных и термоспичек - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно- механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать ветошью и сжечь. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды (гексаметилентетрамин), обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды (нафталин).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь нафталина дать 2 - 3 столовые ложки жидкого вазелинового масла. Затем промывание желудка до исчезновения запаха нафталина в промывных водах. При ожоге - асептическая повязка; вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 403

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1309 | Алюминий - порошок покрытый | 4112, 4113 |
| 1323 | Ферроцерий | 4112 |
| 1326 | ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4112 |
| 1333 | ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или бруски | 4112 |
| 1346 | КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 4113 |
| 1352 | ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4112 |
| 1358 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 4112 |
| 1869 | МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 4113 |
| 2858 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 4113 |
| 2878 | ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 4113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок белого или серого цвета. Нерастворимы в воде. Высокоплавкие. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. На воздухе могут самовозгораться. Во влажной среде магний сгорает со взрывом, пыль магния взрывоопасна. При горении разлагают воду. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при вдыхании. Раздражают кожу и слизистые. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и респираторе. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Тушить с максимального расстояния порошками, сухим песком. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать в емкости, смочить водой и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Места просыпи обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Мелкие раны обработать спиртом, йодом. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 404

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1310 | АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 1313 | Кальция резинат | 4113 |
| 1314 | Кальция резинат расплавленный | 4113 |
| 1318 | Кобальта резинат осажденный | 4113 |
| 1320 | ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4131 |
| 1321 | ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 4131 |
| 1322 | ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4151 |
| 1330 | Марганца резинат | 4113 |
| 1336 | НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 1337 | НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 1338 | ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 4113 |
| 1339 | ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4112 |
| 1341 | ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4112 |
| 1343 | ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 4112 |
| 1344 | ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 1347 | СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 1348 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 4131 |
| 1349 | НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 1350 | Сера | 4113 |
| 1354 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 1355 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 1356 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 1357 | КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 1517 | ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 1571 | БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 4161 |
| 1868 | Декаборан | 4132 |
| 2001 | КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 4113 |
| 2448 | Сера расплавленная | 4113 |
| 2538 | Нитронафталин | 4113 |
| 2687 | ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 4113 |
| 2714 | Цинка резинат | 4113 |
| 2715 | Алюминия резинат | 4113 |
| 2852 | ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 2907 | ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маннозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 4152 |
| 2956 | 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 4113 |
| 2989 | СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ | 4112, 4113 |
| 3241 | 2-Бром-2-нитропропандиол-1,3 | 4113 |
| 3242 | Азодикарбонамид | 4112 |
| 3251 | Изосорбид-5-мононитрат | 4113 |
| 3317 | 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 4151 |
| 3319 | НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей нитроглицерина более 2%, но не более 10% | 4152 |
| 3344 | ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ, Н.У.К., с массовой долей ПЭТН более 10%, но не более 20% | 4151 |
| 3364 | ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3365 | ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3366 | ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3367 | ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3368 | КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ, УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3369 | НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4131 |
| 3370 | МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей воды не менее 10% | 4151 |
| 3376 | 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 4151 |
| 3380 | ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К. | 4151 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, за исключением фосфора гептасульфида и серы расплавленной - жидкости от желтого до бурого цвета с характерным запахом. Порошок, кристаллы, паста или гранулы. Цвет от желтого до красного, декаборан - бесцветный. Нерастворимы в воде. Декаборан разлагается водой. Тяжелее воды. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Тонкоизмельченная сера склонна к химическому самовозгоранию в присутствии влаги. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, тошнота, кожные покровы синюшные, судороги, потеря сознания; III, IV - краснота, отек, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленной серой возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитрофенола-800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта серы и фосфора трисульфида с окислителями, а также углем, маслами, жирами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, другими средствами. Грузы увлажнять водой. При невозможности прекратить горение или снизить его интенсивность покинуть опасную зону. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания смочить водой; собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой с мылом, затем, по возможности, столовым уксусом. При поражении динитрофенолом и нитронафталином - если больной в сознании, давать пить воду, 2%-ный раствор питьевой соды, вызвать рвоту. При попадании на кожу декаборана быстро смыть разбавленным раствором аммиака. При попадании внутрь - обильное питье, промывание желудка, вызвать рвоту. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 405

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1361 | УГОЛЬ или САЖА животного или растительного происхождения | 4212, 4213 |
| 1362 | Сульфоуголь | 4213 |
| 1362 | Уголь активированный | 4213 |
| 1363 | Копра | 4213 |
| 1364 | Отходы волокнистые хлопкоочистительных заводов | 4213 |
| 1364 | Отходы текстильные, промасленные | 4213 |
| 1364 | ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 4213 |
| 1365 | Хлопок влажный | 4213 |
| 1369 | п-Нитрозодиметиланилин | 4212 |
| 1374 | МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 4212 |
| 1376 | ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 4213 |
| 1378 | КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 4212 |
| 1379 | БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 4213 |
| 1384 | НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4212 |
| 1386 | ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 4213 |
| 1854 | Бария сплавы пирофорные | 4211 |
| 1855 | КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 4211 |
| 1923 | КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4212 |
| 1929 | КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 4212 |
| 1932 | ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 4213 |
| 2002 | Целлулоида отходы | 4213 |
| 2004 | МАГНИЯ ДИАМИД | 4212 |
| 2006 | ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 4213 |
| 2008 | ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ | 4211, 4212, 4213 |
| 2009 | ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах | 4213 |
| 2210 | МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 4253 |
| 2217 | ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 4213 |
| 2318 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 4212 |
| 2545 | Гафний - порошок сухой | 4211, 4212, 4213 |
| 2546 | Титан - порошок сухой | 4211, 4212, 4213 |
| 2793 | СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 4213 |
| 2881 | Катализатор металлический сухой | 4211, 4212, 4213 |
| 2940 | 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) | 4212 |
| 3174 | Титана дисульфид | 4213 |
| 3254 | Трибутилфосфан | 4211 |
| 3313 | ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ | 4212, 4213 |
| 3341 | Тиомочевины диоксид | 4212, 4213 |
| 3342 | ксантогенаты | 4212, 4213 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы, пластины или волокна. Нерастворимы в воде, за исключением калия дитионита, натрия дитионита, натрия гидросульфида. Кальций и кальция сплавы, бария сплавы, цирконий (порошок, сухой, отходы), натрия гидросульфид реагируют с водой. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Пыль образует с воздухом взрывоопасные смеси. При горении могут выделять токсичные газы. Кальций и кальция сплавы, бария сплавы, цирконий (порошок, сухой, отходы), натрия гидросульфид при взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и противогазе. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической и химической пенами, порошками. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи натрия дитионита изолировать песком, промыть большим количеством воды. Поверхности подвижного состава, территории промыть большим количеством воды, обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожогах - асептическая повязка; вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 406

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ | 4231 |
| 1381 | ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ | 4231 |
| 1431 | Натрия метилат | 4242 |
| 2441 | ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 4241 |
| 2447 | ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 4231 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, фосфор белый расплавленный и фосфор в растворе - жидкости. Легкоплавкие (кроме фосфора расплавленного). Летучи. Натрия метилат, титана трихлорид и его смеси разлагаются водой; фосфор нерастворим в воде, перевозится под слоем воды или в инертной газовой среде. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Быстро горят со вспышкой. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Сильно раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле, одышка; II - боли в животе, рвота, понос, запах чеснока изо рта, боли в сердце, при попадании фосфора внутрь возможен смертельный исход; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. Вызывают химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленным белым фосфором возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами М, БКФ, Е. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания или проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости. Собранный фосфор хранить под слоем воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния воздушно-механической пеной, порошками. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости, залить водой и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть водой; отдельные места протереть влажной ветошью. Поверхность территории засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода), за исключением натрия метилата; промыть большим количеством воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При отравлениях белым и желтым фосфором: щелочное питье (2%-ный раствор питьевой соды). Запрещается давать молоко, касторовое масло, растительные и животные жиры. При возгорании тушить на коже водой. Одежду разрезать на месте горения под током жидкости. На обожженные места наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 407

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1380 | Пентаборан | 4231 |
| 1411 | Лития алюмогидрид в эфире | 4321 |
| 1928 | МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 4321 |
| 2965 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ | 4381 |
| 3399 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ | 4321, 4322, 4323 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие. Бурно реагируют с водой. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. Возможен взрыв при взаимодействии с водой. При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы (водород, углеводороды). Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары пентаборана очень токсичны. I, II - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - краснота, изъязвление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния порошками, воздушно-механической пеной. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, полусидячее положение, тепло, чистая одежда. Промывание кожных покровов водой с мылом. Слизистые и глаза промыть водой. При попадании внутрь триизобутилалюминия - пить глотками растительное масло. При ожогах - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 408

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1360 | Кальция фосфид | 4361 |
| 1394 | Алюминия карбид | 4312 |
| 1395 | Алюминий-ферросилиций - порошок | 4362 |
| 1397 | Алюминия фосфид | 4361 |
| 1402 | Кальция карбид | 4311, 4312 |
| 1403 | КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 4313 |
| 1404 | Кальция гидрид | 4311 |
| 1405 | Кальция силицид | 4312, 4313 |
| 1408 | ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 4363 |
| 1419 | Магния-алюминия фосфид | 4361 |
| 1432 | Натрия фосфид | 4361 |
| 1433 | Олова фосфид | 4361 |
| 1714 | Цинка фосфид | 4361 |
| 2011 | Магния фосфид | 4361 |
| 2012 | Калия фосфид | 4361 |
| 2013 | Стронция фосфид | 4361 |
| 2844 | КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД | 4313 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Нелетучи. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи, за исключением кальция-марганца- силицида, кальция цианамида и ферросилиция. Кальция цианамид горит с образованием токсичных газов (оксидов азота, циана). При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы и большое количества тепла. Некоторые газы (фосфины, силаны) на воздухе самовозгораются. Газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, чувство удушья, прерывистое дыхание, возможны отек легких, сильные загрудинные боли, жар, потеря сознания; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. При горении организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение, нижние конечности приподнять, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. При попадании внутрь - дать пить молоко, после этого вызвать рвоту. Глаза промывать струей холодной воды не менее 15 минут при хорошо раскрытых веках.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 409

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1340  │ ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого  │       4332       │

│       │              или белого фосфора              │                  │

│       │                                              │                  │

│ 1382  │ КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с  │       4212       │

│       │   долей кристаллизационной воды менее 30%    │                  │

│       │                                              │                  │

│ 1385  │НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с │       4212       │

│       │   долей кристаллизационной воды менее 30%    │                  │

│       │                                              │                  │

│ 1391  │ МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ  │       4311       │

│       │     ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с      │                  │

│       │       температурой вспышки более 60° C       │                  │

│       │                                              │                  │

│ 1391  │ МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ  │       4311       │

│       │     ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с      │                  │

│       │      температурой вспышки не более 60° C     │                  │

│       │                                              │                  │

│ 1396  │        Алюминий - порошок непокрытый         │    4312, 4313    │

│       │                                              │                  │

│ 1398  │    АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ     │       4313       │

│       │                                              │                  │

│ 1400  │                    Барий                     │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 1401  │                   Кальций                    │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 1407  │                    Цезий                     │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1410  │              Лития алюмогидрид               │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1413  │               Лития боргидрид                │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1414  │                 Лития гидрид                 │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1415  │                    Литий                     │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1417  │                Лития силицид                 │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 1418  │ МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК │ 4341, 4342, 4343 │

│       │                                              │                  │

│ 1420  │      КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ      │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1422  │        КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ         │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1423  │                   Рубидий                    │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1426  │               Натрия боргидрид               │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1427  │                Натрия гидрид                 │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1428  │                    Натрий                    │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1435  │                Шлак ЦИНКОВЫЙ                 │       4313       │

│       │                                              │                  │

│ 1436  │        ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ        │ 4341, 4342, 4343 │

│       │                                              │                  │

│ 1437  │               Циркония гидрид                │       4112       │

│       │                                              │                  │

│ 1870  │               Калия боргидрид                │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 1871  │                Титана гидрид                 │       4112       │

│       │                                              │                  │

│ 2010  │                Магния гидрид                 │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 2257  │                    Калий                     │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 2463  │               Алюминия гидрид                │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 2624  │                Магния силицид                │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 2805  │         ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ          │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 2806  │                 Лития нитрид                 │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 2830  │              Литий-ферросилиций              │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 2835  │              Натрия алюмогидрид              │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 2870  │              Алюминия боргидрид              │       4251       │

│       │                                              │                  │

│ 2870  │       Алюминия боргидрид в устройствах       │       4251       │

│       │                                              │                  │

│ 2950  │ МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не │       4313       │

│       │               менее 149 микрон               │                  │

│       │                                              │                  │

│ 2968  │ МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ  │       4313       │

│       │   СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания    │                  │

│       │                                              │                  │

│ 3078  │      ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок      │       4312       │

│       │                                              │                  │

│ 3170  │    АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или     │    4312, 4313    │

│       │    АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ     │                  │

│       │                                              │                  │

│ 3396  │ ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С  │ 4331, 4332, 4333 │

│       │    ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ     │                  │

│       │                                              │                  │

│ 3398  │ ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С  │ 4311, 4312, 4313 │

│       │                ВОДОЙ, ЖИДКОЕ                 │                  │

│       │                                              │                  │

│ 3403  │      КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ     │       4311       │

│       │                                              │                  │

│ 3404  │         КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ         │       4311       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, порошок, кристаллы или гранулы. Нелетучи, кроме фосфора пентасульфида. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Возможно самовозгорание на воздухе и в атмосфере хлора. Воспламеняются от искр и пламени. Магний сгорает во влажной среде со взрывом. При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы и большое количества тепла. Некоторые газы (водород, силаны) на воздухе самовозгораются. Газы и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. Горят с образованием токсичных газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. Калий, литий, натрий, рубидий, цезий и их сплавы при контакте с влажной кожей вызывают химический ожог. При пожаре и взрывах возможны термические и химические ожоги, травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор РПГ-67 с патроном В, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Растительное масло глотками. Кожу промыть водой. Сделать примочки с крепким чаем. Глаза немедленно промыть струей воды в течение 15 - 30 минут при хорошо раскрытых веках. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 410

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2623 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 4113 |
| 3175 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с температурой вспышки до 60°C | 4112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Изделия, содержащие жидкости. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. При нагревании выделяют горючие газы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головокружение, тошнота, возможны рвота, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или вдыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно-механической пеной. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания смочить водой, собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи и розлива изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 411

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3176 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ, Н.У.К. | 4112, 4113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, расплавы твердых веществ. При перевозке может находиться в горячем состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. При горении могут образовывать токсичные газы и пары. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головокружение, возможны тошнота, потеря сознания; III, IV - термический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы засыпать песком или другим инертным материалом, собрать в сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно- механической пеной. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать песком, обваловать. Проливы собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 413

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2926 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4132, 4133 |
| 3179 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4132, 4133 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, тошнота, кожные покровы синюшные, судороги, потеря сознания; III, IV - краснота, отек, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, порошками. При невозможности прекратить горение или снизить его интенсивность покинуть опасную зону. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания смочить водой; собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой с мылом. При попадании внутрь - обильное питье, промывание желудка, вызвать рвоту. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 414

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2925 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4142, 4143 |
| 3180 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4142, 4143 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, низкоплавкие. Порошок, кристаллы или гранулы. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, тошнота, кожные покровы синюшные, судороги, потеря сознания; III, IV - краснота, отек, жжение, боль. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М и дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, порошками. При невозможности прекратить горение или снизить его интенсивность покинуть опасную зону. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания смочить водой; собрать в защищенные от коррозии емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой с мылом. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 415

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1373  │ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО или РАСТИТЕЛЬНОГО │       4213       │

│       │  или СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, Н.У.К.,   │                  │

│       │              пропитанные маслом              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1383  │     МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или СПЛАВ     │       4211       │

│       │              ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2846  │  ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,   │       4211       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3088  │      ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ      │    4212, 4213    │

│       │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3189  │   ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ,   │    4212, 4213    │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3190  │      ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ      │    4212, 4213    │

│       │            НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.            │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3190  │               Лазурь железная                │       4212       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3190  │    Реагент углещелочной, порошкообразный     │       4212       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3200  │ ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │       4211       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3222  │    ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B    │       4182       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3224  │ 2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде пасты на  │       4172       │

│       │  основе воды, с концентрацией не более 50%   │                  │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3224  │    ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C    │       4172       │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3224  │              Диазодиметиланилин              │       4172       │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3224  │              Диазодиэтиланилин               │       4172       │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3224  │                Порофор ЧХЗ-5                 │       4172       │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                      │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3226  │    ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D    │       4172       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3228  │    ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E    │       4172       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3230  │    ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F    │       4172       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3391  │  ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ,   │       4211       │

│       │                   ТВЕРДОЕ                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3400  │        ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,         │    4212, 4213    │

│       │          САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ          │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы, пластины или волокна. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Пыль образует с воздухом взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ | Малотоксичны. Пыль вызывает раздражение. При |
| ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА |  | пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и респираторе. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Поверхности подвижного состава, территории промыть большим количеством воды, обработать моющими композициями, слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка; вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 416

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3128 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4232, 4233 |
| 3128 | Трипропилбор | 4231 |
| 3191 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4232, 4233 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Могут воспламеняться от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле, одышка; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости, залить водой и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, обработанную территорию промыть водой. Поверхности подвижного состава промыть водой; отдельные места протереть влажной ветошью. Поверхность территории промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 417

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3126 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4242, 4243 |
| 3192 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 4242, 4243 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Сильно раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать в защищенные от коррозии емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Поверхности подвижного состава, территории промыть большим количеством воды. Выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При возгорании тушить на коже водой. Одежду разрезать на месте горения под током жидкости. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 418

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3205 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, Н.У.К. | 4212, 4213 |
| 3206 | АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 4242, 4243 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Под действием воды и при нагревании разлагаются. Коррозионны при увлажнении. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Вновь воспламеняются после тушения. Пары и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Сильно раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния воздушно-механической пеной, порошками. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Поверхность территории промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При возгорании тушить на коже водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 419

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3393 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4251 |
| 3394 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ | 4251 |
| 3394 | Триизобутилалюминий | 4251 |
| 3397 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ | 4341, 4342, 4343 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Бурно реагируют с водой. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. Возможен взрыв при взаимодействии с водой. При горении могут образовывать токсичные газы. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I, II - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание, возможен отек легких; III - краснота, изъязвление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 421

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1389 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 4311 |
| 1390 | АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 4312 |
| 1390 | Калия амид | 4312 |
| 1390 | Лития амид | 4312 |
| 1390 | Натрия амид | 4312 |
| 1392 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ | 4311 |
| 1393 | Кальция сплавы | 4312 |
| 1393 | ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ, Н.У.К. | 4312 |
| 1409 | ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4311, 4312 |
| 1409 | Калия гидрид | 4312 |
| 1421 | ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 4311 |
| 2813 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4311, 4312, 4313 |
| 2813 | Катализатор ЦН | 4312 |
| 2813 | Натрия сплавы | 4311 |
| 3148 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4311, 4312, 4313 |
| 3208 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 4311, 4312, 4313 |
| 3395 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ | 4311, 4312, 4313 |
| 3401 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 4311 |
| 3402 | АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ | 4311 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. При взаимодействии с водой возможно выделение воспламеняющихся газов и большого количества тепла. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Газы и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания и проливы засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость, проливы откачать в сухие металлические емкости; емкости герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи и пролива изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 422

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3130 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 4361, 4362, 4363 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы и большое количества тепла, возможно образование токсичных газов. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Газы могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, прерывистое дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую емкость. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Проливы оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Емкости охлаждать водой, не допуская попадания в них воды. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Место срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов грузоотправителя для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Принимать активированный уголь. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 423

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3131 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 4371, 4372, 4373 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества, порошок, кристаллы или гранулы. Бурно реагируют с водой. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количества тепла. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Газы и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПМФ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую, защищенную от коррозии емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 424

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2845 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4211 |
| 3183 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4212, 4213 |
| 3186 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4212, 4213 |
| 3194 | ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4211 |
| 3221 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B | 4182 |
| 3223 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C | 4172 |
| 3225 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D | 4172 |
| 3227 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E | 4172 |
| 3229 | ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F | 4172 |
| 3392 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ | 4211 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, III, IV - краснота, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывести для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории промыть большим количеством воды, обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка; вызвать скорую помощь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 425

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3185 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4242, 4243 |
| 3188 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4242, 4243 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняется после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле; III - краснота, изъязвление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами, порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 426

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3184 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4232, 4233 |
| 3187 | ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 4232, 4233 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Легко воспламеняются от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При горении образуют токсичные газы и пары. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, тошнота, рвота; III - краснота, изъязвление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 427

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3209 | ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 4341, 4342, 4343 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Возможно самовозгорание на воздухе. Воспламеняются от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количества тепла. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному или пролитому веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания и проливы засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать сухим песком. Место пролива изолировать песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 428

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3129 | ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 4371, 4372, 4373 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бурно реагируют с водой. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При взаимодействии с водой выделяют воспламеняющиеся газы и большое количество тепла. При попадании воды в емкости возможны взрывы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, расстройство дыхания, тошнота, рвота; III, IV - жжение, краснота, боль. Пары действуют сильно раздражающе. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Собрать в сухие емкости. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Дать возможность догореть. Тушить порошками с максимального расстояния. Не допускать попадания воды в емкости. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 429

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3134 | Бария гидрид | 4362 |
| 3134 | Бария сплавы, непирофорные, опасно реагирующие с водой, твердые, токсичные | 4362 |
| 3134 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 4361, 4362, 4363 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количества тепла, возможно образование токсичных газов. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Пыль может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, першение в горле, чувство удушья, прерывистое дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой, не допуская попадания на груз воды. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в сухую металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности; герметично закрыть. Место россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов грузоотправителя для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Принимать активированный уголь. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 430

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3292 | БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ | 4312 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие коррозионные твердые вещества. Изделия нерастворимы в воде, содержащиеся в них твердые вещества - растворимы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Твердые вещества вызывают химический ожог. Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к разрушенным изделиям, разлитым и просыпанным веществам. Проливы и просыпи засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать инертным материалом. Просыпания собрать в сухие защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Проливы и поверхности разрушенных изделий обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 431

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1183 | Этилдихлорсилан | 4381 |
| 1242 | Метилдихлорсилан | 4381 |
| 1295 | Трихлорсилан | 4381 |
| 2988 | Фенилхлорсилан | 4381 |
| 2988 | Хлорсиланы, реагирующие с водой, легковоспламеняющиеся коррозионные, н.у.к. | 4381 |
| 2988 | Этилхлорсилан | 4381 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Раздражающий резкий запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. На воздухе дымят. Тяжелее воды. Реагируют с водой со взрывом. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРО- ОПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Взрываются в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше -18 °C, а для жидкостей, отмеченных символом <*> - ниже -18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При взаимодействии с водой образуется токсичный газ. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Собрать в сухие емкости. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Дать возможность догореть. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, горизонтальное положение пострадавшего, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. Давать пить глотками растительное масло, молоко, сырые яйца. При жжении пораженного участка охлаждающие примочки. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 501

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1438 | Алюминия нитрат | 5113 |
| 1439 | Аммония дихромат | 5112 |
| 1442 | Аммония перхлорат | 5112 |
| 1444 | Аммония персульфат | 5113 |
| 1450 | БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К. | 5112 |
| 1451 | Цезия нитрат | 5113 |
| 1452 | Кальция хлорат | 5112 |
| 1453 | Кальция хлорит | 5112 |
| 1454 | Кальция нитрат | 5113 |
| 1455 | Кальция перхлорат | 5112 |
| 1456 | Кальция перманганат | 5112 |
| 1458 | ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ | 5112, 5113 |
| 1459 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ | 5112, 5113 |
| 1461 | Хлораты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 1462 | Хлориты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 1465 | Дидима нитрат | 5113 |
| 1466 | Железа нитрат | 5113 |
| 1467 | Гуанидина нитрат | 5113 |
| 1471 | ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 5112 |
| 1473 | Магния бромат | 5112 |
| 1474 | Магния нитрат | 5113 |
| 1475 | Магния перхлорат | 5112 |
| 1477 | Висмута (III) нитрат | 5112 |
| 1477 | Нитраты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1479 | Аммония хромат | 5112 |
| 1479 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 5111, 5112, 5113 |
| 1479 | Гексахлормеламин, флегматизированный | 5112 |
| 1479 | Дихлорамины | 5112 |
| 1479 | Марганца (IV) оксид | 5112 |
| 1481 | Перхлораты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1482 | Перманганаты неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1484 | Калия бромат | 5112 |
| 1485 | КАЛИЯ ХЛОРАТ | 5112 |
| 1486 | Калия нитрат | 5113 |
| 1487 | КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 5112 |
| 1488 | Калия нитрит | 5112 |
| 1489 | Калия перхлорат | 5112 |
| 1490 | Калия перманганат | 5112 |
| 1492 | Калия персульфат | 5113 |
| 1493 | Серебра нитрат | 5112 |
| 1494 | Натрия бромат | 5112 |
| 1495 | Натрия хлорат | 5112 |
| 1496 | Натрия хлорит | 5112 |
| 1498 | Натрия нитрат | 5113 |
| 1499 | НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 5113 |
| 1502 | Натрия перхлорат | 5112 |
| 1503 | Натрия перманганат | 5112 |
| 1505 | Натрия персульфат | 5113 |
| 1506 | Стронция хлорат | 5112 |
| 1507 | Стронция нитрат | 5113 |
| 1508 | Стронция перхлорат | 5112 |
| 1512 | Цинка-аммония нитрит | 5112 |
| 1513 | Цинка хлорат | 5112 |
| 1514 | Цинка нитрат | 5112 |
| 1515 | Цинка перманганат | 5112 |
| 1748 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 5112, 5113 |
| 1872 | Свинца диоксид | 5113 |
| 2067 | УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ | 5113 |
| 2208 | Известь хлорная | 5113 |
| 2208 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 5113 |
| 2465 | КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 5112 |
| 2468 | Кислота трихлоризоциануровая сухая | 5112 |
| 2469 | Цинка бромат | 5113 |
| 2627 | Нитриты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 2720 | Хрома (III) нитрат | 5113 |
| 2721 | МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 5112 |
| 2722 | Лития нитрат | 5113 |
| 2723 | Магния хлорат | 5112 |
| 2724 | Марганца (II) нитрат | 5113 |
| 2725 | Никеля (II) нитрат | 5113 |
| 2726 | Никеля (II) нитрит | 5113 |
| 2728 | Циркония нитрат | 5113 |
| 2880 | КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ с содержанием воды не менее 5,5%, но не более 16% | 5112, 5113 |
| 3212 | Гипохлориты неорганические, н.у.к. | 5112 |
| 3215 | Персульфаты неорганические, н.у.к. | 5113 |
| 3247 | НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 5112 |
| 3377 | НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ | 5113 |
| 3378 | НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ | 5112, 5113 |
| 3407 | ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ РАСТВОР | 5112, 5113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Растворимы в воде за исключением свинца диоксида, гексохлормеламина и дихлораминов, марганца (IV) оксида, либо реагируют с водой. Сильные или умеренно выраженные окислители. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном КД. Промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий противогазовый респиратор РПГ с патроном КД, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. При россыпи серебра нитрата вызвать специалистов грузоотправителя (грузополучателя). |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Обработать 30% раствором пероксида водорода (гексохломеламин, дихлорамины). Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу обильно промыть водой. Пораженные глаза немедленно промыть струей холодной воды 10 - 30 минут при хорошо раскрытых веках с последующей госпитализацией в офтальмологическое отделение. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 502

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1463 | Хрома триоксид безводный | 5162 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое вещество. Красно-коричневые, кристаллы или гранулы. Нелетучее, без запаха, растворимо в воде, гигроскопично, сильный окислитель. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючее. Воспламеняет горючие вещества. При нагревании разлагается с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара и взрыва. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами, порошками с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой в течение 15 - 20 минут. Обильное питье воды, молока. Вызвать рвоту. Затем дать яичное молоко (4 - 5 сырых яйца на 0,5 л молока), жженую магнезию или активированный уголь (по 2 столовых ложки).

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 503

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1445 | БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5152 |
| 1446 | Бария нитрат | 5152 |
| 1447 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5152 |
| 1448 | Бария перманганат | 5152 |
| 1449 | Бария пероксид | 5152 |
| 1469 | Свинца нитрат | 5152 |
| 1470 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ | 5152 |
| 1500 | Натрия нитрит | 5153 |
| 2464 | Бериллия нитрат | 5152 |
| 2573 | ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 5152 |
| 2719 | Бария бромат | 5152 |
| 2741 | БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий более 22% активного хлора | 5152 |
| 3087 | Бария дихромат | 5151 |
| 3087 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 5151, 5152, 5153 |
| 3087 | Калия дихромат | 5152 |
| 3087 | Меди дихромат | 5152 |
| 3087 | Цинка дихромат | 5151 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Бесцветные, бария бромат и бериллия нитрат - желтоватого цвета. Кристаллы бария пероксида, бериллия нитрата и свинца перхлората расплываются на воздухе. Растворимы в воде. Сильные окислители. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. При пожаре выделяют токсичные газы и пары. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров, пыли использовать распыленную воду. Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь - вызвать рвоту.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 504

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1745 | Брома пентафторид | 5171 |
| 1746 | Брома трифторид | 5171 |
| 2495 | Йода пентафторид | 5171 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Умеренно кипящие. Малолетучи. При взаимодействии с водой выделяют токсичный газ - фтороводород. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Разлагаются водой со взрывом. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, затрудненное дыхание; III - краснота, жжение, отек; IV - слезоточение, спазм век, краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А, респиратором РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать попадания воды в емкости. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Не использовать воду! |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности. Место разлива изолировать песком; воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с нефтепродуктами, маслами. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Небольшие утечки засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода); промыть большим количеством воды. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой не менее 15 минут. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 505

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 5161 |
| 2014 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 5162 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 70% водорода пероксида | 5161 |
| 2015 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий более 60% и не более 70% водорода пероксида | 5161 |
| 2426 | АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 5112 |
| 2427 | КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5112, 5113 |
| 2428 | НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5112, 5113 |
| 2429 | КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 5112, 5113 |
| 2626 | КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 5112 |
| 2984 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% водорода пероксида (стабилизированный, если необходимо) | 5113 |
| 3149 | ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой (кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 5162 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, жидкие | 5112 |
| 3375 | АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ, промежуточное сырье для бризантных взрывчатых веществ, твердые | 5112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Эмульсии, гели, суспензии или растворы. Бесцветные. Умеренно кипящие. Малолетучи. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Аммония нитрат в сухом виде способен к взрывному превращению. Кислота хлорная взрывоопасна. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, слезотечение; II - боли при глотании и по ходу пищевода, в животе, рвота; III - жжение, образование белых пятен, боль; IV - боль, слезотечение, спазм век. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с горячими растворами аммония нитрата возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ-12265-78.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Разбавлять большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. При неконтролируемом повышении температуры водорода пероксида вещество слить при разбавлении водой. Не допускать высыхания аммония нитрата во всех видах. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров, пыли использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя). Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды; обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь - дать выпить воды или молока, вызвать рвоту. Затем дать активированный уголь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 506

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3101 | трет-Бутилпероксиацетат не менее 52%, но не более 77%, в растворителе типа А не менее 23% | 5222 |
| 3101 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ЖИДКИЙ | 5222 |
| 3101 | Третбутила-бензоила пероксид, раствор концентрации не более 77% | 5222 |
| 3101 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией менее 100% | 5222 |
| 3101 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5222 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 90 - 100% | 5222 |
| 3101 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 80 - 100% | 5222 |
| 3101 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСИН-3 с концентрацией более 86 - 100% | 5222 |
| 3101 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода более 10%, но менее 10,7%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5222 |
| 3102 | Дибензоила пероксид более 77%, но менее 94% с водой | 5222 |
| 3102 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B ТВЕРДЫЙ | 5222 |
| 3102 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией более 52 - 100% | 5222 |
| 3102 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 5222 |
| 3102 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией более 85 - 100% | 5222 |
| 3102 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 5222 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 51 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 48% | 5222 |
| 3102 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 77%, но не более 94% | 5222 |
| 3102 | 2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с концентрацией не более 27%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 73% | 5222 |
| 3102 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией более 82 - 100% | 5222 |
| 3102 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией более 57%, но не более 86%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 14% | 5222 |
| 3102 | КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% | 5222 |
| 3103 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ЖИДКИЙ | 5212 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3103 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ВАЛЕРАТ с концентрацией более 52 - 100% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 79%, но менее 90% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией менее 82% и Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 9%, смеси | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией более 32%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 77 - 100% | 5212 |
| 3103 | трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3103 | 1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% | 5212 |
| 3103 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 57%, но не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 5212 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3103 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 52%, но менее 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% | 5212 |
| 3103 | 1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ- КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 5212 |
| 3103 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСИН-3 с концентрацией более 52%, но не более 86%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием гидропероксидов концентрацией менее 0,5% | 5212 |
| 3103 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ | 5212 |
| 3103 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3103 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией более 77 - 100% | 5212 |
| 3104 | Дибензоила пероксид, не более 77% с водой | 5222 |
| 3104 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C ТВЕРДЫЙ | 5212 |
| 3104 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 77% | 5212 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 5212 |
| 3104 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией не более 82% | 5212 |
| 3104 | ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД, ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ | 5212 |
| 3104 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 91% | 5212 |
| 3105 | Метилэтилкетона пероксид концентрации не более 45% в растворе, содержащем не более 10% активного кислорода | 5222 |
| 3105 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ЖИДКИЙ | 5212 |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3105 | трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 38% | 5212 |
| 3105 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% со свободным кислородом концентрацией не более 4,7% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 80%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 20% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией более 32 - 100% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией более 52%, но не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3105 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3- трет- ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3105 | трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3105 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3105 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией более 42%, но не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3105 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией более 42%, но менее 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5- ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3105 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией более 52 - 100% | 5212 |
| 3105 | ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3105 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) | 5212 |
| 3105 | МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 62%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 19%, с содержанием метилизобутилкетона | 5212 |
| 3105 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 10%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 55% | 5212 |
| 3105 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 56 - 100% | 5212 |
| 3105 | п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 72 - 100% | 5212 |
| 3105 | 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 5212 |
| 3105 | 3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7- ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58%, со свободным активным кислородом в разбавителе типа А концентрацией не более 7,6% с испарением в диапазоне 220 - 260 °C | 5212 |
| 3105 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28%, с содержанием свободного кислорода концентрацией не более 9% | 5212 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-АМИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 67%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 33% | 5212 |
| 3105 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 77%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 23% | 5212 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не более 62% - паста | 5212 |
| 3106 | Дибензоила пероксид не менее 35%, но не более 52% с инертным твердым веществом | 5222 |
| 3106 | Лауроила пероксид | 5212 |
| 3106 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D ТВЕРДЫЙ | 5212 |
| 3106 | АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 32%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 12% и 2,2-ДИ- (трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН с концентрацией не более 14%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 14%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 60%, смеси | 5212 |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3106 | трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3106 | ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3106 | ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3106 | ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-ИЗОПРОПИЛ)- БЕНЗОЛ(Ы) с концентрацией более 42 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 5212 |
| 3106 | ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с концентрацией не более 85% | 5212 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 5212 |
| 3106 | 2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 5212 |
| 3106 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3106 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 45% | 5212 |
| 3106 | ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста с силикогелевым маслом | 5212 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 35%, но не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52%, но не более 62%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3106 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 62%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 28% | 5212 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5%, с содержанием 1- изопропилгидроперокси-4- изопропилгидроксибензола с концентрацией не более 8% | 5212 |
| 3106 | ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА ДИГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 82%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 5% | 5212 |
| 3106 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией менее 100% | 5212 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 82%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 18% | 5212 |
| 3106 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСИН-3 с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 3% | 5212 |
| 3106 | КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 6% | 5212 |
| 3106 | ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не более 72%, паста, со свободным кислородом концентрацией не менее 9%, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3106 | ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- БУТИРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид | 5212 |
| 3107 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ЖИДКИЙ | 5212 |
| 3107 | трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 88%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 6% | 5212 |
| 3107 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 79%, с содержанием перок- сида ди-трет-бутила концентрацией не более 6% | 5212 |
| 3107 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 42 - 100% | 5212 |
| 3107 | 2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с концентрацией не более 22%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 78% | 5212 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 43% | 5212 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 26%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 42% | 5212 |
| 3107 | ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% | 5212 |
| 3107 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 27%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 25% и этилбензола | 5212 |
| 3107 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 36%, но не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 18% | 5212 |
| 3107 | ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 100% | 5212 |
| 3107 | Ди-трет-бутила пероксид с концентрацией 52 - 100% | 5212 |
| 3107 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой (-ами) | 5212 |
| 3107 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией более 90%, но не более 98%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 5212 |
| 3107 | МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с содержанием свободного кислорода не более 8,2%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 60% | 5212 |
| 3107 | ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3108 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е ТВЕРДЫЙ | 5212 |
| 3108 | н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ВАЛЕРАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3108 | трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, паста | 5212 |
| 3108 | трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с концентрацией не более 52%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 48% | 5212 |
| 3108 | 1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3- трет- ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с концентрацией не более 42%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 58% | 5212 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, паста, с разбавителем типа А, с водой или без воды | 5212 |
| 3108 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 56,5%, паста | 5212 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 47%, паста | 5212 |
| 3108 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 77%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 23% | 5212 |
| 3109 | Кумила гидропероксид | 5242 |
| 3109 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ЖИДКИЙ | 5212 |
| 3109 | трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72% | 5242 |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | 5212 |
| 3109 | трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с концентрацией не более 32%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 68% | 5212 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 13%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 13%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 74% | 5212 |
| 3109 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 42%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 58% | 5212 |
| 3109 | ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 5212 |
| 3109 | ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 42%, устойчивая дисперсия в воде | 5212 |
| 3109 | 2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)- ГЕКСАН с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 48% | 5212 |
| 3109 | ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией не более 52%, с разбавителем типа В с концентрацией не менее 48% и температурой кипения более 110 °C | 5212 |
| 3109 | ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 5242 |
| 3109 | КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F стабилизированная с концентрацией не более 43%, смесь с пероксидом водорода, водой и кислотой(-ами) | 5242 |
| 3109 | КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 90%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 10% | 5212 |
| 3109 | ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 56%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 44% | 5212 |
| 3109 | п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с концентрацией не более 72%, с разбавителем типа А с концентрацией не менее 28% | 5212 |
| 3110 | Дикумила пероксид с концентрацией более 52 - 100% | 5212 |
| 3110 | ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F ТВЕРДЫЙ | 5212 |
| 3110 | 1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не более 57%, с содержанием инертного твердого вещества не менее 43% | 5212 |
| 3110 | ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с концентрацией более 52 - 100%, с содержанием инертного твердого вещества не более 57% | 5212 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости, порошки или пасты. Характерный запах. Летучи. Практически нерастворимы в воде. На воздухе разлагаются. Сильные окислители. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени, при нагревании. Могут взрываться при ударе и трении. Емкости могут взрываться при нагревании. Горение переходит во взрыв. При нагревании разлагаются, разложение самоускоряется и может закончиться взрывом. Могут воспламенять горючие вещества. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, кашель; при вдыхании концентрированных паров - синюшность кожных покровов и слизистых за счет развития метгемоглобинемии; III - краснота, зуд кожи; IV - резь, слезотечение, помутнение роговицы. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А, респиратором универсальным РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ-12265-78.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому или рассыпанному веществу. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для жидкостей: Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. При пониженных температурах вещество откачать из понижений местности, с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами, маслами, попадания вещества в поверхностные воды.

Для порошков и паст: Просыпания смочить водой, засыпать песком, собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) при угрозе попадания вещества в грунтовые воды выжечь; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой не менее 15 минут. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 507

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1511 | Карбамида и водорода пероксида комплекс | 5163 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое вещество. Порошок или кристаллы белого цвета. Нелетучее. Растворимо в воде. Сильный окислитель. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюч. Воспламеняет горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагается с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасно при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, кашель, чихание; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, БКФ, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами, порошками с максимального расстояния. Емкости охлаждать водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), промыть водой.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой в течение 15 - 20 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 508

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1510 | Тетранитрометан | 5151 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Бесцветная. Резкий запах. Умеренно кипящая. Малолетучая. Пары тяжелее воздуха. Нерастворима в воде. Тяжелее воды. Сильный окислитель. Коррозионна. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюча. Взрывоопасна при нагревании. Воспламеняет горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении и взрыве образуются токсичные газы (циан, оксиды азота). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле; II - возбуждение, судороги; III - жжение, образование белых пятен, боль; IV - боль, слезотечение. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патронами А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ-12265-78.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации. Место разлива изолировать песком, обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 509

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1457 | Кальция пероксид | 5112 |
| 1472 | Лития пероксид | 5112 |
| 1476 | Магния пероксид | 5112 |
| 1483 | Пероксиды неорганические, н.у.к. | 5112, 5113 |
| 1491 | Калия пероксид | 5111 |
| 1504 | Натрия пероксид | 5111 |
| 1509 | Стронция пероксид | 5112 |
| 1516 | Цинка пероксид | 5112 |
| 1942 | АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 5113 |
| 2466 | КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 5111 |
| 2547 | НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 5111 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Малолетучи или нелетучи. Бурно реагируют с водой, аммония нитрат растворим в воде. Сильные окислители. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. Пероксиды и супероксиды могут реагировать с водой со взрывом. При нагревании и горении выделяют токсичные газы. Аммония нитрат склонен к тепловому и химическому самовозгоранию, способен к взрыву при сильном механическом импульсе. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Аф, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 800 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Не допускать попадания воды в емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси пенами, порошками с максимального расстояния. Не использовать воду для тушения пожара, если она может попасть на пероксиды и супероксиды. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Поверхность территории промыть водой в контрольных (провокационных) целях.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой в течение 15 - 20 минут.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 510

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3139  │         ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.          │ 5111, 5112, 5113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3139  │               Танилин, раствор               │       5112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3210  │ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.│    5112, 5113    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3211  │  ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР,  │    5112, 5113    │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3213  │БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.│    5112, 5113    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3214  │ ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, │       5112       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3216  │ ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР,  │       5113       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3218  │     Аммония нитрат (селитра аммиачная),      │       5113       │

│       │    высококонцентрированный водный раствор    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3218  │Исключено. - Протокол от 21.10.2010           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3218  │НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.│    5112, 5113    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3218  │         Селитра аммиачно-кальциевая          │       5113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3219  │НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.│    5112, 5113    │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Умеренно кипящие. Малолетучи. Водные растворы. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании разлагаются с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, слезотечение; II - боли при глотании и по ходу пищевода, в животе, рвота; III - жжение, образование белых пятен, боль; IV - боль, слезотечение, спазм век. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь по ГОСТ-12265-78.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Сообщить в органы санитарно- эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Разбавлять большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды; обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 512

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3099 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 5151, 5152, 5153 |
| 3405 | БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР | 5152, 5153 |
| 3406 | БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5152, 5153 |
| 3408 | СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР | 5152, 5153 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Умеренно или высококипящие. Сильные или умеренно выраженные окислители. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. При взаимодействии с водой могут выделять токсичные газы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении образуются токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с нефтепродуктами, маслами. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Вызвать специалистов по нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой не менее 15 минут. Вызвать рвоту. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 513

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3098 | ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 5161, 5162, 5163 |
| 3098 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой жидкие | 5162 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Умеренно или высококипящие кипящие. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Сильные окислители. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. Способны взрываться в смеси с органическими веществами. При взаимодействии с металлами могут образовывать воспламеняющиеся и токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |

| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии горючие материалы и металлические изделия, или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| --- | --- |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами, порошками. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (осаждения, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с материалами, загрязненными нефтепродуктами, маслами. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, тепло, покой, чистая одежда. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть большим количеством воды в течение 15 минут, затем наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 514

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3356 | Генератор кислорода химический | 5112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие вещества, выделяющие кислород. Изделия нерастворимы в воде. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При определенных условиях выделяют кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Не опасны на открытом воздухе. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. Масло-бензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к разрушенным изделиям. Не допускать контакта содержимого с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Не допускать попадания изделий и их содержимого в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния порошками, воздушно-механической и химическими пенами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Содержимое генераторов обваловать, засыпать песком или другим инертным негорючим материалом. Вызвать специалистов по нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 515

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3085 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 5161, 5162, 5163 |
| 3085 | Средства дезинфицирующие на основе кислоты трихлоризоциануровой твердые | 5162 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Сильные окислители. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании могут образовывать кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I -першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через поврежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда (прил. 3.1), автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Вызвать специалистов по нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 601

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1649 | Жидкость этиловая | 6111 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки более 60 °C | 6111 |
| 1649 | ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с температурой вспышки не более 60 °C | 6121 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Маслянистая. Светло-оранжевого цвета. Сладковатый запах. Высококипяща, при нагревании разлагается. Нерастворима в воде. Тяжелее воды. Летуча. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюча. Воспламеняется при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горит оранжевым пламенем с образованием токсичных газов и белого дыма. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход при приеме внутрь! Опасна при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - слабость, возбуждение, безотчетный страх, расстройство памяти, сна; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории обработать растворами (взвесями) ДТСГК, хлорной извести; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Вызвать рвоту. Дать активированный уголь в большом количестве. Кожу тщательно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 602

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1051 | ВОДОРОД ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 6121 |
| 1541 | Ацетонциангидрин стабилизированный | 6111 |
| 1613 | КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 6121 |
| 1614 | ВОДОРОДА ЦИАНИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 6121 |
| 3294 | ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианида водорода | 6121 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые гранулированные вещества. От бесцветного до янтарного цвета. Характерный запах горького миндаля. Жидкости низкокипящие или умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары водорода цианида (синильной кислоты) - легче воздуха, ацетонциангидрина - тяжелее, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из-под водорода цианида (синильной кислоты) могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Над поверхностью разлитой кислоты имеет место горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше - 18 °C. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Действует через неповрежденную кожу. I, II - чувство жара, головокружение, недостаток воздуха, покраснение кожи, шум в ушах, расстройство зрения, тошнота, рвота, кожные покровы розового цвета, рвотные массы имеют запах горького миндаля; III, IV - раздражение, краснота. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (осаждения, изоляции) паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Просыпания собрать в емкости, герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Небольшие утечки обработать 20%-ным раствором едкого натра и 10%-ным раствором сульфата железа. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. Дать пить раствор поваренной соли (1 столовая ложка на 1 стакан воды), вызвать рвоту. Активированный уголь в большом количестве. Кожу промыть водой с мылом. Глаза промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 603

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1546 | Аммония арсенат | 6112 |
| 1554 | Кислота мышьяковая твердая | 6112 |
| 1555 | Мышьяка бромид * | 6112 |
| 1559 | Мышьяка пентаоксид | 6112 |
| 1561 | Мышьяка триоксид | 6112 |
| 1572 | Кислота какодиловая | 6112 |
| 1573 | Кальция арсенат * | 6112 |
| 1574 | КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ * | 6112 |
| 1585 | Меди ацетоарсенит * | 6112 |
| 1586 | Меди арсенит | 6112 |
| 1606 | Железа (III) арсенат * | 6112 |
| 1607 | ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ * | 6112 |
| 1608 | Железа (II) арсенат * | 6112 |
| 1617 | Свинца арсенаты * | 6112 |
| 1618 | Свинца арсениты * | 6112 |
| 1620 | Свинца цианид | 6112 |
| 1621 | Пурпур лондонский | 6112 |
| 1622 | Магния арсенат * | 6112 |
| 1623 | Ртути (II) арсенат | 6112 |
| 1624 | РТУТИ ДИХЛОРИД | 6112 |
| 1625 | Ртути (II) нитрат | 6112 |
| 1627 | Ртути (I) нитрат * | 6112 |
| 1629 | Ртути ацетат | 6112 |
| 1630 | Ртути (II) - аммония хлорид | 6112 |
| 1631 | Ртути (II) бензоат | 6112 |
| 1634 | Ртути бромиды | 6112 |
| 1637 | РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 6112 |
| 1638 | РТУТИ (II) ИОДИД | 6112 |
| 1639 | Ртути нуклеат | 6112 |
| 1640 | РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 6112 |
| 1641 | Ртути оксид * | 6112 |
| 1643 | РТУТИ (II) - КАЛИЯ ИОДИД | 6112 |
| 1644 | Ртути салицилат | 6112 |
| 1645 | Ртути (II) сульфат * | 6112 |
| 1646 | Ртути (II) тиоцианат | 6112 |
| 1677 | Калия арсенат | 6112 |
| 1678 | Калия арсенит | 6112 |
| 1683 | Серебра арсенит * | 6112 |
| 1684 | Серебра цианид * | 6112 |
| 1685 | Натрия арсенат | 6112 |
| 1688 | Натрия какодилат | 6112 |
| 1690 | НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 1691 | Стронция арсенит | 6112 |
| 1712 | ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ * или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 6112 |
| 1713 | Цинка цианид * | 6111 |
| 1812 | КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 1884 | Бария оксид | 6113 |
| 2027 | Натрия арсенит твердый | 6112 |
| 2471 | Осмия тетраоксид * | 6111 |
| 2505 | Аммония фторид | 6113 |
| 2655 | КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 6113 |
| 2853 | Магния фторсиликат | 6113 |
| 2854 | Аммония фторосиликат | 6113 |
| 2859 | Аммония метаванадат | 6112 |
| 2861 | Аммония поливанадат * | 6112, 6113 |
| 2862 | ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 6113 |
| 2863 | Натрия-аммония ванадат | 6112 |
| 2864 | Калия метаванадат | 6112 |
| 2931 | Ванадилсульфат | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Бесцветные или белого цвета. Малолетучи или нелетучи. Растворимы в воде, за исключением отмеченных символом (*) веществ; бария оксид реагирует с водой с выделением тепла. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - насморк, кашель, чувство удушья, боли в области сердца, по ходу желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота; III - раздражение кожи; IV - конъюнктивит. Возможен химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный

общевойсковой  костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с

патроном  Г ,  промышленный  противогаз  малого габарита ПФМ-1, перчатки из

ф

дисперсии   бутилкаучука,   специальная   обувь   для  защиты  от  нефти  и

нефтепродуктов.  При  малых  концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до

100  раз)  -  спецодежда,  автономный  защитный  индивидуальный  комплект с

принудительной  подачей  в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ,

ПЗ-2,    фильтрующий    респиратор   "ФОРТ-П",   универсальный   респиратор

"Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности, герметично закрыть. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При отравлении цианидами свинца, серебра, цинка дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. Пить воду, молоко. При отравлении соединениями ртути обильно промыть желудок водой с 20 - 30 г активированного угля или белковой водой, затем дать молоко, взбитый с водой яичный белок, слабительное.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 604

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2902 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2992 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2994 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2996 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2996 | Хлорхолинхлорид, раствор | 6112 |
| 2998 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3006 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3010 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3012 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩЙЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3014 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3016 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3018 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3020 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3026 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3348 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3352 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Растворимость в воде различная. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Возможно коррозионное действие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. Могут воспламеняться при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В, Г, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную, сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром, содержащими "активный хлор" растворами (известь хлорная, ДТСГК). Поверхность территории (отдельные очаги) обработать, ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 605

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1593 | Дихлорметан | 6113 |
| 1605 | Этилендибромид | 6111 |
| 1647 | МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 6111 |
| 1669 | Пентахлорэтан | 6112 |
| 1701 | КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ | 6112 |
| 1702 | Тетрахлорэтан | 6112 |
| 1710 | Трихлорэтилен | 6113 |
| 1846 | УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 6112 |
| 1886 | Бензилиденхлорид | 6112 |
| 1887 | Бромхлорметан | 6113 |
| 1888 | Хлороформ | 6113 |
| 1891 | Этилбромид | 6112 |
| 1897 | Тетрахлорэтилен | 6113 |
| 2075 | Хлораль безводный стабилизированный | 6112 |
| 2322 | Трихлорбутен | 6112 |
| 2504 | Тетрабромэтан | 6113 |
| 2515 | Бромоформ | 6113 |
| 2516 | Углерода тетрабромид | 6113 |
| 2644 | МетилИодид | 6111 |
| 2646 | Гексахлорциклопентадиен | 6111 |
| 2653 | БензилИодид | 6112 |
| 2664 | Дибромметан | 6113 |
| 2688 | 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН | 6113 |
| 2831 | 1,1,1-Трихлорэтан | 6113 |
| 2872 | Дибромхлорпропаны | 6112, 6113 |
| 3417 | КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или светло-желтые. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Практически нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (фосген, галогеноводороды, галогены). Емкости могут взрываться при нагревании. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, тошнота, рвота, покраснение лица, расширение зрачков; III - ожог с образованием пузырей; IV - слезотечение, резь. |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности. Просыпания собрать в емкость, плотно закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании вызвать рвоту. Дать активированный уголь в большом количестве. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу промыть водой с мылом. Пораженные глаза в течение 10 - 15 минут промыть проточной водой при широко раскрытых веках.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 606

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1695 | Хлорацетон стабилизированный | 6181 |
| 1916 | Эфир 2,2'-дихлордиэтиловый | 6122 |
| 2279 | Гексахлорбутадиен | 6113 |
| 2299 | Метилдихлорацетат | 6113 |
| 2490 | Эфир дихлорДИизопропиловый | 6112 |
| 2533 | Метилтрихлорацетат | 6113 |
| 2643 | Метилбромацетат | 6112 |
| 2648 | 1,2-Дибромбутанон-3 | 6112 |
| 2750 | 1,3-Дихлорпропанол-2 | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или желтоватого цвета. Резкий запах. Умеренно или высококипящие. Нерастворимы в воде, за исключением 1,3- дихлорпропанола-2. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, гексахлорбутадиен - трудногорюч. Воспламеняются от открытого огня. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов, галогенов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

возгорании  -  огнезащитный  костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии

указанных  образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным

противогазом  РПГ-67  и патроном В . При малых концентрациях в воздухе (при

6

превышении  ПДК  до  100  раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого

габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный

индивидуальный  комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного

воздуха.  Маслобензостойкие  перчатки,  перчатки из дисперсии бутилкаучука,

специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, тепло, чистая одежда. Обеспечить покой. При попадании на кожу промыть пораженный участок 2 - 5%-ным раствором питьевой соды. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 607

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1098 | Спирт аллиловый | 6121 |
| 2525 | ЭТИЛОКСАЛАТ (н) | 6113 |
| 2606 | Метилортосиликат | 6121 |
| 2716 | БУТИНДИОЛ-1,4 | 6113 |
| 2839 | Альдоль | 6112 |
| 2874 | Спирт фурфуриловый | 6113 |
| 2937 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ЖИДКИЙ (н) | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Цвет от бесцветного до темно- коричневого. Характерный запах. Растворимы в воде, за исключением веществ, обозначенных символом (н). Умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. При нагревании разлагаются, образуя токсичные и горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых, возбуждение, нарушение сознания, бурый цвет крови; III, IV - краснота, зуд. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

возгорании  -  огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При

отсутствии  указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте  с  промышленным  противогазом  РПГ-67  и  патроном А . При малых

6

концентрациях  в  воздухе  (при  превышении  ПДК  до 100 раз) - спецодежда,

промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным

патроном  ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной

подачей  в  зону  дыхания  очищенного  воздуха. Маслобензостойкие перчатки,

перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Образующиеся газы осаждать тонкораспыленной водой. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями; обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При проглатывании вызвать рвоту. Дать активированный уголь. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 608

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1547 | Анилин * | 6112 |
| 1577 | Хлординитробензолы жидкие * | 6112 |
| 1590 | Дихлоранилины жидкие *** | 6112 |
| 1591 | о-Дихлорбензол ** | 6113 |
| 1596 | Динитроанилины * | 6112 |
| 1597 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ * | 6112, 6113 |
| 1598 | ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ * | 6112 |
| 1599 | Динитрофенола раствор * | 6112, 6113 |
| 1600 | Динитротолуолы расплавленные * | 6112 |
| 1650 | бета-Нафтиламин, твердый * | 6112 |
| 1652 | Нафтилмочевина * | 6112 |
| 1661 | НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-) * | 6112 |
| 1662 | Нитробензол * | 6112 |
| 1664 | Нитротолуолы жидкие * | 6112 |
| 1665 | Нитроксилолы жидкие * | 6112 |
| 1671 | ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ (р) | 6112 |
| 1673 | ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 1709 | 2,4-Толуилендиамин твердый * | 6113 |
| 1711 | Ксилидины жидкие * | 6112 |
| 1843 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ, ТВЕРДЫЙ * | 6112 |
| 1885 | Бензидин * | 6112 |
| 2018 | Хлоранилины твердые *** | 6112 |
| 2019 | Хлоранилины жидкие *** | 6112 |
| 2020 | ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ ** (р) | 6113 |
| 2021 | ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ ** (р) | 6113 |
| 2038 | Динитротолуолы жидкие * | 6112 |
| 2074 | АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ * (р) | 6113 |
| 2076 | Крезолы ЖИДКИЕ | 6172 |
| 2077 | альфа-НАФТИЛАМИН * | 6113 |
| 2205 | АДИПОНИТРИЛ * (р) | 6113 |
| 2224 | Бензонитрил * | 6112 |
| 2237 | Хлорнитроанилины *** | 6113 |
| 2253 | N,N-Диметиланилин * | 6112 |
| 2272 | N-Этиланилин * | 6113 |
| 2273 | 2-Этиланилин | 6113 |
| 2274 | N-Этил-N-бензиланилин * | 6113 |
| 2294 | N-Метиланилин * | 6113 |
| 2300 | 2-Метил-5-этилпиридин * | 6113 |
| 2306 | Нитробензотрифториды жидкие *** | 6112 |
| 2307 | 3-Нитро-4-хлорбензотрифторид *** | 6112 |
| 2311 | Фенетидины * | 6113 |
| 2312 | ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ (р) | 6112 |
| 2321 | Трихлорбензолы жидкие ** | 6113 |
| 2432 | N,N-Диэтиланилин * | 6113 |
| 2446 | Нитрокрезолы твердые * | 6113 |
| 2470 | Фенилацетонитрил жидкий * | 6113 |
| 2647 | МАЛОНОНИТРИЛ * (р) | 6112 |
| 2651 | 4,4'-Диаминодифенилметан * | 6113 |
| 2656 | ХИНОЛИН * (р) | 6113 |
| 2660 | НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) * | 6113 |
| 2671 | АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-) * (р) | 6112 |
| 2690 | N,h-Бутилимидазол * | 6112 |
| 2713 | Акридин * | 6113 |
| 2732 | Нитробромбензолы жидкие *** | 6113 |
| 2738 | N-Бутиланилин * | 6112 |
| 2753 | N-Этилбензилтолуидины жидкие * | 6113 |
| 2754 | N-Этилтолуидины * | 6112 |
| 2821 | ФЕНОЛА РАСТВОР (р) | 6112, 6113 |
| 2822 | 2-ХЛОРПИРИДИН *** | 6112 |
| 2941 | Фторанилины *** | 6113 |
| 2942 | 2-Трифторметиланилин *** | 6113 |
| 3411 | бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР | 6112, 6113 |
| 3418 | 2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР | 6113 |
| 3424 | АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА РАСТВОР | 6112, 6113 |
| 3426 | АКРИЛАМИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3431 | НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3434 | НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ * | 6113 |
| 3438 | СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 3441 | ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 3442 | ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 3443 | ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 6112, 6113 |
| 3446 | нитротолуолы твердые | 6112 |
| 3447 | нитроксилолы твердые | 6112 |
| 3452 | КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3454 | ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 3455 | КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ (р) | 6172 |
| 3459 | нитробромбензолы твердые | 6113 |
| 3460 | N-Этилбензилтолуидины твердые * | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светлого до темно-коричневого цвета. Характерный запах ароматических веществ. Кристаллы расплываются на воздухе. Жидкости вязкие, умеренно или высококипящие. Тяжелее воды, кроме адипонитрила, N-бутиланилина, 2-метил-5- этилпиридина, 2-этиланилина, N,N-диметиланилина, N -этиланилина, этилтолуидинов, ксилидинов твердых и N-этилбензилтолуидинов твердых. Малорастворимы в воде, за исключением веществ, обозначенных символом (р). Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы (* оксиды азота; ** фосген, хлороводород; *** возможно образование всех упомянутых газов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых. Возбуждение, нарушение сознания, бурый цвет крови; III - краснота, зуд. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленными динитротолуолом и дихлорнитробензолом-2,5 возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для динитротолуолов и нитроанилинов - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Динитроанилины и нитроанилины увлажнять водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Просыпи собрать в емкости. Динитроанилины и нитроанилины увлажнять водой. Места разлива, россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать концентрированным раствором пероксида водорода; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При проглатывании вызвать рвоту механическим раздражением корня языка и мягкого неба. Пить 1,5 - 2 л теплой воды со взвесью активированного угля. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу обработать столовым уксусом, затем промыть водой с мылом. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 609

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1545 | Аллилизотиоцианат стабилизированный * | 6122 |
| 2078 | ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 6112 |
| 2236 | 3-Хлор-4-метилфенилизоцианат жидкий | 6112 |
| 2250 | Дихлорфенилизоцианаты | 6112 |
| 2281 | Гексаметилендиизоцианат | 6112 |
| 2285 | Изоцианатобензотрифториды * | 6122 |
| 2290 | Изофорондиизоцианат | 6113 |
| 2328 | Триметилгексаметилендиизоцианат | 6113 |
| 2337 | Фенилмеркаптан ** | 6121 |
| 2477 | Метилизотиоцианат * | 6122 |
| 2480 | Метилизоцианат # | 6121 |
| 2482 | н-Пропилизоцианат # | 6121 |
| 2484 | трет-Бутилизоцианат # | 6121 |
| 2485 | н-Бутилизоцианат # | 6121 |
| 2487 | Фенилизоцианат | 6121 |
| 2488 | Циклогексилизоцианат | 6121 |
| 2668 | Хлорацетонитрил *# | 6122 |
| 3023 | 2-Метил-2-гептантиол ** | 6122 |
| 3073 | Винилпиридины стабилизированные # | 6182 |
| 3428 | 3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ ТВЕРДЫЙ * | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от бесцветного до темно-коричневого. Характерный запах. Тяжелее воды, метилизоцианат - легче. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются, метилизоцианат - бурно, может взорваться. Винилпиридины, метилизоцианат и хлорацетонитрил разлагаются кислотами с выделением токсичных газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого огня. Вещества, обозначенные символом (#), легко воспламеняются от искр и пламени, пары веществ образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота, а также * - фосгена, галогеноводородов, галогенов; ** - оксидов серы). Метилизотиоцианат при нагревании разлагается с выделением циана. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

отсутствии  указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте  с промышленным противогазом и патронами А , В . При возгорании -

8   6

огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком; воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать пить теплое молоко (или воду) с содой. При попадании на кожу немедленно промыть водой. При поражении глаз - промывание проточной водой в течение 10-15 минут при хорошо раскрытых веках; госпитализация в офтальмологическое отделение.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 610

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2903 | ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 2991 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 2993 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 2995 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 2997 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6122, 6121, 6123 |
| 3005 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3009 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3011 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3013 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3015 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3017 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3019 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3025 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3347 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |
| 3351 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23 °C | 6121, 6122, 6123 |

--------------------------------

<*> В зависимости от конкретного состава.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или эмульсии. Характерный запах. Растворимость в воде различная. Низкокипящие или умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. Жидкости имеют температуру вспышки от -18 до +61 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше температуры вспышки жидкости. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную, сухую емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию с учетом направления движения токсичного облака. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 611

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1182 | Этилхлорформиат * | 6181 |
| 1238 | Метилхлорформиат * | 6181 |
| 1594 | Диэтилсульфат * | 6112 |
| 1595 | Диметилсульфат * | 6171 |
| 1722 | Аллилхлорформиат * | 6181 |
| 1750 | КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР * | 6172 |
| 1751 | Кислота хлоруксусная твердая * | 6172 |
| 1752 | Хлорацетилхлорид * | 6171 |
| 2267 | Диметилтиофосфорилхлорид *, #, ## | 6172 |
| 2407 | Изопропилхлорформиат * | 6181 |
| 2438 | Триметилацетилхлорид * | 6181 |
| 2740 | н-Пропилхлорформиат * | 6181 |
| 2743 | н-Бутилхлорформиат * | 6182 |
| 2744 | Циклобутилхлорформиат * | 6182 |
| 2745 | Хлорметилхлорформиат * | 6172 |
| 2746 | Фенилхлорформиат * | 6172 |
| 2747 | трет-Бутилциклогексилхлорформиат * | 6113 |
| 2748 | 2-Этилгексилхлорформиат * | 6172 |
| 3250 | Кислота хлоруксусная расплавленная * | 6172 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от желтого до темно-красного цвета. Характерный запах. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие, кристаллы на воздухе расплываются. Растворимы или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут самовоспламеняться при нагревании в присутствии окислителей. Емкости могут взрываться при нагревании. Возможно воспламенение после тушения. В порожних емкостях из остатков при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов ((*) - фосгена, галогенов, галогеноводородов; (#) - оксидов серы; (##) - оксидов фосфора). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - учащенное дыхание, тошнота, рвота, кашель, боль за грудиной, по ходу желудочно- кишечного тракта; III - жжение, краснота; IV - спазм век, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрыве возможны ожоги и травмы. При контакте с расплавленной кислотой хлоруксусной возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами В. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить воздушно-механической пеной и порошками. После тушения контролировать очаг до полной нейтрализации остатков вещества. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории обработать моющими композициями; растворами, содержащими "активный хлор" (хлорная известь, ДТСГК); 30 - 50% раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Пить глотками растительное масло. При проглатывании принимать яичное молоко (4 - 5 сырых яйца на 0,5 л молока). При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть 2%-ным раствором питьевой соды, проточной водой 10 - 15 минут. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 612

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1651 | Нафтилтиомочевина | 6112 |
| 1670 | Перхлорметилмеркаптан | 6111 |
| 2474 | Тиофосген | 6112 |
| 2785 | 4-Тиопентаналь | 6113 |
| 2936 | Кислота тиомолочная | 6112 |
| 2966 | Тиогликоль | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от бесцветного до темного. Характерный неприятный запах. Жидкости маслянистые, высококипящие. Растворимы в воде, за исключением нафтилтиомочевины и 4-тиопентаналя. Водой разлагаются с образованием токсичных и воспламеняющихся газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи и трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (оксиды серы, сероводород, а тиофосген, кроме того, образует соединения хлора). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - слезотечение, резь в глазах. Действует через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Промытые моющими композициями поверхности подвижного состава, а также территории обработать содержащими "активный хлор" растворами (известь хлорная, ДТСГК), концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 613

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2588 | ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2757 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2759 | ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2761 | ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2761 | Полихлорбутан-80 | 6112 |
| 2763 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2771 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2775 | Меди (II) оксихлорид | 6113 |
| 2775 | ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2777 | ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2779 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2781 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2783 | Диметоат | 6113 |
| 2783 | ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 2786 | ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3027 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3048 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 6111 |
| 3345 | ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |
| 3349 | ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ | 6111, 6112, 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. (Порошки, эмульсии, пасты и т.п. могут содержать наполнитель, растворитель, эмульгатор и т.д.) Растворимость в воде различная. Малолетучи или нелетучи. Возможно коррозионное действие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. Могут воспламеняться при нагревании от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Места россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 614

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1611 | ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ # (р) | 6112 |
| 1704 | ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ **, # (р) | 6112 |
| 2501 | ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР (р) | 6112, 6113 |
| 2518 | 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 6113 |
| 2522 | 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ * | 6112 |
| 2542 | ТРИБУТИЛАМИН * | 6112 |
| 2574 | ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера # | 6112 |
| 2873 | ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ * | 6113 |
| 2946 | 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН * | 6113 |
| 3302 | 2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ * | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от бесцветного до темно-бурого. Характерный запах. Жидкости маслянистые, умеренно или высококипящие. Практически нерастворимы в воде, за исключением веществ, обозначенных символом (р). Легче воды. Малолетучи. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении образуют токсичные газы: вещества, обозначенные символом (*), - оксиды азота; (**) - оксиды серы; (#) - оксиды фосфора. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - резь в глазах, слезотечение. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре возможны ожоги. При контакте с расплавленными пеками и другими горячими продуктами возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с универсальным респиратором РУ-60М. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Территорию (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промывать водой. На глаза наложить ватные тампоны с крепким чаем. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 615

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1602 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1693 | Вещество слезоточивое жидкое, Н.У.К. | 6111, 6112 |
| 2810 | Антифризы этиленгликолевые (50 - 60%- ный водный раствор) | 6112 |
| 2810 | Аэрофлоты токсичные жидкие | 6113 |
| 2810 | Ди-(2-этил)гексиловый эфир метилфосфоновой кислоты | 6112 |
| 2810 | Глицедол | 6112 |
| 2810 | Дитолилметан | 6112 |
| 2810 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2810 | Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А | 6112 |
| 2810 | Ингибитор коррозии КХО-1 | 6112 |
| 2810 | Ингибитор ПБ-5 | 6113 |
| 2810 | Ингибиторы коррозии ядовитые, жидкие | 6112 |
| 2810 | Компонент пластифицирующих материалов | 6112 |
| 2810 | Кубовые остатки производства трихлорэтилена | 6113 |
| 2810 | Кубовый остаток системы ректификации этиленгликоля | 6112 |
| 2810 | Лаки каменноугольные | 6113 |
| 2810 | Латекс-наирит | 6112 |
| 2810 | Масло каменноугольное поглотительное | 6113 |
| 2810 | Масло тунговое | 6112 |
| 2810 | Мономеры фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ | 6113 |
| 2810 | Остатки кубовые концентрата винипола | 6113 |
| 2810 | Отвердитель полиоксипропиленаминный | 6111 |
| 2810 | Пек жидкий | 6113 |
| 2810 | Пластификатор Диалкилфталат-789 | 6113 |
| 2810 | Пластификатор Дикаприлфталат | 6113 |
| 2810 | Пластификаторы фосфатные | 6112, 6113 |
| 2810 | Поверхностно-активная добавка СПД | 6113 |
| 2810 | Полиур БТ | 6113 |
| 2810 | Полихлориды бензола | 6113 |
| 2810 | Препарат КЭАМ | 6113 |
| 2810 | Присадки к котельному топливу "ВНИИНП- 106", "Полифен" | 6112 |
| 2810 | Пронит | 6111 |
| 2810 | Пылеподавитель | 6113 |
| 2810 | Растворитель ЛТИ | 6113 |
| 2810 | Смолы сланцевые | 6113 |
| 2810 | Смолы фенолформальдегидные вспенивающиеся | 6113 |
| 2810 | Совтол-10 | 6113 |
| 2810 | Состав огнегасительный ОГС N 7 | 6112 |
| 2810 | Спирт гептиловый | 6113 |
| 2810 | Сырье коксохимическое для производства технического углерода, ядовитое жирное | 6113 |
| 2810 | Сырье нефтяное для производства технического углерода, ядовитое жирное | 6113 |
| 2810 | Тетрахлорпентан | 6113 |
| 2810 | Тетрахлорпропан | 6113 |
| 2810 | Тосолы | 6112 |
| 2810 | 1,2,3-Трихлорпропан | 6113 |
| 2810 | Трихлорэтилфосфат | 6113 |
| 2810 | 2-Фенилэтанол | 6112 |
| 2810 | Фенолоспирты | 6113 |
| 2810 | Фракция фенольная | 6112 |
| 2810 | 2-Хлор-6-фторбензилхлорид | 6112 |
| 2810 | Экстракт ароматический фенольный | 6113 |
| 2810 | Энит | 6111 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторадипиновой кислоты | 6113 |
| 2810 | Эфир диметиловый перфторпробковой кислоты | 6113 |
| 2810 | Эфир моногексиловый этиленгликоля | 6111 |
| 3142 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3142 | Лизол | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, желтого или коричневого цвета. Растворимость в воде различная. Загрязняют водоемы. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов. |

| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, понос, слабость; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. При контакте с остатком кубовым возможен термический ожог. |
| --- | --- |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании немедленно вызвать рвоту. Крепкий чай. При отравлении этиленгликолем, диэтиленгликолем и триэтиленгликолем давать пить спирт этиловый 30%-ный - по 30 мл через 3 часа, щелочное питье (2%-ный раствор питьевой соды). При попадании в глаза промыть теплой водой с мылом.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 616

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1548 | Анилина гидрохлорид *** | 6113 |
| 1578 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ *** | 6112 |
| 1579 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД, ТВЕРДЫЙ | 6113 |
| 1663 | НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 1672 | Фенилкарбиламинохлорид *** | 6111 |
| 1694 | Бромбензилцианиды жидкие *** | 6111 |
| 1697 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ ** | 6112 |
| 1708 | Толуидины жидкие * | 6112 |
| 2233 | Хлоранизидины *** | 6113 |
| 2235 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ ** | 6113 |
| 2239 | Хлортолуидины ТВЕРДЫЕ *** | 6113 |
| 2261 | КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 6112 |
| 2431 | Анизидины * | 6113 |
| 2433 | Хлорнитротолуолы жидкие *** | 6113 |
| 2512 | АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-) * | 6113 |
| 2572 | ФЕНИЛГИДРАЗИН (к) * | 6112 |
| 2587 | Бензохинон | 6112 |
| 2645 | ФЕНАЦИЛБРОМИД | 6112 |
| 2667 | Бутилтолуолы | 6113 |
| 2669 | Хлоркрезолов раствор ** | 6112, 6113 |
| 2673 | 2-Амино-4-хлорфенол *** | 6112 |
| 2729 | Гексахлорбензол ** | 6113 |
| 2730 | Нитроанизолы жидкие * | 6113 |
| 2875 | Гексахлорофен ** | 6113 |
| 2948 | 3-Трифторметиланилин *** | 6112 |
| 3155 | Пентахлорфенол ** | 6112 |
| 3315 | ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ | 6112, 6113 |
| 3409 | ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ | 6112 |
| 3410 | 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6113 |
| 3416 | ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ ** | 6112 |
| 3427 | ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ | 6113 |
| 3429 | ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 6113 |
| 3430 | КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 6112 |
| 3437 | Хлоркрезолы твердые ** | 6112 |
| 3449 | БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 6111 |
| 3451 | ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ * | 6112 |
| 3457 | Хлорнитротолуолы твердые *** | 6113 |
| 3458 | Нитроанизолы твердые * | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от белого до темно-коричневого. Характерный запах ароматических веществ. Жидкости маслянистые, умеренно кипящие или высококипящие. Малорастворимы в воде, за исключением анилина гидрохлорида и хлоркрезолов твердых. Тяжелее воды, за исключением толуидинов твердых. Малолетучи. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняется от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании и горении образуют токсичные и воспламеняющиеся газы ((*) - оксиды азота, (**) - фосген, галогены, галогеноводороды, (***) - возможно образование всех упомянутых газов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боль в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов и слизистых; III - краснота, отек; IV - слезотечение, резь в глазах. Действует через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Газы и пары, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. При невозможности - прекратить тушение, всем покинуть опасную зону. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Просыпи собрать с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка соли на 1 стакан воды) и вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Не давать молоко, масло, жиры. При попадании на кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 617

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1558 | Мышьяк | 6112 |
| 1562 | Мышьяковая пыль | 6112 |
| 1567 | БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 6132 |
| 1699 | Дифенилхлорарсин жидкий | 6111 |
| 2657 | Селена дисульфид | 6112 |
| 2871 | СУРЬМА - ПОРОШОК | 6113 |
| 3450 | ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 6111 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Серебристые с металлическим блеском или белого цвета. Нелетучи. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боль в конечностях, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы и аэрозоли осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить теплую соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на 1 стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Кожу и глаза промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 619

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1565 | Бария цианид | 6111 |
| 1575 | Кальция цианид | 6111 |
| 1587 | Меди цианид | 6112 |
| 1588 | Кадмия цианид | 6111 |
| 1588 | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1588 | Цианплав | 6111 |
| 1626 | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ | 6111 |
| 1636 | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 6112 |
| 1642 | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6112 |
| 1653 | Никеля цианид | 6112 |
| 1674 | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ | 6112 |
| 1679 | Калия тетрацианокупрат | 6112 |
| 1680 | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 1687 | Натрия азид | 6112 |
| 1689 | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 1894 | Фенилртути гидроксид | 6112 |
| 1895 | Фенилртути нитрат | 6112 |
| 2316 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 2674 | Натрия фторсиликат | 6113 |
| 2855 | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Бесцветные. Нелетучи. Растворимы в воде, за исключением ртути оксицианида. Водой и кислотами могут разлагаться с образованием токсичных и воспламеняющихся газов. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (циан, оксиды азота, соединения фтора и т.п.). Натрия азид при нагревании взрывоопасен. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - чувство жжения в полости рта, носоглотки, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, общая слабость; в тяжелых случаях отравления - удушье, обморочное состояние, судороги; III - краснота, сухость, зуд; IV - слезотечение, резь в глазах. Возможен химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. Допускается использование других СИЗ с характеристиками, аналогичными или более высокими чем у рекомендуемых средств.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать без применения влаги в металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности, герметично закрыть. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать смесью двух объемов 10% раствора сульфата железа и одного объема 10% раствора гашеной извести (20% раствора натрия гидроксида). Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на 1 стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Кожу промывать водой с мылом. Глаза промыть водой. При отравлении цианидами дать кислород, дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 620

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1544 | АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1544 | Анабазина сульфат, твердый | 6111 |
| 1544 | Цинхонин | 6111 |
| 1550 | Сурьмы лактат | 6113 |
| 1551 | Сурьмы - калия тартрат | 6113 |
| 1570 | Бруцин | 6111 |
| 1616 | Свинца ацетат | 6113 |
| 1654 | Никотин | 6112 |
| 1655 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ТВЕРДЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1657 | Никотина салицилат | 6112 |
| 1659 | Никотина тартрат | 6112 |
| 1692 | СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 6111 |
| 2567 | Натрия пентахлорфенолят | 6112 |
| 2628 | Калия фторацетат | 6111 |
| 2629 | Натрия фторацетат | 6111 |
| 2659 | Натрия хлорацетат | 6113 |
| 2876 | Резорцин | 6113 |
| 3249 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6112, 6113 |
| 3444 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ | 6112 |
| 3445 | НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы или паста. Бесцветные, белого или темно-желтого цвета. Растворимы в воде, сурьмы лактат - нерастворим. Малолетучи или нелетучи. Коррозионны при увлажнении. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При горении и нагревании образуют токсичные пары и газы. Пыль и пары гидрохинона и резорцина могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди; II - тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М". При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Не допускать посторонних лиц. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Организовать охрану груза. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании обильное питье воды, вызвать рвоту. При попадании на кожу промыть водой. Глаза тщательно промыть водой в течение 10 минут при хорошо раскрытых веках.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 622

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1553 | Кислота мышьяковая жидкая | 6111 |
| 1560 | Мышьяка трихлорид | 6111 |
| 1656 | НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 6112, 6113 |
| 1658 | Никотина сульфата раствор | 6112, 6113 |
| 1686 | Натрия арсенита водный раствор | 6112, 6113 |
| 1851 | ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6112, 6113 |
| 2317 | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 6111 |
| 3140 | АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3140 | Анабазина сульфат, раствор | 6112 |
| 3144 | НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ ЖИДКИЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3293 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Прозрачные или белого цвета. Без запаха, гидразина водные растворы имеют запах аммиака. Малолетучи. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании от открытого пламени образуются токсичные пары. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле; II - тошнота, рвота, обильное образование слюны, боли в животе, колики, понос, боли в области конечностей; III, IV - краснота, зуд. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 мин.). Для аварийных бригад - промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ или промышленный противогаз РПГ-67 с патроном Е. Спецодежда, маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. Допускается использование других СИЗ с характеристиками аналогичными или более высокими, чем у рекомендуемых средств.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить всеми доступными средствами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании обильное питье, вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. При попадании на кожу промывать водой с мылом. Глаза обильно промывать водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 623

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ | 6211 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши животных) | 6211 |
| 2814 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в охлажденном жидком азоте | 6211 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ | 6211 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (только туши животных и отходы) | 6211 |
| 2900 | ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, в охлажденном жидком азоте | 6211 |
| 3172 | ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. | 6212 |
| 3291 | ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте | 6212 |
| 3373 | ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ, КАТЕГОРИЯ B | 6212 |
| 3381 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 | 6111 |
| 3382 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1 000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 | 6111 |
| 3462 | Токсины, извлеченные из живых организмов, твердые, н.у.к. | 6111, 6112, 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Характерный запах. Твердая основа в воде нерастворима, опасные компоненты водой экстрагируются, жидкости растворимы. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи или нелетучи. Заражают водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием густого черного дыма и токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Признаки заражения могут проявляться через продолжительное время. Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ и патронами А, В, Г, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора, службу санветнадзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической и химическими пенами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Места разлива и россыпи обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи обработать составами, содержащими "активный хлор" (хлорная известь, ДТСГК). Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Поверхности подвижного состава, территории обработать хлорной известью, порошком ДТСГК. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 624

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1580 | Хлорпикрин | 6111 |
| 1583 | ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2650 | 1,1-Дихлор-1-нитроэтан | 6112 |
| 3246 | Метансульфонилхлорид | 6171 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или светло-желтые. Характерный запах. Нерастворимы в воде. Умереннокипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (фосген, хлороводород, хлор, оксиды азота и серы). Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход. Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - общая слабость, головокружение, головная боль, сонливость, тошнота, рвота, покраснение лица, расширение зрачков; III - ожог с образованием пузырей; IV - резь, слезотечение. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), водно-спиртовым раствором щелочи.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании на кожу промыть пораженный участок 2 - 5%-ным раствором питьевой соды. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 625

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2232 | 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 6111 |
| 2552 | Гексафторацетонгидрат ЖИДКИЙ | 6112 |
| 2642 | Кислота фторуксусная | 6111 |
| 2649 | 1,3-Дихлорацетон | 6112 |
| 2661 | Гексахлорацетон | 6113 |
| 2689 | ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 6113 |
| 2849 | 3-Хлорпропанол-1 | 6113 |
| 3436 | ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ | 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные, белого или желтого цвета. Резкий раздражающий запах. Жидкости умереннокипящие или высококипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются от открытого пламени. В порожних емкостях при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, галогеноводородов, галогенов). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

возгорании  -  огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При

отсутствии  указанных  образцов:  защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с

промышленным  противогазом  РПГ-67 и патроном В . При малых концентрациях в

6

воздухе  (при  превышении  ПДК  до  100  раз)  -  спецодежда,  промышленный

противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным патроном ПЗУ,

автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону

дыхания   очищенного   воздуха.  Маслобензостойкие  перчатки,  перчатки  из

дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в сухую исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной предосторожности. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава и территории промыть моющими композициями, обработать острым паром.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании на кожу промыть пораженный участок 2 - 5%-ным раствором питьевой соды. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 626

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1698 | Дифениламинохлорарсин | 6111 |
| 1889 | ЦИАН БРОМИД | 6171 |
| 1892 | Этилдихлорарсин | 6111 |
| 2473 | Натрия арсанилат | 6113 |
| 2609 | Триаллилборат | 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или желтые. Растворимы в воде, с водой реагируют с образованием токсичных слезоточивых газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. Цианбромид коррозионен. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи, триаллилборат - горюч. Могут воспламенятся от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. При взаимодействии с водой образуют горючие газы и легковоспламеняющиеся жидкости. Образующиеся газы и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту; головная боль, рвота, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Не курить. Устранить источники огня и искр. Соблюдать меры пожарной безопасности. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в сухую исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности. Просыпания собрать в сухие емкости, плотно закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Место разлива и россыпи изолировать сухим песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой в контрольных (провокационных) целях, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Проливы и просыпи засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, известь).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 630

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1549  │  СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ,   │       6113       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1556  │      МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.,      │ 6111, 6112, 6113 │

│       │  неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к.,  │                  │

│       │Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к.. │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1556  │          Мышьяково-содовый раствор           │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1557  │               Кальция арсенит                │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1557  │     МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.,      │ 6111, 6112, 6113 │

│       │  неорганическое, включая: Арсенаты, н.у.к.,  │                  │

│       │ Арсениты, н.у.к., и Мышьяка сульфиды, н.у.к. │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1557  │                Олова арсенид                 │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                 Бария бромид                 │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                Бария карбонат                │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │           БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.           │    6112, 6113    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                Бария сульфид                 │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                 Бария хлорид                 │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                 Бария хромат                 │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │Смеси солей бария для термообработки (НТ-495, │       6113       │

│       │                 НТ-660, БМФ)                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1564  │                   Сольбар                    │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1566  │         БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.          │    6112, 6113    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1707  │          ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.           │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1935  │           ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.            │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2024  │       РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.        │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2025  │              Ртути (II) сульфид              │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2025  │       РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.       │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2026  │        ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.         │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2291  │    СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.     │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2291  │                Свинца стеарат                │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2570  │              КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ               │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2630  │            СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ             │       6111       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2788  │ СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К.  │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2856  │             Кальция фторосиликат             │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2856  │            Фторосиликаты, н.у.к.             │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3141  │   СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ,   │       6113       │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3146  │ СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К. │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3243  │    ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЯДОВИТУЮ     │       6112       │

│       │               ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3278  │   СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ,    │ 6111, 6112, 6113 │

│       │                ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3280  │СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К. │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3281  │      КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.      │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3282  │   СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ,   │ 6111, 6112, 6113 │

│       │                ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3283  │      СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.      │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3284  │          ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.          │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3285  │  Ванадиевые соединения для сернокислотного   │       6113       │

│       │         каталитического производства         │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3285  │          ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.          │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3287  │            Бария хлорид, раствор             │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3287  │   ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.   │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3287  │Натрия нитрат, водный раствор с концентрацией │       6113       │

│       │                 40% (по массе)               │                  │

│(введено протоколом от 21.10.2010)                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3288  │  ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,   │ 6111, 6112, 6113 │

│       │                    Н.У.К.                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3288  │           Натрия гексафторалюминат           │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3288  │               Натрия дихромат                │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3288  │                Натрия хромат                 │       6112       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3413  │            КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР             │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3414  │            НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР            │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3415  │            НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР            │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3422  │            КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР             │       6113       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3440  │      СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ, Н.У.К.       │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3464  │   СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ,    │ 6111, 6112, 6113 │

│       │               ТВЕРДОЕ, Н.У.К.                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3465  │СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.│ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3466  │     КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.      │ 6111, 6112, 6113 │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3467  │   СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ,   │ 6111, 6112, 6113 │

│       │               ТВЕРДОЕ, Н.У.К.                │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Малолетучи. Оказывают коррозионное действие. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Могут воспламеняться от открытого пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании разлагаются с образованием токсичных паров, газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход. Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Проливы и просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами и порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Жидкость откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Места разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. При отравлении цианидами дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание. При попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 632

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2206 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6112, 6113 |
| 2206 | Композиции изоцианатные | 6112 |
| 2206 | Компоненты изоцианатные для производства пенопластов | 6112 |
| 2206 | Полиизоцианаты | 6112 |
| 3276 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, ЖИДКИЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3439 | НИТРИЛЫ, ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Цвет от светло-желтого до темно-коричневого. Характерный запах. Тяжелее воды. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются от открытого огня. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход. Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь в глазах, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А8, В6. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива и россыпи изолировать песком; воздушно-механической пеной. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Дать пить теплое молоко (или воду) с питьевой содой. При попадании на кожу немедленно промыть водой. При поражении глаз - промывание проточной водой в течение 10 - 15 минут при хорошо раскрытых веках; госпитализация в офтальмологическое отделение. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 634

| Номер ООН |  | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1601 | СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2016 | БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 6112 |
| 2811 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 2811 | Ингибиторы коррозии ядовитые, твердые | 6112 |
| 2811 | Кислота пикраминовая, паста, с содержанием воды не менее 43% | 6112 |
| 2811 | Пек каменноугольный, ядовитый | 6113 |
| 2811 | Пек нефтяной, ядовитый | 6113 |
| 3143 | Динитронафталин | 6112 |
| 3143 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 3448 | вещество слезоточивое твердое, н.у.к. | 6111, 6112 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия или твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Малолетучи. Малорастворимы в воде. Обладают коррозионным действием. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов и аэрозолей. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - металлический вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боль в конечностях, судороги, возможна потеря сознания; III - раздражение; IV - слезотечение, светобоязнь, спазм век. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном Е, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу и разрушенным изделиям. Просыпи оградить земляным валом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы и аэрозоли осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава, территории, изделий обработать моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь. Кожу и глаза обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 636

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2929 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6121, 6122 |
| 3383 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 | 6121 |
| 3384 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 | 6121 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Низкокипящие или умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Оказывают коррозионное действие. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов грузоотправителя для утилизации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 637

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2742 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6182 |
| 3362 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6182 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный запах. В воде нерастворимы, медленно разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков при нагревании могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - учащенное дыхание, тошнота, рвота, кашель, боль за грудиной, по ходу желудочно-кишечного тракта; III - жжение, краснота; IV - спазм век, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При горении и взрыве возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами и порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории обработать моющими композициями; слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть проточной водой 10 - 15 минут. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 639

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1700 | Свечи газовые слезоточивые | 6132 |
| 2017 | БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 6172 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие слезоточивый газ. Газы тяжелее воздуха. При выходе скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. Горят с образованием большого количества дыма и токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Газы опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, одышка, сердцебиение, тошнота, кожные покровы синюшные, судороги, потеря сознания; III, IV - слезотечение, краснота, отек. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А, промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к разрушенным изделиям. Не допускать попадания изделий в водоемы. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим изделиям. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химической пенами, другими средствами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции газа использовать распыленную воду. Изделия собрать в емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком. Поверхности подвижного состава, изделий, территории промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой не менее 15 минут. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 640

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2022 | Кислота крезиловая | 6172 |
| 2927 | Акванит | 6171 |
| 2927 | Альдегид глутаровый (25 - 50% водный раствор) | 6172 |
| 2927 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6171, 6172 |
| 2927 | Масло креозотное | 6173 |
| 2927 | Смола фенольная | 6172 |
| 2927 | 2,3-Дибромпропанол-1 | 6171 |
| 2928 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6171, 6172 |
| 2928 | Фракция антраценовая | 6171 |
| 3277 | ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6172 |
| 3289 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 6171, 6172 |
| 3290 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6171, 6172 |
| 3290 | Йод | 6172 |
| 3290 | Шламы сернокислотного производства | 6172 |
| 3361 | ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 6172 |
| 3389 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 | 6171 |
| 3390 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 | 6171 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Водой медленно разлагаются. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - слабость, головная боль, головокружение, одышка, сердцебиение, боли в груди, тошнота, рвота, синюшность кожных покровов, слизистых, галлюцинации; III - краснота, отек; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механическими и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Жидкости откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Просыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место разлива, просыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава и территории обработать моющими композициями, слабым щелочным раствором. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании на кожу промыть водой с мылом. При попадании в глаза промыть проточной водой 10 - 15 минут. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 643

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3071 | МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 6122 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Резкий удушающий запах. Растворимость в воде различная. Низкокипящие или умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы (оксиды серы). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь! Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Принять активированный уголь. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 644

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2930 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 6131, 6132 |
| 3279 | СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ ЯДОВИТОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6121, 6122 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. Оказывают коррозионное действие. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары и пыль образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При нагревании и горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Тошнота, рвота, кашель, одышка, судороги. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы, просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива (россыпи) изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) обработать ДТСГК, хлорной известью; выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Вызвать рвоту. Дать солевое слабительное. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 647

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1135 | Этиленхлоргидрин | 6121 |
| 1181 | Этилхлорацетат | 6122 |
| 1239 | Эфир метилхлорметиловый | 6121 |
| 1259 | Никеля карбонил | 6121 |
| 1569 | Бромацетон | 6122 |
| 1603 | Этилбромацетат | 6122 |
| 1737 | Бензилбромид | 6172 |
| 1738 | Бензилхлорид | 6172 |
| 1994 | Железа пентакарбонил | 6121 |
| 2023 | Эпихлоргидрин | 6122 |
| 2295 | Метилхлорацетат | 6121 |
| 2558 | Эпибромгидрин | 6121 |
| 2589 | Винилхлорацетат | 6122 |
| 2611 | ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 6122 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или слабоокрашенные. Резкий, раздражающий запах. Низко- или умеренно кипящие. Нерастворимы в воде, за исключением этиленхлоргидрина и этилхлорацетата. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. Бензилбромид и бензилхлорид слабокоррозионны. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлора, хлороводорода). Жидкости имеют температуру вспышки выше -18 °C. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, насморк, кашель, возбуждение, затем сонливость, головокружение, слабость; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Возможен химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); концентрированным раствором пероксида водорода. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать содержащими "активный хлор" веществами (хлорная известь, ДТСГК), почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. Принять активированный уголь. Если больной в сознании - вызвать рвоту. Не давать молоко, масло, жиры.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 648

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1163 | Диметилгидразин несимметричный | 6181 |
| 1185 | Этиленимин стабилизированный | 6121 |
| 1244 | Метилгидразин | 6181 |
| 2334 | Аллиламин | 6121 |
| 2382 | Диметилгидразин симметричный | 6121 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Диметилгидразин несимметричный на воздухе парит (пары белого цвета). Растворимы в воде, диметилдигидразин и метилгидразин гигроскопичны. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды равных температуре вспышки жидкости и выше. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, боль за грудиной, расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При отравлении диметилгидразинами возможны поражение печени, отек легких, смертельный исход. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в защищенную от коррозии исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям (при горении). Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния (не менее 40 м). Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); 30 - 50% раствором пероксида водорода, слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Пораженные глаза в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. Обильное питье воды. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 649

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3080 | ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. | 6122 |
| 3275 | НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 6121, 6122 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные. Характерный запах. Низкокипящие или умеренно кипящие. Практически нерастворимы в воде, водой медленно разлагаются. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Газы и пары охлаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава и территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Отдельные очаги территории обработать раствором, содержащим два объема 10%-ного раствора сульфата железа и один объем 10%-ного раствора гашеной извести.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой. Пораженные глаза в течение 10 минут тщательно промыть проточной водой при хорошо раскрытых веках. В нос закапать растительное масло.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 650

| Номер ООН |  | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1092 | Акролеин стабилизированный | 6121 |
| 1143 | КРОТОНАЛЬДЕГИД или КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6121 |
| 1199 | Фуральдегиды | 6122 |
| 1251 | Метилвинилкетон стабилизированный | 6181 |
| 2521 | Дикетен стабилизированный | 6121 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Резкий раздражающий запах. Низкокипящие и умеренно кипящие. Растворимы в воде, за исключением дикетена. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, одышка, чувство удушья, сухой кашель. II - ожоги губ, кожи подбородка, слизистой ротовой полости, пищевода, желудка, резкие боли за грудиной, мучительная рвота с кровью, охриплость голоса, возможен отек гортани, моча от розового до вишневого цвета; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м (для акролеина - 400 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории промыть моющими композициями, обработать щелочными растворами (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), концентрированным раствором пероксида водорода (акролеин, дикетен). Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды, водой. При отравлении вызывать рвоту искусственным путем. При отравлении кротональдегидом пить молоко, сырые яйца, растительное масло (глотками).

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 651

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3123 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6151, 6152 |
| 3125 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 6151, 6152 |
| 3385 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 | 6151 |
| 3386 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 | 6151 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бурно реагируют с водой. Загрязняют водоемы. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от искр и пламени. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количества тепла, возможно образование токсичных газов. Некоторые газы на воздухе самовозгораются. Газы могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, прерывистое дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - отек век, резь в глазах, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую емкость. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. Проливы оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Не использовать воду! Тушить только порошковыми составами. Емкости охлаждать водой, не допуская попадания в них воды. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Место срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов грузоотправителя для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Принимать активированный уголь. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 653

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3124 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 6141, 6142 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Самовозгораются на воздухе. Могут воспламеняться от искр и пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Раздражают кожу и слизистые. I - кашель, першение в горле, одышка; III - краснота, болезненность кожи; IV - резь, слезотечение. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1, универсальным респиратором "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в емкости, залить водой и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, обработанную территорию промыть водой. Поверхности подвижного состава промыть водой; отдельные места протереть влажной ветошью. Поверхность территории промыть большим количеством воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Слизистые и кожу промыть большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 655

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3122 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К | 6161, 6162 |
| 3387 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 200 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 500 ЛК 50 | 6161, 6162 |
| 3388 | ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с ингаляционной токсичностью не более 1000 мл/м3 и концентрацией насыщенных паров не менее 10 ЛК 50 | 6161, 6162 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Сильные окислители. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. При нагревании может выделяться кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, II - попадании внутрь, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, слезотечение; II - боли при глотании и по ходу пищевода, в животе, рвота; III - жжение, образование белых пятен, боль; IV - боль, слезотечение, спазм век. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АВС-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2, в комплекте с промышленным противогазом и патронами В, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (с превышением ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом. Разбавлять большим количеством воды. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами, горючими материалами и металлами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров, пыли использовать распыленную воду. Откачать вещество из понижений местности с использованием инертных по отношению к окислителям материалов и отправить для утилизации в сопровождении специалистов грузоотправителя (грузополучателя). Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды; обваловать и не допускать соприкосновения с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава, территории (отдельные очаги) обработать моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь - дать выпить воды или молока, вызвать рвоту. Затем дать активированный уголь.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 656

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1809 | Фосфора трихлорид | 6171 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость бесцветная с резким запахом. На воздухе дымит. Низкокипящая. Водой бурно разлагается с образованием токсичного газа - хлороводорода. Коррозионна для большинства металлов. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюча. При взаимодействии с металлами может выделять горючие газы. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании; II - проглатывании, III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой или влажный кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание, слезотечение; II - ожоги пищевода, желудка, резкие боли за грудиной; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния, не допуская попадания воды в емкости. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть водой и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Смыть водой с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании в желудок - пить глотками растительное масло. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным содовым раствором или большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 657

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2727 | Таллия (I) нитрат | 6162 |
| 3086 | Вещество твердое ядовитое окисляющее, н.у.к. | 6161, 6162 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердое вещество. Бесцветные кристаллы. Растворим в воде. Сильный окислитель. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюч. Воспламеняет горючие вещества. При нагревании разлагается с образованием кислорода, способствующего как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании и горении образует токсичные газы - оксиды азота. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим  противогазом  ИП-4М.  При  возгорании  - огнезащитный костюм в

комплекте  с  самоспасателем  СПИ-20.  При  отсутствии  указанных образцов:

защитный  общевойсковой  костюм  Л-1  или  Л-2  в  комплекте с промышленным

противогазом  с патроном А , промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1,

ф

перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и

нефтепродуктов.  При  малых  концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до

100  раз)  -  спецодежда,  автономный  защитный  индивидуальный  комплект с

принудительной  подачей  в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ,

ПЗ-2,    фильтрующий    респиратор   "ФОРТ-П",   универсальный   респиратор

"Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателями, пенами, порошками с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Просыпания собрать и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При попадании внутрь вызвать рвоту. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 801

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1730 | Сурьмы пентахлорид жидкий | 8012 |
| 1731 | Сурьмы пентахлорида раствор | 8012, 8013 |
| 1732 | Сурьмы пентафторид *, ** | 8062 |
| 1754 | КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с серным ангидридом или без него) | 8011 |
| 1755 | КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 1757 | ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР ** | 8012, 8013 |
| 1758 | Хрома оксихлорид | 8011 |
| 1775 | Кислота борфтористоводородная ** | 8012 |
| 1777 | Кислота фторсульфоновая | 8011 |
| 1778 | Кислота кремнефтористоводородная ** | 8012 |
| 1782 | Кислота гексафторфосфорная | 8012 |
| 1786 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ ** | 8061 |
| 1787 | Кислота йодистоводородная | 8012, 8013 |
| 1788 | Кислота бромистоводородная | 8012, 8013 |
| 1789 | КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 8012, 8013 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% | 8061 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 8061 |
| 1790 | КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% | 8062 |
| 1794 | СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий более 3% свободной кислоты | 8012 |
| 1808 | Фосфора трибромид * | 8012 |
| 1810 | Фосфора оксихлорид * | 8012 |
| 1818 | Кремния тетрахлорид * | 8012 |
| 1827 | Олова тетрахлорид безводный | 8012 |
| 1829 | СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ * | 8011 |
| 1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 8012 |
| 1832 | Кислота серная отработанная | 8012 |
| 1833 | Кислота сернистая | 8012 |
| 1838 | Титана тетрахлорид | 8012 |
| 1840 | Цинка хлорида раствор | 8013 |
| 1906 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 8012 |
| 2308 | Кислота нитрозилсерная жидкая | 8012 |
| 2443 | Ванадия окситрихлорид | 8012 |
| 2444 | Ванадия тетрахлорид | 8011 |
| 2576 | Фосфора оксибромид расплавленный * | 8012 |
| 2580 | Алюминия бромида раствор | 8013 |
| 2581 | Алюминия оксихлорид, коагулянт | 8012 |
| 2581 | Алюминия хлорида раствор | 8013 |
| 2582 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 8013 |
| 2692 | Бора трибромид | 8011 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% * | 8012, 8013 |
| 2790 | КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 8012 |
| 2796 | КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ |  |
| 2817 | Аммония гидродифторида раствор ** | 8062, 8063 |
| 2837 | БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 2851 | Бора трифторида-дигидрат ** | 8012 |
| 2879 | Селеноксихлорид | 8061 |
| 3421 | КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР ** | 8062 |
| 3471 | ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР, Н.У.К. | 8062, 8063 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, желтоватые или зеленоватые. Ванадия тетрахлорид и хрома оксихлорид - красно-бурые жидкости. Вещества, отмеченные символом (*), имеют резкий запах, на воздухе дымят. Низкокипящие или умереннокипящие. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов, возможен разогрев; разложение кислоты хлорсульфоновой сопровождается взрывом. Коррозионны для большинства металлов, а вещества, отмеченные символом (**), также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При взаимодействии с металлами могут выделять горючие газы. Кислота серная и сурьмы пентафторид могут воспламенять горючие вещества. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании, III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой или влажный кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание, слезотечение; II - ожоги пищевода, желудка, резкие боли за грудиной; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При контакте с расплавленным фосфора оксибромидом возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия, или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния, не допускать попадания воды в емкости. Не допускать попадания воды в емкости с кислотой хлорсульфоновой. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть водой и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Смыть водой с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании в желудок - пить глотками растительное масло. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды или большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 802

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1744 | БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 8061 |
| 1792 | Йода монохлорид | 8012 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 8051 |
| 1796 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 8012 |
| 1802 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 8052 |
| 1805 | КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР | 8013 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 8051 |
| 1826 | СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 8012 |
| 1831 | Кислота серная дымящая | 8061 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей с содержанием азотной кислоты не более 70% | 8012 |
| 2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей с содержанием азотной кислоты более 70% | 8051 |
| 2032 | Кислота азотная красная дымящая | 8081 |
| 2240 | Кислота хромсерная | 8011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные, бром, йода монохлорид, кислота хромсерная и меланж - красно-бурого цвета. Резкий, раздражающий запах. На воздухе дымят. Умеренно или высококипящие, кроме брома. Хорошо растворимы в воде. При взаимодействии с водой возможен сильный разогрев, разбрызгивание и образование токсичных газов. Тяжелее воды. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Сильные окислители. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Способны взрываться в смеси с органическими веществами. При взаимодействии с металлами образуют воспламеняющиеся и токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с водой может вызвать возгорание горючих материалов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителю работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

При работе с меланжами использовать изолирующие противогазы ИП-46, Т-62, КИ, КИП-7, ИП-5; противогазы УМ, МО-4, ПРВ, ПРВу, ПРВ-М, МО-4у; шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2; защитные костюмы КР-3, ЗК-1, ЗК-3, КР-2, КГ-611, КГ-612; передник ВП-1; специальную резиновую обувь; перчатки резиновые БЛ-1, БЛ-1М.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для кислоты азотной - 800 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать щелочным или инертным материалом (известняк, зола), залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии горючие материалы и металлические изделия, или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния (не допускать попадания воды в емкости!). |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с материалами, загрязненными нефтепродуктами, маслами. Грунт после нейтрализации перекопать. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями, щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, тепло, покой, чистая одежда. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды или большим количеством воды в течение 15 минут, затем наложить асептическую повязку. Прополоскать рот 2%-ным раствором питьевой соды, расстегнуть одежду, затрудняющую дыхание. Не вызывать рвоту.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 803

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1715 | Ангидрид уксусный $ | 8022 |
| 1716 | Ацетилбромид ** | 8012 |
| 1718 | Кислота бутилфосфорная ## | 8013 |
| 1742 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ ** | 8012 |
| 1743 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ ** | 8012 |
| 1764 | Кислота дихлоруксусная ** | 8012 |
| 1765 | Дихлорацетилхлорид ** | 8012 |
| 1779 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты более 85% | 8012 |
| 1780 | Фумарилхлорид ** | 8012 |
| 1793 | КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ ## | 8013 |
| 1817 | Пиросульфурилхлорид **, # | 8012 |
| 1828 | Серы дихлорид **, # | 8011 |
| 1828 | Серы хлориды **, # | 8011 |
| 1828 | Сульфохлорид | 8012 |
| 1834 | Сульфурилхлорид **, # | 8011 |
| 1836 | Тионилхлорид **, # | 8011 |
| 1837 | Тиофосфорилхлорид **, #, ## | 8012 |
| 1839 | Кислота трихлоруксусная ** | 8012 |
| 1848 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 10% и менее 90% | 8013 |
| 1898 | Ацетилйодид ** | 8012 |
| 1902 | КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ ## | 8013 |
| 1938 | КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР ** | 8012, 8013 |
| 1940 | Кислота тиогликолевая # | 8012 |
| 2215 | Ангидрид малеиновый расплавленный | 8013 |
| 2215 | Ангидрид малеиновый | 8013 |
| 2218 | Кислота акриловая стабилизированная $ | 8022 |
| 2262 | Диметилкарбамилхлорид ** | 8012 |
| 2442 | Трихлорацетилхлорид ** | 8012 |
| 2496 | Ангидрид пропионовый | 8013 |
| 2502 | Валерилхлорид **, $ | 8022 |
| 2511 | Кислота 2-хлорпропионовая ** | 8013 |
| 2513 | Бромацетилбромид ** | 8012 |
| 2531 | Кислота метакриловая стабилизированная | 8013 |
| 2564 | Кислоты трихлоруксусной раствор ** | 8012, 8013 |
| 2571 | Кислота этилсерная # | 8012 |
| 2571 | Кислоты алкилсерные # | 8012 |
| 2583 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2583 | Бензолсульфокислота, содержащая более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2584 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2584 | Толуолсульфокислоты, содержащая более 5% свободной серной кислоты # | 8012 |
| 2585 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Алкилбензосульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты | 8013 |
| 2586 | АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Бензолсульфокислота, содержащая не более 5% свободной серной кислоты # | 8013 |
| 2586 | Метансульфокислота # | 8012 |
| 2670 | Цианурхлорид *, ** | 8012 |
| 2699 | Кислота трифторуксусная ** | 8011 |
| 2705 | Пентол-1 | 8012 |
| 2739 | Ангидрид масляный | 8013 |
| 2751 | Диэтилтиофосфорилхлорид #, ## | 8012 |
| 2789 | КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% $ | 8022 |
| 2819 | Амилфосфат ## | 8013 |
| 2820 | Кислота масляная | 8013 |
| 2823 | Кислота кротоновая, твердая | 8013 |
| 2829 | Кислота капроновая | 8013 |
| 3261 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3261 | Кислота нитрилотриметилфосфоновая *, ## | 8012 |
| 3265 | Аллил-1,4-бутандио кислоты ангидрид | 8012 |
| 3265 | Ангидрид трифторметансульфокислоты **, # | 8012 |
| 3265 | Бутилфосфат ## | 8012 |
| 3265 | Дикарбоновых кислот водный слой | 8013 |
| 3265 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3265 | Кислота валериановая | 8012 |
| 3265 | Кислота дитиогликолевая # | 8012 |
| 3265 | Кислота изовалериановая | 8012 |
| 3265 | Кислота метоксиуксусная | 8012 |
| 3265 | Кислота пеларгоновая | 8012 |
| 3265 | Кислота пировиноградная | 8012 |
| 3265 | Кислоты дихлоркарбоновые ** | 8012 |
| 3265 | Кислоты разветвленные монокарбоновые ** | 8012 |
| 3265 | Концентрат низкомолекулярных кислот НМК | 8013 |
| 3265 | Метилбензосульфат # | 8013 |
| 3265 | Трифторметансульфокислота **, # | 8012 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 10%, но не более 85% | 8012 |
| 3412 | КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой долей кислоты не менее 5%, но менее 10% | 8013 |
| 3419 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ ** | 8012 |
| 3420 | БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ ** | 8012 |
| 3425 | КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ ** | 8012 |
| 3463 | КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой долей кислоты не менее 90% | 8011, 8012 |
| 3472 | КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от желтого до темно-красного цвета. Характерный запах. Жидкости умеренно кипящие или высококипящие, кристаллы на воздухе расплываются. На воздухе дымят. Растворимы или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи, вещества отмеченные символом ($) - легковоспламеняющиеся. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (* - оксидов азота, циана; ** - фосгена, галогенов, галогеноводородов; # - оксидов серы; ## - оксидов фосфора). Серы хлорид и сульфохлорид взаимодействуют с водой со взрывом. Серы хлорид способен воспламенять органические вещества. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. При контакте с ангидридом малеиновым расплавленным возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

возгорании  -  огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При

отсутствии  указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте  с  промышленным  противогазом  и  патронами  В ,  БКФ. При малых

6

концентрациях  в  воздухе  (при  превышении  ПДК  до 100 раз) - спецодежда,

промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным

патроном  ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной

подачей   в  зону  дыхания  очищенного  воздуха.  Кислотостойкие  перчатки,

перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м (для тионилхлорида - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не допускать попадания воды в емкости с серы хлоридом и сульфохлоридом. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, известь). Смыть большим количеством воды с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. При отравлении кислотами и ангидридом уксусным не вызывать рвоту искусственным путем. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2% раствором питьевой соды, водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 804

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1729  │               Анизоилхлорид **               │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1736  │               Бензоилхлорид **               │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1803  │         Фенолсульфокислота жидкая #          │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2214  │  АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05%   │       8013       │

│       │            малеинового ангидрида             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2225  │         Бензолсульфонилхлорид **, #          │       8013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2226  │              Бензотрихлорид **               │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2305  │     Кислота нитробензолсульфоновая *, #      │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2430  │АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. (включая С  - С   │ 8011, 8012, 8013 │

│       │                                      2    12 │                  │

│       │                  гомологи)                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2577  │             Фенилацетилхлорид **             │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2698  │АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более│       8013       │

│       │         0,05% малеинового ангидрида          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2798  │          Фенилфосфордихлорид **, ##          │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2799  │       Фенилфосфортиодихлорид **, #, ##       │       8012       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2904  │  ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ **  │       8013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 2905  │ ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ ** │       8013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3145  │АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К. (включая С  - С  - │ 8011, 8012, 8013 │

│       │                                     2    12  │                  │

│       │                  гомологи)                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3145  │Исключено. - Протокол от 21.10.2010           │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светло-желтого до темно- коричневого цвета. Характерный резкий запах. Жидкости высококипящие, кристаллы на воздухе расплываются. На воздухе дымят. Растворимы, кроме кислоты салициловой, или разлагаются водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (** - фосгена, хлороводорода, хлора; # - оксидов серы, * - циана, оксидов азота; ## - оксидов фосфора). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек, слезотечение. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим щелочным или инертным материалом (известняк, зола), собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями, обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать раствором пероксида водорода; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды, водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 805

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1724 | АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ $ | 8022 |
| 1728 | Амилтрихлорсилан | 8012 |
| 1747 | БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН $ | 8022 |
| 1753 | Хлорфенилтрихлорсилан | 8012 |
| 1762 | Циклогексенилтрихлорсилан | 8012 |
| 1763 | Циклогексилтрихлорсилан | 8012 |
| 1766 | Дихлорфенилтрихлорсилан | 8012 |
| 1767 | ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН $ | 8022 |
| 1769 | Дифенилдихлорсилан | 8012 |
| 1771 | Додецилтрихлорсилан | 8012 |
| 1781 | Гексадецилтрихлорсилан | 8012 |
| 1784 | Гексилтрихлорсилан | 8012 |
| 1799 | Нонилтрихлорсилан | 8012 |
| 1800 | Октадецилтрихлорсилан | 8012 |
| 1801 | Октилтрихлорсилан | 8012 |
| 1804 | Фенилтрихлорсилан | 8012 |
| 1816 | ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН $ | 8022 |
| 2434 | Дибензилдихлорсилан | 8012 |
| 2435 | Этилфенилдихлорсилан | 8012 |
| 2437 | Метилфенилдихлорсилан | 8012 |
| 2986 | Хлорсиланы коррозионные легковоспламеняющиеся, н.у.к. | 8022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Раздражающий резкий запах. Умеренно кипящие или высококипящие. На воздухе дымят. Тяжелее воды. Водой разлагаются с образованием токсичного и едкого газа - хлороводорода. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, вещества, обозначенные символом ($), - легковоспламеняющиеся. При нагревании воспламеняются от искр и пламени. Могут воспламеняться от нагретых стенок емкости. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Могут взрываться в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (метил-(2- цианэтил)-дихлорсилан образует циан, фосген, хлороводород). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива или просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода), выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, обработать раствором пероксида водорода; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 806

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1725 | Алюминия бромид безводный | 8012 |
| 1726 | Алюминия хлорид безводный | 8012 |
| 1727 | Аммония гидродифторид твердый | 8012 |
| 1733 | Сурьмы трихлорид | 8012 |
| 1756 | ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 8012 |
| 1768 | Кислота дифторфосфорная безводная | 8012 |
| 1773 | ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8013 |
| 1776 | КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 8012 |
| 1806 | Фосфора пентахлорид | 8012 |
| 1807 | ФОСФОРА (V) ОКСИД | 8012 |
| 1811 | Калия гидродифторид, ТВЕРДЫЙ | 8062 |
| 1905 | Кислота селеновая | 8011 |
| 1939 | Фосфора оксибромид | 8012 |
| 2331 | Цинка хлорид безводный | 8013 |
| 2439 | Натрия гидродифторид | 8012 |
| 2440 | ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 8013 |
| 2475 | Ванадия трихлорид | 8013 |
| 2503 | Циркония тетрахлорид | 8013 |
| 2506 | Аммония гидросульфат | 8012 |
| 2507 | КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 8013 |
| 2508 | Молибдена пентахлорид | 8013 |
| 2509 | Калия гидросульфат | 8012 |
| 2578 | Фосфора триоксид | 8013 |
| 2691 | Фосфора пентабромид | 8012 |
| 2802 | Меди хлорид | 8013 |
| 2834 | Кислота фосфористая | 8013 |
| 2865 | Гидроксиламина сульфат | 8013 |
| 2869 | Титана трихлорида смесь | 8012, 8013 |
| 2967 | Кислота сульфаминовая | 8013 |
| 3453 | Кислота фосфорная твердая | 8013 |
| 3456 | КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 8012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Бесцветные или окрашенные, расплывающиеся на воздухе кристаллы, хрома трифторид - зеленого, меди хлорид - синего цвета. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов - галогеноводородов, возможен разогрев. Коррозионны при увлажнении для большинства металлов, а гидродифториды аммония, калия, натрия также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Кислота нитрозилсерная - трудногорюча. Гидроксиламина сульфат при нагревании, а также при контакте с окислителями и горючими веществами - взрывается. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М.  При  отсутствии  указанных  образцов  -

защитный  общевойсковой  костюм  Л-1  или  Л-2  в  комплекте с промышленным

противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, М, БКФ, В . Промышленный

8

противогаз  малого  габарита ПФМ-1, кислотостойкие перчатки или перчатки из

дисперсии  бутилкаучука,  специальная  обувь  для защиты от кислот, нефти и

нефтепродуктов.  При  малых  концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до

100  раз)  -  спецодежда,  автономный  защитный  индивидуальный  комплект с

принудительной  подачей  в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ,

ПЗ-2,    фильтрующий    респиратор   "ФОРТ-П",   универсальный   респиратор

"Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать без применения влаги в сухие, защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Не допускать контакта гидроксиламина сульфата с огнем. При невозможности - покинуть зону горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Промытые поверхности подвижного состава обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды); почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 807

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1604 | Этилендиамин * | 8022 |
| 1761 | МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР | 8062, 8063 |
| 1783 | Гексаметилендиамина раствор | 8012, 8013 |
| 1835 | Тетраметиламмония гидроксида РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 2029 | Гидразин безводный * | 8071 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% | 8062, 8063 |
| 2030 | ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% и температурой вспышки не более 60 °C | 8061 |
| 2030 | ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не менее 37% и температурой вспышки более 60 °C | 8061 |
| 2051 | 2-Диметиламиноэтанол * | 8022 |
| 2054 | Морфолин * | 8021 |
| 2079 | Диэтилентриамин | 8012 |
| 2209 | ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 8013 |
| 2248 | ДИ-н-БУТИЛАМИН * | 8022 |
| 2258 | 1,2-Пропилендиамин * | 8022 |
| 2259 | Триэтилентетрамин | 8012 |
| 2264 | N,N-Диметилциклогексиламин * | 8022 |
| 2269 | 3,3'-Иминодипропиламин | 8012, 8013 |
| 2280 | Гексаметилендиамин твердый | 8013 |
| 2289 | Изофорондиамин | 8013 |
| 2320 | Тетраэтиленпентамин | 8013 |
| 2326 | Триметилциклогексиламин | 8013 |
| 2327 | Триметилгексаметилендиамины | 8013 |
| 2357 | Циклогексиламин * | 8022 |
| 2401 | Пиперидин * | 8021 |
| 2491 | ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 8013 |
| 2565 | Дициклогексиламин | 8013 |
| 2579 | Пиперазин | 8013 |
| 2619 | ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН * | 8022 |
| 2685 | N,N-Диэтилэтилендиамин * | 8022 |
| 2686 | 2-Диэтилэтаноламин * | 8022 |
| 2815 | N-Аминоэтилпиперазин | 8013 |
| 3055 | 2-(2-Аминоэтокси)-этанол | 8013 |
| 3423 | ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД, ТВЕРДЫЙ | 8012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или легкоплавкие твердые вещества. Бесцветные или от светло-желтого до темно- коричневого цвета. Характерный запах. Кристаллы расплываются на воздухе. Жидкости умеренно кипящие. Растворимы в воде. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, вещества обозначенные символом (*), - легковоспламеняющиеся. Воспламеняются от открытого пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов - циана, оксидов азота. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I, II - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - раздражение, краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Щелочестойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности (просыпи собрать) с соблюдением мер предосторожности. Места разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом. Пить крепкий чай, молоко. При отравлении растворами формальдегида пить молоко, сырые яйца, растительное масло глотками. Запрещается вызывать рвоту.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 808

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1813 | Калия гидроксид ТВЕРДЫЙ | 8012 |
| 1823 | Натрия гидроксид ТВЕРДЫЙ | 8012 |
| 1825 | Натрия оксид | 8012 |
| 1847 | КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ с массовой долей кристаллизационной воды не менее 30% | 8012 |
| 1849 | НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 8012 |
| 1907 | ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидрооксида | 8013 |
| 1910 | Кальция оксид | 8013 |
| 2033 | КАЛИЯ МОНООКСИД | 8012 |
| 2678 | Рубидия гидроксид | 8012 |
| 2680 | Лития гидроксид | 8012 |
| 2682 | Цезия гидроксид | 8012 |
| 2949 | НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 8012 |
| 3253 | НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы, расплывающиеся на воздухе. Бесцветные или белые, цезия гидроксид - желтовато-серого цвета. Без запаха. Гигроскопичны. Растворимы в воде. При взаимодействии с водой возможен разогрев, взаимодействие с водой кальция оксида сопровождается разбрызгиванием и сильным разогревом, способным воспламенить горючие материалы и вызвать взрыв емкости. Калия сульфид и натрия сульфид могут разлагаться кислотами и водой с образованием токсичного и воспламеняющегося газа - сероводорода. Нелетучи. Коррозионны для некоторых металлов. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. При взаимодействии кальция оксида с водой происходит сильный разогрев, который может вызвать взрыв емкости. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, щелочестойкие перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи промыть большим количеством воды с максимального расстояния, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Пить глотками растительное масло. Не вызывать рвоту. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 809

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1814 | Калия гидроксида раствор | 8012, 8013 |
| 1819 | Натрия алюмината раствор | 8012, 8013 |
| 1824 | Натрия гидроксида раствор | 8012, 8013 |
| 2672 | АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15 °C, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака <1> | 8013 |
| 2677 | Рубидия гидроксида раствор | 8012, 8013 |
| 2679 | Лития гидроксида раствор | 8012, 8013 |
| 2681 | Цезия гидроксида раствор | 8012, 8013 |
| 2683 | Аммония сульфида раствор | 8072 |
| 2797 | Жидкость аккумуляторная щелочная | 8012 |
| 2818 | Аммония полисульфида раствор | 8062, 8063 |
| 3320 | НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и массовой долей гидроксида натрия не более 40% | 8012, 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Аммиака раствор имеет резкий характерный запах "нашатырного спирта". Умеренно кипящие. Водные растворы. Малолетучи. Пары аммиака легче воздуха <1>. Коррозионны для некоторых металлов. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром,

БКФ,  КД, КД . При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100

8

раз)   -  спецодежда,  промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с

универсальным  защитным  патроном  ПЗУ,  автономный защитный индивидуальный

комплект  с  принудительной  подачей  в  зону  дыхания  очищенного воздуха.

Щелочестойкие  перчатки,  перчатки  из  дисперсии бутилкаучука, специальная

обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную порожнюю, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. В нос закапать растительное масло. Пить растительное масло глотками. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 811

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2809 | Ртуть | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Серебристый цвет, тяжелая, подвижная. Без запаха. Высококипяща. Не растворима в воде. Тяжелее воды. Легколетуча. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионна для некоторых металлов. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюча. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании, III - попадании на кожу. I, III - кашель, першение, боль в горле, металлический вкус во рту, слюнотечение, тошнота, рвота, головная боль, головокружение, слабость, обмороки, дрожание конечностей, шаткость походки, спутанность сознания, нарушение речи. Действует через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим  противогазом  ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При малых

концентрациях  в  воздухе  (при  превышении  ПДК  до 100 раз) - спецодежда,

промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным

патроном  ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной

подачей  в  зону  дыхания  очищенного  воздуха. Маслобензостойкие перчатки,

перчатки  из  дисперсии  бутилкаучука,  специальная  обувь.  При отсутствии

указанных  образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте

с промышленным противогазом с патроном Г .

8

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перелить содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, собрать вещество с верхним слоем земли в герметичную емкость с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горит. Охлаждать во избежание резкого увеличения концентрации паров. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава и территории (отдельные очаги) обработать раствором ДТСГК, 20%-ным раствором хлорного железа; промыть 5%-ным раствором сульфида калия или натрия.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу промыть водой с мылом. Глаза промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 812

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2604 | ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ | 8021 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкость. Бесцветная. Характерный запах. Умеренно кипящая. На воздухе дымит. Разлагается водой с выделением токсичных газов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионен для большинства металлов, а также стекла при увлажнении. Загрязняет водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горюча. Легко воспламеняется от искр и пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. Горит с образованием токсичных газов (соединений фтора). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасна при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

возгорании  -  огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При

отсутствии  указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте  с  промышленным  противогазом  и  патронами  В ,  БКФ. При малых

6

концентрациях  в  воздухе  (при  превышении  ПДК  до 100 раз) - спецодежда,

промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с универсальным защитным

патроном  ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной

подачей   в  зону  дыхания  очищенного  воздуха.  Кислотостойкие  перчатки,

перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива и россыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы и просыпи засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода, известь). Смыть большим количеством воды с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть 2% раствором питьевой соды, водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 813

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1770 | ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД | 8012 |
| 2803 | Галлий | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Легкоплавкие твердые вещества. Белого цвета с голубым оттенком. Кристаллы расплываются на воздухе. Нерастворимы в воде. Тяжелее воды. Дифенилметилбромид в воде медленно разлагается. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Горят с образованием токсичных газов (соединений галлия и брома). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 150 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателями, воздушно- механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпи собрать в сухие защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать моющими композициями. Не допускать попадания вещества в поверхностные воды.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 814

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1739 | Бензилхлорформиат | 8011 |
| 2826 | Этилхлортиоформиат | 8022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные. Характерный раздражающий запах. Умеренно кипящие. Водой разлагаются с образованием токсичных газов. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода, оксидов серы). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Места разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать концентрированным раствором водорода пероксида, моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 815

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1740 | ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 8012, 8013 |
| 3260 | Алюминия фторид | 8012 |
| 3260 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3260 | Марганца фосфат | 8013 |
| 3260 | Олова (II) хлорид | 8012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Растворимы или реагируют с водой с образованием токсичных газов, возможен разогрев. Коррозионны при увлажнении для большинства металлов, гидродифториды также для стекла и керамики. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М.  При  отсутствии  указанных  образцов  -

защитный  общевойсковой  костюм  Л-1  или  Л-2  в  комплекте с промышленным

противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, М, БКФ, В . Промышленный

8

противогаз  малого  габарита ПФМ-1, кислотостойкие перчатки или перчатки из

дисперсии   бутилкаучука,   специальная   обувь   для  защиты  от  нефти  и

нефтепродуктов.  При  малых  концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до

100  раз)  -  спецодежда,  автономный  защитный  индивидуальный  комплект с

принудительной  подачей  в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ,

ПЗ-2,    фильтрующий    респиратор   "ФОРТ-П",   универсальный   респиратор

"Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать без применения влаги в сухие, защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Промытые поверхности подвижного состава обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды); почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 816

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1791 | ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 1791 | Натрия гипохлорит, раствор | 8013 |
| 1908 | ХЛОРИТА РАСТВОР | 8012, 8013 |
| 2693 | БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К. | 8013 |
| 3264 | Алюминия оксисульфат, раствор (коагулянт жидкий) | 8013 |
| 3264 | Алюминия оксихлорид, коагулянт | 8013 |
| 3264 | Алюминия сульфат, раствор | 8013 |
| 3264 | Аммония фосфат, жидкий | 8013 |
| 3264 | Германия (IV) хлорид | 8012 |
| 3264 | Гидроксиламина сульфат, 25% водный раствор, коррозионный | 8013 |
| 3264 | Кальция нитрат, водный раствор | 8013 |
| 3264 | Кислота фосфористая, водный раствор | 8013 |
| 3264 | Композиция ГЛИМС | 8012 |
| 3264 | Композиция ГПР (грунт - преобразователь ржавчины) | 8012 |
| 3264 | Композиция ДПФ-1 ингибированная | 8011 |
| 3264 | Концентраты фосфатирующие КМП-1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К, КФЭ-2 | 8013 |
| 3264 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3264 | Меди (II) хлорид, водный раствор, коррозионный | 8013 |
| 3264 | Фосфанол | 8011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Умеренно кипящие. Растворимы или реагируют с водой, возможен разогрев. Коррозионны для большинства металлов, возможно также для стекла и керамики. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны для большинства металлов. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании, III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; II - ожоги пищевода, желудка, резкие боли за грудиной; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не приближаться к горящим емкостям. Тушить воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Пары и газы, образующиеся при разложении, осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть водой и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Проливы засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода). Смыть водой с максимального расстояния. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Запрещается вызывать рвоту. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть 2%-ным раствором питьевой соды или большим количеством воды. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 817

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2987 | Метилдифенилхлорсилан | 8012 |
| 2987 | Хлорсиланы коррозионные, н.у.к. | 8012 |
| 2987 | Цианэтилтрихлорсилан | 8012 |
| 2987 | $ Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан | 8012 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости или твердые вещества. Бесцветные. Раздражающий резкий запах. Умеренно или высококипящие. На воздухе дымят. Водой разлагаются с образованием токсичного и едкого газа - хлороводорода. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. При нагревании могут воспламеняются от открытого пламени. Могут взрываться в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (фосгена, хлороводорода). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы и просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. |

| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Не допускать попадания воды в емкости. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |
| --- | --- |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива или просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой груза с загрязнениями, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода), выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 818

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1719 | Каустик отработанный | 8013 |
| 1719 | ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ, Н.У.К. | 8012, 8013 |
| 1719 | Щелочной сток производства капролактама (ЩСПК) | 8013 |
| 3266 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3266 | Натрия гидросульфид, водный раствор | 8013 |
| 3266 | Натрия сульфид, водный раствор | 8013 |
| 3267 | 2,2'-(Бутиламино)-диэтанол | 8012 |
| 3267 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Растворимы или разлагаются водой, возможен разогрев. Умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи. Коррозионны для некоторых металлов. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. Могут воспламеняться при нагревании от открытого пламени. При горении могут выделять токсичные газы. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для  химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для

аварийных  бригад  -  изолирующий  защитный  костюм  КИХ-5  в  комплекте  с

изолирующим   противогазом  ИП-4М  или  дыхательным  аппаратом  АСВ-2.  При

отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в

комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром,

БКФ,  КД, КД . При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100

8

раз)   -  спецодежда,  промышленный  противогаз  малого  габарита  ПФМ-1  с

универсальным  защитным  патроном  ПЗУ,  автономный защитный индивидуальный

комплект  с  принудительной  подачей  в  зону  дыхания  очищенного воздуха.

Щелочестойкие  перчатки,  перчатки  из дисперсии бутилкаучука, специальная

обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно- механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Образующиеся пары и газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 819

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3262 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3262 | Электролит щелочной твердый | 8012 |
| 3263 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3267 | Проскан | 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Растворимы или взаимодействуют с водой, возможен разогрев, возможно выделение токсичных газов и паров. Малолетучи. Коррозионны для некоторых металлов. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Возможно воспламенение от открытого пламени. Могут разлагаться при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. При горении могут выделять токсичные газы (натрия тиосульфат выделяет оксиды серы). |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог, труднозаживающие раны. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, щелочестойкие перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. Образующиеся пары и газы осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи промыть большим количеством воды с максимального расстояния, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 820

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3259 | Амины C - C , первичные 17 20 | 8012 |
| 3259 | АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Характерный запах. Кристаллы расплываются на воздухе. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Могут воспламеняться от открытого пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). Емкости могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Щелочестойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпи собрать с соблюдением мер предосторожности. Места просыпи обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом. Пить крепкий чай, молоко. Запрещается вызывать рвоту.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 821

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2734 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. | 8021, 8022 |
| 2734 | Ди-фтор-бутиламин | 8021 |
| 2735 | АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 2735 | Амины C - C , первичные 10 14 | 8012 |
| 2735 | Полиэтиленполиамины | 8011 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Характерный запах. Умеренно кипящие или высококипящие. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов (циана, оксидов азота). В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I, II - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота, резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Щелочестойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Места разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом. Пить крепкий чай, молоко. Запрещается вызывать рвоту.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 822

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1759 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 1759 | Меди (II) бромид | 8013 |
| 1759 | Калия борфторид | 8012 |
| 3147 | КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3244 | ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. | 8092 |
| 3244 | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (кислотная часть) | 8092 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы, гранулы или изделия. Малолетучи. Коррозионны. Загрязняют водоемы |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючие или негорючи. При горении могут выделять токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место россыпи промыть большим количеством воды с максимального расстояния, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 823

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1760 | Аммиакат | 8013 |
| 1760 | Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ коррозионные жидкие | 8011, 8012, 8013 |
| 1760 | Диспергаторы коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 1760 | Закрепители коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | Ингибитор солеотложений "Дифалон" | 8011 |
| 1760 | Инкредол | 8013 |
| 1760 | Карбамол ЦЭМ | 8013 |
| 1760 | Катализаторы коррозионные жидкие | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-диизопропилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-ди-н-пропилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Кислота о,о-диэтилдитиофосфорная | 8013 |
| 1760 | Натрия метилсиликоната водный раствор | 8012 |
| 1760 | Нафтоксол-7С | 8012 |
| 1760 | Реагент ПАФ-13А | 8012 |
| 1760 | Смола полиамидная | 8013 |
| 1760 | Соли аммонийные, раствор | 8013 |
| 1760 | Удобрения жидкие азотные, коррозионные | 8013 |
| 1760 | Удобрения жидкие коррозионные | 8013 |
| 1760 | Феноляты | 8013 |
| 1760 | Форммочевина | 8012 |
| 1760 | п-Хлорбензальхлорид | 8012 |
| 1760 | Хлорокс | 8013 |
| 1760 | Холинхлорид, водный раствор | 8012 |
| 1774 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная | 8012 |
| 1903 | ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К | 8011, 8012, 8013 |
| 2801 | КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К. | 8011, 8012, 8013 |
| 3066 | КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) | 8012, 8013 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Бесцветные или окрашенные. Умеренно кипящие или высококипящие. Малолетучи. Коррозионны. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. Емкости могут взрываться при нагревании. Могут воспламеняться от открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. При горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение; III - ожог кожи; IV - отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, промыть большим количеством воды и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 824

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2921 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8031, 8032 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Кристаллы расплываются на воздухе. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - тошнота, головная боль, кашель, слюнотечение, боль в глазах, чувство удушья; III - покалывание, зуд; IV - краснота. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами В с аэрозольным фильтром, БКФ. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической и химическими пенами, порошками. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Места просыпи обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза промыть водой, кожу - водой с мылом.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 825

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2920 | Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-11Н | 8022 |
| 2920 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8021, 8022 |
| 2920 | Триметиламмония гидроксид | 8021 |
| 3470 | КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ (включая растворитель и разбавитель краски) | 8022 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Умеренно кипящие. Летучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Легко воспламеняются от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При горении возможно образование токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, боль за грудиной, расстройство дыхания, учащение пульса, потеря сознания; III - краснота, сухость, зуд; IV - резь, слезотечение. Действуют через неповрежденную кожу. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Осаждать пары тонкораспыленной водой. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива или просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями, слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды), обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит, сода), выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 826

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3095 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. | 8031, 8032 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи или трудногорючи. Способны самовозгораться на воздухе. Воспламеняются при нагревании от открытого пламени. Пары и пыль могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. При горении возможно образование токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - головная боль, слезотечение, нарушение дыхания, сердцебиение; III, IV - краснота, боль, отек, слезотечение. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место просыпи изолировать песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промыть большим количеством воды.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 827

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3301 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К. | 8031, 8032 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Высококипящие или умеренно кипящие. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Способны самовозгораться на воздухе. Воспламеняются от искр и открытого пламени. Вновь воспламеняются после тушения. Емкости могут взрываться при нагревании. Горят с образованием токсичных газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; I, V - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание, возможен отек легких; III - краснота, изъявление кожи; IV - резь в глазах, слезотечение. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Промывание кожных покровов водой с мылом. Слизистые и глаза промыть водой. В нос закапать растительное масло. При ожогах - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 828

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3096 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8041, 8042 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Водой разлагаются. Малолетучи. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. При нагревании воспламеняются от открытого пламени. При взаимодействии с водой могут выделять горючие газы и большое количество тепла. Газы могут на воздухе самовозгораться, образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании воды в емкости возможны взрывы. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Не использовать воду! Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпи собрать без применения влаги в сухую, защищенную от коррозии емкость; герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер безопасности. Место просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Просыпания засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 829

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3094 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К. | 8041, 8042 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Высококипящие или умеренно кипящие. Водой разлагаются. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. При нагревании могут воспламеняться от открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Могут взрываться в контакте с водой. Емкости могут взрываться при нагревании и при попадании в них воды. При горении могут образовывать токсичные газы. При взаимодействии с водой выделяют горючие газы и большое количество тепла. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом. Не допускать попадания воды в емкость и на груз. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Тушить порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Место пролива изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер безопасности. Небольшие утечки промыть большим количеством воды. Срезать поверхностный слой груза с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 830

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3084 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К. | 8051, 8052 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок, кристаллы или гранулы. Коррозионны. Сильные окислители. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Воспламеняют горючие вещества. При нагревании и детонации возможно разложение со взрывом. При нагревании могут образовывать кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - першение в горле, затрудненное дыхание, чувство удушья, боли в груди, носовые кровотечения; III - отек, боль, краснота, язвы; IV - боль, слезотечение, светобоязнь. Пыль действует раздражающе. Химический ожог. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через поврежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. В зону аварии входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с нефтепродуктами и другими горючими материалами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить горючие смеси тонкораспыленной водой со смачивателем, пенами, порошками с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком, промыть большим количеством воды. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, предохранение от переохлаждения, чистая одежда. Глаза и кожу обильно промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 831

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3093 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К. | 8051, 8052 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Высококипящие или умеренно кипящие. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха; скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Сильные окислители. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Воспламеняют горючие вещества. Способны взрываться в смеси с органическими веществами. При нагревании могут образовывать кислород, способствующий как возникновению горения, так и быстрому развитию пожара. При взаимодействии с металлами могут образовывать воспламеняющиеся и токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении могут образовывать токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - першение в горле, сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка, клокочущее дыхание; III - ожог кожи, изъязвление; IV - резь, ослепление. Химический ожог, труднозаживающие раны. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. Действуют через неповрежденную кожу. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии горючие материалы и металлические изделия или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, пенами, порошками. Пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды, соприкосновения с материалами, загрязненными нефтепродуктами, маслами. Грунт после нейтрализации перекопать. Промытые водой поверхности подвижного состава, территории обработать моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, тепло, покой, чистая одежда. Глаза (при широко раскрытых веках) и кожу промыть большим количеством воды в течение 15 минут, затем наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 832

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2923 | Бария гидроксид | 8062 |
| 2923 | Гидразин-сульфат | 8062 |
| 2923 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К. | 8061, 8062, 8063 |
| 2923 | Трифенилхлорсилан | 8062 |
| 2923 | Хрома (III) сульфат основной (дубитель хромовый сухой) | 8063 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошки, кристаллы, гранулы. Малолетучи. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. При нагревании могут воспламеняться от открытого пламени. При горении образуют токсичные газы. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре возможны ожоги. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механическими и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары охлаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Место просыпи изолировать сухим песком; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой груза с загрязнениями, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды, моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 833

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2922 | Смесь фтористоводородных и хлористоводородных кислот | 8062 |
| 2922 | Композиция ДН-9010 | 8062 |
| 2922 | ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЯДОВИТАЯ, Н.У.К. | 8061, 8062, 8063 |
| 2922 | Лизол санитарный "Алкилин" | 8063 |
| 2922 | Натрия сульфгидрат, раствор | 8063 |
| 2922 | Оксихлор | 8061 |
| 2922 | Основания пиридиновые тяжелые каменноугольные | 8062 |
| 2922 | Пиридиновые основания, тяжелые | 8062 |
| 2922 | Славсилан | 8062 |
| 2922 | п-Хлорбензотрихлорид | 8061 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Жидкости. Высококипящие или умеренно кипящие. Малолетучи. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи. При нагревании могут воспламеняться от открытого пламени. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при нагревании. Емкости могут взрываться при нагревании. При горении образуют токсичные газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход! Опасны при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. Пары действуют сильно раздражающе. I - кашель, расстройство дыхания, насморк; III, IV - жжение, краснота, боль. Химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |

| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную, сухую, защищенную от коррозии емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| --- | --- |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим емкостям. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механическими и химическими пенами, порошками с максимального расстояния. Образующиеся газы и пары осаждать тонкораспыленной водой. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой груза с загрязнениями, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и слизистые промыть водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 834

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2794 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 8093 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие жидкости. Изделия нерастворимы в воде, содержащиеся в них жидкости - растворимы. При взаимодействии с водой возможен сильный разогрев, разбрызгивание и образование токсичных газов. Жидкости коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. Жидкости могут воспламенять горючие вещества, взаимодействие с водой может вызвать возгорание горючих материалов. При взаимодействии жидкостей с металлами могут выделяться воспламеняющиеся газы. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Жидкости вызывают химический ожог. Действуют через неповрежденную кожу. Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Возможно поражение разрядом электрического тока. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. Кислотостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном А. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому веществу и разрушенным изделиям. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости. Не допускать попадания изделий и жидкости в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к горящим изделиям. Тушить с максимального расстояния порошками, воздушно- механической и химическими пенами, другими средствами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать щелочным или инертным материалом (известняк, зола, песок). Проливы и поверхности разрушенных изделий обработать слабым щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды).

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 835

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2795 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 8093 |
| 3028 | БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 8093 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие коррозионные жидкости или коррозионные твердые вещества. Изделия нерастворимы в воде, содержащиеся в них жидкости или твердые вещества - растворимы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Жидкости и твердые вещества вызывают химический ожог. Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Действуют через неповрежденную кожу. Возможно поражение разрядом электрического тока. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном В, щелочестойкие перчатки, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М".

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к разрушенным изделиям, разлитым и просыпанным веществам. Проливы и просыпи засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не горят. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать щелочным или инертным материалом (известняк, зола, песок). Просыпания собрать в сухие защищенные от коррозии емкости с соблюдением мер предосторожности. Проливы и поверхности разрушенных изделий обработать слабым раствором кислоты.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 836

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2028 | БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 8092 |
| 2800 | БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические, аккумуляторные | 8093 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Изделия, содержащие коррозионные жидкости. Изделия нерастворимы в воде. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи или негорючи. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Жидкости способны вызывать химический ожог. Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патронами А, В. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к разрушенным изделиям и разлитым жидкостям. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии емкости. Не допускать попадания изделий и жидкости в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния порошками, воздушно-механической и химическими пенами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать песком или другим инертным материалом. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза, кожу и слизистые обильно промыть водой. При ожогах наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 837

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 1052 | ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 8061 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Газ. Бесцветный. Растворим в воде. При выходе в атмосферу парит. Тяжелее воздуха (в виде димера). Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях. Коррозионен при увлажнении. Растворим в воде. Разрушает металлы, стекло, керамику и другие материалы. Загрязняет водоемы. Перевозится в сжатом состоянии. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО - И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорюч. Емкости могут взрываться при нагревании. Взаимодействие с металлами при увлажнении может вызвать выделение горючих газов. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (от отека легких)! Опасен при: I - вдыхании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I - при высоких концентрациях - одышка, удушье, синюшность кожи, возбуждение, шумное клокочущее дыхание, потеря сознания, при средних и низких концентрациях - резкие загрудинные боли, мучительный сухой кашель, одышка, обильная пенистая мокрота, сердцебиение; III, IV - химический ожог. При взрывах возможны травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий противогаз ИП-4М и спецодежда.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Изолировать район, пока газ не рассеется. Не прикасаться к пролитому веществу. Место разлива обваловать и не допускать попадания вещества в водоемы. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции газа использовать распыленную воду. Место разлива промыть большим количеством воды. Изолировать песком, воздушно-механической пеной. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды). Поврежденные емкости (баллоны) вынести из зоны аварии, опрокинуть в емкость с водой, слабым щелочным раствором.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Глаза и кожу промывать водой, 5%-раствором хлористого кальция не менее 15 минут. При попадании внутрь - давать пить 2 - 5% раствор хлористого кальция.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 901

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                   Бакелит                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                 Бензилацетат                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                Бутандиол-1,2                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                 Бутиллактат                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Бутилцеллозольв                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │        Вещество вспомогательное ОП-10        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Гидродепарафинат               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                    Гринол                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                Диметилфосфит                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │          Жидкость тормозная "Нева"           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │          Изомеры циклододекатриена           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │         Ингибитор коррозии "Волга-1"         │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │Исключено. - Протокол от 14.05.2010           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                   Лапролы                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │ Латексы (с температурой вспышки выше 61 °C,  │                  │

│       │                но ниже 91 °C)                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │  Мазут с температурой вспышки не выше 91 °C  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                Масло зеленое                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │        Масло каменноугольное, легкое         │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                  Масло ПТУ                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │         Масло сосновое, флотационное         │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │              Метилвинилпиридин               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │              N-Метилпирролидон               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │            Метилциклогексилацетат            │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                   Ниогрин                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                 Октилацетат                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │     Парафин нефтяной жидкий, фракция C13     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │   Парафин нефтяной жидкий, широкая фракция   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │        Пластификатор Диметилсебацинат        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │  Присадка к остаточным топливам ВНИИНП-200   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                Продукт АГМ-9                 │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │                 Реагент ВЖС                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │     Смола каменноугольная поглотительная     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │          Смола пиролизная, тяжелая           │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │Смолы нефтяные тяжелые (с температурой вспышки│                  │

│       │          выше 61 °C, но ниже 91 °C)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │      Смолы фенолформальдегидные, жидкие      │                  │

│       │     (с температурой вспышки более 61 °C,     │                  │

│       │              но не более 91 °C)              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Спирт бензиловый               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │              Спирт изооктиловый              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │              Спирт н-октиловый               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │             Стабилизатор ВТС-60              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │   Топливо моторное, с температурой вспышки   │                  │

│       │                 более 60 °C                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Топливо нефтяное               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │  Удобрения аммиачно-нитратные, малоопасные   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Фенилметилуретан               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │            Флотореагент "Кэтгол"             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │       Фракция альфа-олефинов C12 - C14       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │               Эмульгатор ОП-4                │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│       │ Эфиры метиловые синтетических жирных кислот  │                  │

│       │              фракции C10 - C18               │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 1990  │                 Бензальдегид                 │       9033       │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Пары при нагревании выше 61 °C могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов и густого дыма. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги, травмы и отравление газами. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с аэрозольным фильтром и патронами А, В, В8, БКФ. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м (для масла зеленого, масла каменноугольного, легкого и метилвинилпиридина - 200 м). Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для осаждения (рассеивания, изоляции) паров использовать распыленную воду. Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями, обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды); для веществ (*) добавить обработку раствором пероксида водорода концентрации 30 - 50%. Территорию (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть теплой водой. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 902

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
|  | Арзамит |  |
|  | Канифоль |  |
|  | Карпатол-3 |  |
|  | Каучук |  |
|  | Кислота адипиновая |  |
|  | Кислота изофталевая |  |
|  | Кислота малеиновая |  |
|  | Клей канифольный |  |
|  | Концентраты винипола ВБ-2, ВБ-3 |  |
|  | Масло касторовое, сульфированное |  |
|  | Модификатор ТК |  |
|  | Оксанолы |  |
|  | Олеоксы |  |
|  | Пентаэритрит |  |
|  | Синтанокс |  |
|  | Фитиль зажигательный, тлеющий (ФЗТ) |  |
|  | Флотамин |  |
|  | Флотореагент "Оксаль" |  |
| 2211 | ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 9093 |
| 2969 | БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ | 9092 |
| 3314 | СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 9093 |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи. Воспламеняются от открытого пламени. Пыль и пары могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Горят с образованием токсичных газов и густого дыма. Возможно тепловое и химическое самовозгорание. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги, травмы и отравление газами. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания засыпать песком, собрать в емкости, оградить земляным валом. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для рассеивания (изоляции) паров и пыли использовать распыленную воду. Просыпания собрать в емкость (сухую для лантана оксида), герметично закрыть и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. При отравлении выделяющими газами - свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При попадании внутрь - пить глотками растительное масло, молоко. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 903

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
|  | Железо бромнобромистое, раствор |  |
|  | Кальция хлорат-хлорид, незамерзающий раствор |  |
|  | Стронция нитрат, водный раствор, неокисляющий |  |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи. Твердые остатки после выпаривания жидкости являются сильными окислителями. При нагревании выделяют токсичные газы. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Вызывают раздражение слизистых оболочек, кожных покровов, опасны при попадании в глаза. Химический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В, Г, КД. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Не допускать контакта с горючими веществами. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер предосторожности. Место разлива изолировать песком, воздушно-механической пеной, промыть с большим количеством воды, обваловать и не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами. Поверхность подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Почву перепахать.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Глаза, кожу и слизистые промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 904

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
|  | Ацетопропилацетат |  |
|  | Алкилбензол C17 - C20 линейный |  |
|  | Алкилдиметиламино оксид |  |
|  | Ангидрид изометилтетрагидрофталевый |  |
|  | Антиоксидант ВС-1 |  |
|  | Гидрофобизатор ИВВ-1 |  |
|  | Гомосерин А |  |
|  | Деканол-1 |  |
|  | Диметилдитиокарбамат диметиламина |  |
|  | Дипроксамин |  |
|  | Железа бромид, раствор |  |
|  | Жидкости фторхлоруглеродные 12Ф, 13ФМ |  |
|  | Жидкость диэлектрическая АЗИ-3 |  |
|  | Жидкость смазочно-охлаждающая "Кемол" |  |
|  | Загуститель акриловый водорастворимый |  |
|  | Ингибитор КИ-1 |  |
|  | Ингибитор коррозии "Ифхангаз-1" |  |
|  | Ингибитор коррозии и солеотложений ВФИКС |  |
|  | Ингибитор коррозии ИКТ-1, ИКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К |  |
|  | Ингибитор-428 |  |
|  | Ингибиторы, слабоядовитые |  |
|  | Ифханол-2Т |  |
|  | Кислоты высшие жирные |  |
|  | Кислоты жирные, синтетические, фракции C5 - C6, C7 - C9 |  |
|  | Кислоты жирные, синтетические, фракции, C10 - C16, C17 - C20 |  |
|  | Кислоты жирные, талловые |  |
|  | Композиция жирующая "Хлорсинтэм" |  |
|  | Компонент А-391 |  |
|  | Красители органические жидкие, слабоядовитые, в т.ч. "Берзоль синий-3" |  |
|  | Лаурокс-9 |  |
|  | Масла вакуумные "Алкарен" |  |
|  | Масло ПОД (отходы производства капролактама) |  |
|  | Метилдиэтаноламин |  |
|  | Моноалкилфенолы |  |
|  | Монохлорамин Б, Т, ХБ |  |
|  | Наполнитель жирующий ПЖС |  |
|  | Натрия трихлорацетат |  |
|  | Оксидат ВЖС |  |
|  | Оксидол, деэмульгатор |  |
|  | Олигомеры |  |
|  | Орехи тунговые |  |
|  | Осушитель-сырец (на основе полигликолей) |  |
|  | Отвердитель АЦЭГ |  |
|  | Параантрацен |  |
|  | Паста алкилсульфатов синтетических жирных кислот |  |
|  | Паста скрубберная |  |
|  | Пек талловый |  |
|  | Пластификатор Дибутиладипинат |  |
|  | Пластификатор нефтяной |  |
|  | Полигликоли |  |
|  | Полидиметилдиаллиламмонийхлорид |  |
|  | Полиметаллический водный концентрат |  |
|  | Политерпены |  |
|  | Полиуры АЗ-20, АЗ-21, АН-10 |  |
|  | Полифурит |  |
|  | Полиэтиленгликоль, водный раствор |  |
|  | Полиэтиленоксид ПЭО-С |  |
|  | Полиэфиры |  |
|  | Препарат "Эфосол" |  |
|  | Препарат ВЗЖ |  |
|  | Препарат ОС-20 |  |
|  | Присадка адгезионная дорожная "Амдор" |  |
|  | Продукт ФОЛ-63 |  |
|  | Рабочая жидкость РЖ-3 |  |
|  | Семена клещевины |  |
|  | Синтанолы |  |
|  | Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ |  |
|  | Смола полиалкилбензольная |  |
|  | Смолы карбамидофурановые |  |
|  | Смолы фенолофурановые |  |
|  | Смолы фенолформальдегидные, водные растворы |  |
|  | Смолы эпоксидно-алифатические типов ДЭГ, ТЭГ |  |
|  | Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные типа ЭД |  |
|  | Смолы эпоксидные неотвержденные типа Э |  |
|  | Сополимеры на основе винилхлорида (водные) |  |
|  | Спирты синтетические жирные |  |
|  | Спирты синтетические жирные вторичные фракции C18 - C23 |  |
|  | Спирты синтетические жирные первичные фракции C16 - C21 |  |
|  | Стакриллат-1 |  |
|  | Стеароксы |  |
|  | Тринонилфенилфосфит |  |
|  | Трихлордифенил |  |
|  | Триэтиламиноксид |  |
|  | Ускоритель БНК-2 |  |
|  | Фенилксилилэтан |  |
|  | Феноксиметанол |  |
|  | Феноксиэтанол |  |
|  | Флотореагент дифосфоновый |  |
|  | Фракция альфа-олефинов C16 - C18, C20 - C26 |  |
|  | Фракция метилнафталиновая |  |
|  | Экстранол |  |
|  | Этилкарбитол |  |
|  | Эфир перфтордибутиловый |  |
|  | 1,2-Пропиленгликоль |  |
|  | трис-2,3-Дибромпропилфосфат |  |
| 1931 | ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 9093 |
| 1941 | Дибромдифторметан | 9093 |
| 2212 | АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 9012 |
| 2315 | Полихлордифенилы жидкие | 9022 |
| 2590 | АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | 9013 |
| 3151 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ | 9022 |
| 3152 | ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ | 9022 |
| 3432 | ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ | 9022 |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи (*). При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: I - вдыхании; II - проглатывании; III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. I - кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение, в тяжелых случаях - потеря сознания; II - боли в животе, тошнота, рвота; III - покраснение кожи, боль, отек; IV - боль, краснота, слезотечение. При пожаре возможны ожоги. При контакте с горячими продуктами возможен термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Просыпания и проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать песком или другими инертным материалом. Выжечь территорию (отдельные очаги) при угрозе попадания жидкостей в грунтовые воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 905

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
|  | N-Алкил (C7 - C9)-N'-фенил-n- фенилендиамин |  |
|  | Амины C17 - C20, кубовые |  |
|  | Добавки адгезионные "Амдор" |  |
|  | Заряды к огнетушителям ОХП-10 (щелочная часть) |  |
|  | Ингибиторы коррозии ИКБ-2, ИКБ-4 |  |
|  | Ингибиторы солеотложений типа СНПХ |  |
|  | Ингибиторы, слабокоррозионные |  |
|  | Кальция бромид, раствор |  |
|  | Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) |  |
|  | Лаки и лаковые краски (с температурой вспышки выше 61 °C, но ниже 91 °C) |  |
|  | Масло антраценовое, технологическое |  |
|  | Наполнитель жирующий ПМЖ |  |
|  | Натрия диэтилдитиокарбанат |  |
|  | Натрия силикат |  |
|  | Нефтенол ВВД |  |
|  | Отвердители для эпоксидных смол ДТБ-2, УП-0633М |  |
|  | Пенообразователи ПО-3НП, ПО-6НП |  |
|  | Пластификатор СБ-2А |  |
|  | Препарат К-4 водорастворимый |  |
|  | Присадка антимикробная "Сульфоцид" |  |
|  | Смола водорастворимая полиаминоэпихлоргидриновая "Каустамин-115" |  |
|  | Смолы карбамидоформальдегидные |  |
|  | Средства моющие, жидкие |  |
|  | Стабилизатор ацетально-спиртовой |  |
|  | Сульфанол, паста |  |
|  | Сульфокислоты, водный раствор |  |
|  | Суперпластификатор "Дофен", С-3 |  |
|  | Трихлорпропилфосфат |  |
|  | Углеаммикат |  |
|  | Удобрение суспензионно-комплексное "СКУ" |  |
|  | Удобрения жидкие комплексные "ЖКУ" (марки 10:34) |  |
|  | Флотореагент "Арминт ХТ" |  |
|  | Флотореагент Т-66 (ВПП) |  |
|  | трис-бета-Хлорпропилфосфат |  |
| 1841 | Ацетальдегидаммиак | 9093 |
| 3090 | Батареи литиевые | 9092 |
| 3091 | БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 9042 |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи (*). При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов. Емкости могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Опасны при: III - попадании на кожу; IV - попадании в глаза. Умеренно раздражают кожу и слизистые оболочки глаз. При пожаре возможны ожоги и отравления газами. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в ОРГАНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА. Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Засыпать песком или другими инертным материалом. Выжечь территорию (отдельные очаги) при угрозе попадания жидкостей в грунтовые воды. Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 906

┌───────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ Номер │              Наименование груза              │Классификационный │

│  ООН  │                                              │       шифр       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Натрия N,N-диметилдитиокарбамат       │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Агидол-1                              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Агидол-3                              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Агидол-60                             │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │      4-Амино-2-нитрофенол                    │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │      п-Аминодифениламин                      │       9063       │

│(введено протоколом от 14.05.2010)                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Антрацен                              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Ацетонанил                            │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ         │       9063       │

│       │        ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Гексахлорэтан                         │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    2,4-Диамигофеноладигидрохлорид            │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол│       9063       │

│       │        (основание Манниха)                   │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердые)          │       9063       │

│(введено протоколом от 21.10.2010)                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол            │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Дифенил                               │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Дифениламин                           │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    1,3-Дифенилгуанидин                       │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Дифенилоксид                          │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │      п-Дихлорбензол                          │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │    2,5-Дихлорнитробензол                     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Калия гексациано-(2)-феррат           │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Меди (II) сульфат                     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Натрия хромат                         │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │      2-Нафтол, технический                   │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Парафин (C10 - C13) хлорированный     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Пек каменноугольный электродной марки │       9063       │

│       │        B1 (V или V1)                         │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Ртути (I) хлорид                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Стабилизатор против старения каучуков │       9063       │

│       │        "Крафанил-У"                          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Смесь ди-три-третбутилфенолов         │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Тиурамы технические                   │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Трибутилоловофосфат                   │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Триметилдигидрохинолина полимер       │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │      N-Фенил-n-фенилендиамин                 │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Фенилбутадиноксид                     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Хлоргексидин                          │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Цинка бромид                          │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3077  │        Эфир дифениловый                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Авиационное турбинное топливо JP-5,   │       9063       │

│       │        JP-7                                  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Агидол АФ-2                           │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Агидол-51-52-53                       │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Акаризол                              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Альфаметрин                           │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Бутилбензилфталат                     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ          │       9063       │

│       │        ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Гидроксиламина сульфат, водный раствор│       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Деготь каменноугольный                │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Децилакрилат                          │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Дивинилбензол, стабилизированный      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Диизобутилфталат                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Диизопропилбензолы                    │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Ди-н-бутилфталат                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │    2,6-Ди-трет-бутилфенол (жидкого)          │       9063       │

│(введено протоколом от 21.10.2010)                    │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Дифенилметандиизоцианат               │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Дифонат                               │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │    1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │    1,6-Дихлоргексан                          │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │   трет-Додецилмеркаптан                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Изодецилакрилат                       │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Изодецилдифенилфосфат                 │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Калиевые соли ди-                     │9063              │

│       │        (алкилполиэтиленгликоевого) эфира     │                  │

│       │        фосфорной кислоты                     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Кислота 1-оксиэтилидендифосфоновая    │9063              │

│       │        (ОЭДФ-1), раствор не коррозионный     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Композиция бромид кальция - бромид    │       9063       │

│       │        цинка (раствор)                       │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Крезилдифенилфосфат                   │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Креозот (из смолы каменноугольной или │       9063       │

│       │        древесной)                            │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Малатион                              │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Марганца сульфат, раствор             │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Масло каменноугольное для пропитки    │       9063       │

│       │        древесины                             │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Масло каменноугольное, среднее        │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Меди (II) нитрат водный раствор,      │       9063       │

│       │        неокисляющий                          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Меди (II) хлорид, водный раствор      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Метилнафталины, изомерная смесь жидкая│       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Натрия N,N-диметилдитиокарбамат,      │       9063       │

│       │        водный раствор                        │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Остатки кубовые СЖК                   │       9052       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Парафин (C10 - C13)хлорированный      │       9063       │

│       │        (жидкий)                              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Ресметрин                             │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Смесь фенольных оснований Манниха     │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Смола каменноугольная                 │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Смола полиэфирная ненасыщенная        │       9063       │

│       │        бесстирольная "Камфэст-04"            │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Смола углеводородформальдегидная      │       9053       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Спирт C12 - C15 поли (1 - 3) этоксилат│       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Спирт C12 - C15 поли (1 - 6) этоксилат│       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Спирт C6 - C17 (вторичный) поли       │       9063       │

│       │        (3 - 6) этоксилат                     │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Топливо печное нефтеуглехимическое    │    9023, 9053    │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Триарилфосфат                         │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Трибутилфосфат                        │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Трикрезилфосфат                       │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │  2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-дигидролин  │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Трифтортрихлорэтан                    │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Триэтаноламин                         │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Триэтилбензол                         │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Углеводороды тяжелые                  │       9013       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Флотореагент нефтеуглехимический      │       9023       │

│       │        марки ФН                              │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │      1-Хлороктан                             │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Цинкалкилдитиофосфат                  │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Цинкарилдитиофосфат                   │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Цифлутрин                             │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3082  │        Эмульгатор ОП-10                      │       9063       │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3245  │        МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ │       9092       │

│       │        или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ  │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3245  │        МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ │       9092       │

│       │        или ОРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, │                  │

│       │        в охлажденном жидком азоте            │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3287  │        Натрия нитрит, водный раствор, с      │       9063       │

│       │        концентрацией 40% (по массе)          │                  │

├───────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│ 3316  │        КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или       │    9092, 9093    │

│       │        КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ                │                  │

└───────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Горючи, трудногорючи или негорючи (*). При нагревании могут разлагаться с образованием токсичных газов и паров. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожарах возможны ожоги и отравления газами. Малотоксичны, не опасны. Пыль и пары могут вызывать раздражение. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При интенсивной утечке оградить земляным валом. Просыпания оградить земляным валом, собрать в сухие емкости и герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно- механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, промыть большим количеством воды, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Вызвать специалистов по нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При отравлении газами и парами вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При ожоге наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 907

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 2990 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ САМОНАДУВНЫЕ | 9050 |
| 3072 | СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в качестве оборудования опасные грузы | 9050 |
| 3268 | УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | 9050 |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Устройства (баллоны и емкости) могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Не требуются.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Избегать низких мест. Удалить посторонних. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | При утечке газа изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к устройствам. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, другими средствами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Не требуется.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При ожоге наложить асептическую повязку.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 908

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °C, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.) | 9073 |
| 3257 | Пек каменноугольный электродный жидкий | 9063 |
| 3258 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °C | 9073 |

ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Жидкости или твердые вещества, перевозимые в горячем виде (с температурой не ниже 100 °C), могут вызвать возгорание легкогорючих материалов. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре возможны ожоги. При контакте - термический ожог. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. По возможности устранить легкогорючие материалы. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Не прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Проливы и просыпания оградить земляным валом. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно- механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Для изоляции паров использовать распыленную воду. Просыпания и проливы после охлаждения обваловать, собрать в емкость, герметично закрыть и отправить для утилизации. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации с соблюдением мер предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхность подвижного состава промыть моющими композициями.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При ожоге - асептическая повязка.

## АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА N 909

| Номер ООН | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| 3359 | ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ | - |

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ВИДЫ ОПАСНОСТИ

| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Негорючи или трудногорючи. Устройства (вагоны, контейнеры или цистерны) могут взрываться при нагревании. |
| --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы, отравление парами и газами. |

### СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

### НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Избегать низких мест. Удалить посторонних. Пострадавшим оказать первую помощь. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | При утечке газа изолировать район, пока газ не рассеется. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Не приближаться к устройствам. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, другими средствами. |

### НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Вызвать специалистов для нейтрализации.

### МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Кожу и слизистые промыть водой. При ожоге наложить асептическую повязку.

# Раздел 3. УКАЗАТЕЛЬ ПОИСКА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ ОПАСНОГО ГРУЗА

(кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────┐

│            Наименование груза         │ Номер аварийной карточки │  N   │

│                                       │                          │ ООН  │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Абсорбент (компонент          │ см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, │ 3295 │

│         дизельных топлив)             │         Н.У.К.           │      │

│         газоконденсатный              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Авиационное турбинное         │           906            │ 3082 │

│         топливо JP-5, JP-7            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол АФ-2                   │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-0                      │см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол│ 3145 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-1                      │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-12                     │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-3                      │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-51-52-53               │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Агидол-60                     │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АДИПОНИТРИЛ                   │           608            │ 2205 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде │           415            │ 3224 │

│         пасты на основе воды, с       │                          │      │

│         концентрацией не более 50%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азодикарбонамид               │           404            │ 3242 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азот охлажденный жидкий       │           201            │ 1977 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азот сжатый                   │           201            │ 1066 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ       │           203            │ 1660 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота гемиоксид               │           202            │ 1070 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота гемиоксид охлажденный   │           202            │ 2201 │

│         жидкий                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота диоксид                 │  см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД  │ 1067 │

│                                       │      (АЗОТА ДИОКСИД)     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота монооксид, сжатый       │   см. АЗОТА (II) ОКСИД   │ 1660 │

│                                       │          СЖАТЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота оксида и азота          │    см. АЗОТА ОКСИДА И    │ 1975 │

│         диоксида смесь                │   ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА    │      │

│                                       │   СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И  │      │

│                                       │   АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА        │           211            │ 1975 │

│         ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА      │                          │      │

│         ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА       │                          │      │

│         СМЕСЬ)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Азота трифторид               │           202            │ 2451 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акаризол                      │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акванит                       │           640            │ 2927 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акридин                       │           608            │ 2713 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ            │           608            │ 2074 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АКРИЛАМИДА РАСТВОР            │           608            │ 3426 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акрилонитрил                  │           310            │ 1093 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акролеин стабилизированный    │           650            │ 1092 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Акролеина димер               │           316            │ 2607 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Актинолит                     │     см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ     │ 2590 │

│                                       │  (хризотил, актинолит,   │      │

│                                       │  антофиллит, тремолит)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.,     │           622            │ 3140 │

│         или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ,   │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.,    │           620            │ 1544 │

│         или АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│                         1             │           905            │      │

│       N-Алкил(C7 - C9)-N -фенил-n-    │                          │      │

│         фенилендиамин                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Алкил-N-фенилпарафенилендиамин│  см. N -Алкил(C7 - C9)-  │      │

│                                       │ N1-фенил-n-фенилендиамин │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилат                       │     см. Алкилбензин      │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилбензин                   │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилбензол C17 - C20 линейный│           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилбензолы,                 │           328            │ 1268 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилбензосульфокислота,      │           803            │ 2586 │

│         содержащая не более 5%        │                          │      │

│         свободной серной кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилдиметиламина окись       │  см. Алкилдиметиламино   │      │

│                                       │          оксид           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкилдиметиламино оксид       │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ     │           803            │ 2584 │

│         или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                          │      │

│         ЖИДКИЕ, содержащие более 5%   │                          │      │

│         свободной серной кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ     │           803            │ 2586 │

│         или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                          │      │

│         ЖИДКИЕ, содержащие не более   │                          │      │

│         5% свободной серной кислоты   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ    │           803            │ 2583 │

│         или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                          │      │

│         ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5%  │                          │      │

│         свободной серной кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ    │           803            │ 2585 │

│         или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                          │      │

│         ТВЕРДЫЕ, содержащие не более  │                          │      │

│         5% свободной серной кислоты   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.    │           804            │ 3145 │

│         (включая C2 - C12 - гомологи) │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.   │           804            │ 2430 │

│         (включая C2 - C12 гомологи)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алкогольные напитки           │ см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ  │ 3065 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К.,  │           328            │ 3274 │

│         в спирте                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ   │           418            │ 3205 │

│         МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  │           418            │ 3206 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ             │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллил бромистый               │     см. АЛЛИЛБРОМИД      │ 1099 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллил хлористый               │     см. АЛЛИЛХЛОРИД      │ 1100 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллил-1,4-бутандио кислоты    │           803            │ 3265 │

│         ангидрид                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллиламин                     │           648            │ 2334 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилацетат                   │           313            │ 2333 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилбромид                   │           312            │ 1099 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилизотиоцианат             │           609            │ 1545 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЛИЛИОДИД                    │           323            │ 1723 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилтрихлорсилан             │           805            │ 1724 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилформиат                  │           313            │ 2336 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилхлорид                   │           312            │ 1100 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аллилхлорформиат              │           611            │ 1722 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегид глутаровый (25 -     │           640            │ 2927 │

│         50% водный раствор)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегид изобутиловый         │  см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД    │ 2045 │

│                                       │ (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегид метакриловый         │           313            │ 2396 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегид пропионовый          │   см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД    │ 1275 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегид уксусный             │    см. АЦЕТАЛЬДЕГИД      │ 1089 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЬДЕГИДЫ                     │           331            │ 1988 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдегиды октиловые           │           316            │ 1191 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.             │           331            │ 1989 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление   │           331            │ 1989 │

│         паров при 50 °C более 110     │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление   │           331            │ 1989 │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альдоль                       │           607            │ 2839 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альфаметилстирол              │  см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ   │ 2303 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Альфаметрин                   │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий - порошок            │           409            │ 1396 │

│         непокрытый                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий - порошок покрытый   │           403            │ 1309 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий - пудра              │  см. АЛЮМИНИЙ -ПОРОШОК   │ 1309 │

│                                       │        ПОКРЫТЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий азотнокислый         │   см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ    │ 1438 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий хлористый,           │   см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД    │ 1726 │

│         безводный                     │        БЕЗВОДНЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминий-ферросилиций -       │           408            │ 1395 │

│         порошок                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия боргидрид            │           409            │ 2870 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия боргидрид в          │           409            │ 2870 │

│         устройствах                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия бромид безводный     │           806            │ 1725 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия бромида раствор      │           801            │ 2580 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия гидрид               │           409            │ 2463 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия карбид               │           408            │ 1394 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия нитрат               │           501            │ 1438 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия оксисульфат,         │           816            │ 3264 │

│         раствор (коагулянт жидкий)    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия оксихлорид,          │           816            │ 3264 │

│         коагулянт                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ    │           409            │ 3170 │

│         ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ  │                          │      │

│         ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия резинат              │           404            │ 2715 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК    │           409            │ 1398 │

│         НЕПОКРЫТЫЙ                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия сульфат, раствор     │           816            │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия фосфид               │           408            │ 1397 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия фторид               │           815            │ 3260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия хлорид безводный     │           806            │ 1726 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюминия хлорида раствор      │           801            │ 2581 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюмосилиций                  │  см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД -  │ 1398 │

│                                       │    ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Алюмохлорид, раствор          │   см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА   │ 2581 │

│                                       │          РАСТВОР         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ    │           421            │ 1392 │

│         МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ    │           421            │ 3402 │

│         МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ,  │           421            │ 1389 │

│         ЖИДКАЯ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ,  │           421            │ 3401 │

│         ТВЕРДАЯ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амидолы                       │см. 2,4-                  │ 3077 │

│                                       │Диаминофеноладигидрохлорид│      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ       │           421            │ 1390 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с         │           506            │ 3107 │

│         концентрацией не более 88%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа А с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 6%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амиламин                      │           311            │ 1106 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Амиламин                      │       см. АМИЛАМИН       │ 1106 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Амиламин                      │       см. АМИЛАМИН       │ 1106 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилацетаты                   │           316            │ 1104 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилбутираты                  │           316            │ 2620 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Амилен                        │  см. 1-ПЕНТЕН(н-АМИЛЕН)  │ 1108 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амиленит                      │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилмеркаптан                 │           304            │ 1111 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Амилметилкетон                │           316            │ 1110 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилнитрат                    │           326            │ 1112 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилнитрит                    │           310            │ 1113 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-                │           506            │ 3105 │

│         ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с          │                          │      │

│         концентрацией менее 100%      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-            │           506            │ 3101 │

│         ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                          │      │

│         концентрацией менее 100%      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с           │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 62%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 38%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с          │           506            │ 3103 │

│         концентрацией менее 100%      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилпропионат                 │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилтрихлорсилан              │           805            │ 1728 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилформиаты                  │           316            │ 1109 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилфосфат                    │           803            │ 2819 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилхлорид                    │           312            │ 1107 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амилы хлористые               │      см. АМИЛХЛОРИД      │ 1107 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-Амино-2-нитрофенол            │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ        │           404            │ 3317 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                          │      │

│         воды не менее 20%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Амино-4-хлорфенол             │           616            │ 2673 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Амино-5-диэтиламинопентан     │           614            │ 2946 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аминоанизолы                  │      см. АНИЗИДИНЫ       │ 2431 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Аминодифениламин              │           906            │ 3077 │

│(введено протоколом от 14.05.2010)     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-)    │           608            │ 2671 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Аминопропан                   │    см. ИЗОПРОПИЛАМИН     │ 1221 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Аминопропан                   │      см. ПРОПИЛАМИН      │ 1277 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аминосульфокислота            │см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ │ 2967 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аминотолуолы (жидкие)         │   см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ   │ 1708 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)      │           616            │ 2512 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1(2-Аминоэтил) пиперазин          │ см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН │ 2815 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Аминоэтилпиперазин            │           807            │ 2815 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    2-(2-Аминоэтокси)-этанол           │           807            │ 3055 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ     │           821            │ 2734 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,        │                          │      │

│         Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ         │                          │      │

│         ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ           │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ,    │           821            │ 2735 │

│         Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ  │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ   │           330            │ 2733 │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или     │                          │      │

│         ПОЛИАМИНЫ                     │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амины C10 - C14, первичные    │           821            │ 2735 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амины C17 - C20, первичные    │           820            │ 3259 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амины C17 - C20, кубовые      │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ,   │           820            │ 3259 │

│         Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ         │                          │      │

│         ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммиак безводный              │           208            │ 1005 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММИАКА РАСТВОР в воде с      │           208            │ 2073 │

│         относительной плотностью      │                          │      │

│         менее 0,880 при температуре   │                          │      │

│         15 °C, содержащие более 35%,  │                          │      │

│         но не более 50% аммиака       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММИАКА РАСТВОР в воде с      │           208            │ 3318 │

│         относительной плотностью      │                          │      │

│         менее 0,880 при температуре   │                          │      │

│         15 °C, содержащий более 50%   │                          │      │

│         аммиака                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММИАКА РАСТВОР в воде с      │           809            │ 2672 │

│         относительной плотностью от   │                          │      │

│         0,880 до 0,957 при            │                          │      │

│         температуре 15 °C,            │                          │      │

│         содержащий более 10%, но не   │                          │      │

│         более 35% аммиака             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммиакат                      │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммиачно-кальциевая селитра,  │  см. Селитра аммиачно-   │ 3218 │

│         раствор                       │       кальциевая         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний азотнокислый          │    см. АММОНИЯ НИТРАТ,   │ 1942 │

│                                       │ содержащий не более 0,2% │      │

│                                       │ горючих веществ (включая │      │

│                                       │    любое органическое    │      │

│                                       │вещество, рассчитанное по │      │

│                                       │   углероду), исключая    │      │

│                                       │  примеси любого другого  │      │

│                                       │         вещества         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний двухромовокислый      │   см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ   │ 1439 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний кремнефтористый       │ см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ │ 2854 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний надсернокислый        │  см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ  │ 1444 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний фтористый кислый      │см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД │ 1727 │

│                                       │         ТВЕРДЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммоний хромовокислый         │    см. Аммония хромат    │ 1479 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония арсенат               │           603            │ 1546 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гексафторосиликат     │ см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ │ 2854 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гидродифторид         │           806            │ 1727 │

│         твердый                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гидродифторида        │           801            │ 2817 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гидросульфат          │           806            │ 2506 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гидросульфит,         │  см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ  │ 2693 │

│         растворы                      │      РАСТВОР, Н.У.К.     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония гидрофторид, твердый  │см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД │ 1727 │

│                                       │         ТВЕРДЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ,   │           608            │ 1843 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА   │           608            │ 3424 │

│         РАСТВОР                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония дихромат              │           501            │ 1439 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония метаванадат           │           603            │ 2859 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония нитрат (селитра       │           510            │ 3218 │

│         аммиачная),                   │                          │      │

│         высококонцентрированный       │                          │      │

│         водный раствор                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ,        │           505            │ 2426 │

│         горячий концентрированный     │                          │      │

│         раствор, концентрации более   │                          │      │

│         80%, но не более 93%          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий    │           509            │ 1942 │

│         не более 0,2% горючих         │                          │      │

│         веществ (включая любое        │                          │      │

│         органическое вещество,        │                          │      │

│         рассчитанное по углероду),    │                          │      │

│         исключая примеси любого       │                          │      │

│         другого вещества              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или  │           505            │ 3375 │

│         АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ     │                          │      │

│         или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ,     │                          │      │

│         промежуточное сырье для       │                          │      │

│         бризантных взрывчатых         │                          │      │

│         веществ, жидкие               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или  │           505            │ 3375 │

│         АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ     │                          │      │

│         или АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ,     │                          │      │

│         промежуточное сырье для       │                          │      │

│         бризантных взрывчатых         │                          │      │

│         веществ, твердые              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония пероксодисульфат      │  см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ  │ 1444 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония персульфат            │           501            │ 1444 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония перхлорат             │           501            │ 1442 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │           404            │ 1310 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония поливанадат           │           603            │ 2861 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония полисульфида раствор  │           809            │ 2818 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония сульфида раствор      │           809            │ 2683 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония фосфат, жидкий        │           816            │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония фторид                │           603            │ 2505 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония фторосиликат          │           603            │ 2854 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аммония хромат                │           501            │ 1479 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Амозит                        │   см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ     │ 2212 │

│                                       │ (кроцидолит) или АСБЕСТ  │      │

│                                       │   КОРИЧНЕВЫЙ (амозит,    │      │

│                                       │        мизорит)          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анабазина сульфат, раствор    │           622            │ 3140 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анабазина сульфат, твердый    │           620            │ 1544 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид изомасляный          │           328            │ 2924 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид                      │           904            │      │

│         изометилтетрагидрофталевый    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид малеиновый           │           803            │ 2215 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид малеиновый           │           803            │ 2215 │

│         расплавленный                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид масляный             │           803            │ 2739 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид мышьяковистый        │   см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД   │ 1561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид пропионовый          │           803            │ 2496 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид сернистый            │     см. СЕРЫ ДИОКСИД     │ 1079 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид серный,              │    см. СЕРЫ ТРИОКСИД     │ 1829 │

│         стабилизированный             │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид                      │           803            │ 3265 │

│         трифторметансульфокислоты     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид уксусный             │           803            │ 1715 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид фосфорный            │  см. ФОСФОРА (V) ОКСИД   │ 1807 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид фталевый             │  см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ,  │ 2214 │

│         технический коксохимического  │  содержащий более 0,05%  │      │

│         производства                  │   малеинового ангидрида  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ,            │           804            │ 2214 │

│         содержащий более 0,05%        │                          │      │

│         малеинового ангидрида         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ангидрид хромовый             │    см. ХРОМА ТРИОКСИД    │ 1463 │

│                                       │         БЕЗВОДНЫЙ        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНГИДРИДЫ                     │           804            │ 2698 │

│         ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ,           │                          │      │

│         содержащие более 0,05%        │                          │      │

│         малеинового ангидрида         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анизидины                     │           616            │ 2431 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анизоил хлористый             │    см. АНИЗОИЛХЛОРИД     │ 1729 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анизоилхлорид                 │           804            │ 1729 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анизол                        │           316            │ 2222 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анилин                        │           608            │ 1547 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анилин солянокислый           │ см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД  │ 1548 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анилина гидрохлорид           │           616            │ 1548 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Анозит                        │  см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ   │ 1442 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Антиоксидант ВС-1             │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (давление паров при    │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (давление паров при    │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа, температура    │                          │      │

│         кипения более 35 °C)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (температура кипения не       │                          │      │

│         более 35 °C)                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │           328            │ 1306 │

│         ЖИДКИЕ (невязкие)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Антифризы этиленгликолевые    │           615            │ 2810 │

│         (50 - 60%-ный водный раствор) │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Антофиллит                    │    см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ      │ 2590 │

│                                       │  (хризотил, актинолит,   │      │

│                                       │  антофиллит, тремолит)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Антрацен                      │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аргон охлажденный жидкий      │           201            │ 1951 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аргон с примесью ядовитых     │ см. Смесь ядовитых газов │ 1955 │

│         газов                         │   и аргона, токсичная,   │      │

│                                       │          сжатая          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аргон сжатый                  │           201            │ 1006 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Арзамит                       │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Арсеноводород                 │        см. АРСИН         │ 2188 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Арсин                         │           209            │ 2188 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,       │           904            │ 2590 │

│         актинолит, антофиллит,        │                          │      │

│         тремолит)                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит)   │           904            │ 2212 │

│         или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ         │                          │      │

│         (амозит, мизорит)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацеталь                       │           306            │ 1088 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетальдегид                  │           301            │ 1089 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетальдегидаммиак            │           905            │ 1841 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетальдоксим                 │           326            │ 2332 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилацетон                  │    см. ПЕНТАДИОН-2,4     │ 2310 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с      │           506            │ 3106 │

│         концентрацией не более 32%,   │                          │      │

│         паста, с разбавителем типа    │                          │      │

│         A, с водой или без воды       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с      │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 42%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

│         со свободным кислородом       │                          │      │

│         концентрацией не более 4,7%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилбромид                  │           803            │ 1716 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ       │           204            │ 3374 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилен растворенный         │           204            │ 1001 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилен тетрабромид          │    см. ТЕТРАБРОМЭТАН     │ 2504 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилентетрахлорид           │    см. ТЕТРАХЛОРЭТАН     │ 1702 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЦЕТИЛЙОДИД                   │           803            │ 1898 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилметилкарбинол           │           316            │ 2621 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетилхлорид                  │           323            │ 1717 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетон                        │           307            │ 1090 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетонанил                    │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетонанил Н                  │см. 2,4-                  │ 3077 │

│                                       │Диаминофеноладигидрохлорид│      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетонитрил                   │           310            │ 1648 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетонциангидрин              │           602            │ 1541 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ацетопропилацетат             │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, коррозионные        │           220            │ 1950 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, коррозионные,       │           220            │ 1950 │

│         окисляющие                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ,                     │           220            │ 1950 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ,                     │           220            │ 1950 │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         коррозионные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, окисляющие          │           220            │ 1950 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные           │           220            │ 1950 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │           220            │ 1950 │

│         коррозионные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │           220            │ 1950 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │           220            │ 1950 │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         коррозионные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │           220            │ 1950 │

│         окисляющие                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │           220            │ 1950 │

│         окисляющие, коррозионные      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         АЭРОЗОЛИ, удушающие           │           220            │ 1950 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Аэрофлоты токсичные жидкие    │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бакелит                       │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бактерицид СНПХ-ЛПЭ           │  см. Бактерициды марок   │ 1760 │

│                                       │  СНПХ, ЛПЭ коррозионные  │      │

│                                       │         жидкие           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бактерициды марок СНПХ        │           328            │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся жидкие  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бактерициды марок СНПХ        │           328            │ 2924 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         коррозионные жидкие           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ   │           823            │ 1760 │

│         коррозионные жидкие           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий                         │           409            │ 1400 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий азотнокислый            │     см. БАРИЯ НИТРАТ     │ 1446 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий бромистый               │     см. Бария бромид     │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий бромноватокислый        │     см. БАРИЯ БРОМАТ     │ 2719 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий двухромовокислый        │    см. Бария дихромат    │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий марганцевокислый        │  см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ   │ 1448 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий сернистый               │     см. Бария сульфид    │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий углекислый              │    см. Бария карбонат    │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Барий хлористый               │     см. Бария хлорид     │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с      │           404            │ 1571 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         50%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария бромат                  │           503            │ 2719 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария бромата моногидрат      │     см. БАРИЯ БРОМАТ     │ 2719 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария бромид                  │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария гидрат окиси            │   см. Бария гидроксид    │ 2923 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария гидрид                  │           429            │ 3134 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария гидроксид               │           832            │ 2923 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий  │           503            │ 2741 │

│         более 22% активного хлора     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария дихромат                │           503            │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария карбонат                │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария нитрат                  │           503            │ 1446 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария оксид                   │           603            │ 1884 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария перманганат             │           503            │ 1448 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария пероксид                │           503            │ 1449 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ      │           503            │ 1447 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР      │           512            │ 3406 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.      │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария сплавы пирофорные       │           405            │ 1854 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария сплавы, непирофорные,   │           429            │ 3134 │

│         опасно реагирующие с водой,   │                          │      │

│         твердые, токсичные            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария сульфид                 │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ         │           503            │ 1445 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР         │           512            │ 3405 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария хлорид                  │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария хлорид, раствор         │           630            │ 3287 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария хромат                  │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бария цианид                  │           619            │ 1565 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ  │           834            │ 2794 │

│         электрические аккумуляторные  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ            │           836            │ 2800 │

│         НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические,│                          │      │

│         аккумуляторные                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ   │           835            │ 2795 │

│         электрические аккумуляторные  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Батареи литиевые              │           905            │ 3090 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В            │           905            │ 3091 │

│         ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ      │                          │      │

│         ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С       │                          │      │

│         ОБОРУДОВАНИЕМ                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или  │           430            │ 3292 │

│         ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ     │           835            │ 3028 │

│         КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ,      │                          │      │

│         электрические аккумуляторные  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Беззольная высокооктановая    │       см. Добавка        │ 1992 │

│         добавка (на основе N-         │     высокооктановая      │      │

│         метиланилина)                 │ беззольная (на основе N- │      │

│                                       │      метиланилина)       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензальдегид                  │           901            │ 1990 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензидин                      │           608            │ 1885 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензил хлористый              │    см. БЕНЗИЛХЛОРИД      │ 1738 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилацетат                  │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилбромид                  │           647            │ 1737 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилиденхлорид              │           605            │ 1886 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилиодид                   │           605            │ 2653 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилхлорид                  │           647            │ 1738 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилхлорформиат             │           814            │ 1739 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензилцианид, жидкий          │  см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ    │ 2470 │

│                                       │         ЖИДКИЙ           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензин газовый, нестабильный  │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензин газовый, стабильный    │           305            │ 1203 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензин для промышленных       │           328            │ 3295 │

│         целей                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН   │           305            │ 1203 │

│         или ПЕТРОЛ                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензин-растворитель для       │           305            │ 1263 │

│         лакокрасочной промышленности  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензоилхлорид                 │           804            │ 1736 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензол                        │           314            │ 1114 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензолсульфокислота,          │           803            │ 2583 │

│         содержащая более 5 %          │                          │      │

│         свободной серной кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензолсульфокислота,          │           803            │ 2586 │

│         содержащая не более 5%        │                          │      │

│         свободной серной кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензолсульфонилхлорид         │           804            │ 2225 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензолсульфохлорид            │см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД │ 2225 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензольная головка            │       см. БЕНЗОЛ         │ 1114 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензонитрил                   │           608            │ 2224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензотрифторид                │           312            │ 2338 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензотрихлорид                │           804            │ 2226 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бензохинон                    │           616            │ 2587 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бентол                        │   см. Фракция бензол-    │ 1993 │

│                                       │       толуольная         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК            │           617            │ 1567 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бериллия нитрат               │           503            │ 2464 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.   │           630            │ 1566 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР    │           801            │ 2837 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР,   │           816            │ 2693 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН  │           305            │ 2251 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-       │                          │      │

│         НОРБОРНАДИЕН                  │                          │      │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Блаугаз                       │см. Углерода монооксида и │ 1953 │

│                                       │  водорода смесь сжатая   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА      │           902            │ 2969 │

│         КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ КАСТОРОВЫЙ│                          │      │

│         или ХЛОПЬЯ КАСТОРОВЫЕ         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ     │           634            │ 2016 │

│         ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без   │                          │      │

│         разрывного или вышибного      │                          │      │

│         заряда и взрывателя           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ       │           639            │ 2017 │

│         НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного   │                          │      │

│         или вышибного заряда и        │                          │      │

│         взрывателя                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ    │           836            │ 2028 │

│         без инициирующего устройства, │                          │      │

│         содержащие едкие жидкости     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бор фтористый                 │   см. БОРА ТРИФТОРИД     │ 1008 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бор хлористый                 │   см. БОРА ТРИХЛОРИД     │ 1741 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бора трибромид                │           801            │ 2692 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бора трифторид                │           203            │ 1008 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │           803            │ 1743 │

│         ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │           803            │ 3420 │

│         ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС,       │                          │      │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │           803            │ 1742 │

│         УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │           803            │ 3419 │

│         УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бора трифторида-дигидрат      │           801            │ 2851 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бора трихлорид                │           203            │ 1741 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Борнеол                       │           402            │ 1312 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БРОМ или БРОМА РАСТВОР        │           802            │ 1744 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бром пятифтористый            │  см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД   │ 1745 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бром трехфтористый            │   см. БРОМА ТРИФТОРИД    │ 1746 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Бром-2-нитропропандиол-1,3    │           404            │ 3241 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Бром-3-метилбутан             │           324            │ 2341 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Бром-3-хлорпропан             │           605            │ 2688 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Брома пентафторид             │           504            │ 1745 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Брома трифторид               │           504            │ 1746 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Брома хлорид                  │           211            │ 2901 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ       │           510            │ 3213 │

│         ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,       │           501            │ 1450 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромацетилбромид              │           803            │ 2513 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромацетон                    │           647            │ 1569 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромацетофенон                │    см. ФЕНАЦИЛБРОМИД     │ 2645 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромбензилцианиды жидкие      │           616            │ 1694 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ     │           616            │ 3449 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромбензол                    │           318            │ 2514 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Бромбутан                     │           312            │ 1126 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Бромбутан                     │           312            │ 2339 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромистый этил                │     см. ЭТИЛБРОМИД       │ 1891 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромметилпропаны              │           312            │ 2342 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромоформ                     │           605            │ 2515 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Бромпентан                    │           312            │ 2343 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Бромпропан                    │     см. БРОМПРОПАНЫ      │ 2344 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромпропаны                   │           312            │ 2344 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Бромпропин                    │           312            │ 2345 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ         │           201            │ 1009 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромтрифторэтилен             │           206            │ 2419 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бромхлорметан                 │           605            │ 1887 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бруцин                        │           620            │ 1570 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ          │           405            │ 1379 │

│         НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не     │                          │      │

│         полностью высушенная (включая │                          │      │

│         бумагу копировальную)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бустиран                      │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутадиен-1,2,                 │      см. БУТАДИЕНЫ       │ 1010 │

│         стабилизированный             │  СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или   │      │

│                                       │      БУТАДИЕНОВ И        │      │

│                                       │   УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ    │      │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,    │      │

│                                       │    имеющая при 70 °C     │      │

│                                       │   давление паров, не     │      │

│                                       │ превышающее 1,1 МПа (11  │      │

│                                       │бар), и имеющая при 50 °C │      │

│                                       │плотность не менее 0,525  │      │

│                                       │          кг/л            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутадиен-1,3,                 │      см. БУТАДИЕНЫ       │ 1010 │

│         стабилизированный             │  СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или   │      │

│                                       │      БУТАДИЕНОВ И        │      │

│                                       │   УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ    │      │

│                                       │   СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,     │      │

│                                       │    имеющая при 70 °C     │      │

│                                       │   давление паров, не     │      │

│                                       │ превышающее 1,1 МПа (11  │      │

│                                       │бар), и имеющая при 50 °C │      │

│                                       │плотность не менее 0,525  │      │

│                                       │          кг/л            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ   │           206            │ 1010 │

│         или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ│                          │      │

│         СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,      │                          │      │

│         имеющая при 70 °C давление    │                          │      │

│         паров, не превышающее 1,1 МПа │                          │      │

│         (11 бар), и имеющая при 50 °C │                          │      │

│         плотность не менее 0,525      │                          │      │

│         кг/л                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутан                         │           206            │ 1011 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутандиол-1,2                 │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутандион                     │           307            │ 2346 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутанолы                      │           306            │ 1120 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутен-1                       │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   транс-Бутен-2                       │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     цис-Бутен-2                       │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│  5-трет-БУТИЛ-2,4,6-                  │           404            │ 2956 │

│         ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ     │                          │      │

│         МУСКУСНЫЙ)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-           │           506            │ 3103 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с       │                          │      │

│         концентрацией более 52 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-           │           506            │ 3108 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ВАЛЕРАТ с       │                          │      │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее    │                          │      │

│         48%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3103 │

│         концентрацией более 79%, но   │                          │      │

│         менее 90%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3103 │

│         концентрацией менее 82% и     │                          │      │

│         Ди-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с     │                          │      │

│         концентрацией более 9%,       │                          │      │

│         смеси                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 72%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3107 │

│         концентрацией не более 79%,   │                          │      │

│         с содержанием пероксида ди-   │                          │      │

│         трет-бутила концентрацией не  │                          │      │

│         более 6%                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 80%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 20%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Бутилакрилат,                 │           306            │ 3272 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БУТИЛАКРИЛАТЫ                 │           316            │ 2348 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-БУТИЛАМИН                     │           311            │ 1125 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   2,2'-(Бутиламино)-диэтанол          │           818            │ 3267 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Бутиланилин                   │           608            │ 2738 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилацетаты                  │           306            │ 1123 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилбензилфталат             │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилбензолы                  │           317            │ 2709 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилбромид                   │     см. 1-БРОМБУТАН      │ 1126 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилбутират                  │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилдигидрофосфат            │       см. КИСЛОТА        │ 1718 │

│                                       │     БУТИЛФОСФОРНАЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилен-1                     │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   транс-Бутилен-2                     │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     цис-Бутилен-2                     │ см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или  │ 1012 │

│                                       │  1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-    │      │

│                                       │  БУТИЛЕН или ТРАНС-2-    │      │

│                                       │         БУТИЛЕН          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН │           206            │ 1012 │

│         или ЦИС-2-БУТИЛЕН или         │                          │      │

│         ТРАНС-2-БУТИЛЕН               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Бутиленоксид                  │           306            │ 3022 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Бутилизоцианат                │           609            │ 2484 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилизоцианат                │           609            │ 2485 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,н-Бутилимидазол                 │           608            │ 2690 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с        │           506            │ 3107 │

│         концентрацией более 42 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с        │           506            │ 3108 │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 48%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутиллактат                   │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилмеркаптан                │           304            │ 2347 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилметакрилат               │           316            │ 2227 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ        │           506            │ 3102 │

│         с концентрацией более 52 -    │                          │      │

│         100%                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ        │           506            │ 3108 │

│         с концентрацией не более      │                          │      │

│         52%, паста                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ        │           506            │ 3103 │

│         с концентрацией не более      │                          │      │

│         52%, с разбавителем типа A с  │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ        │           506            │ 3108 │

│         с концентрацией не более      │                          │      │

│         52%, с содержанием инертного  │                          │      │

│         твердого вещества не менее    │                          │      │

│         48%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилнитриты                  │           310            │ 2351 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ   │           506            │ 3103 │

│         с концентрацией менее 100%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ  │           506            │ 3106 │

│         с концентрацией не более 12% и│                          │      │

│         2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-   │                          │      │

│         БУТАН с концентрацией не      │                          │      │

│         более 14%, с разбавителем     │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 14%, с содержанием      │                          │      │

│         инертного твердого вещества   │                          │      │

│         не менее 60%, смеси           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-               │           506            │ 3105 │

│         ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с          │                          │      │

│         концентрацией менее 100%      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-           │           506            │ 3105 │

│         ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                          │      │

│         концентрацией более 32 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-           │           506            │ 3109 │

│         ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                          │      │

│         концентрацией не более 32%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа B с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 68%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Бутилпероксиацетат не менее   │           506            │ 3101 │

│         32%, но не более 77% в        │                          │      │

│         растворителе типа A не менее  │                          │      │

│         23%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │           506            │ 3103 │

│         концентрацией более 32%, но   │                          │      │

│         не более 52%, с разбавителем  │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 48%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │           506            │ 3101 │

│         концентрацией более 52%, но   │                          │      │

│         не более 77%, с разбавителем  │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 23%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 32%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа B с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 68%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │           506            │ 3105 │

│         концентрацией более 52%, но   │                          │      │

│         не более 77%, с разбавителем  │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 23%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │           506            │ 3103 │

│         концентрацией более 77 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │           506            │ 3106 │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее    │                          │      │

│         48%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с    │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-     │           506            │ 3105 │

│    трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с           │                          │      │

│         концентрацией не более 77%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 23%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    1-(2-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-     │           506            │ 3108 │

│    трет-ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с           │                          │      │

│         концентрацией не              │                          │      │

│         более 42%, с содержанием      │                          │      │

│         инертного твердого            │                          │      │

│         вещества не менее 58%         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ-КАРБОНАТ│           506            │ 3103 │

│         с концентрацией не более 77%, │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 23%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с        │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 77%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 23%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ   │           506            │ 3106 │

│         с концентрацией менее 100%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилпропионат                │   см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ    │ 1914 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилпропионаты               │           316            │ 1914 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилтолуолы                  │           616            │ 2667 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилтрихлорсилан             │           805            │ 1747 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилформиат                  │           306            │ 1128 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилфосфат                   │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилхлориды                  │     см. ХЛОРБУТАНЫ       │ 1127 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Бутилхлорформиат              │           611            │ 2743 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилцеллозольв               │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Бутилциклогексилхлорформиат   │           611            │ 2747 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутилы хлористые              │     см. ХЛОРБУТАНЫ       │ 1127 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Бутин                         │     см. КРОТОНИЛЕН       │ 1144 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутин-1,4-диол                │    см. БУТИНДИОЛ-1,4     │ 2716 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         БУТИНДИОЛ-1,4                 │           607            │ 2716 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутиральдегид                 │           307            │ 1129 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутиральдоксим                │           326            │ 2840 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутирилхлорид                 │           323            │ 2353 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Бутиронитрил                  │           310            │ 2411 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Валеральдегид                 │           307            │ 2058 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Валерилхлорид                 │           803            │ 2502 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадиевые соединения для     │           630            │ 3285 │

│         сернокислотного               │                          │      │

│         каталитического производства  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадилсульфат                │           603            │ 2931 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадия окситрихлорид         │           801            │ 2443 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД            │           603            │ 2862 │

│         неплавленный                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадия пятиокись             │ см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД   │ 2862 │

│                                       │      неплавленный        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.    │           630            │ 3285 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадия тетрахлорид           │           801            │ 2444 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ванадия трихлорид             │           806            │ 2475 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Веселящий газ                 │   см. АЗОТА ГЕМИОКСИД    │ 1070 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ  │           410            │ 3175 │

│         ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК     │                          │      │

│         ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ),          │                          │      │

│         СОДЕРЖАЩИЕ                    │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ         │                          │      │

│         ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с           │                          │      │

│         температурой вспышки до 60 °C │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ  │           822            │ 3244 │

│         КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вещества твердые, содержащие  │ см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или │ 3175 │

│         легковоспламеняющиеся         │  ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ   │      │

│         жидкости, н.у.к.              │ (ТАКИЕ, КАК ПРЕПАРАТЫ И  │      │

│                                       │   ОТХОДЫ), СОДЕРЖАЩИЕ    │      │

│                                       │  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ   │      │

│                                       │   ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с    │      │

│                                       │ температурой вспышки до  │      │

│                                       │          60 °C           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ  │           630            │ 3243 │

│         ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вещество вспомогательное ОП-10│           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ  │           906            │ 3082 │

│         ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2814 │

│         ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2814 │

│         ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только     │                          │      │

│         туши животных)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2814 │

│         ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в          │                          │      │

│         охлажденном жидком азоте      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2900 │

│         ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2900 │

│         ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ   │                          │      │

│         (только туши животных и       │                          │      │

│         отходы)                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │           623            │ 2900 │

│         ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,  │                          │      │

│         в охлажденном жидком азоте    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ,       │           421            │ 3208 │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ,       │           427            │ 3209 │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                          │      │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           424            │ 3392 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           419            │ 3394 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С     │                          │      │

│         ВОДОЙ, ЖИДКОЕ                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           419            │ 3393 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С     │                          │      │

│         ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           415            │ 3391 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           409            │ 3398 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           409            │ 3396 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ,        │                          │      │

│         ТВЕРДОЕ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           407            │ 3399 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ,        │                          │      │

│         ЖИДКОЕ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           419            │ 3397 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                          │      │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           421            │ 3395 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО                      │           415            │ 3400 │

│         МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ,          │                          │      │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вещество слезоточивое         │           615            │ 1693 │

│         жидкое, н.у.к.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вещество слезоточивое         │           634            │ 3448 │

│         твердое, н.у.к.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           815            │ 3260 │

│         КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ           │                          │      │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           803            │ 3261 │

│         КОРРОЗИОННОЕ КИСЛОЕ           │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           824            │ 2921 │

│         КОРРОЗИОННОЕ                  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ,        │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           830            │ 3084 │

│         КОРРОЗИОННОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ,      │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           819            │ 3262 │

│         КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ         │                          │      │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           819            │ 3263 │

│         КОРРОЗИОННОЕ ЩЕЛОЧНОЕ         │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           832            │ 2923 │

│         КОРРОЗИОННОЕ ЯДОВИТОЕ,        │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           822            │ 1759 │

│         КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           828            │ 3096 │

│         КОРРОЗИОННОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С   │                          │      │

│         ВОДОЙ, Н.У.К.                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           826            │ 3095 │

│         КОРРОЗИОННОЕ,                 │                          │      │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           414            │ 3180 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           414            │ 2925 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,    │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           401            │ 3178 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           401            │ 1325 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           411            │ 3176 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           413            │ 3179 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,      │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           413            │ 2926 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,        │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ   │           515            │ 3085 │

│         КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ   │           503            │ 3087 │

│         ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ,  │           501            │ 1479 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ   │           415            │ 3200 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ   │           415            │ 2846 │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ          │           908            │ 3258 │

│         ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,       │                          │      │

│         Н.У.К., при температуре не    │                          │      │

│         ниже 240 °C                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           417            │ 3192 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ             │                          │      │

│         КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           417            │ 3126 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ│                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3190 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ             │                          │      │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3088 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ             │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           416            │ 3191 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ    │                          │      │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           416            │ 3128 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ    │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3222 │

│         САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3224 │

│         САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3226 │

│         САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3228 │

│         САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │           415            │ 3230 │

│         САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           640            │ 3290 │

│         КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           640            │ 2928 │

│         КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,    │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           644            │ 2930 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           630            │ 3288 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           657            │ 3086 │

│         ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │           634            │ 2811 │

│         ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ,    │           651            │ 3125 │

│         РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ,    │           653            │ 3124 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ     │           906            │ 3077 │

│         ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │           423            │ 3131 │

│         С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │           421            │ 2813 │

│         С ВОДОЙ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │           429            │ 3134 │

│         С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО           │           328            │ 3379 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ,        │                          │      │

│         ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО           │           404            │ 3380 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ,        │                          │      │

│         ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винил                         │           218            │ 3161 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилацетат стабилизированный │           306            │ 1301 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилацетат-ректификат        │     см. ВИНИЛАЦЕТАТ      │ 1301 │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилацетилен,                │           218            │ 3161 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилбензол, мономер,         │  см. СТИРОЛ - МОНОМЕР    │ 2055 │

│         ингибированный                │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилбромид стабилизированный │           205            │ 1085 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилбутират                  │           306            │ 2838 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилиден хлористый,          │   см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД    │ 1303 │

│         стабилизированный             │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилиденфторид               │см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ │ 1959 │

│                                       │РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилиденхлорид               │           312            │ 1303 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилпиридины                 │           609            │ 3073 │

│         стабилизированные             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилпропионат,               │           306            │ 3272 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВИНИЛТОЛУОЛЫ                  │           317            │ 2618 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН             │           321            │ 1305 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилфторид                   │           205            │ 1860 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилхлорацетат               │           647            │ 2589 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Винилхлорид                   │           205            │ 1086 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Висмута (III) нитрат          │           501            │ 1477 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вода аммиачная                │  см. АММИАКА РАСТВОР в   │ 2672 │

│                                       │  воде с относительной    │      │

│                                       │ плотностью от 0,880 до   │      │

│                                       │0,957 при температуре 15  │      │

│                                       │°C, содержащий более 10%, │      │

│                                       │ но не более 35% аммиака  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водамин-115                   │ см. Смола полиамидная,   │ 1760 │

│                                       │         жидкая           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водный слой дикарбоновых      │ см. Дикарбоновых кислот  │ 3265 │

│         кислот                        │       водный слой        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водоизолирующий состав АКОР-  │      см. Жидкости        │ 1993 │

│         МГ, АКОР-МА                   │  кремнийорганические,    │      │

│                                       │  легковоспламеняющиеся   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ    │           204            │ 3468 │

│         НА ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водород охлажденный жидкий    │           204            │ 1966 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водород с примесью ядовитых   │ см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ  │ 1953 │

│         газов                         │ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водород сжатый                │           204            │ 1049 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОД ЦИАНИД                │           602            │ 1051 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий │                          │      │

│         менее 3% воды                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ     │           203            │ 1048 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водорода и метана смесь сжатая│           204            │ 2034 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ      │           203            │ 2197 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │           505            │ 2015 │

│         РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,    │                          │      │

│         содержащий более 70% водорода │                          │      │

│         пероксида                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │           505            │ 2015 │

│         РАСТВОР, содержащий более     │                          │      │

│         60% и не более 70% водорода   │                          │      │

│         пероксида                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │           505            │ 2014 │

│         РАСТВОР, содержащий не менее  │                          │      │

│         20%, но не более 60% водорода │                          │      │

│         пероксида (стабилизированный, │                          │      │

│         если необходимо)              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │           505            │ 2984 │

│         РАСТВОР, содержащий не менее  │                          │      │

│         8%, но менее 20% водорода     │                          │      │

│         пероксида (стабилизированный, │                          │      │

│         если необходимо)              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ  │           505            │ 3149 │

│         НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ             │                          │      │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой  │                          │      │

│         (кислотами), водой и не более │                          │      │

│          5% надуксусной кислоты       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водорода селенид безводный    │           209            │ 2202 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ     │           837            │ 1052 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ     │           203            │ 1050 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ЦИАНИД               │           602            │ 1614 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,            │                          │      │

│         содержащий менее 3% воды и    │                          │      │

│         абсорбированный пористым      │                          │      │

│         инертным материалом           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ    │           602            │ 3294 │

│         РАСТВОР, содержащий не более  │                          │      │

│         45% цианида водорода          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Водяной газ                   │см. Углерода монооксида и │ 1953 │

│                                       │  водорода смесь сжатая   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Воздух охлажденный жидкий     │           202            │ 1003 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Воздух сжатый                 │           201            │ 1002 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО   │           415            │ 1373 │

│         или РАСТИТЕЛЬНОГО или         │                          │      │

│         СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, │                          │      │

│         Н.У.К., пропитанные маслом    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ│           402            │ 1353 │

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ      │                          │      │

│         СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Вольфрама гексафторид         │           203            │ 2196 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Высокооктановая добавка       │       см. Добавка        │ 1993 │

│                                       │     высокооктановая      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ             │           218            │ 3354 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ    │           219            │ 3355 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ,   │           220            │ 1967 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ инсектицидный, н.у.к.     │           215            │ 1968 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ каменноугольный сжатый    │           207            │ 1023 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ нефтяной сжатый           │           207            │ 1071 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ охлажденный жидкий        │           218            │ 3312 │

│         воспламеняющийся, н.у.к.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ        │           220            │ 3311 │

│         ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ охлажденный жидкий, н.у.к.│           215            │ 3158 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 1132a   │см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ │ 1959 │

│                                       │РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 114     │ см. 1,2- ДИХЛОР-1,1,2,2- │ 1958 │

│                                       │    ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ    │      │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 115     │  см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН   │ 1020 │

│                                       │  (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R  │      │

│                                       │           115)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 116     │ см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ │ 2193 │

│                                       │  (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R  │      │

│                                       │           116)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 12      │  см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН   │ 1028 │

│                                       │  (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R  │      │

│                                       │            12)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 1216    │  см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН   │ 1858 │

│                                       │  (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R  │      │

│                                       │           1216)          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 124     │   см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-    │ 1021 │

│                                       │    ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ    │      │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 125     │  см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ  │ 3220 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 12B1    │ см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН  │ 1974 │

│                                       │  (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R  │      │

│                                       │           12B1)          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 13      │см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ │ 1022 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 1318    │ см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ │ 2422 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 133a    │    см. 1-ХЛОР-2,2,2-     │ 1983 │

│                                       │    ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ      │      │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 134a    │см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН │ 3159 │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R   │      │

│                                       │          134a)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 13B1    │см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ │ 1009 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 14      │ см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ  │ 1982 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 142b    │см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН │ 2517 │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R   │      │

│                                       │          142b)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 143a    │  см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН   │ 2035 │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R   │      │

│                                       │          143a)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 152a    │ см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ  │ 1030 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 161     │   см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ    │ 2453 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 21      │см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ  │ 1029 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 218     │ см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ  │ 2424 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 22      │ см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ │ 1018 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 227     │ см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ │ 3296 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 23      │  см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │ 1984 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 32      │   см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │ 3252 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 40      │   см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ   │ 1063 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A    │           201            │ 3337 │

│         (Пентафторэтана, 1,1,1-       │                          │      │

│         трифторэтана и 1,1,1,2-       │                          │      │

│         тетрафторэтана зеотропная     │                          │      │

│         смесь с приблизительно 44%    │                          │      │

│         пентафторэтана и 52% 1,1,1-   │                          │      │

│         трифторэтана)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A    │           201            │ 3338 │

│         (Дифторметана, пентафторэтана │                          │      │

│         и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                          │      │

│         зеотропная смесь с            │                          │      │

│         приблизительно 20%            │                          │      │

│         дифторметана и 40%            │                          │      │

│         пентафторэтана)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B    │           201            │ 3339 │

│         (Дифторметана, пентафторэтана │                          │      │

│         и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                          │      │

│         зеотропная смесь с            │                          │      │

│         приблизительно 10%            │                          │      │

│         дифторметана и 70%            │                          │      │

│         пентафторэтана)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C    │           201            │ 3340 │

│         (Дифторметана, пентафторэтана │                          │      │

│         и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                          │      │

│         зеотропная смесь с            │                          │      │

│         с приблизительно 23%          │                          │      │

│         дифторметана и 25%            │                          │      │

│         пентафторэтана)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 41      │  см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ    │ 2454 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 500     │ см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И │ 2602 │

│                                       │  ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ │      │

│                                       │     СМЕСЬ, содержащая    │      │

│                                       │    приблизительно 74%    │      │

│                                       │  дихлордифторметана (ГАЗ │      │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 502     │ см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И   │ 1973 │

│                                       │ ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ │      │

│                                       │с постоянной температурой │      │

│                                       │кипения, содержащая около │      │

│                                       │   49% хлордифторметана   │      │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R   │      │

│                                       │          502)            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный R 503     │ см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И  │ 2599 │

│                                       │ ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ   │      │

│                                       │    СМЕСЬ, содержащая     │      │

│                                       │    приблизительно 60%    │      │

│                                       │  трифторхлорметана (ГАЗ  │      │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ рефрижераторный RC 318    │  см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН  │ 1976 │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC  │      │

│                                       │          318)            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К.,  │           215            │ 1078 │

│         такой как смесь F1, смесь F2  │                          │      │

│         или смесь F3                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,  │           218            │ 1954 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ сжатый окисляющий, н.у.к. │           220            │ 3156 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │           219            │ 3305 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ,│                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │           219            │ 1953 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │           220            │ 3304 │

│         КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │           220            │ 3306 │

│         ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ,      │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │           220            │ 3303 │

│         ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.   │           220            │ 1955 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.            │           215            │ 1956 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ сжиженный                 │           218            │ 3161 │

│         воспламеняющийся, н.у.к.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ сжиженный окисляющий,     │           220            │ 3157 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │           219            │ 3309 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ,│                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │           219            │ 3160 │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │           220            │ 3308 │

│         КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │           220            │ 3310 │

│         ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ,      │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │           220            │ 3307 │

│         ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.│           220            │ 3162 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ сжиженный, н.у.к.         │           215            │ 3163 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газ Фишера-Тропша             │см. Углерода монооксида и │ 1953 │

│                                       │  водорода смесь сжатая   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │           218            │ 3167 │

│         ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,  │                          │      │

│         Н.У.К., не охлажденный до     │                          │      │

│         жидкого состояния             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │           219            │ 3168 │

│         ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ,          │                          │      │

│         ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не  │                          │      │

│         охлажденный до жидкого        │                          │      │

│         состояния                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │           220            │ 3169 │

│         ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.,  │                          │      │

│         не охлажденный до жидкого     │                          │      │

│         состояния                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газов углеводородных смесь    │           206            │ 1964 │

│         сжатая, н.у.к.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ    │           206            │ 1965 │

│         СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как  │                          │      │

│         смеси A, A01, A02, A0, A1,    │                          │      │

│         B1, B2, B или C               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО           │           315            │ 1202 │

│         ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ  │                          │      │

│         ЛЕГКОЕ (температура вспышки   │                          │      │

│         более 60 °C и не более 100    │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО           │           315            │ 1202 │

│         ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ  │                          │      │

│         ЛЕГКОЕ (температура вспышки   │                          │      │

│         не более 60 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Газоконденсат углеводородный  │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ       │           206            │ 1075 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ,               │           201            │ 1058 │

│         невоспламеняющиеся,           │                          │      │

│         содержащие азот, углерода     │                          │      │

│         диоксид или воздух            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Галлий                        │           813            │ 2803 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гафний - порошок сухой        │           405            │ 2545 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ  │           403            │ 1326 │

│         с долей воды не менее 25%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексадецилтрихлорсилан        │           805            │ 1781 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕКСАДИЕНЫ                    │           305            │ 2458 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексальдегид                  │           316            │ 1207 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаметилендиамин твердый    │           807            │ 2280 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаметилендиамина раствор   │           807            │ 1783 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаметилендиизоцианат       │           609            │ 2281 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,6-Гексаметилендиизоцианат       │          см.             │ 2281 │

│                                       │ ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаметиленимин              │           311            │ 2493 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаметилентетрамин          │           402            │ 1328 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексанолы                     │           316            │ 2282 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаны                       │           305            │ 1208 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаран                      │см. Ди-(2-этил)гексиловый │ 2810 │

│                                       │  эфир метилфосфоновой    │      │

│                                       │         кислоты          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексафторацетон               │           203            │ 2420 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексафторацетонгидрат ЖИДКИЙ  │           625            │ 2552 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ,        │           625            │ 3436 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ        │           201            │ 1858 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ     │           201            │ 2193 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорацетон               │           625            │ 2661 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорбензол               │           616            │ 2729 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорбутадиен             │           606            │ 2279 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорбутадиен-1,3         │  см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН   │ 2279 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлормеламин,             │           501            │ 1479 │

│         флегматизированный            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорофен                 │           616            │ 2875 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорциклопентадиен       │           605            │ 2646 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексахлорэтан                 │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаэтилтетрафосфат          │           614            │ 1611 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексаэтилтетрафосфата и газа  │           209            │ 1612 │

│         сжатого смесь                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексен-1                      │           305            │ 2370 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гексилтрихлорсилан            │           805            │ 1784 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гелий охлажденный жидкий      │           201            │ 1963 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гелий сжатый                  │           201            │ 1046 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Генератор кислорода           │           514            │ 3356 │

│         химический                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Генераторы огнетушащего       │           401            │ 1325 │

│         аэрозоля типа ПАГ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Гептальдегид                  │           316            │ 3056 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гептаны                       │           305            │ 1206 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ          │           201            │ 3296 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Гептен                        │           305            │ 2278 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гептен-2, гептен-3            │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гептил                        │           328            │ 3286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЕРМАН                        │           209            │ 2192 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Германия (IV) хлорид          │           816            │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидразин безводный            │           807            │ 2029 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │           622            │ 3293 │

│         массовой долей гидразина не   │                          │      │

│         более 37%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │           807            │ 2030 │

│         массовой долей гидразина не   │                          │      │

│         менее 37% и температурой      │                          │      │

│         вспышки не более 60 °C        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │           807            │ 2030 │

│         массовой долей гидразина не   │                          │      │

│         менее 37%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидразингидрат                │  см. ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ    │ 2030 │

│                                       │РАСТВОР с массовой долей  │      │

│                                       │гидразина не менее 37% и  │      │

│                                       │ температурой вспышки не  │      │

│                                       │       более 60 °C        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРАЗИН-ГИДРАТ или           │           807            │ 2030 │

│         ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │                          │      │

│         массовой долей гидразина не   │                          │      │

│         менее 37% и температурой      │                          │      │

│         вспышки более 60 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидразин-сульфат              │           832            │ 2923 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ              │           401            │ 3182 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,        │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ,             │           421            │ 1409 │

│         РЕАГИРУЮЩИЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидродепарафинат              │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР,      │           801            │ 3471 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ,      │           815            │ 1740 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидроксиламина сульфат        │           806            │ 2865 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидроксиламина сульфат, 25%   │           816            │ 3264 │

│         водный раствор, коррозионный  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидроксиламина сульфат,       │           906            │ 3082 │

│         водный раствор                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидролизат                    │           328            │ 1993 │

│         диметилдихлорсилана           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидроперекись кумила          │см. Кумила гидропероксид  │ 3109 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидрофобизатор ГФК-1          │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гидрофобизатор ИВВ-1          │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гипериз                       │см. Кумила гидропероксид  │ 3109 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР           │           816            │ 1791 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гипохлориты неорганические,   │           501            │ 3212 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Глицедол                      │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН    │           625            │ 2689 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Глицерина дихлоргидрин        │см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2  │ 2750 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Глицидальдегид                │           313            │ 2622 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гомосерин А                   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гранитоль обувной на          │           402            │ 1353 │

│         нитроцеллюлозной основе       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гринол                        │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гуанидин азотнокислый         │  см. ГУАНИДИНА НИТРАТ    │ 1467 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Гуанидина нитрат              │           501            │ 1467 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (давление       │                          │      │

│         паров при 50 °C более 110     │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (давление       │                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (имеющие        │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более     │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (имеющие        │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (имеющие        │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │           328            │ 1999 │

│         дорожный асфальт и масла,     │                          │      │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты (невязкие)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Двуокись свинца               │    см. СВИНЦА ДИОКСИД    │ 1872 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деготь каменноугольный        │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дейтерий сжатый               │           204            │ 1957 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Декаборан                     │           404            │ 1868 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Декагидронафталин             │           317            │ 1147 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Декалин                       │  см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН   │ 1147 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Декан                         │           315            │ 2247 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деканол-1                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деканы                        │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Децилакрилат                  │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгатор "Десеканафт-20"  │           319            │ 1992 │

│         (ДСН-20)                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгатор "Рекод 752"      │  см. Деэмульгаторы типа  │ 1992 │

│                                       │          РЕКОД           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгатор-ингибитор АМ-7   │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы                 │           328            │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы                 │           319            │ 1992 │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         ядовитые                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы типа РЕКОД,     │           319            │ 1992 │

│         содержащие метилового спирта  │                          │      │

│         15% (по массе) и более,       │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         ядовитые                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы типа РЕКОД,     │           328            │ 1993 │

│         содержащие метилового спирта  │                          │      │

│         менее 15% (по массе),         │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы типа СНПХ,      │           319            │ 1992 │

│         содержащие метилового спирта  │                          │      │

│         15% (по массе) и более,       │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         ядовитые                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Деэмульгаторы типа СНПХ,      │           328            │ 1993 │

│         содержащие метилового спирта  │                          │      │

│         менее 15% (по массе),         │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА)         │           506            │ 3106 │

│         ПЕРОКСИД с концентрацией      │                          │      │

│         не более 52%, паста, с        │                          │      │

│         разбавителем типа A, с водой  │                          │      │

│         или без воды                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД│           506            │ 3102 │

│         с концентрацией не более 77%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-   │           506            │ 3106 │

│         ПЕРОКСИД с концентрацией менее│                          │      │

│         100%                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-      │           506            │ 3106 │

│         ИЗОПРОПИЛ)-БЕНЗОЛ(Ы) с        │                          │      │

│         концентрацией более 42 - 100%,│                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не более 57%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-           │           506            │ 3102 │

│         ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с           │                          │      │

│         концентрацией более 85 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-           │           506            │ 3106 │

│         ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с           │                          │      │

│         концентрацией не более 85%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-(2-этил)гексиловый эфир    │           615            │ 2810 │

│         метилфосфоновой кислоты       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) │           506            │ 3106 │

│         ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 42%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 58%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) │           506            │ 3107 │

│         ЦИКЛОГЕКСИЛ)-ПРОПАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 22%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа B с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 78%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-этан        │           310            │ 2372 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-         │           506            │ 3103 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                          │      │

│         более 82%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 18%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТАН  │           506            │ 3103 │

│         с концентрацией не более      │                          │      │

│         52%, с разбавителем типа A    │                          │      │

│         с концентрацией не менее 48%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │           506            │ 3101 │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией более 90 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-                     │           506            │ 3103 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5-          │                          │      │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией более 57%,      │                          │      │

│         но не более 90%, с            │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 10%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │           506            │ 3103 │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 77%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа B         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 23%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │           506            │ 3107 │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 57%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 43%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │           506            │ 3107 │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 32%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 26%, │                          │      │

│         с разбавителем типа B         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 42%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │           506            │ 3110 │

│         ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 57%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 43%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН │           506            │ 3106 │

│         с концентрацией не более 42%, │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 13%, │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 45%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ПРОПАН │           506            │ 3105 │

│         с концентрацией не более 52%, │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 48%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-ФТАЛАТ │           506            │ 3105 │

│         с концентрацией более 42%, но │                          │      │

│         не более 52%, с разбавителем  │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 48%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3107 │

│         ФТАЛАТ с концентрацией не     │                          │      │

│         более 42%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 58%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3106 │

│         ФТАЛАТ с концентрацией не     │                          │      │

│         более 52%, паста, с           │                          │      │

│         разбавителем типа A, с        │                          │      │

│         водой или без воды            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3105 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                          │      │

│         более 42%, но менее 52%, с    │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3103 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                          │      │

│         более 52%, но менее 80%, с    │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 20%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3101 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                          │      │

│         более 80 -  100%              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3109 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                          │      │

│         не более 13%, с разбавителем  │                          │      │

│         типа A с концентрацией        │                          │      │

│         не менее 13%, с содержанием   │                          │      │

│         инертного твердого            │                          │      │

│         вещества не менее 74%         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3107 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                          │      │

│         более  27%, с разбавителем    │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 25% и этилбензола       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3106 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                          │      │

│         более 42%, с разбавителем     │                          │      │

│         типа A с концентрацией не     │                          │      │

│         менее 13%, с содержанием      │                          │      │

│         инертного твердого вещества не│                          │      │

│         не менее 45%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │           506            │ 3109 │

│         ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                          │      │

│         более 42%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 58%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-        │           506            │ 3103 │

│         КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 72%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 28%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД     │           506            │ 3106 │

│         с концентрацией не более 52%, │                          │      │

│         паста с силикогелевым маслом  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД     │           506            │ 3102 │

│         с концентрацией не более 77%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диазодиметиланилин            │           415            │ 3224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диазодиэтиланилин             │           415            │ 3224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА     │           211            │ 1067 │

│         ДИОКСИД)                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диаллиламин                   │           311            │ 2359 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    4,4'-Диаминодифенилметан           │           608            │ 2651 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-Диаминофеноладигидрохлорид    │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диацетил                      │      см. БУТАНДИОН       │ 2346 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибензилдихлорсилан           │           805            │ 2434 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибензоила пероксид более 77%,│           506            │ 3102 │

│         но менее 94% с водой          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибензоила пероксид не более  │           506            │ 3106 │

│         62% - паста                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибензоила пероксид не менее  │           506            │ 3106 │

│         35%, но не более 52% с        │                          │      │

│         инертным твердым веществом    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3106 │

│         концентрацией более 35%, но не│                          │      │

│         более 52%, с содержанием      │                          │      │

│         инертного твердого вещества   │                          │      │

│         не менее 48%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3107 │

│         концентрацией более 36%, но не│                          │      │

│         более 42%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 18%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3102 │

│         концентрацией более 51 - 100%,│                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не более 48%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3106 │

│         концентрацией более 52%, но не│                          │      │

│         более 62%, паста, с           │                          │      │

│         разбавителем типа A, с водой  │                          │      │

│         или без воды                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3102 │

│         концентрацией более 77%, но не│                          │      │

│         более 94%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 42%,   │                          │      │

│         устойчивая дисперсия в воде   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3108 │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         паста, с разбавителем типа A, │                          │      │

│         с водой или без воды          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3108 │

│         концентрацией не более 56,5%, │                          │      │

│         паста                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3106 │

│         концентрацией не более 62%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 28%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3104 │

│         концентрацией не более 77%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибензоила пероксид, не более │           506            │ 3104 │

│         77% с водой                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диборан                       │           212            │ 1911 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дибром-3-хлорпропан           │  см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ   │ 2872 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дибромбутанон-3               │           606            │ 2648 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибромдифторметан             │           904            │ 1941 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибромметан                   │           605            │ 2664 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дибромпропан                  │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,3-Дибромпропанол-1              │           640            │ 2927 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трис-Дибромпропилфосфат            │           904            │      │

│     2,3-                              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибромхлорпропаны             │           605            │ 2872 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дибутиламиноэтанол            │           614            │ 2873 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дивинилбензол,                │           906            │ 3082 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-втор-бутиламин             │           821            │ 2734 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН          │           506            │ 3102 │

│         с концентрацией не более 27%, │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 73%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,3-Дигидропиран                  │           306            │ 2376 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дидима нитрат                 │           501            │ 1465 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизобутиламин                │           325            │ 2361 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизобутилен                  │  см. ДИИЗОБУТИЛЕН-СМЕСИ  │ 2050 │

│                                       │         ИЗОМЕРОВ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ          │           305            │ 2050 │

│         ИЗОМЕРОВ                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизобутилкетон               │           316            │ 1157 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизобутилфталат              │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизопропиламин               │           311            │ 1158 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА            │           506            │ 3106 │

│         ДИГИДРОПЕРОКСИД с             │                          │      │

│         концентрацией не более 82%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 5%,  │                          │      │

│         с содержанием                 │                          │      │

│         1-изопропилгидроперокси-4-    │                          │      │

│         изопропилгидроксибензола с    │                          │      │

│         концентрацией не более 8%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА            │           506            │ 3106 │

│         ДИГИДРОПЕРОКСИД с             │                          │      │

│         концентрацией не более 82%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 5%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диизопропилбензолы            │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дикарбоновых кислот водный    │           803            │ 3265 │

│         слой                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дикетен стабилизированный     │           650            │ 2521 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дикумила пероксид             │ см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с  │ 3110 │

│                                       │ концентрацией более 52 - │      │

│                                       │   100%, с содержанием    │      │

│                                       │    инертного твердого    │      │

│                                       │  вещества не более 57%   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дикумила пероксид с           │           506            │ 3110 │

│         концентрацией более 52 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с           │           506            │ 3110 │

│         концентрацией более 52 - 100%,│                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не более 57%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3106 │

│         концентрацией менее 100%      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с         │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 42%,   │                          │      │

│         устойчивая дисперсия в воде   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-        │           506            │ 3105 │

│         ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-    │                          │      │

│         ГЕКСАН с концентрацией не     │                          │      │

│         более 77%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 23%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │           506            │ 3102 │

│         (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с     │                          │      │

│         концентрацией более 82 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │           506            │ 3104 │

│         (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с     │                          │      │

│         концентрацией не более 82%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │           506            │ 3106 │

│         (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с     │                          │      │

│         концентрацией не более 82%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 18%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3105 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с        │                          │      │

│         концентрацией более 52 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3108 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с        │                          │      │

│         концентрацией не более 47%,   │                          │      │

│         паста                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3108 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с        │                          │      │

│         концентрацией не более 77%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 23%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3109 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСАН с        │                          │      │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с разбавителем типа A         │                          │      │

│         с концентрацией не менее 48%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3106 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с      │                          │      │

│         концентрацией не более 52%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее 48%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3101 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с      │                          │      │

│         концентрацией более 86 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │           506            │ 3103 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-ГЕКСИН-3 с      │                          │      │

│         концентрацией более 52%, но не│                          │      │

│         более 86%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее    │                          │      │

│         14%, с содержанием            │                          │      │

│         гидропероксидов концентрацией │                          │      │

│         менее 0,5%                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-          │           506            │ 3104 │

│         ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией │                          │      │

│         не более 82%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     3,3-Диметил-2-бутанон             │           331            │ 1224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметил-N-пропиламин          │           311            │ 2266 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметиламин безводный         │           208            │ 1032 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметиламина водный           │           311            │ 1160 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Диметиламиноацетонитрил       │           310            │ 2378 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Диметиламиноэтанол            │           807            │ 2051 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Диметиламиноэтилметакрилат    │           614            │ 2522 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Диметиламинэтилакрилат        │           614            │ 3302 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН                 │           608            │ 2253 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметиланилин                 │   см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН  │ 2253 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилацетилен               │      см. КРОТОНИЛЕН      │ 1144 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН             │            807           │ 2619 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилбензолы                │        см. КСИЛОЛЫ       │ 1307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,3-ДИМЕТИЛБУТАН                  │            305           │ 2457 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН              │            311           │ 2379 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилвинилкарбинол,         │            328           │ 1993 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилгидразин несимметричный│            648           │ 1163 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилгидразин симметричный  │            648           │ 2382 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдиоксаны               │            316           │ 2707 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдисульфид              │            304           │ 2381 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдитиокарбамат          │            904           │      │

│         диметиламина                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдитиокарбамат натрия,  │      см. Натрия N,N-     │ 3082 │

│         водный раствор                │   диметилдитиокарбамат,  │      │

│                                       │      водный раствор      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдихлорсилан            │            321           │ 1162 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилдиэтоксисилан          │            306           │ 2380 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилкарбамилхлорид         │            803           │ 2262 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-Диметилкарбамилхлорид         │ см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД│ 2262 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилкарбонат               │            306           │ 1161 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилкетон                  │        см. АЦЕТОН        │ 1090 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,6-Диметилморфолин               │            319           │ 1992 │

│     цис-                              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,2-Диметилпропан                 │            206           │ 2044 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилпропиламин             │ см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН │ 2266 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-Диметилпропиламин             │ см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН │ 2266 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилсульфат                │            611           │ 1595 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилсульфид                │            304           │ 1164 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилсульфид, технический   │    см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД    │ 1164 │

│         улучшенный                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилсульфит                │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилтиофосфорилхлорид      │            611           │ 2267 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-Диметилформамид               │            311           │ 2265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилфосфит                 │            901           │  -   │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилхлорметилхлорсилан     │            321           │ 2985 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилхлорсилан              │            328           │ 2924 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилциклогексан            │            305           │ 2263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН        │            807           │ 2264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметилэтаноламин             │ см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ │ 2051 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметоат                      │            613           │ 2783 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диметоксиметан                │       см. МЕТИЛАЛЬ       │ 1234 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Диметоксиэтан                 │            306           │ 2252 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Диметоксиэтан                 │            306           │ 2377 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-н-АМИЛАМИН                 │            325           │ 2841 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-н-БУТИЛАМИН                │            807           │ 2248 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-н-бутилфталат              │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитроанилины                │            608           │ 1596 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ        │            608           │ 1597 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ       │            608           │ 3443 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитроксилолы                │  см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ │ 1665 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитронафталин               │            634           │ 3143 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ              │            608           │ 1598 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с │            404           │ 1322 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         15%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитротолуолы 80/20          │    см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ    │ 1600 │

│                                       │      РАСПЛАВЛЕННЫЕ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитротолуолы жидкие         │           608            │ 2038 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитротолуолы расплавленные  │           608            │ 1600 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ        │           608            │ 3454 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с    │           404            │ 1320 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         15%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Динитрофенола раствор         │           608            │ 1599 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-Динитрофенолы, увлажненные,   │     см. ДИНИТРОФЕНОЛ     │ 1320 │

│         содержащие не менее 15% воды  │  УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой  │      │

│                                       │ долей воды не менее 15%  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с │           404            │ 1321 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         15%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-Динитрохлорбензол             │  см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ  │ 1577 │

│                                       │          ЖИДКИЕ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диоксан                       │           306            │ 1165 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диоксанол-растворитель        │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диоксолан                     │           320            │ 1166 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-Диоксолан                     │      см. ДИОКСОЛАН       │ 1166 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диоксолан-1,3                 │      см. ДИОКСОЛАН       │ 1166 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипентен                      │           317            │ 2052 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с │           404            │ 2852 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипроксамин                   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипроксамин, раствор в        │           319            │ 1992 │

│         метаноле                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипропиламин                  │           311            │ 2383 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипропилентриамин             │см. 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН│ 2269 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дипропилкетон                 │           316            │ 2710 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диран-А                       │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диспергаторы коррозионные     │           823            │ 1760 │

│         жидкие                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дисперсии щелочных металлов   │   см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ    │ 1391 │

│                                       │   ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или   │      │

│                                       │ МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ  │      │

│                                       │    ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с    │      │

│                                       │температурой вспышки более│      │

│                                       │          60 °C           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дистиллят газового конденсата │           328            │ 3295 │

│         легкий                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дистиллят газового конденсата │           328            │ 3295 │

│         средний (сернистый)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дистилляты каменноугольной    │           305            │ 1136 │

│         смолы ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дитолилметан                  │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с      │           506            │ 3107 │

│         концентрацией не более 100%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,6-Ди-трет-бутил-4-              │           906            │ 3077 │

│         диметиламинометилфенол        │                          │      │

│         (основание Манниха)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол    │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дитретбутила пероксид         │    см. Ди-трет-бутила    │ 3107 │

│                                       │         пероксид         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-трет-бутила пероксид       │           506            │ 3107 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-трет-бутила пероксид с     │           506            │ 3107 │

│         концентрацией 52 - 100%       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с     │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 52%, с │                          │      │

│         разбавителем типа B с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 48% и  │                          │      │

│         температурой кипения более 110│                          │      │

│         °C                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ди-трет-бутила пероксид       │    см. Ди-трет-бутила    │ 3107 │

│         технически чистый             │ пероксид с концентрацией │      │

│                                       │        52 - 100%         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИ-трет-БУТИЛ ПЕРОКСИАЗЕЛАТ с │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 52%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,6-Ди-трет-бутилфенол            │           804            │ 3145 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифалон                       │      см. Ингибитор       │ 1760 │

│                                       │ солеотложений "Дифалон"  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенил                       │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифениламин                   │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифениламинохлорарсин         │           626            │ 1698 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилбромметан              │  см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД  │ 1770 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-Дифенилгуанидин               │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилгуанидин технический   │ см. 1,3-Дифенилгуанидин  │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилдихлорсилан            │           805            │ 1769 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилметан-4,4-диизоцианат  │           см.            │ 3082 │

│                                       │ Дифенилметандиизоцианат  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилметандиизоцианат       │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД            │           813            │ 1770 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилоксид                  │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифенилхлорарсин жидкий       │           617            │ 1699 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ      │           617            │ 3450 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ │           904            │ 3151 │

│         ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ          │                          │      │

│         ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ │           904            │ 3152 │

│         ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ         │                          │      │

│         ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифонат                       │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан      │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифтордибромметан             │   см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН  │ 1941 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифтордихлорметан             │см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ│ 1028 │

│                                       │   РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ              │            205           │ 3252 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дифторхлорметан               │ см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ │ 1018 │

│                                       │   РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ               │            205           │ 1030 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ             │            205           │ 1959 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН  │            201           │ 1958 │

│         (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Дихлор-1-нитроэтан            │            624           │ 2650 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорамины                   │            501           │ 1479 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлоранилины жидкие          │            608           │ 1590 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ         │            608           │ 3442 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорацетилхлорид            │            803           │ 1765 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-Дихлорацетон                  │            625           │ 2649 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       о-Дихлорбензол                  │            608           │ 1591 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дихлорбензол                  │    см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ    │ 1591 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Дихлорбензол                  │            906           │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,4-Дихлорбензол                  │    см. п-Дихлорбензол    │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,6-Дихлоргексан                  │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   альфа-Дихлоргидрин                  │ см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 │ 2750 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлоргидрин глицерина        │ см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 │ 2750 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлордифенилсилан            │  см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН  │ 1769 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ        │            201           │ 1028 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И          │            201           │ 2602 │

│         ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ       │                          │      │

│         СМЕСЬ, содержащая             │                          │      │

│         приблизительно 74%            │                          │      │

│         дихлордифторметана (ГАЗ       │                          │      │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    2,2'-Дихлордиэтиловый эфир         │      см. ЭФИР 2,2'-      │ 1916 │

│                                       │     ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорметан                   │            605           │ 1593 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-Дихлорнитробензол             │            906           │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорпентаны                 │            324           │ 1152 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дихлорпропан                  │            312           │ 1279 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-Дихлорпропанол-2              │            606           │ 2750 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорпропены                 │            312           │ 2047 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорсилан                   │            210           │ 2189 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорфенилизоцианаты         │            609           │ 2250 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорфенилтрихлорсилан       │            805           │ 1766 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ          │            201           │ 1029 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дихлорэтан                    │    см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД    │ 1184 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дихлорэтан                    │    см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД    │ 1184 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Дихлорэтан                    │            312           │ 2362 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Дихлорэтилен                  │            312           │ 1150 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Дихлорэтилен                  │    см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД   │ 1303 │

│                                       │     СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дициклогексиламин             │            807           │ 2565 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ   │            404           │ 2687 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Дициклопентадиен              │            320           │ 2048 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтаноламин                  │    см. ЭТАНОЛАМИН или    │ 2491 │

│                                       │    ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтиламин                    │            303           │ 1154 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Диэтиламинопропиламин         │            325           │ 2684 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-Диэтиланилин                  │            608           │ 2432 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилбензол                  │            317           │ 2049 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилгидроксиламин (марок А, │            328           │ 1993 │

│         Б)                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилдихлорсилан             │            805           │ 1767 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилендиамин                │       см. ПИПЕРАЗИН      │ 2579 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,4-Диэтилендиоксид               │        см. ДИОКСАН       │ 1165 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилентриамин               │            807           │ 2079 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилкарбонат                │            316           │ 2366 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилкетон                   │            307           │ 1156 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилсульфат                 │            611           │ 1594 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилсульфид                 │            304           │ 2375 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилтиофосфорилхлорид       │            803           │ 2751 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Диэтилэтаноламин              │            807           │ 2686 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтилэтаноламин              │  см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН  │ 2686 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-Диэтилэтаноламин              │  см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН  │ 2686 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН            │            807           │ 2685 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Диэтоксиметан                 │            306           │ 2373 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     3,3-Диэтоксипропен                │            306           │ 2374 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,1-Диэтоксиэтан                  │        см. АЦЕТАЛЬ       │ 1088 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Диэтоксиэтан                  │    см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ   │ 1153 │

│                                       │       ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Добавка высокооктановая       │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Добавка высокооктановая       │            319           │ 1992 │

│         беззольная (на основе N-      │                          │      │

│         метиланилина)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Добавка смазочная ЭКОС-Б      │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Добавка СПД поверхностно-     │ см. Поверхностно-активная│ 2810 │

│         активная                      │        добавка СПД       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Добавки адгезионные "Амдор"   │            905           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Додецилмеркаптан              │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Додецилтрихлорсилан           │            805           │ 1771 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ        │            909           │ 3359 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Едкое кали                    │   см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД    │ 1813 │

│                                       │           ТВЕРДЫЙ        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │            220           │ 2037 │

│         (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                          │      │

│         снабженные выпускным          │                          │      │

│         устройством, непригодные для  │                          │      │

│         повторного использования      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железа (II) арсенат           │            603           │ 1608 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железа (III) арсенат          │            603           │ 1606 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ          │            603           │ 1607 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ │            806           │ 1773 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР  │            801           │ 2582 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железа бромид, раствор        │            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железа нитрат                 │            501           │ 1466 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или │            405           │ 1376 │

│         ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ,     │                          │      │

│         полученные при очистке        │                          │      │

│         каменноугольного газа         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железа пентакарбонил          │            647           │ 1994 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железо азотнокислое           │     см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ    │ 1466 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железо бромнобромистое,       │            903           │      │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железо карбонильное           │            401           │ 3089 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железо хлорное                │  см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД │ 1773 │

│                                       │         БЕЗВОДНЫЙ        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Железо-церий                  │      см. ФЕРРОЦЕРИЙ      │ 1323 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкие продукты пиролиза      │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкости гидротормозные,      │            328           │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкости кремнийорганические  │   см. Натрия силиконата  │ 1760 │

│         ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11)          │      водный раствор      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкости кремнийорганические, │            328           │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкости фторхлоруглеродные   │            904           │      │

│         12Ф, 13ФМ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость "ИМ"                 │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость "НИИСС-4"            │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость "ТГФ-М"              │            331           │ 1986 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость "Холод-40"           │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость аккумуляторная       │            809           │ 2797 │

│         щелочная                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость гидрофобизирующая    │            825           │ 2920 │

│         ГКЖ-11Н                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ      │            823           │ 1903 │

│         КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ      │            615           │ 3142 │

│         ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость диэлектрическая АЗИ-3│            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ          │            823           │ 1774 │

│         ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость испытательная ИЖ-Л,  │            328           │ 1993 │

│         ИЖ-З                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ  │            816           │ 3264 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ  │            803           │ 3265 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │            825           │ 2920 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │            831           │ 3093 │

│         ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │            827           │ 3301 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ│            818           │ 3266 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ│            818           │ 3267 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │            833           │ 2922 │

│         ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. │            823           │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ,        │            829           │ 3094 │

│         РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ│            328           │ 2924 │

│         КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ│            328           │ 3286 │

│         ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ│            319           │ 1992 │

│         ЯДОВИТАЯ, Н.У.К..             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (имеющая температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкая) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа,│                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (имеющая температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкая) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (имеющая температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкая)          │                          │      │

│         (температура кипения не более │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ                      │            328           │ 1993 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (невязкая)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ           │            513           │ 3098 │

│         КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, │            512           │ 3099 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.   │            510           │ 3139 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость парфюмерная "Канская"│            308           │ 1266 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ           │            424           │ 3194 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ           │            424           │ 2845 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ       │            334           │ 3256 │

│         ТЕМПЕРАТУРЕ                   │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         с температурой вспышки более  │                          │      │

│         60 °C, перевозимая при        │                          │      │

│         температуре не ниже ее        │                          │      │

│         температуры вспышки           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ       │            908           │ 3257 │

│         ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.,          │                          │      │

│         перевозимая при температуре не│                          │      │

│         ниже 100 °C, но ниже ее       │                          │      │

│         температуры вспышки (включая  │                          │      │

│         расплавленные металлы,        │                          │      │

│         расплавленные соли и т.д.)    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            425           │ 3188 │

│         КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ,  │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            425           │ 3185 │

│         КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ,    │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            424           │ 3186 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            424           │ 3183 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            426           │ 3187 │

│         ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ,      │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │            426           │ 3184 │

│         ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B│            424           │ 3221 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C│            424           │ 3223 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D│            424           │ 3225 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E│            424           │ 3227 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F│            424           │ 3229 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость смазочно-охлаждающая │            904           │      │

│         "Кемол"                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость тормозная "Нева"     │            901           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость универсальная для    │       см. ЖИДКОСТЬ       │ 1993 │

│         автомобилей "Гамаюн"          │  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ,  │      │

│                                       │          Н.У.К.          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ,      │            818           │ 1719 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Жидкость этиловая             │            601           │ 1649 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ│            640           │ 3289 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ│            640           │ 2927 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │            636           │ 2929 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ         │                          │      │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │            630           │ 3287 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, │            655           │ 3122 │

│         Н.У.К                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │            615           │ 2810 │

│         ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ│            623           │ 3381 │

│         Н.У.К., с ингаляционной       │                          │      │

│         токсичностью не более 200     │                          │      │

│         мл/м3 и концентрацией         │                          │      │

│         насыщенных паров не менее 500 │                          │      │

│         ЛК50                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ│            655           │ 3387 │

│         ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с         │                          │      │

│         ингаляционной токсичностью не │                          │      │

│         более 200 мл/м3 и             │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 500 ЛК50             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            640           │ 3389 │

│         ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с    │                          │      │

│         ингаляционной токсичностью не │                          │      │

│         более 200 мл/м3 и             │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 500 ЛК50             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            640           │ 3390 │

│         ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с    │                          │      │

│         ингаляционной токсичностью не │                          │      │

│         более 1 000 мл/м3 и           │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 10 ЛК50              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            636           │ 3383 │

│         ВДЫХАНИИ,                     │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         с ингаляционной токсичностью  │                          │      │

│         не более 200 мл/м3 и          │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 500 ЛК50             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            636           │ 3384 │

│         ВДЫХАНИИ,                     │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         с ингаляционной токсичностью  │                          │      │

│         не более 1 000 мл/м3 и        │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 10 ЛК50              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            623           │ 3382 │

│         ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с           │                          │      │

│         ингаляционной токсичностью не │                          │      │

│         более 1 000 мл/м3 и           │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 10 ЛК50              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            655           │ 3388 │

│         ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., │                          │      │

│         с ингаляционной токсичностью  │                          │      │

│         не более 1 000 мл/м3 и        │                          │      │

│         концентрацией насыщенных паров│                          │      │

│         не менее 10 ЛК50              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            651           │ 3385 │

│         ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│                          │      │

│         Н.У.К., с ингаляционной       │                          │      │

│         токсичностью не более 200     │                          │      │

│         мл/м3 и концентрацией         │                          │      │

│         насыщенных паров не менее 500 │                          │      │

│         ЛК50                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │            651           │ 3386 │

│         ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│                          │      │

│         Н.У.К., с ингаляционной       │                          │      │

│         токсичностью не более 1 000   │                          │      │

│         мл/м3 и концентрацией         │                          │      │

│         насыщенных паров не менее 10  │                          │      │

│         ЛК50                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ│            651           │ 3123 │

│         С ВОДОЙ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│            428           │ 3129 │

│         КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│            421           │ 3148 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│            422           │ 3130 │

│         ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖМЫХ с массовой долей масла   │            405           │ 1386 │

│         более 1,5% и влаги не более   │                          │      │

│         11%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЖМЫХ с массовой долей         │            405           │ 2217 │

│         растительного масла не более  │                          │      │

│         1,5% и влаги не более 11%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Загуститель акриловый         │            904           │      │

│         водорастворимый               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ  │            214           │ 1057 │

│         ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие│                          │      │

│         воспламеняющийся газ          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Закись азота                  │    см. АЗОТА ГЕМИОКСИД   │ 1070 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Закрепители коррозионные      │            823           │ 1760 │

│         жидкие                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Заменитель скипидара          │ см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ │ 1300 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Заряды к огнетушителям ОХП-10 │            822           │ 3244 │

│         (кислотная часть)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Заряды к огнетушителям ОХП-10 │            905           │      │

│         (щелочная часть)              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Защитные средства для         │    см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ   │ 1306 │

│         древесины,                    │ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление│      │

│         легковоспламеняющиеся, жидкие │   паров при 50 °C более  │      │

│                                       │         110 кПа)         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая │            808           │ 1907 │

│         более 4% натрия гидроксида    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Известь негашеная             │     см. Кальция оксид    │ 1910 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Известь хлорная               │            501           │ 2208 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изделия из целлулоида         │  см. ЦЕЛЛУЛОИД - блоки,  │ 2000 │

│                                       │ стружки, гранулы, ленты, │      │

│                                       │  трубки и т.д., исключая │      │

│                                       │          отходы          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или│            213           │ 3164 │

│         ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ      │                          │      │

│         (содержащие невоспламеняющийся│                          │      │

│         газ)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Изоамилен                     │    см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1    │ 2561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изоамилены                    │      см. ИЗОПЕНТЕНЫ      │ 2371 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изоамилформиат                │     см. АМИЛФОРМИАТЫ     │ 1109 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутан                      │            206           │ 1969 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ             │            316           │ 1212 │

│         ИЗОБУТИЛОВЫЙ)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилакрилат               │            316           │ 2527 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутиламин                  │            311           │ 1214 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилацетат                │            306           │ 1213 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилен                    │            206           │ 1055 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилентример              │     см. ТРИИЗОБУТИЛЕН    │ 2324 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилизобутират            │            316           │ 2528 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилизовалерат            │            306           │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилизоцианат             │            322           │ 2486 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилметакрилат            │            316           │ 2283 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилпропионат             │            306           │ 2394 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутилформиат               │            306           │ 2393 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД    │            307           │ 2045 │

│         ИЗОМАСЛЯНЫЙ)                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутирилхлорид              │            323           │ 2395 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изобутиронитрил               │            310           │ 2284 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изогексен                     │            305           │ 2288 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изогептен                     │            305           │ 2287 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изодецилакрилат               │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изодецилдифенилфосфат         │            906           │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изододекан                    │   см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН   │ 2286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изомеры циклододекатриена     │            901           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изооктан                      │        см. ОКТАНЫ        │ 1262 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изооктен                      │            305           │ 1216 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопентан                     │    см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ    │ 1265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОПЕНТЕНЫ                    │            301           │ 2371 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопрен стабилизированный     │            304           │ 1218 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ            │            307           │ 1219 │

│         ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропенилацетат             │            306           │ 2403 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропенилбензол             │            314           │ 2303 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропил-2-хлорпропионат     │            327           │ 2934 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропиламин                 │            303           │ 1221 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилацетат               │            306           │ 1220 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилбензол               │            317           │ 1918 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилбутират              │            316           │ 2405 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилдигидрофосфат        │        см. КИСЛОТА       │ 1793 │

│                                       │    ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилизобутират           │            306           │ 2406 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилизоцианат            │            322           │ 2483 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД │            506           │ 3109 │

│         с концентрацией не более 72%, │                          │      │

│         с разбавителем типа A с       │                          │      │

│         концентрацией не менее 28%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилнитрат               │            310           │ 1222 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилпропионат            │            306           │ 2409 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилхлорацетат           │            327           │ 2947 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилхлорид               │     см. 2-ХЛОРПРОПАН     │ 2356 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилхлорформиат          │            611           │ 2407 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изопропилэтилен               │    см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1    │ 2561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изосорбид-5-мононитрат        │            404           │ 3251 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ,     │            404           │ 2907 │

│         содержащая не менее 60%       │                          │      │

│         лактозы, маннозы, крахмала или│                          │      │

│         гидрофосфата кальция          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изофорондиамин                │            807           │ 2289 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изофорондиизоцианат           │            609           │ 2290 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изоцианатные композиции       │      см. Композиции      │ 2206 │

│                                       │        изоцианатные      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Изоцианатобензотрифториды     │            609           │ 2285 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Изоцианатометил-3,5,5-        │  см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ │ 2290 │

│         триметилциклогексилизоцианат  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОЦИАНАТЫ                    │            333           │ 2478 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или         │                          │      │

│         ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР            │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ           │            649           │ 3080 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР        │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ                      │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.,  │            632           │ 2206 │

│         или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР        │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    3,3'-Иминодипропиламин             │            807           │ 2269 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор КИ-1                │            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Альпан"   │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Амфикор"  │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Антик-1"  │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Викор"    │            319           │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Волга-1"  │            901           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Ифхангаз- │            904           │      │

│         1"                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Нефтегаз- │            319           │ 1992 │

│         1"                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии "Олазол"   │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А   │            615           │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии ГИПХ-4,    │            319           │ 1992 │

│         ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии Д-4-3,     │            328           │ 1993 │

│         Д-4-3К                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии и          │            904           │      │

│         солеотложений ВФИКС           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии ИКТ-1,     │            904           │      │

│         ИКТ-1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К,    │                          │      │

│         Д-6-1К                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии КХО-1      │            615           │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор коррозии марки      │            319           │ 1992 │

│         "Корексит"                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор ПБ-5                │            615           │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор солеотложений       │            823           │ 1760 │

│         "Дифалон"                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибитор-428                 │            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии "Дизгафен-│            328           │ 3286 │

│         1", "Донбасс-1", "Донбасс-2"  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии Амдор ИК- │            328           │ 1993 │

│         1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии ИКБ-2,    │            905           │      │

│         ИКБ-4                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии типа РЕКОД│            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии типа СНПХ │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии типа СНПХ-│  см. Ингибиторы коррозии │ 1993 │

│         6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004,   │         типа СНПХ        │      │

│         СНПХ-6011, СНПХ-6013          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии ядовитые, │            615           │ 2810 │

│         жидкие                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии ядовитые, │            634           │ 2811 │

│         твердые                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии,          │            328           │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы коррозии,          │            319           │ 1992 │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         ядовитые                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы парафиноотложений  │            328           │ 1993 │

│         марок СНПХ-7401, СНПХ-7214,   │                          │      │

│         СНПХ-7215, СНПХ-7410          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы парафиноотложений  │            328           │ 1993 │

│         типа СНПХ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы парафиноотложений, │            328           │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы солеотложений типа │            905           │      │

│         СНПХ                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы солеотложений типа │            328           │ 1993 │

│         СНПХ, легковоспламеняющиеся   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы, слабокоррозионные │            905           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ингибиторы, слабоядовитые     │            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Инерген                       │            215           │ 3163 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Инкредол                      │            823           │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ИОДА ПЕНТАФТОРИД              │            504           │ 2495 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ифханол-2Т                    │            904           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Йод                           │            640           │ 3290 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Йода монохлорид               │            802           │ 1792 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Йода хлорид                   │    см. ЙОДА МОНОХЛОРИД   │ 1792 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Йодбутан                      │            312           │ 2390 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Йодметилпропаны               │            312           │ 2391 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Йодпропаны                    │            324           │ 2392 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ             │            630           │ 2570 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кадмия цианид                 │            619           │ 1588 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Какодиловая кислота           │  см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ │ 1572 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калиевые соли                 │            906           │ 3082 │

│         ди-(алкилполиэтиленгликоевого)│                          │      │

│         эфира фосфорной кислоты       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий                         │            409           │ 2257 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий азотистокислый          │     см. КАЛИЯ НИТРИТ     │ 1488 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий азотнокислый            │     см. КАЛИЯ НИТРАТ     │ 1486 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий борфтористоводородный   │    см. Калия борфторид   │ 1759 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий бромноватокислый        │     см. КАЛИЯ БРОМАТ     │ 1484 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий двухромовокислый        │    см. Калия дихромат    │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий марганцевокислый        │   см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ  │ 1490 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий надсернокислый          │   см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ   │ 1492 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий фосфористый             │     см. КАЛИЯ ФОСФИД     │ 2012 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий фтористый, кислый       │ см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, │ 1811 │

│                                       │          ТВЕРДЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калий хлорнокислый            │    см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ   │ 1489 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ │            409           │ 1422 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия амид                    │            421           │ 1390 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия арсенат                 │            603           │ 1677 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия арсенит                 │            603           │ 1678 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия боргидрид               │            409           │ 1870 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия борфторид               │            822           │ 1759 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия бромат                  │            501           │ 1484 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гексациано-(2)-феррат   │            906           │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидрат окиси            │   см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД    │ 1813 │

│                                       │           ТВЕРДЫЙ        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидрид                  │            421           │ 1409 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ  │            806           │ 1811 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР  │            801           │ 3421 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидроксид ТВЕРДЫЙ       │            808           │ 1813 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидроксида раствор      │            809           │ 1814 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидросульфат            │            806           │ 2509 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия гидросульфит            │ см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ│ 1929 │

│                                       │       ГИДРОСУЛЬФИТ)      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ         │            405           │ 1929 │

│         ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия дихромат                │            503           │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия метаванадат             │            603           │ 2864 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,   │            409           │ 1420 │

│         ЖИДКИЕ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ           │            409           │ 3403 │

│         СПЛАВЫ,ТВЕРДЫЕ                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ МОНООКСИД               │            808           │ 2033 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия нитрат                  │            501           │ 1486 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА│            501           │ 1487 │

│         СМЕСЬ                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия нитрит                  │            501           │ 1488 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия окись                   │    см. КАЛИЯ МОНООКСИД   │ 2033 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия оксид                   │    см. КАЛИЯ МОНООКСИД   │ 2033 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия перманганат             │            501           │ 1490 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия пероксид                │            509           │ 1491 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия пероксодисульфат        │   см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ   │ 1492 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия персульфат              │            501           │ 1492 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия перхлорат               │            501           │ 1489 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или   │            409           │ 1382 │

│         КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей         │                          │      │

│         кристаллизационной воды менее │                          │      │

│         30%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ СУЛЬФИДА                │            808           │ 1847 │

│         КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не│                          │      │

│         менее 30% кристаллизационной  │                          │      │

│         воды                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ СУПЕРОКСИД              │            509           │ 2466 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия тетрацианокупрат        │            619           │ 1679 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия фосфид                  │            408           │ 2012 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия фторацетат              │            620           │ 2628 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ         │            603           │ 1812 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР         │            630           │ 3422 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ            │            603           │ 2655 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия хлорат                  │            501           │ 1485 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР  │            505           │ 2427 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ         │            619           │ 1680 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР         │            630           │ 3413 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ  │            409           │ 3404 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Калия-сурьмы тартрат          │см. СУРЬМЫ - КАЛИЯ ТАРТРАТ│ 1551 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций                       │            409           │ 1401 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций азотнокислый          │    см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ    │ 1454 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций кремнефтористый       │ см. Кальция фторосиликат │ 2856 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций кремнистый            │    см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД   │ 1405 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций марганцевокислый      │  см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ │ 1456 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций мышьяковистокислый    │    см. Кальция арсенит   │ 1557 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций мышьяковокислый       │    см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ   │ 1573 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ│            405           │ 1855 │

│         СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальций фосфористый           │    см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД    │ 1360 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция арсенат               │            603           │ 1573 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ    │            603           │ 1574 │

│         АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция арсенит               │            630           │ 1557 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция бромид, раствор       │            905           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция гидрид                │            408           │ 1404 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция гидросульфит          │   см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ   │ 1923 │

│                                       │  (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ            │            501           │ 2880 │

│         ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ   │                          │      │

│         ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ   │                          │      │

│         СМЕСЬ с содержанием воды не   │                          │      │

│         менее 5,5%, но не более 16%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или  │            501           │ 1748 │

│         КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ     │                          │      │

│         СУХАЯ, содержащая более 39%   │                          │      │

│         активного хлора (8,8%         │                          │      │

│         активного кислорода)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ     │            501           │ 2208 │

│         СУХАЯ, содержащая более 10%,  │                          │      │

│         но не более 39% активного     │                          │      │

│         хлора                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ     │            405           │ 1923 │

│         ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция карбид                │            408           │ 1402 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция марганца силикат      │   см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА   │ 2844 │

│                                       │          СИЛИЦИД         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция нитрат                │            501           │ 1454 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция нитрат, водный раствор│            816           │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция оксид                 │            808           │ 1910 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция перманганат           │            501           │ 1456 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция пероксид              │            509           │ 1457 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция перхлорат             │            501           │ 1455 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция резинат               │            404           │ 1313 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция резинат расплавленный │            404           │ 1314 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция силицид               │            408           │ 1405 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция сплавы                │            421           │ 1393 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция фосфид                │            408           │ 1360 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция фторосиликат          │            630           │ 2856 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция хлорат                │            501           │ 1452 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР│            505           │ 2429 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция хлорат-хлорид,        │            903           │      │

│         незамерзающий раствор         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция хлорит                │            501           │ 1453 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой   │            408           │ 1403 │

│         долей карбида кальция более   │                          │      │

│         0,1%                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кальция цианид                │            619           │ 1575 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД      │            408           │ 2844 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАМФАРА синтетическая         │            402           │ 2717 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Камфен, технический           │            401           │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Канифоль                      │            902           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Исключено. - Протокол от 14.05.2010                      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Капли гофманские              │            328           │ 1293 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Капролактам                   │            401           │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамат Е                    │        см. Натрия        │      │

│                                       │    диэтилдитиокарбамат   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамат МН                   │      см. Натрия N,N-     │ 3082 │

│                                       │   диметилдитиокарбамат,  │      │

│                                       │      водный раствор      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамат-Д                    │      см. Натрия N,N-     │ 3077 │

│                                       │   диметилдитиокарбамат   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамида и водорода пероксида│            507           │ 1511 │

│         комплекс                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с│            404           │ 1357 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         20%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамида нитрат, увлажненный │   см. КАРБАМИДА НИТРАТ   │ 1357 │

│         не менее 20% воды по массе    │  УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой  │      │

│                                       │  долей воды не менее 20% │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбамол ЦЭМ                  │            823           │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карболка черная               │    см. ФЕНОЛА РАСТВОР    │ 2821 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбонилсульфид               │            209           │ 2204 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карбонилфторид                │            203           │ 2417 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ,   │            630           │ 3281 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ,  │            630           │ 3466 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карпатол-3                    │            902           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Карпатол-3П                   │            328           │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  │            335           │ 3473 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся жидкости│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Катализатор ванадиевый        │ см. Ванадиевые соединения│ 3288 │

│                                       │    для сернокислотного   │      │

│                                       │      каталитического     │      │

│                                       │       производства       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Катализатор металлический     │            405           │ 2881 │

│         сухой                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     │            405           │ 1378 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком│                          │      │

│         жидкости                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Катализатор ЦН                │            421           │ 2813 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Катализаторы коррозионные     │            823           │ 1760 │

│         жидкие                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Каустик отработанный          │            818           │ 1719 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Каучук                        │            902           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК   │            402           │ 1345 │

│         РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или│                          │      │

│         гранулы                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Каучук синтетический          │            328           │ 1993 │

│         пипериленовый (СКОП)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР               │            305           │ 1287 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (давление     │            305           │ 1287 │

│         паров при 50 °C более 110 кПа)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (давление     │            305           │ 1287 │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │            305           │ 1287 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │            305           │ 1287 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │            305           │ 1287 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий)    │            305           │ 1287 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Керосин                       │            305           │ 1223 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │            331           │ 1224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │            331           │ 1224 │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │            331           │ 1224 │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА         │            402           │ 1324 │

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ,      │                          │      │

│         покрытая желатином, исключая  │                          │      │

│         отходы                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Киноварь натуральная          │  см. Ртути (II) сульфид  │ 2025 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота синильная             │       см. КИСЛОТЫ        │ 1613 │

│                                       │    ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ    │      │

│                                       │ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА │      │

│                                       │ ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР), │      │

│                                       │ содержащий не более 20%  │      │

│                                       │   цианистого водорода    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислород охлажденный жидкий   │           202            │ 1073 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислород сжатый               │           202            │ 1072 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислорода дифторид сжатый     │           211            │ 2190 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота 1-                    │           906            │ 3082 │

│         оксиэтилидендифосфоновая      │                          │      │

│         (ОЭДФ-1), раствор не          │                          │      │

│         коррозионный                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота 2-хлорпропионовая     │           803            │ 2511 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА 3-                    │           506            │ 3102 │

│         ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с        │                          │      │

│         концентрацией более 57%, но   │                          │      │

│         не более 86%, с содержанием   │                          │      │

│         инертного твердого вещества   │                          │      │

│         не менее 14%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА 3-                    │           506            │ 3106 │

│         ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с        │                          │      │

│         концентрацией не более 57%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее    │                          │      │

│         3%                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА 3-                    │           506            │ 3106 │

│         ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ с        │                          │      │

│         концентрацией не более 77%,   │                          │      │

│         с содержанием инертного       │                          │      │

│         твердого вещества не менее    │                          │      │

│         6%                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота адипиновая            │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота азотная красная       │           802            │ 2032 │

│         дымящая                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной│           802            │ 2031 │

│         дымящей, с содержанием азотной│                          │      │

│         кислоты не более 70%          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной│           802            │ 2031 │

│         дымящей, с содержанием азотной│                          │      │

│         кислоты более 70%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота акриловая             │           803            │ 2218 │

│         стабилизированная             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота борфтористоводородная │           801            │ 1775 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота бромистоводородная    │           801            │ 1788 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ │           803            │ 3425 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота бутилфосфорная        │           803            │ 1718 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота валериановая          │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ   │           801            │ 1782 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ   │           803            │ 1902 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота дитиогликолевая       │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота дифторфосфорная       │           806            │ 1768 │

│         безводная                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ   │           501            │ 2465 │

│         СУХАЯ или КИСЛОТЫ             │                          │      │

│         ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота дихлоруксусная        │           803            │ 1764 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота изовалериановая       │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота изомасляная           │           320            │ 2529 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ    │           803            │ 1793 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота изофталевая           │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ     │           801            │ 1787 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота какодиловая           │           603            │ 1572 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота капроновая            │           803            │ 2829 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота карболовая            │ см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ  │ 2312 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота крезиловая            │           640            │ 2022 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота                       │           801            │ 1778 │

│         кремнефтористоводородная      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ     │           803            │ 3472 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота кротоновая, твердая   │           803            │ 2823 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота малеиновая            │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота масляная              │           803            │ 2820 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота метакриловая          │           803            │ 2531 │

│         стабилизированная             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота метоксиуксусная       │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ    │           806            │ 1776 │

│         БЕЗВОДНАЯ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │           803            │ 1779 │

│         долей кислоты более 85%       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │           803            │ 3412 │

│         долей кислоты не менее 10%, но│                          │      │

│         не более 85%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │           803            │ 3412 │

│         долей кислоты не менее 5%, но │                          │      │

│         менее 10%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота мышьяковая жидкая     │           622            │ 1553 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота мышьяковая твердая    │           603            │ 1554 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D    │           506            │ 3105 │

│         стабилизированная с           │                          │      │

│         концентрацией не более 43%,   │                          │      │

│         смесь с пероксидом водорода,  │                          │      │

│         водой и кислотой(-ами)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F    │           506            │ 3109 │

│         стабилизированная с           │                          │      │

│         концентрацией не более 43%,   │                          │      │

│         смесь с пероксидом водорода,  │                          │      │

│         водой и кислотой(-ами)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е    │           506            │ 3107 │

│         стабилизированная с           │                          │      │

│         концентрацией не более 43%,   │                          │      │

│         смесь с пероксидом водорода,  │                          │      │

│         водой и кислотой(-ами)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота                       │           803            │ 3261 │

│         нитрилотриметилфосфоновая     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота нитробензолсульфоновая│           804            │ 2305 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота нитрозилсерная жидкая │           801            │ 2308 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ│           806            │ 3456 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота о,о-                  │           823            │ 1760 │

│         диизопропилдитиофосфорная     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота о,о-ди-н-             │           823            │ 1760 │

│         пропилдитиофосфорная          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота о,о-                  │           823            │ 1760 │

│         диэтилдитиофосфорная          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота ортофосфорная         │  см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ   │ 1805 │

│                                       │         РАСТВОР          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота пеларгоновая          │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота пикраминовая, паста, с│           634            │ 2811 │

│         содержанием воды не менее 43% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота пикриновая            │    см. ТРИНИТРОФЕНОЛ     │ 1344 │

│                                       │  УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой  │      │

│                                       │ долей воды не менее 30%  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота пировиноградная       │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой│           803            │ 1848 │

│         долей кислоты не менее 10% и  │                          │      │

│         менее 90%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой│           803            │ 3463 │

│         долей кислоты не менее 90%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота селеновая             │           806            │ 1905 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота серная дымящая        │           802            │ 1831 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота серная отработанная   │           801            │ 1832 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА СЕРНАЯ,               │           801            │ 1906 │

│         РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО   │                          │      │

│         ГУДРОНА                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая    │           801            │ 1830 │

│         более 51% кислоты             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не │           801            │ 2796 │

│         более 51% кислоты, или        │                          │      │

│         ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ       │                          │      │

│         КИСЛОТНАЯ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота сернистая             │           801            │ 1833 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота соляная, раствор      │       см. КИСЛОТА        │ 1789 │

│                                       │    ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота сульфаминовая         │           806            │ 2967 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота тиогликолевая         │           803            │ 1940 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота тиомолочная           │           612            │ 2936 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота тиоуксусная           │           304            │ 2436 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ     │           404            │ 1355 │

│         УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей  │                          │      │

│         воды не менее 30%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ,    │           404            │ 3368 │

│         УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей │                          │      │

│         воды не менее 10%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота трифторуксусная       │           803            │ 2699 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота трихлоризоциануровая  │           501            │ 2468 │

│         сухая                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота трихлоруксусная       │           803            │ 1839 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или  │           803            │ 2789 │

│         КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │                          │      │

│         массовой долей кислоты более  │                          │      │

│         80%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота уксусная синтетическая│   см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ   │ 2790 │

│         пищевая                       │ РАСТВОР с массовой долей │      │

│                                       │кислоты более 10% и менее │      │

│                                       │           50%            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота фенолсульфоновая      │  см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА  │ 1803 │

│                                       │          ЖИДКАЯ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота фосфористая           │           806            │ 2834 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота фосфористая, водный   │           816            │ 3264 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ     │           806            │ 3453 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота фторсульфоновая       │           801            │ 1777 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота фторуксусная          │           625            │ 2642 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ    │           801            │ 1789 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой    │           505            │ 1873 │

│         долей кислоты более 50%, но не│                          │      │

│         более 72%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой    │           802            │ 1802 │

│         долей кислоты не более 50%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ│           806            │ 2507 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с    │           801            │ 1754 │

│         серным ангидридом или без     │                          │      │

│         него)                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота хлоруксусная          │           611            │ 3250 │

│         расплавленная                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота хлоруксусная твердая  │           611            │ 1751 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота хромовая твердая      │    см. ХРОМА ТРИОКСИД    │ 1463 │

│                                       │        БЕЗВОДНЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота хромсерная            │           802            │ 2240 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислота этилсерная            │           803            │ 2571 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты алкилсерные           │           803            │ 2571 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР  │           803            │ 1938 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты высшие жирные         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты дихлоркарбоновые      │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты жирные, синтетические,│           904            │      │

│         фракции C5 - C6, C7 - C9      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты жирные, синтетические,│           904            │      │

│         фракции, C10 - C16, C17 - C20 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты жирные, талловые      │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты разветвленные         │           803            │ 3265 │

│         монокарбоновые                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кислоты трихлоруксусной       │           803            │ 2564 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │           801            │ 2790 │

│         массовой долей кислоты более  │                          │      │

│         10% и менее 50%               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │           801            │ 2790 │

│         массовой долей кислоты не     │                          │      │

│         менее 50%, но не более 80%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР     │           802            │ 1805 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И  │           801            │ 1786 │

│         КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │           801            │ 1790 │

│         раствор с содержанием         │                          │      │

│         фтористоводородной кислоты    │                          │      │

│         более 60%, но не более 85%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │           801            │ 1790 │

│         раствор с содержанием         │                          │      │

│         фтористоводородной кислоты    │                          │      │

│         более 85%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │           801            │ 1790 │

│         раствор с содержанием         │                          │      │

│         фтористоводородной кислоты не │                          │      │

│         более 60%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ    │           505            │ 2626 │

│         РАСТВОР, содержащий не более  │                          │      │

│         10% хлорноватой кислоты       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР  │           611            │ 1750 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР      │           801            │ 1755 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ    │           602            │ 1613 │

│         ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА      │                          │      │

│         ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР),      │                          │      │

│         содержащий не более 20%       │                          │      │

│         цианистого водорода           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с   │           506            │ 3102 │

│         концентрацией более 72 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие)          │                          │      │

│         (температура кипения не более │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа,│                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КЛЕИ, содержащие              │           305            │ 1133 │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

│         (невязкие)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Клей канифольный              │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Коагулянт оксихлорида алюминия│ см. Алюминия оксихлорид, │ 3264 │

│                                       │        коагулянт         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК  │           404            │ 2001 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кобальта резинат осажденный   │           404            │ 1318 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Коллодий                      │           328            │ 2059 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Коллоксилин                   │   см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА,    │ 2555 │

│                                       │    СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с    │      │

│                                       │  массовой долей воды не  │      │

│                                       │        менее 25%)        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Коллоксилин                   │   см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА,    │ 2556 │

│                                       │   СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с    │      │

│                                       │ массовой долей спирта не │      │

│                                       │менее 25% и азота не более│      │

│                                       │  12,6% на сухую массу)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Коллоксилин                   │   см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с   │ 2557 │

│                                       │      массовой долей      │      │

│                                       │ азота не более 12,6% на  │      │

│                                       │сухую массу - СМЕСЬ С или │      │

│                                       │  БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО   │      │

│                                       │ ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или │      │

│                                       │       БЕЗ ПИГМЕНТА       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компаунды, жидкие             │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ   │           906            │ 3316 │

│         или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиции антикоррозионные   │   см. КРАСКА (включая    │ 1263 │

│         "Цинопол"                     │   краску, лак, эмаль,    │      │

│                                       │краситель, шеллак, олифу, │      │

│                                       │     политуру, жидкий     │      │

│                                       │   наполнитель и жидкую   │      │

│                                       │   лаковую основу) или    │      │

│                                       │  МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  │      │

│                                       │ (включая разбавитель или │      │

│                                       │   растворитель краски)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиции ароматические      │           328            │ 1169 │

│         пищевые                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиции изоцианатные       │           632            │ 2206 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция бромид кальция -   │           906            │ 3082 │

│         бромид цинка (раствор)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция ГЛИМС              │           816            │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция ГПР (грунт -       │           816            │ 3264 │

│         преобразователь ржавчины)     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция ДН-9010            │           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция ДПФ-1              │           816            │ 3264 │

│         ингибированная                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция жирующая           │           904            │      │

│         "Хлорсинтэм"                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Композиция этоксисиланов      │           328            │ 1993 │

│         "Продукт 119-296Т"            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компонент А-391               │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компонент дизельного топлива  │ см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, │ 3295 │

│                                       │          Н.У.К.          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компонент моторных топлив     │           328            │ 3295 │

│         ароматический                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компонент пластифицирующих    │           615            │ 2810 │

│         материалов                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Компоненты изоцианатные для   │           632            │ 2206 │

│         производства пенопластов      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Конденсат из природных газов  │    см. Газоконденсат     │ 3295 │

│                                       │      углеводородный      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Конденсат пиролизный          │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Концентрат                    │           905            │      │

│         карбамидоформальдегидный (КФК)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Концентрат низкомолекулярных  │           803            │ 3265 │

│         кислот НМК                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Концентрат цикленов           │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Концентраты винипола ВБ-2, ВБ-│           902            │      │

│         3                             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Концентраты фосфатирующие КМП-│           816            │ 3264 │

│         1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К,  │                          │      │

│         КФЭ-2                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Копра                         │           405            │ 1363 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Красители органические жидкие,│           904            │      │

│         слабоядовитые, в т.ч. "Берзоль│                          │      │

│         синий-3"                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ КОРРОЗИОННЫЙ,│           823            │ 2801 │

│         Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ       │                          │      │

│         СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ     │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ,    │           615            │ 1602 │

│         Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ       │                          │      │

│         СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ     │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ             │           822            │ 3147 │

│         КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или     │                          │      │

│         ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ│                          │      │

│         ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ,   │           634            │ 3143 │

│         Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ       │                          │      │

│         СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ    │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски)                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (давление паров при 50│                          │      │

│         °C не более 110 кПа)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (давление паров при 50│                          │      │

│         °C более 110 кПа)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (невязкие)            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (имеющие температуру  │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа, температура    │                          │      │

│         кипения более 35 °C)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (имеющие температуру  │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           305            │ 1263 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         краски) (имеющие температуру  │                          │      │

│         вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                          │      │

│         (температура кипения не более │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА (включая краску, лак,  │           823            │ 3066 │

│         эмаль, краситель, шеллак,     │                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                          │      │

│         растворитель или разбавитель  │                          │      │

│         краски)                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ           │           825            │ 3470 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая│                          │      │

│         краску, лак, эмаль, краситель,│                          │      │

│         шеллак, олифу, политуру,      │                          │      │

│         жидкий наполнитель и жидкую   │                          │      │

│         лаковую основу) или МАТЕРИАЛ  │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ    │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                          │      │

│         (включая растворитель и       │                          │      │

│         разбавитель краски)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ  │           328            │ 3469 │

│         КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, │                          │      │

│         лак, эмаль, краситель, шеллак,│                          │      │

│         олифу, политуру, жидкий       │                          │      │

│         наполнитель и жидкую лаковую  │                          │      │

│         основу) или МАТЕРИАЛ          │                          │      │

│         ЛАКОКРАСОЧНЫЙ                 │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЙ (включая         │                          │      │

│         растворитель и разбавитель    │                          │      │

│         краски)                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся (имеющие│                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся (имеющие│                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся (имеющие│                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │           328            │ 1210 │

│         легковоспламеняющаяся или     │                          │      │

│         МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                          │      │

│         ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                          │      │

│         разбавитель или растворитель  │                          │      │

│         типографской краски),         │                          │      │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (невязкие)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Краски и материалы            │   см. КРАСКА (включая    │ 1263 │

│         лакокрасочные,                │   краску, лак, эмаль,    │      │

│         легковоспламеняющиеся         │краситель, шеллак, олифу, │      │

│                                       │     политуру, жидкий     │      │

│                                       │   наполнитель и жидкую   │      │

│                                       │   лаковую основу) или    │      │

│                                       │  МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  │      │

│                                       │ (включая разбавитель или │      │

│                                       │   растворитель краски)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крезилдифенилфосфат           │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крезол, технический           │  см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ  │ 2022 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крезолы ЖИДКИЕ                │           608            │ 2076 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крезолы твердые               │           608            │ 3455 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремневодород, сжатый         │        см. СИЛАН         │ 2203 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремнеорганические смолы в    │           305            │ 1263 │

│         растворе органических         │                          │      │

│         растворителей                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремнехлороформ               │     см. ТРИХЛОРСИЛАН     │ 1295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ    │           403            │ 1346 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремний четыреххлористый      │ см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД  │ 1818 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремнийорганический реагент   │           328            │ 1993 │

│         ВТОКС                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремния тетрафторид           │           203            │ 1859 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кремния тетрахлорид           │           801            │ 1818 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Креозот (из смолы             │           906            │ 3082 │

│         каменноугольной или древесной)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крепители для лаков (и краски)│           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Крепители стержневые КО, УСК-1│           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Криолит                       │ Натрия гексафторалюминат │ 3288 │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Криптон охлажденный жидкий    │           201            │ 1970 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Криптон сжатый                │           201            │ 1056 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КРОТОНАЛЬДЕГИД или            │           650            │ 1143 │

│         КРОТОНАЛЬДЕГИД                │                          │      │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кротонилен                    │           301            │ 1144 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кротоновый альдегид           │  см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или  │ 1143 │

│                                       │     КРОТОНАЛЬДЕГИД       │      │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кроцидолит                    │    см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ    │ 2212 │

│                                       │ (кроцидолит) или АСБЕСТ  │      │

│                                       │   КОРИЧНЕВЫЙ (амозит,    │      │

│                                       │         мизорит)         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ксантогенаты                  │           405            │ 3342 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСЕНОН                        │           201            │ 2036 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ксенон охлажденный жидкий     │           201            │ 2591 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ксиленол, технический         │  см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ   │ 2261 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ              │           616            │ 3430 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ             │           616            │ 2261 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ксилидины жидкие              │           608            │ 1711 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ             │           608            │ 3452 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ          │           605            │ 1701 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ         │           605            │ 3417 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       м-Ксилол                        │       см. КСИЛОЛЫ        │ 1307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       о-Ксилол                        │       см. КСИЛОЛЫ        │ 1307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Ксилол                        │       см. КСИЛОЛЫ        │ 1307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кубовые остатки производства  │           615            │ 2810 │

│         трихлорэтилена                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кубовый остаток системы       │           615            │ 2810 │

│         ректификации этиленгликоля    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кумила гидропероксид          │           506            │ 3109 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3107 │

│         концентрацией более 90%, но не│                          │      │

│         более 98%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее 10%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 90%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 10%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Кумол                         │   см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ    │ 1918 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лазурь железная               │           415            │ 3190 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лак КО-0208                   │           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаки бакелитовые              │           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаки и лаковые краски (с      │           905            │      │

│         температурой вспышки выше 61  │                          │      │

│         °C, но ниже 91 °C)            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаки и лаковые краски (с      │   см. КРАСКА (включая    │ 1263 │

│         температурой вспышки от 23 °C │   краску, лак, эмаль,    │      │

│         до 61 °C)                     │краситель, шеллак, олифу, │      │

│                                       │     политуру, жидкий     │      │

│                                       │   наполнитель и жидкую   │      │

│                                       │   лаковую основу) или    │      │

│                                       │  МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  │      │

│                                       │ (включая разбавитель или │      │

│                                       │   растворитель краски)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаки каменноугольные          │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаки кремнеорганические (КО)  │           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лакойль                       │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лапролы                       │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Латекс                        │   см. КАУЧУКА РАСТВОР    │ 1287 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Латекс-наирит                 │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Латексы (с температурой       │           901            │      │

│         вспышки выше 61 °C, но ниже 91│                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лауроила пероксид             │           506            │ 3106 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически  │см. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с │ 3106 │

│         чистый                        │ концентрацией менее 100% │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лаурокс-9                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лигроин                       │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лизол                         │           615            │ 3142 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лизол санитарный "Алкилин"    │           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лимонен                       │       см. ДИПЕНТЕН       │ 2052 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Линт хлопковый                │           401            │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Литий                         │           409            │ 1415 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Литий азотнокислый            │     см. ЛИТИЯ НИТРАТ     │ 2722 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Литий едкий                   │   см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД    │ 2680 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Литий кремнистый              │    см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД     │ 1417 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Литий-ферросилиций            │           409            │ 2830 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития алюмогидрид             │           409            │ 1410 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития алюмогидрид в эфире     │           407            │ 1411 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития амид                    │           421            │ 1390 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития боргидрид               │           409            │ 1413 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития гидрид                  │           409            │ 1414 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ   │           409            │ 2805 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития гидроксид               │           808            │ 2680 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития гидроксида раствор      │           809            │ 2679 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или    │           501            │ 1471 │

│         ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития нитрат                  │           501            │ 2722 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития нитрид                  │           409            │ 2806 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития пероксид                │           509            │ 1472 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Лития силицид                 │           409            │ 1417 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Люминал А                     │           328            │ 3286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ   │           409            │ 1418 │

│         СПЛАВЫ - ПОРОШОК              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магний азотнокислый           │    см. МАГНИЯ НИТРАТ     │ 1474 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ,   │           409            │ 2950 │

│         размер частиц не менее 149    │                          │      │

│         микрон                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ,     │           403            │ 1869 │

│         содержащие более 50% магния   │                          │      │

│         (гранулы, стружки или ленты)  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магний кремнефтористый        │  см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ  │ 2853 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магний фосфористый            │    см. МАГНИЯ ФОСФИД     │ 2011 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния арсенат                │           603            │ 1622 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния бромат                 │           501            │ 1473 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния гидрид                 │           409            │ 2010 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАГНИЯ ДИАМИД                 │           405            │ 2004 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния кремнефторид           │  см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ  │ 2853 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ │           407            │ 1928 │

│         ЭФИРЕ                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния метилбромид в эфире    │  см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД  │ 1928 │

│         диэтиловом                    │     В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния нитрат                 │           501            │ 1474 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния пероксид               │           509            │ 1476 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния перхлорат              │           501            │ 1475 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния силицид                │           409            │ 2624 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния фосфид                 │           408            │ 2011 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния фторсиликат            │           603            │ 2853 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния хлорат                 │           501            │ 2723 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Магния-алюминия фосфид        │           408            │ 1419 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мазут с температурой вспышки  │           901            │      │

│         не выше 91 °C                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Малатион                      │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Малононитрил                  │           608            │ 2647 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ,    │           405            │ 2210 │

│         содержащий не менее 60% манеба│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или   │           409            │ 2968 │

│         МАНЕБА ПРЕПАРАТ               │                          │      │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против      │                          │      │

│         самонагревания                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца (II) нитрат          │           501            │ 2724 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца (IV) оксид           │           501            │ 1479 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца резинат              │           404            │ 1330 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца сульфат, раствор     │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца фосфат               │           815            │ 3260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца этилен-1,2-          │   см. МАНЕБ или МАНЕБА   │ 2210 │

│         бисдитиокарбамат              │ ПРЕПАРАТ, содержащий не  │      │

│                                       │     менее 60% манеба     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Марганца этилен-1,2-          │        см. МАНЕБ         │ 2968 │

│         бисдитиокарбамат,             │  СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или   │      │

│         стабилизированный против      │     МАНЕБА ПРЕПАРАТ      │      │

│         самонагревания                │ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против │      │

│                                       │      самонагревания      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масла ацетоновые              │           307            │ 1091 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масла вакуумные "Алкарен"     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло антраценовое,           │           905            │      │

│         технологическое               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло ацетоновое              │   см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ   │ 1091 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло древесно-смоляное       │    см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ    │ 1286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло зеленое                 │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное для     │           906            │ 3082 │

│         пропитки древесины            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное для     │   см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,   │ 3082 │

│         энергетических целей и        │  ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  │      │

│         обмасливания угольной шихты   │      СРЕДЫ, Н.У.К.       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное         │   см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,   │ 3082 │

│         креозотовое для пропитки      │  ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  │      │

│         древесины                     │      СРЕДЫ, Н.У.К.       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное         │           615            │ 2810 │

│         поглотительное                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное, легкое │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное, легкое,│           305            │ 1136 │

│         легковоспламеняющееся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло каменноугольное, среднее│           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло камфорное               │           315            │ 1130 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло касторовое,             │           902            │      │

│         сульфированное                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло креозотное              │           640            │ 2927 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло пихтовое                │           315            │ 1272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло ПОД (отходы производства│           904            │      │

│         капролактама)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло ПТУ                     │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло сивушное                │           307            │ 1201 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло сланцевое               │           307            │ 1288 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ                │           307            │ 1286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров│           307            │ 1286 │

│         при 50 °C более 110 кПа)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров│           307            │ 1286 │

│         при 50 °C не более 110 кПа)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │           307            │ 1286 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкое) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │           307            │ 1286 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкое) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │           307            │ 1286 │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкое) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое)     │           307            │ 1286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло сосновое, флотационное  │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло тунговое                │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Масло хвойное                 │           315            │ 1272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мастика битумная противошумная│           328            │ 1993 │

│         БПМ-1                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Материалы полимерные АКОР     │           328            │ 1993 │

│         Б-100                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) бромид              │           822            │ 1759 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) нитрат водный       │           906            │ 3082 │

│         раствор, неокисляющий         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) оксихлорид          │           613            │ 2775 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) сульфат             │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) хлорид, водный      │           906            │ 3082 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди (II) хлорид, водный      │           816            │ 3264 │

│         раствор, коррозионный         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕДИ (III) ХЛОРАТ             │           501            │ 2721 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди арсенит                  │           603            │ 1586 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди ацетоарсенит             │           603            │ 1585 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди дихромат                 │           503            │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди хлорид                   │           806            │ 2802 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меди цианид                   │           619            │ 1587 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР    │           807            │ 1761 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Медь двухромовокислая         │    см. Меди дихромат     │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Медь хлористая                │     см. МЕДИ ХЛОРИД      │ 2802 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мезитилен                     │ см. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ │ 2325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мезитилоксид                  │           316            │ 1229 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меланж                        │   см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ    │ 2032 │

│                                       │     КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Меланж кислотный              │   см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ    │ 1796 │

│                                       │ НИТРУЮЩАЯ с содержанием  │      │

│                                       │азотной кислоты более 50% │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с       │           506            │ 3105 │

│         концентрацией более 72 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с       │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 72%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 28%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │           332            │ 1228 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или         │                          │      │

│         МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ      │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │           332            │ 3336 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │           332            │ 3336 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │           332            │ 3336 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ    │           643            │ 3071 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТАЯ                      │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метакрилонитрил               │           310            │ 3079 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или│           415            │ 1383 │

│         СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ               │           409            │ 1391 │

│         ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ   │                          │      │

│         ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ              │                          │      │

│         ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с            │                          │      │

│         температурой вспышки более 60 │                          │      │

│         °C                            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ               │           409            │ 1391 │

│         ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ   │                          │      │

│         ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ              │                          │      │

│         ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с            │                          │      │

│         температурой вспышки не более │                          │      │

│         60 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Металлилхлорид                │   см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД   │ 2554 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метальдегид                   │           402            │ 1332 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или  │           204            │ 1972 │

│         ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ     │                          │      │

│         ЖИДКИЙ с высоким содержанием  │                          │      │

│         метана                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ│           204            │ 1971 │

│         СЖАТЫЙ с высоким содержанием  │                          │      │

│         метана                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метанол                       │           319            │ 1230 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метансульфокислота            │           803            │ 2586 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метансульфонилхлорид          │           624            │ 3246 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метил бромистый               │     см. МЕТИЛБРОМИД,     │ 1062 │

│                                       │  содержащий не более 2%  │      │

│                                       │       хлорпикрина        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метил хлористый               │   см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ   │ 1063 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метил цианистый               │     см. АЦЕТОНИТРИЛ      │ 1648 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метил-(2-цианэтил)-дихлорсилан│           805            │ 2987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метил-2-бутен                 │   см. 2- МЕТИЛБУТЕН-2    │ 2460 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метил-2-гептантиол            │           609            │ 3023 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метил-2-хлорпропионат         │           327            │ 2933 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метил-5-этилпиридин           │           608            │ 2300 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилакрилат стабилизированный│           306            │ 1919 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилаллилхлорид              │           312            │ 2554 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилаль                      │           305            │ 1234 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метиламилацетат               │           316            │ 1233 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метиламин безводный           │           208            │ 1061 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метиламина водный раствор     │           303            │ 1235 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Метиланилин                   │           608            │ 2294 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилацетат                   │           306            │ 1231 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА   │           206            │ 1060 │

│         СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая│                          │      │

│         как смесь Р1 или смесь Р2     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилацетоацетат              │           306            │ 3272 │

│(введено протоколом от 14.05.2010)     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилбензосульфат             │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилбромацетат               │           606            │ 2643 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛБРОМИД, содержащий не    │           209            │ 1062 │

│         более 2% хлорпикрина          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА│           605            │ 1647 │

│         СМЕСЬ ЖИДКАЯ                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ                 │           305            │ 3371 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Метилбутанон-2                │           307            │ 2397 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метилбутен-1                  │           301            │ 2459 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Метилбутен-1                  │           301            │ 2561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метилбутен-2                  │           305            │ 2460 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Метилбутиламин                │           311            │ 2945 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилбутират                  │           306            │ 1237 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   альфа-Метилвалеральдегид            │           307            │ 2367 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилвалерат                  │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилвинилдихлорсилан         │           321            │ 2985 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилвинилкетон               │           650            │ 1251 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилвинилпиридин             │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       5-Метилгексанон-2               │           316            │ 2302 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилгидразин                 │           648            │ 1244 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилгликольацетат            │  см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ  │ 1189 │

│                                       │ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ  │      │

│                                       │         УКСУСНОЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилдифенилхлорсилан         │           817            │ 2987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилдихлорацетат             │           606            │ 2299 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилдихлорсилан              │           431            │ 1242 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилдиэтаноламин             │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метиленхлорид                 │     см. ДИХЛОРМЕТАН      │ 1593 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизобутилкарбинол         │           316            │ 2053 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизобутилкетон            │           307            │ 1245 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА           │           506            │ 3105 │

│         ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не│                          │      │

│         более 62%, с разбавителем типа│                          │      │

│         A с концентрацией не менее    │                          │      │

│         19%, с содержанием            │                          │      │

│         метилизобутилкетона           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизовалерат               │           306            │ 2400 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизопропенилкетон         │           307            │ 1246 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизопропилбензолы         │        см. ЦИМОЛЫ        │ 2046 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизотиоцианат             │           609            │ 2477 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилизоцианат                │           609            │ 2480 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилиодид                    │           605            │ 2644 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метиллактат                   │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилмеркаптан                │           209            │ 1064 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Метилмеркаптопропиональдегид  │    см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ    │ 2785 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилметакрилат, мономер      │           306            │ 1247 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-МЕТИЛМОРФОЛИН                 │           311            │ 2535 │

│         (N-МЕТИЛМОРФОЛИН)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилнафталины, изомерная     │           906            │ 3082 │

│         смесь жидкая                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилортосиликат              │           607            │ 2606 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол      │       см. ПЕНТОЛ-1       │ 2705 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилпентадиен                │           305            │ 2461 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-Метилпентанол-2               │см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ │ 2053 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метилпентанол-2               │           316            │ 2560 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Метилпиперидин                │           311            │ 2399 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилпиридины                 │       см. ПИКОЛИНЫ       │ 2313 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Метилпирролидон               │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилпропилкетон              │           307            │ 1249 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилпропионат                │           306            │ 1248 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилстирол-альфа             │  см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ   │ 2303 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилтетрагидрофуран          │           306            │ 2536 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилтрихлорацетат            │           606            │ 2533 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилтрихлорсилан             │           321            │ 1250 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилфенилдихлорсилан         │           805            │ 2437 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилформиат                  │           301            │ 1243 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ              │           205            │ 2454 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метилфуран                    │           306            │ 2301 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлорацетат               │           647            │ 2295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ              │           209            │ 1063 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлорида и метиленхлорида │           209            │ 1912 │

│         смесь                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлорметилдихлорсилан     │           321            │ 2985 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлороформ                │  см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН   │ 2831 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлорсилан                │           210            │ 2534 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилхлорформиат              │           611            │ 1238 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилцеллозольв               │  см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ  │ 1188 │

│                                       │      ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилцианид                   │     см. АЦЕТОНИТРИЛ      │ 1648 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилциклогексан              │           305            │ 2296 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ           │           316            │ 2617 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилциклогексанон            │           316            │ 2297 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилциклогексилацетат        │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилциклопентан              │           305            │ 2298 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метильный лак                 │           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилэтилкетон                │    см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН    │ 1193 │

│                                       │     (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метилэтилкетона пероксид      │           506            │ 3105 │

│         концентрации не более 45% в   │                          │      │

│         растворе, содержащем не более │                          │      │

│         10% активного кислорода       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│           506            │ 3101 │

│         содержанием свободного        │                          │      │

│         кислорода более 10%, но менее │                          │      │

│         10,7%, с разбавителем типа A с│                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│           506            │ 3105 │

│         содержанием свободного        │                          │      │

│         кислорода не более 10%, с     │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 55%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│           506            │ 3107 │

│         содержанием свободного        │                          │      │

│         кислорода не более 8,2%, с    │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 60%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метионин кормовой             │           401            │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Метокси-2-пропанол            │           316            │ 3092 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Метокси-2-пропил-ацетат       │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-Метокси-4-метилпентанон-2     │           316            │ 2293 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метоксиметилизоцианат         │           310            │ 2605 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Метоксиэтанол                 │  см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ  │ 1188 │

│                                       │      ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Метоксиэтанол                 │  см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ  │ 1188 │

│                                       │      ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мизорит                       │    см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ    │ 2212 │

│                                       │ (кроцидолит) или АСБЕСТ  │      │

│                                       │   КОРИЧНЕВЫЙ (амозит,    │      │

│                                       │         мизорит)         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ    │           906            │ 3245 │

│         ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ      │                          │      │

│         ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ    │           906            │ 3245 │

│         ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ      │                          │      │

│         ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в     │                          │      │

│         охлажденном жидком азоте      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Многофункциональная добавка на│           319            │ 1992 │

│         основе N-метиланилина         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Многофункциональная добавка на│           328            │ 1993 │

│         основе ксилола или толуола    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Многофункциональная добавка на│           308            │ 1170 │

│         основе этанола                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Многофункциональная добавка на│           319            │ 1992 │

│         основе эфира метил-трет-      │                          │      │

│         бутиловаго и N-метиланилина   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Модификатор ЖКС               │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Модификатор ТК                │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Модификаторы                  │           401            │ 1325 │

│         легковоспламеняющиеся твердые │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Молибдена пентахлорид         │           806            │ 2508 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноалкилфенолы               │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноизопропиламин             │    см. ИЗОПРОПИЛАМИН     │ 1221 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мономеры фурфурольноацетоновые│           615            │ 2810 │

│         ФА и ФАМ                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Монометиламин, безводный      │ см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ  │ 1061 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Монометиламин, водные растворы│  см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ   │ 1235 │

│                                       │         РАСТВОР          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Монохлорамин Б, Т, ХБ         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Монохлорацетонитрил           │   см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ    │ 2668 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноэтаноламин                │    см. ЭТАНОЛАМИН или    │ 2491 │

│                                       │   ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноэтиламин                  │   см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ   │ 2270 │

│                                       │ РАСТВОР с массовой долей │      │

│                                       │этиламина не менее 50%, но│      │

│                                       │       не более 70%       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноэтиламин, безводный       │       см. ЭТИЛАМИН       │ 1036 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Моноэтиланилин                │     см. N-ЭТИЛАНИЛИН     │ 2272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Морфолин                      │           807            │ 2054 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, │           404            │ 3370 │

│         с массовой долей воды не менее│                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ)   │           405            │ 1374 │

│         НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяк                        │           617            │ 1558 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяка (III) оксид           │   см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД   │ 1561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяка бромид                │           603            │ 1555 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяка пентаоксид            │           603            │ 1559 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,    │           630            │ 1556 │

│         Н.У.К., неорганическое,       │                          │      │

│         включая: Арсенаты, н.у.к., Ар-│                          │      │

│         сениты, н.у.к., и Мышьяка     │                          │      │

│         сульфиды, н.у.к.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,   │           630            │ 1557 │

│         Н.У.К., неорганическое,       │                          │      │

│         включая: Арсенаты, н.у.к., Ар-│                          │      │

│         сениты, н.у.к., и Мышьяка     │                          │      │

│         сульфиды, н.у.к.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяка триоксид              │           603            │ 1561 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяка трихлорид             │           622            │ 1560 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяковая пыль               │           617            │ 1562 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Мышьяково-содовый раствор     │           630            │ 1556 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ,          │           308            │ 3065 │

│         содержащие более 24%, но не   │                          │      │

│         более 70% спирта по объему    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ,          │           308            │ 3065 │

│         содержащие более 70% спирта по│                          │      │

│         объему                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Наполнитель жирующий ПЖС      │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Наполнитель жирующий ПМЖ      │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Настойки медицинские          │           328            │ 1293 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натр едкий                    │   см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД   │ 1823 │

│                                       │         ТВЕРДЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий                        │           409            │ 1428 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий азотистокислый         │    см. НАТРИЯ НИТРИТ     │ 1500 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий азотнокислый           │    см. НАТРИЯ НИТРАТ     │ 1498 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий бромноватокислый       │    см. НАТРИЯ БРОМАТ     │ 1494 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий двухромовокислый       │   см. Натрия дихромат    │ 3288 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий кремнефтористый        │  см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ  │ 2674 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий марганцевокислый       │  см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ  │ 1503 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий монохлоруксусный       │  см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ   │ 2659 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий мышьяковистокислый     │см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ│ 2027 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий мышьяковокислый        │    см. НАТРИЯ АРСЕНАТ    │ 1685 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий надсернокислый         │  см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ   │ 1505 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий фосфористый            │    см. НАТРИЯ ФОСФИД     │ 1432 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий фтористый              │см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ│ 1690 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий хлористокислый         │    см. НАТРИЯ ХЛОРИТ     │ 1496 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий хлорноватокислый       │    см. НАТРИЯ ХЛОРАТ     │ 1495 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрий хромовокислый          │    см. Натрия хромат     │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия N,N-                   │           906            │ 3077 │

│         диметилдитиокарбамат          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия N,N-                   │           906            │ 3082 │

│         диметилдитиокарбамат, водный  │                          │      │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия азид                   │           619            │ 1687 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия алюмината раствор      │           809            │ 1819 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия алюмогидрид            │           409            │ 2835 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия амид                   │           421            │ 1390 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия арсанилат              │           626            │ 2473 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия арсенат                │           603            │ 1685 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия арсенит твердый        │           603            │ 2027 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия арсенита водный раствор│           622            │ 1686 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия бисульфит, раствор     │  см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ  │ 2693 │

│                                       │     РАСТВОР, Н.У.К.      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия боргидрид              │           409            │ 1426 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ    │           809            │ 3320 │

│         ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой │                          │      │

│         долей боргидрида натрия не    │                          │      │

│         более 12% и массовой долей    │                          │      │

│         гидроксида натрия не более 40%│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия бромат                 │           501            │ 1494 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гексафторалюминат      │           630            │ 3288 │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидрид                 │           409            │ 1427 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидродифторид          │           806            │ 2439 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидроксид ТВЕРДЫЙ      │           808            │ 1823 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидроксида раствор     │           809            │ 1824 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД           │           808            │ 2949 │

│         ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий не│                          │      │

│         менее 25% кристаллизационной  │                          │      │

│         воды                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидросульфид, водный   │           818            │ 3266 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД,          │           405            │ 2318 │

│         содержащий менее 25%          │                          │      │

│         кристаллизационной воды       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гидросульфит           │   см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ    │ 1384 │

│                                       │  (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия гипохлорит, раствор    │           816            │ 1791 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ,    │           404            │ 3369 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей │                          │      │

│         воды не менее 10%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ     │           404            │ 1348 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                          │      │

│         воды не менее 15%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ       │           405            │ 1384 │

│         ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия дихромат               │           630            │ 3288 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия диэтилдитиокарбамат    │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия какодилат              │           603            │ 1688 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ│           501            │ 3378 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ    │           619            │ 2316 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР   │           622            │ 2317 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия метилат                │           406            │ 1431 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в     │           319            │ 1289 │

│         спирте                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия метилсиликоната водный │           823            │ 1760 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия нитрат                 │           501            │ 1498 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия нитрат, водный раствор │           630            │ 6113 │

│         с концентрацией 40% (по массе)│                          │      │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА│           501            │ 1499 │

│         СМЕСЬ                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия нитрит                 │           503            │ 1500 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия нитрит, водный раствор,│           906            │ 3082 │

│         с концентрацией 40% (по массе)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия окись                  │     см. НАТРИЯ ОКСИД     │ 1825 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия оксид                  │           808            │ 1825 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия пентахлорфенолят       │           620            │ 2567 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ   │           501            │ 3377 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия перманганат            │           501            │ 1503 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия пероксид               │           509            │ 1504 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ │           501            │ 3247 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия пероксодисульфат       │  см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ   │ 1505 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия персульфат             │           501            │ 1505 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия перхлорат              │           501            │ 1502 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с │           404            │ 1349 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         20%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия силикат                │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия сплавы                 │           421            │ 2813 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия сульфгидрат, раствор   │см. Натрия сульфид, водный│ 3266 │

│                                       │         раствор          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или  │           409            │ 1385 │

│         НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей        │                          │      │

│         кристаллизационной воды менее │                          │      │

│         30%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия сульфид, водный раствор│           818            │ 3266 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ СУЛЬФИДА               │           808            │ 1849 │

│         КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не│                          │      │

│         менее 30% кристаллизационной  │                          │      │

│         воды                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ СУПЕРОКСИД             │           509            │ 2547 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ         │           808            │ 3253 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия трихлорацетат          │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия фосфид                 │           408            │ 1432 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия фторацетат             │           620            │ 2629 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ        │           603            │ 1690 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР        │           630            │ 3415 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия фторсиликат            │           619            │ 2674 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия хлорат                 │           501            │ 1495 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР │           505            │ 2428 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия хлорацетат             │           620            │ 2659 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия хлорит                 │           501            │ 1496 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия хромат                 │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ        │           619            │ 1689 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР        │           630            │ 3414 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Натрия-аммония ванадат        │           603            │ 2863 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафта                         │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафталин расплавленный        │           402            │ 2304 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН   │           402            │ 1334 │

│         ОЧИЩЕННЫЙ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафтил                        │ см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ  │ 1863 │

│                                       │ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   альфа-Нафтиламин                    │           608            │ 2077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    бета-Нафтиламин, твердый           │           608            │ 1650 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР           │           608            │ 3411 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафтилкарбамид                │    см. НАФТИЛМОЧЕВИНА    │ 1652 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафтилмочевина                │           608            │ 1652 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафтилтиомочевина             │           612            │ 1651 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нафтоксол-7С                  │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      2- Нафтол, технический           │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Немагон                       │  см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ   │ 2872 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Неон охлажденный жидкий       │           201            │ 1913 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Неон сжатый                   │           201            │ 1065 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нефрас С-150/200              │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нефтенол ВВД                  │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нефтенол НЗ                   │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │           328            │ 1268 │

│         НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │           328            │ 1268 │

│         НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │           328            │ 1268 │

│         НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТЬ СЫРАЯ                   │           315            │ 1267 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров   │           315            │ 1267 │

│         при 50 °C более 110 кПа)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров   │           315            │ 1267 │

│         при 50 °C не более 110 кПа)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никель азотистокислый         │  см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ  │ 2726 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никель азотнокислый           │  см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ  │ 2725 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никеля (II) нитрат            │           501            │ 2725 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никеля (II) нитрит            │           501            │ 2726 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никеля карбонил               │           647            │ 1259 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никеля цианид                 │           619            │ 1653 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никотин                       │           620            │ 1654 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ  │           620            │ 3444 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ  │           622            │ 1656 │

│         или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА     │                          │      │

│         РАСТВОР                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никотина салицилат            │           620            │ 1657 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,   │           622            │ 3144 │

│         Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ │                          │      │

│         ЖИДКИЙ, Н.У.К.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,  │           620            │ 1655 │

│         Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ │                          │      │

│         ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ      │           620            │ 3445 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никотина сульфата раствор     │           622            │ 1658 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Никотина тартрат              │           620            │ 1659 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ниобий                        │           401            │ 3089 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ниогрин                       │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│           510            │ 3218 │

│         РАСТВОР, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитраты неорганические, н.у.к.│           501            │ 1477 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрил акриловой кислоты      │     см. АКРИЛОНИТРИЛ     │ 1093 │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ │           333            │ 3273 │

│         ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ              │           649            │ 3275 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, ЖИДКИЕ,     │           632            │ 3276 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРИЛЫ, ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ,   │           632            │ 3439 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│           510            │ 3219 │

│         РАСТВОР, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитриты неорганические, н.у.к.│           501            │ 2627 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Нитро-4-хлорбензотрифторид    │           608            │ 2307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроаминофенол               │ см. 4-Амино-2-нитрофенол │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроанизолы жидкие           │           616            │ 2730 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроанизолы твердые          │           616            │ 3458 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-)     │           608            │ 1661 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитробензол                   │           608            │ 1662 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитробензотрифториды жидкие   │           608            │ 2306 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ  │           608            │ 3431 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитробромбензолы жидкие       │           608            │ 2732 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитробромбензолы твердые      │           608            │ 3459 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │           311            │ 3343 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         с массовой долей              │                          │      │

│         нитроглицерина не более 30%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │           311            │ 3357 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, │                          │      │

│         Н.У.К., с массовой долей      │                          │      │

│         нитроглицерина не более 30%   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │           404            │ 3319 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ,│                          │      │

│         Н.У.К., с массовой долей      │                          │      │

│         нитроглицерина более 2%, но не│                          │      │

│         более 10%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ      │           308            │ 1204 │

│         РАСТВОР с долей нитроглицерина│                          │      │

│         не более 1%                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ      │           308            │ 3064 │

│         РАСТВОР, содержащий более 1%, │                          │      │

│         но не более 5% нитроглицерина │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ)        │           404            │ 1336 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                          │      │

│         воды не менее 20%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрозилхлорид                │           203            │ 1069 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Нитрозодиметиланилин          │           405            │ 1369 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрокраски, нитролаки,       │           305            │ 1263 │

│         нитроэмали                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с    │           404            │ 1337 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         20%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ           │           608            │ 3434 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрокрезолы твердые          │           608            │ 2446 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроксилолы жидкие           │           608            │ 1665 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроксилолы твердые          │           608            │ 3447 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрометан                    │           310            │ 1261 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитронафталин                 │           404            │ 2538 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитропропаны                  │           326            │ 2608 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-)        │           608            │ 2660 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитротолуолы жидкие           │           608            │ 1664 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитротолуолы твердые          │           608            │ 3446 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой │           404            │ 3376 │

│         долей воды не менее 30%       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)      │           616            │ 1663 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрохлоранилин               │   см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ   │ 2237 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитрохлорбензолы              │  см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ,   │ 1578 │

│                                       │         ТВЕРДЫЕ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой     │           402            │ 2557 │

│         долей азота не более 12,6% на │                          │      │

│         сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ │                          │      │

│         ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или│                          │      │

│         СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ    │           402            │ 2555 │

│         ВОДУ (с массовой долей воды не│                          │      │

│         менее 25%)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроцеллюлоза, содержащая не │   см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с   │ 2557 │

│         менее 18% пластификатора по   │      массовой долей      │      │

│         массе и не более 12,6% азота  │ азота не более 12,6% на  │      │

│         на сухую массу (с пигментом   │сухую массу - СМЕСЬ С или │      │

│         или без)                      │  БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО   │      │

│                                       │ ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или │      │

│                                       │       БЕЗ ПИГМЕНТА       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ    │           402            │ 2556 │

│         СПИРТ (с массовой долей спирта│                          │      │

│         не менее 25% и азота не более │                          │      │

│         12,6% на сухую массу)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │           328            │ 2059 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                          │      │

│         содержащий не более 12,6%     │                          │      │

│         азота (на сухую массу) и не   │                          │      │

│         более 55% нитроцеллюлозы      │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │           328            │ 2059 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                          │      │

│         содержащий не более 12,6%     │                          │      │

│         азота (на сухую массу) и не   │                          │      │

│         более 55% нитроцеллюлозы      │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │           328            │ 2059 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                          │      │

│         содержащий не более 12,6%     │                          │      │

│         азота (на сухую массу) и не   │                          │      │

│         более 55% нитроцеллюлозы      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нитроэтан                     │           326            │ 2842 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нонаны                        │           315            │ 1920 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Нонилтрихлорсилан             │           805            │ 1799 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,5-Норборнадиен,                 │ см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА- │ 2251 │

│         стабилизированный             │2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ│      │

│                                       │    (2,5-НОРБОРНАДИЕН     │      │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │           616            │ 3315 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Огнетушители углекислотные    │           213            │ 1044 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие      │           213            │ 1044 │

│         сжатый или сжиженный газ      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Одорант СПМ                   │           332            │ 3336 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Окись мезитила                │     см. МЕЗИТИЛОКСИД     │ 1229 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Окись пропилена,              │    см. ПРОПИЛЕНОКСИД     │ 1280 │

│         ингибированная                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Окись этилена                 │    см. ЭТИЛЕНА ОКСИД     │ 1040 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксанолы                      │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксид                         │           220            │ 3157 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксидат ВЖС                   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксидол, деэмульгатор         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксифос Б                     │  см. Калиевые соли ди-   │ 3082 │

│                                       │ (алкилполиэтиленгликое-  │      │

│                                       │  вого) эфира фосфорной   │      │

│                                       │         кислоты          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Оксихлор                      │           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октадецилтрихлорсилан         │           805            │ 1800 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октадиен                      │           305            │ 2309 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октанол-2                     │           331            │ 1987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октаны                        │           305            │ 1262 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ          │           201            │ 2422 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ           │           201            │ 2424 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ       │           201            │ 1976 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октилацетат                   │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│    трет-Октилмеркаптан                │ см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ │ 3023 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Октилтрихлорсилан             │           805            │ 1801 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олеоксы                       │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олеум                         │см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ│ 1831 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олигомеры                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олигоэтоксисиланов смесь      │           315            │ 1292 │

│         гомогенная                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олифа                         │           305            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олова (II) хлорид             │           815            │ 3260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олова арсенид                 │           630            │ 1557 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олова дихлорид                │  см. Олова (II) хлорид   │ 3260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олова тетрахлорид безводный   │           801            │ 1827 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ│           806            │ 2440 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олова фосфид                  │           408            │ 1433 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олово мышьяковистое           │    см. Олова арсенид     │ 1557 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олово хлористое               │  см. Олова (II) хлорид   │ 3260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Олово четыреххлористое        │  см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД   │ 1827 │

│                                       │        БЕЗВОДНЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД,        │           506            │ 3103 │

│         ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД,        │           506            │ 3104 │

│         ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Орехи тунговые                │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ортотолуидины                 │   см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ   │ 1708 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ортохлортолуол                │     см. ХЛОРТОЛУОЛЫ      │ 2238 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Осмия тетраоксид              │           603            │ 2471 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Основания пиридиновые тяжелые │           833            │ 2922 │

│         каменноугольные               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остатки кубовые концентрата   │           615            │ 2810 │

│         винипола                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остатки кубовые производства  │   см. Кубовые остатки    │ 2810 │

│         трихлорэтилена                │       производства       │      │

│                                       │       трихлорэтилена     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остатки кубовые ректификации  │           319            │ 1992 │

│         бензола                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остатки кубовые СЖК           │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остатки нефтяные типа К-1     │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Остаток кубовый системы       │   см. Кубовый остаток    │ 2810 │

│         рефлектации этиленгликоля     │   системы рефлектации    │      │

│                                       │        этиленгликоля     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Осушитель-сырец (на основе    │           904            │      │

│         полигликолей)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отвердители для эпоксидных    │           905            │      │

│         смол ДТБ-2, УП-0633М          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отвердитель АЦЭГ              │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отвердитель                   │           615            │ 2810 │

│         полиоксипропиленаминный       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО            │           623            │ 3291 │

│         ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ,  │                          │      │

│         Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ       │                          │      │

│         ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД       │                          │      │

│         ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ      │                          │      │

│         ПРАВИЛ, Н.У.К.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО            │           623            │ 3291 │

│         ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.,│                          │      │

│         или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ,  │                          │      │

│         Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ       │                          │      │

│         ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД       │                          │      │

│         ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ      │                          │      │

│         ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном │                          │      │

│         жидком азоте                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отходы волокнистые            │           405            │ 1364 │

│         хлопкоочистительных заводов   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отходы легковоспламеняющиеся, │           319            │ 1992 │

│         ядовитые, жидкие              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отходы производства хлоропрена│           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Отходы текстильные,           │           405            │ 1364 │

│         промасленные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парааминодифенил              │  см. п-Аминодифениламин  │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Параантрацен                  │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Паральдегид                   │           316            │ 1264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парафин (C10 - C13)           │           906            │ 3082 │

│         хлорированный (жидкий)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парафин (C10 - C13)           │           906            │ 3077 │

│         хлорированный                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парафин нефтяной жидкий,      │           328            │ 1268 │

│         фракция C10 - C13             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парафин нефтяной жидкий,      │           901            │      │

│         фракция C13                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парафин нефтяной жидкий,      │           901            │      │

│         широкая фракция               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Параформальдегид              │           402            │ 2213 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Парахлорбензотрифторид        │ см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ  │ 2234 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Паста алкилсульфатов          │           904            │      │

│         синтетических жирных кислот   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Паста скрубберная             │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Паста суховальцованная для    │           402            │ 2557 │

│         нитроэмали                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пат жемчужный                 │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек жидкий                    │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек каменноугольный           │           906            │ 3077 │

│         электродной марки B1 (V или   │                          │      │

│         V1)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек каменноугольный           │           908            │ 3257 │

│         электродный жидкий            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек каменноугольный, ядовитый │           634            │ 2811 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек нефтяной, ядовитый        │           634            │ 2811 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пек талловый                  │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пенообразователи ПО-3НП,      │           905            │      │

│         ПО-6НП                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Исключено. - Протокол от 14.05.2010                      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пенореагент                   │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентаборан                    │           407            │ 1380 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,3-Пентадиен                     │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентаметилгептан              │           315            │ 2286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентан                        │    см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ    │ 1265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пентан                        │    см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ    │ 1265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентандион-2,4                │           320            │ 2310 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентанолы                     │           306            │ 1105 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентанон-2                    │   см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН   │ 1249 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕНТАНЫ жидкие                │           301            │ 1265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ            │           201            │ 3220 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентахлорфенол                │           616            │ 3155 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентахлорэтан                 │           605            │ 1669 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентаэритрит                  │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ│           404            │ 3344 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ,│                          │      │

│         Н.У.К., с массовой долей ПЭТН │                          │      │

│         более 10%, но не более 20%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)             │           301            │ 1108 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентен-1                      │ см. 1- ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН) │ 1108 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-Пентенол                      │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пентол-1                      │           803            │ 2705 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пенька чесаная                │           401            │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ  │           510            │ 3214 │

│         ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Перманганаты неорганические,  │           501            │ 1482 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B  │           506            │ 3101 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B  │           506            │ 3102 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C  │           506            │ 3103 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C  │           506            │ 3104 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D  │           506            │ 3105 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D  │           506            │ 3106 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F  │           506            │ 3109 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F  │           506            │ 3110 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E  │           506            │ 3107 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА E  │           506            │ 3108 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пероксиды неорганические,     │           509            │ 1483 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ   │           510            │ 3216 │

│         ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Персульфаты неорганические,   │           501            │ 3215 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ    │           510            │ 3211 │

│         ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Перхлораты неорганические,    │           501            │ 1481 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Перхлорилфторид               │           203            │ 3083 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Перхлорметилмеркаптан         │           612            │ 1670 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Перхлорэтилен                 │   см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН    │ 1897 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           336            │ 2782 │

│         ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ             │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

│         с температурой вспышки менее  │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           604            │ 3016 │

│         ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           610            │ 3015 │

│         ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ    │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           613            │ 2781 │

│         ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           336            │ 3024 │

│         КУМАРИНА ЖИДКИЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

│         с температурой вспышки менее  │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           604            │ 3026 │

│         КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           610            │ 3025 │

│         КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           613            │ 3027 │

│         КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           336            │ 2780 │

│         НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ            │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

│         с температурой вспышки менее  │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           604            │ 3014 │

│         НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           610            │ 3013 │

│         НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           613            │ 2779 │

│         НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           336            │ 3346 │

│         ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ       │                          │      │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           604            │ 3348 │

│         ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ│                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           610            │ 3347 │

│         ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ│                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ│                          │      │

│         с температурой вспышки не     │                          │      │

│         менее 23 °C                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │           613            │ 3345 │

│         ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ       │                          │      │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ               │           336            │ 3021 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с           │                          │      │

│         температурой вспышки менее    │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │           610            │ 2903 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.,│                          │      │

│         с температурой вспышки не     │                          │      │

│         менее 23 °C                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ,    │           604            │ 2902 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ│           336            │ 2776 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

│         с температурой вспышки менее  │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ│           604            │ 3010 │

│         ЯДОВИТЫЙ                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ│           610            │ 3009 │

│         ЯДОВИТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ│                          │      │

│         с температурой вспышки не     │                          │      │

│         менее 23 °C                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ       │           613            │ 2775 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │           336            │ 2760 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │           604            │ 2994 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │           610            │ 2993 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │           613            │ 2759 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │           336            │ 2758 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │           604            │ 2992 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │           610            │ 2991 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │           613            │ 2757 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│           336            │ 3350 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23°C            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│           604            │ 3352 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│           610            │ 3351 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23°C                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│           613            │ 3349 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │           336            │ 2772 │

│         ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ          │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

│         с температурой вспышки менее  │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │           604            │ 3006 │

│         ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │           610            │ 3005 │

│         ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │           613            │ 2771 │

│         ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │           336            │ 2764 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │           604            │ 2998 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │           610            │ 2997 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │           613            │ 2763 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА    │           613            │ 3048 │

│         АЛЮМИНИЯ                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │           336            │ 2787 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │           604            │ 3020 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │           610            │ 3019 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │           613            │ 2786 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │           336            │ 2778 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │           604            │ 3012 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │           610            │ 3011 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │           613            │ 2777 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ,    │           613            │ 2588 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │           336            │ 2784 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │           604            │ 3018 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │           610            │ 3017 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │           613            │ 2783 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │           336            │ 2762 │

│         ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                          │      │

│         вспышки менее 23 °C           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │           604            │ 2996 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │           610            │ 2995 │

│         ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                          │      │

│         температурой вспышки не менее │                          │      │

│         23 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │           613            │ 2761 │

│         ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пивалоилхлорид                │ см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД │ 2438 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ         │           405            │ 3313 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиколины                      │           311            │ 2313 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пикрилхлорид, увлажненный     │ см. Тринитрохлорбензол,  │ 1354 │

│                                       │ увлажненный не менее 30% │      │

│                                       │      воды по массе       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пикрит                        │см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ)│ 1336 │

│                                       │  УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой  │      │

│                                       │ долей воды не менее 20%  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с      │           506            │ 3105 │

│         концентрацией более 56 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с      │           506            │ 3109 │

│         концентрацией не более 56%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 44%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   альфа-Пинен                         │           317            │ 2368 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиперазин                     │           807            │ 2579 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиперидин                     │           807            │ 2401 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиперилен                     │    см. 1,3-Пентадиен     │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиридин                       │           311            │ 1282 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиридиновые основания, легкие │           328            │ 2924 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиридиновые основания, тяжелые│           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиробензол                    │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пироконденсат                 │           328            │ 1268 │

│         гидростабилизированный        │                          │      │

│         нефтяной                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пиросульфурилхлорид           │           803            │ 1817 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пирролидин                    │           311            │ 1922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор Диалкилфталат-  │           615            │ 2810 │

│         789                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор Дибутиладипинат │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор Дикаприлфталат  │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор Диметилсебацинат│           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор нефтяной        │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификатор СБ-2А           │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пластификаторы фосфатные      │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ│           405            │ 2006 │

│         ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ,     │                          │      │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Поверхностно-активная добавка │           615            │ 2810 │

│         СПД                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полигликоли                   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полидиметилдиаллиламмоний-    │           904            │      │

│         хлорид                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиизоцианаты                │           632            │ 2206 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ        │           902            │ 2211 │

│         ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий   │                          │      │

│         воспламеняющиеся пары         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полимердистиллят              │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полимерные тампонажные        │ см. Материалы полимерные │ 1993 │

│         материалы АКОР Б-100          │        АКОР Б-100        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиметаллический водный      │           904            │      │

│         концентрат                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Политерпены                   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО   │           506            │ 3107 │

│         ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с   │                          │      │

│         концентрацией не более 52%, с │                          │      │

│         разбавителем типа B с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 48%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиур БТ                     │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиуры АЗ-20, АЗ-21, АН-10   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полифурит                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полихлорбутан-80              │           613            │ 2761 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полихлордифенилы жидкие       │           904            │ 2315 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ     │           904            │ 3432 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полихлориды бензола           │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиэтиленгликоль, водный     │           904            │      │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиэтиленоксид ПЭО-С         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиэтиленполиамины           │           821            │ 2735 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Полиэфиры                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Порофор ЧХЗ-21                │   см. АЗОДИКАРБОНАМИД    │ 3242 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Порофор ЧХЗ-5                 │           415            │ 3224 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Порофор ЧХЗ-57                │      см. 2,2'-Азоди      │ 3224 │

│                                       │ (изобутиронитрил) в виде │      │

│                                       │ пасты на основе воды, с  │      │

│                                       │концентрацией не более 50%│      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ         │           401            │ 3089 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ         │           415            │ 3189 │

│         САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препарат "Эфосол"             │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ,       │           623            │ 3373 │

│         КАТЕГОРИЯ B                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препарат ВЗЖ                  │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препарат К-4 водорастворимый  │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препарат КЭАМ                 │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ │           328            │ 3248 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                          │      │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ │           622            │ 1851 │

│         ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ        │           620            │ 3249 │

│         ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препарат ОС-20                │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Препараты галеновые           │           328            │ 1293 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Присадка адгезионная дорожная │           904            │      │

│         "Амдор"                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К  │           601            │ 1649 │

│         МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с           │                          │      │

│         температурой вспышки не более │                          │      │

│         60 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К  │           601            │ 1649 │

│         МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с           │                          │      │

│         температурой вспышки более    │                          │      │

│         60 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Присадка антимикробная        │           905            │      │

│         "Сульфоцид"                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Присадка депрессорная         │           328            │ 1993 │

│         реологическая ВЭС-503М,       │                          │      │

│         ДМН-2005                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Присадка к остаточным топливам│           901            │      │

│         ВНИИНП-200                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Присадки к котельному топливу │           615            │ 2810 │

│         "ВНИИНП-106", "Полифен"       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ  │           410            │ 2623 │

│         ТВЕРДОЕ, содержащее           │                          │      │

│         легковоспламеняющуюся жидкость│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Продукт АГМ-9                 │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Продукт Т-185                 │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Продукт ФОЛ-63                │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (давление паров  │                          │      │

│         при 50 °C более 110 кПа)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (давление паров  │                          │      │

│         при 50 °C не более 110 кПа)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (имеющие         │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более     │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (имеющие         │                          │      │

│         температуру вспышки ниже      │                          │      │

│         23 °C и вязкие) (давление     │                          │      │

│         паров при 50 °C не более      │                          │      │

│         110 кПа)                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (имеющие         │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкие) (температура        │                          │      │

│         кипения не более 35 °C)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │           308            │ 1266 │

│         содержащие                    │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

│         растворители (невязкие)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Проксамин, воднометанольный   │  см. Проксамин, раствор  │ 1992 │

│         раствор                       │    в воде и метаноле     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Проксамин, раствор в воде и   │           319            │ 1992 │

│         метаноле                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Проксанол, воднометанольный   │  см. Проксанол, раствор  │ 1992 │

│         раствор                       │    в воде и метаноле     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Проксанол, раствор в воде и   │           319            │ 1992 │

│         метаноле                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пронит                        │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропадиен стабилизированный   │           206            │ 2200 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропан                        │           206            │ 1978 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ,   │           307            │ 1274 │

│         НОРМАЛЬНЫЙ)                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропанол-2                    │     см. ИЗОПРОПАНОЛ      │ 1219 │

│                                       │  (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропантиолы                   │           304            │ 2402 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропеллент УФ-1               │           215            │ 1078 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропил хлористый              │     см. 1-Хлорпропан     │ 1278 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропиламин                    │           311            │ 1277 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пропиламин                    │      см. ПРОПИЛАМИН      │ 1277 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пропилацетат                  │           306            │ 1276 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пропилбензол                  │           317            │ 2364 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилбензол                  │    см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ    │ 2364 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилен                      │           206            │ 1077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилена тетрамер            │           315            │ 2850 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Пропиленгликоль               │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Пропилендиамин                │           807            │ 2258 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилендихлорид              │   см. 1,2-ДИХЛОРПРОПАН   │ 1279 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропиленимин стабилизированный│           311            │ 1921 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОПИЛЕНОКСИД                 │           302            │ 1280 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилен-тример               │     см. ТРИПРОПИЛЕН      │ 2057 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН            │           647            │ 2611 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пропилизоцианат               │           609            │ 2482 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилмеркаптаны              │     см. ПРОПАНТИОЛЫ      │ 2402 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       н-Пропилнитрат                  │           310            │ 1865 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилтрихлорсилан            │           805            │ 1816 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилформиаты                │           306            │ 1281 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилхлорид                  │     см. 1-Хлорпропан     │ 1278 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      н- Пропилхлорформиат             │           611            │ 2740 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропилэтилен                  │ см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)  │ 1108 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропиональдегид               │           307            │ 1275 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропионилхлорид               │           323            │ 1815 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пропионитрил                  │           310            │ 2404 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Проскан                       │           819            │ 3267 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Противостаритель "Крафанил-У" │ см. Стабилизатор против  │ 3077 │

│                                       │    старения каучуков     │      │

│                                       │       "Крафанил-У"       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Псевдобутилен                 │см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-│ 1012 │

│                                       │БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН │      │

│                                       │   или ТРАНС-2-БУТИЛЕН    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Псевдокумол                   │   см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ    │ 1918 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пудра алюминиевая             │   см. АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК   │ 1309 │

│                                       │         ПОКРЫТЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пульпа гипохлорита кальция    │ см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР  │ 1791 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пурпур лондонский             │           603            │ 1621 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Пылеподавитель                │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рабочая жидкость РЖ-3         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Разбавители                   │   см. КРАСКА (включая    │ 1263 │

│                                       │   краску, лак, эмаль,    │      │

│                                       │краситель, шеллак, олифу, │      │

│                                       │     политуру, жидкий     │      │

│                                       │   наполнитель и жидкую   │      │

│                                       │   лаковую основу) или    │      │

│                                       │  МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ  │      │

│                                       │ (включая разбавитель или │      │

│                                       │   растворитель краски)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек) (имеющий │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек) (имеющий │                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C более 110 кПа,          │                          │      │

│         температура кипения более     │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│           328            │ 1139 │

│         (включая растворы для         │                          │      │

│         обработки или покрытия        │                          │      │

│         поверхностей, используемые в  │                          │      │

│         промышленных или иных целях,  │                          │      │

│         например для нанесения        │                          │      │

│         грунтовочного покрытия на     │                          │      │

│         корпус автомобилей, футеровки │                          │      │

│         барабанов или бочек)          │                          │      │

│         (невязкий)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворители                  │           328            │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся на      │                          │      │

│         основе спирта этилового       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворители                  │           319            │ 1992 │

│         легковоспламеняющиеся,        │                          │      │

│         ядовитые                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворители ядовитые         │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворители,                 │           328            │ 1993 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель "Децилин"        │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель "Пральт"         │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель ЛТИ              │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель спиртосодержащий │           308            │ 1170 │

│         "Лакол"                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель СФПК             │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель технический      │           328            │ 1993 │

│         "Органол"                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворитель технический ДЭГИ │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Растворы формальдегида,       │см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР │ 1198 │

│         легковоспламеняющиеся         │  ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реагент ВЖС                   │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реагент для флотации углей    │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реагент кремнеорганический    │           328            │ 1993 │

│         ВТОКС                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реагент ПАФ-13А               │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реагент углещелочной,         │           415            │ 3190 │

│         порошкообразный               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Реапон                        │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Резорцин                      │           620            │ 2876 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ресметрин                     │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рефлюкс                       │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рецептура РД-2                │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (I) нитрат              │           603            │ 1627 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (I) хлорид              │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) арсенат            │           603            │ 1623 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) бензоат            │           603            │ 1631 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ           │           603            │ 1637 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) ИОДИД              │           603            │ 1638 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) нитрат             │           603            │ 1625 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) оксицианид         │см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД │ 1642 │

│                                       │  ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД         │           619            │ 1642 │

│         ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) ОЛЕАТ              │           603            │ 1640 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) сульфат            │           603            │ 1645 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) сульфид            │           630            │ 2025 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) тиоцианат          │           603            │ 1646 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути (II) хлорид             │    см. РТУТИ ДИХЛОРИД    │ 1624 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) ЦИАНИД             │           619            │ 1636 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) - аммония хлорид   │           603            │ 1630 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ (II) - КАЛИЯ ИОДИД      │           603            │ 1643 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути ацетат                  │           603            │ 1629 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути бромиды                 │           603            │ 1634 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ ДИХЛОРИД                │           603            │ 1624 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути нуклеат                 │           603            │ 1639 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути оксид                   │           603            │ 1641 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути салицилат               │           603            │ 1644 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,      │           630            │ 2024 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,     │           630            │ 2025 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртути цианид                  │  см. РТУТИ (II) ЦИАНИД   │ 1636 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ртуть                         │           811            │ 2809 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рубидий                       │           409            │ 1423 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рубидия гидроксид             │           808            │ 2678 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Рубидия гидроксида раствор    │           809            │ 2677 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Самин                         │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сантохин                      │  см. 2,2,4-Триметил-6-   │ 3082 │

│                                       │этокси-1,2,3,4-дигидролин │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свечи газовые слезоточивые    │           639            │ 1700 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинец азотнокислый           │    см. СВИНЦА НИТРАТ     │ 1469 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца арсенаты               │           603            │ 1617 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца арсениты               │           603            │ 1618 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца ацетат                 │           620            │ 1616 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца диоксид                │           501            │ 1872 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца нитрат                 │           503            │ 1469 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ     │           503            │ 1470 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР     │           512            │ 3408 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ РАСТВОРИМОЕ,│           630            │ 2291 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца стеарат                │           630            │ 2291 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий    │           801            │ 1794 │

│         более 3% свободной кислоты    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ   │           404            │ 2989 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Свинца цианид                 │           603            │ 1620 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Связующее ГС                  │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селена гексафторид            │           203            │ 2194 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селена дисульфид              │           617            │ 2657 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ,   │           630            │ 3283 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ         │           630            │ 2630 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селеноксихлорид               │           801            │ 2879 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра аммиачная             │   см. АММОНИЯ НИТРАТ,    │ 1942 │

│                                       │ содержащий не более 0,2% │      │

│                                       │ горючих веществ (включая │      │

│                                       │    любое органическое    │      │

│                                       │вещество, рассчитанное по │      │

│                                       │   углероду), исключая    │      │

│                                       │  примеси любого другого  │      │

│                                       │         вещества         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра аммиачная,            │    см. Аммония нитрат    │ 3218 │

│         высококонцентрированный водный│   (селитра аммиачная),   │      │

│         раствор                       │ высококонцентрированный  │      │

│                                       │      водный раствор      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра аммиачно-кальциевая   │           510            │ 3218 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра калиевая              │     см. КАЛИЯ НИТРАТ     │ 1486 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра кальциевая            │    см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ    │ 1454 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра натриевая             │    см. НАТРИЯ НИТРАТ     │ 1498 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Селитра натриевая, раствор,   │см. Натрия нитрат, водный │ 3218 │

│         концентрации менее 50%        │раствор концентрации менее│      │

│                                       │           50%            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Семена клещевины              │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сера                          │           404            │ 1350 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сера расплавленная            │           404            │ 2448 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сера хлористая                │     см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ     │ 1828 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сера шестифтористая           │   см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД   │ 1080 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серебра арсенит               │           603            │ 1683 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серебра нитрат                │           501            │ 1493 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │           404            │ 1347 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         30%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серебра цианид                │           603            │ 1684 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серебро азотнокислое          │    см. СЕРЕБРА НИТРАТ    │ 1493 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сероводород                   │           209            │ 1053 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сероуглерод                   │           304            │ 1131 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серы гексафторид              │           201            │ 1080 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серы диоксид                  │           203            │ 1079 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серы дихлорид                 │           803            │ 1828 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серы тетрафторид              │           203            │ 2418 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СЕРЫ ТРИОКСИД                 │           801            │ 1829 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Серы хлориды                  │           803            │ 1828 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сиккативы, жидкие,            │           305            │ 1263 │

│         легковоспламеняющиеся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Силан                         │           206            │ 2203 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Синтанокс                     │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Синтанолы                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Синтез-газ                    │см. Углерода монооксида и │ 1953 │

│                                       │  водорода смесь сжатая   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Синтин                        │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Скипидар                      │           315            │ 1299 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ          │           305            │ 1300 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Славсилан                     │           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сложные эфиры, н.у.к.         │см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К. │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смеси газовые моносилана с    │           219            │ 1953 │

│         аргоном                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смеси газовые моносилана с    │           219            │ 1953 │

│         водородом                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смеси отработанных            │           328            │ 1993 │

│         нефтепродуктов (СНО)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смеси солей бария для         │           630            │ 1564 │

│         термообработки (НТ-495,       │                          │      │

│         НТ-660, БМФ)                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ          │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь аргона и кислорода      │           220            │ 3156 │

│         сжатая                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь ди-три-третбутилфенолов │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь жидкая                  │           328            │ 1993 │

│         многокомпонентная, техническая│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с   │           802            │ 1796 │

│         содержанием азотной кислоты   │                          │      │

│         более 50%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с   │           802            │ 1796 │

│         содержанием азотной кислоты не│                          │      │

│         более 50%                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ     │           802            │ 1826 │

│         ОТРАБОТАННАЯ с содержанием    │                          │      │

│         азотной кислоты не более 50%  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ     │           802            │ 1826 │

│         ОТРАБОТАННАЯ с содержанием    │                          │      │

│         азотной кислоты более 50%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь соляной и плавиковой    │        см. Кислот        │ 2922 │

│         кислот                        │    фтористоводородной    │      │

│                                       │ (плавиковой) и соляной,  │      │

│                                       │          смеси           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь фенольных оснований     │           906            │ 3082 │

│         Манниха                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь фтористоводородных и    │           833            │ 2922 │

│         хлористоводородных кислот     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь ядовитых газов и аргона,│           220            │ 1955 │

│         токсичная, сжатая             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смесь ядовитых газов и        │           219            │ 1953 │

│         водорода, сжатая              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │           328            │ 3269 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │           328            │ 3269 │

│         (вязкая)                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │           328            │ 3269 │

│         (невязкая)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола водорастворимая         │           905            │      │

│         полиаминоэпихлоргидриновая    │                          │      │

│         "Каустамин-115"               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола древесная               │    см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ    │ 1286 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола каменноугольная         │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола каменноугольная         │           901            │      │

│         поглотительная                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола кремнийорганическая 134 │           328            │ 1866 │

│         - 276, раствор в толуоле или  │                          │      │

│         ксилоле или сольвент-нафте    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола кремнийорганическая 139 │        см. Смола         │ 1263 │

│         - 297, раствор в толуоле или  │полифенилизобутоксисилок- │      │

│         ксилоле                       │     сановая, раствор     │      │

│                                       │  в ксилоле или толуоле   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола пиролизная, тяжелая     │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полиалкилбензольная     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полиамидная             │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полиметилизобутокси-    │    см. Метильный лак     │ 1263 │

│         силоксановая, раствор в       │                          │      │

│         ксилоле                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полиметилфенилсилок-    │           328            │ 1866 │

│         сановая, раствор в о-ксилоле  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полифенилизобутоксиси-  │           305            │ 1263 │

│         локсановая, раствор в ксилоле │                          │      │

│         или толуоле                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола полиэфирная ненасыщенная│           906            │ 3082 │

│         бесстирольная "Камфэст-04"    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола                         │           906            │ 3082 │

│         углеводородформальдегидная    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола фенолформальдегидная,   │           328            │ 1866 │

│         жидкая, легковоспламеняющаяся │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола фенолформальдегидная,   │           328            │ 1866 │

│         растворы в ксилоле            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смола фенольная               │           640            │ 2927 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы акриловые, раствор в    │           328            │ 1866 │

│         смеси изопропилового спирта и │                          │      │

│         ацетона                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы алкидноакриловые,       │           328            │ 1866 │

│         раствор в ксилоле             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы жидкие, включая дорожный│    см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ    │ 1999 │

│         битум и разбавленные          │                          │      │

│         нефтепродукты                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы карбамидоформальдегидные│           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы карбамидофурановые      │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы меламиноформальдегидные,│           328            │ 1866 │

│         раствор в бутаноле            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы мочевиноформальдегидные,│           328            │ 1866 │

│         раствор в бутаноле            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы нефтяные тяжелые (с     │           901            │      │

│         температурой вспышки выше 61  │                          │      │

│         °C, но ниже 91 °C)            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы полиэфирные,            │           328            │ 1866 │

│         ненасыщенные, стирольные      │                          │      │

│         "Камфэст"                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся (имеющий│                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (температура кипения│                          │      │

│         не более 35 °C)               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (имеющий температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкий) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа,│                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся (имеющий│                          │      │

│         температуру вспышки ниже 23 °C│                          │      │

│         и вязкий) (давление паров при │                          │      │

│         50 °C не более 110 кПа)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СМОЛЫ РАСТВОР                 │           328            │ 1866 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

│         (невязкий)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы сланцевые               │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы фенолофурановые         │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы фенолформальдегидные    │           615            │ 2810 │

│         вспенивающиеся                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы фенолформальдегидные,   │           904            │      │

│         водные растворы               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы фенолформальдегидные,   │           901            │      │

│         жидкие (с температурой вспышки│                          │      │

│         более 61 °C, но не более 91   │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы эпоксидно-алифатические │           904            │      │

│         типов ДЭГ, ТЭГ                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы эпоксидно-диановые      │           904            │      │

│         неотвержденные типа ЭД        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы эпоксидные              │           904            │      │

│         неотвержденные типа Э         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Смолы эпоксидные, раствор     │           328            │ 1866 │

│         в толуоле                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Совтол-10                     │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сода кальцинированная         │   см. Натрия карбонат    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ│           630            │ 3282 │

│         ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ│           630            │ 3467 │

│         ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ,│           630            │ 3280 │

│         ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ,│           630            │ 3465 │

│         ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ  │           630            │ 2788 │

│         ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ  │           630            │ 3146 │

│         ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ         │           902            │ 3314 │

│         ФОРМОВОЧНОЕ в виде            │                          │      │

│         тестообразной массы, в форме  │                          │      │

│         листа или полученное путем    │                          │      │

│         экструзии жгута, выделяющее   │                          │      │

│         легковоспламеняющиеся пары    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ,    │           630            │ 3440 │

│         Н.У.К.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │           644            │ 3279 │

│         ЯДОВИТОЕ                      │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │           630            │ 3278 │

│         ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │           630            │ 3464 │

│         ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Соли аммонийные, раствор      │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ    │           401            │ 3181 │

│         СОЕДИНЕНИЙ                    │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Соль бертолетова              │     см. КАЛИЯ ХЛОРАТ     │ 1485 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Соль ортотолуидиновая         │      см. 4- ХЛОР-О-      │ 1579 │

│                                       │   ТОЛУИДИНАГИДРОХЛОРИД   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сольбар                       │           630            │ 1564 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сольвент-нафта                │           328            │ 1263 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сополимер БМС-86, раствор в   │           328            │ 1993 │

│         смеси растворителей           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сополимер ВБМ, раствор в      │           328            │ 1993 │

│         толуоле                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сополимер-5Б                  │           328            │ 1866 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сополимеры на основе          │           904            │      │

│         винилхлорида (водные)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Состав огнегасительный ОГС N 7│           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт C12 - C15 поли (1 - 3)  │           906            │ 3082 │

│         этоксилат                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт C12 - C15 поли (1 - 6)  │           906            │ 3082 │

│         этоксилат                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт C6 - C17 (вторичный)    │           906            │ 3082 │

│         поли (3 - 6) этоксилат        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт аллиловый               │           607            │ 1098 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ,  │           607            │ 2937 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ,  │           608            │ 3438 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт бензиловый              │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт бутиловый               │       см. БУТАНОЛЫ       │ 1120 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт бутиловый третичный     │       см. БУТАНОЛЫ       │ 1120 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт втор-октиловый          │      см. Октанол-2       │ 1987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт гексиловый              │      см. ГЕКСАНОЛЫ       │ 2282 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт гептиловый              │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт денатурированный        │           331            │ 1986 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт диацетоновый            │           316            │ 1148 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт изоамиловый             │      см. ПЕНТАНОЛЫ       │ 1105 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт изобутиловый            │  см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ   │ 1212 │

│                                       │      ИЗОБУТИЛОВЫЙ)       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт изооктиловый            │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт изопропиловый           │  см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ  │ 1219 │

│                                       │      ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт металлиловый            │           316            │ 2614 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт метиламиловый           │см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ │ 2053 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт метиловый               │       см. МЕТАНОЛ        │ 1230 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт нашатырный              │см. АММИАКА РАСТВОР в воде│ 2672 │

│                                       │с относительной плотностью│      │

│                                       │  от 0,880 до 0,957 при   │      │

│                                       │    температуре 15 °C,    │      │

│                                       │ содержащий более 10%, но │      │

│                                       │   не более 35% аммиака   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт н-октиловый             │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт н-пропиловый            │  см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ   │ 1274 │

│                                       │ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт октиловый нормальный    │  см. Спирт н-октиловый   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт пропиловый              │  см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ   │ 1274 │

│                                       │ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт тетрагидрофурфуриловый  │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт третбутиловый           │       см. БУТАНОЛЫ       │ 1120 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт фурфуриловый            │           607            │ 2874 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт циклогексиловый         │           331            │ 1987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт этиловый винный         │           308            │ 1170 │

│         (ректификат)                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирт этиловый, технический   │           308            │ 1170 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спиртовая фракция производства│           328            │ 1993 │

│         капролактама                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  │           331            │ 1986 │

│         ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирты синтетические жирные   │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирты синтетические жирные   │           904            │      │

│         вторичные фракции C18 - C23   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спирты синтетические жирные   │           904            │      │

│         первичные фракции C16 - C21   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТЫ, Н.У.К.                │           331            │ 1987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров│           331            │ 1987 │

│         при 50 °C более 110 кПа)      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров│           331            │ 1987 │

│         при 50 °C не более 110 кПа)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках,│           402            │ 1944 │

│         книжечках, картонках)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ       │           402            │ 1945 │

│         "ВЕСТА"                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спички парафиновые            │        см. СПИЧКИ        │ 1945 │

│                                       │ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ "ВЕСТА" │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Спички саперные               │           402            │ 2254 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средства дезинфицирующие на   │           513            │ 3098 │

│         основе кислоты                │                          │      │

│         трихлоризоциануровой жидкие   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средства дезинфицирующие на   │           515            │ 3085 │

│         основе кислоты                │                          │      │

│         трихлоризоциануровой твердые  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средства моющие, жидкие       │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ         │           907            │ 3072 │

│         НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в  │                          │      │

│         качестве оборудования опасные │                          │      │

│         грузы                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средства спасательные         │           907            │ 2990 │

│         самонадувные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средства чистящие             │           328            │ 1993 │

│         универсальные на основе спирта│                          │      │

│         этилового технического        │                          │      │

│         ("Универсал", "Чистый" и др.) │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ      │           634            │ 1601 │

│         ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Средство моющее, техническое  │см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ │ 2967 │

│         КСЩ-1                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стабилизатор ацетально-       │           905            │      │

│         спиртовой                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стабилизатор ВТС-60           │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стабилизатор против старения  │           906            │ 3077 │

│         каучуков "Крафанил-У"         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стакриллат-1                  │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стеароксы                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стекло натриевое жидкое       │    см. Натрия силикат    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стибин                        │           209            │ 2676 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СТИРОЛ - МОНОМЕР              │           317            │ 2055 │

│         СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стирол возвратный             │   см. СТИРОЛ - МОНОМЕР   │ 2055 │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стиромаль, раствор в бутаноле │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ   │           620            │ 1692 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронций азотнокислый         │   см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ    │ 1507 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция арсенит              │           603            │ 1691 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция нитрат               │           501            │ 1507 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция нитрат, водный       │           903            │      │

│         раствор, неокисляющий         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция пероксид             │           509            │ 1509 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция перхлорат            │           501            │ 1508 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция фосфид               │           408            │ 2013 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Стронция хлорат               │           501            │ 1506 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ   │           405            │ 2793 │

│         ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные │                          │      │

│         самонагреванию                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сулема                        │    см. РТУТИ ДИХЛОРИД    │ 1624 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфанол, паста              │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфенамид БТ                │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфокислоты, водный раствор │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфоуголь                   │           405            │ 1362 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфохлорид                  │           803            │ 1828 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфурилфторид               │           209            │ 2191 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сульфурилхлорид               │           803            │ 1834 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Суперпластификатор "Дофен",   │           905            │      │

│         С-3                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Суризоны                      │      см. Композиции      │ 2206 │

│                                       │       изоцианатные       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СУРЬМА - ПОРОШОК              │           617            │ 2871 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьма пятифтористая          │  см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД  │ 1732 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы лактат                 │           620            │ 1550 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы пентафторид            │           801            │ 1732 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы пентахлорид жидкий     │           801            │ 1730 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы пентахлорида раствор   │           801            │ 1731 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ             │           630            │ 3141 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ             │           630            │ 1549 │

│         НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы трихлорид              │           806            │ 1733 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сурьмы - калия тартрат        │           620            │ 1551 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сырье коксохимическое для     │           615            │ 2810 │

│         производства технического     │                          │      │

│         углерода, ядовитое жидкое     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сырье нефтяное для            │           615            │ 2810 │

│         производства технического     │                          │      │

│         углерода, ядовитое жидкое     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сырье парфюмерно-косметическое│           308            │ 1266 │

│         "Дэфанол"                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Сырье углеводородное          │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Таллия (I) нитрат             │           657            │ 2727 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ             │           503            │ 2573 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.     │           630            │ 1707 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Танилин, раствор              │           510            │ 3139 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Теллура гексафторид           │           203            │ 2195 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.    │           630            │ 3284 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Термоспички                   │           402            │ 1331 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Терпентин                     │       см. СКИПИДАР       │ 1299 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Терпены-углеводороды          │     см. УГЛЕВОДОРОДЫ     │ 2319 │

│                                       │    ТЕРПЕНОВЫЕ, Н.У.К.    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Терпинолен                    │           317            │ 2541 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрабромметан                │ см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД │ 2516 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрабромэтан                 │           605            │ 2504 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│ 1,2,3,6-Тетрагидробензальдегид        │           316            │ 2498 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│ 1,2,3,6-Тетрагидропиридин             │           310            │ 2410 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрагидротиофен              │           304            │ 2412 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрагидрофуран               │           301            │ 2056 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрагидрофурфуриламин        │           326            │ 2943 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрамеры пропилена           │  см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР  │ 2850 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД,  │           807            │ 3423 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраметиламмония гидроксида  │           807            │ 1835 │

│         раствор                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│ 1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД│           506            │ 3105 │

│         с концентрацией не более 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраметилсилан               │           304            │ 2749 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраметилэтилендиамин        │см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-│ 2372 │

│                                       │           ЭТАН           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраметоксисилан             │   см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ   │ 2606 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетран                        │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетранитрометан               │           508            │ 1510 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрапропилен                 │  см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР  │ 2850 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрапропилортотитанат        │           316            │ 2413 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ           │           201            │ 1982 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│ 1,1,2,2-Тетрафторэтан                 │           218            │ 3161 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│ 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ            │           201            │ 3159 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрафторэтилен               │           205            │ 1081 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорметан                │ см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД │ 1846 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорпентан               │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорпропан               │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорфенолы               │  см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ  │ 2020 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорэтан                 │           605            │ 1702 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетрахлорэтилен               │           605            │ 1897 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраэтилдитиопирофосфат      │           614            │ 1704 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраэтиленпентамин           │           807            │ 2320 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраэтилсиликат              │           315            │ 1292 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тетраэтоксисилана и           │           328            │ 1993 │

│         олигоэтоксисиланов смесь      │                          │      │

│         сложная                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиогликоль                    │           612            │ 2966 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиолан                        │   см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН   │ 2412 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиомочевины диоксид           │           405            │ 3341 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тионилхлорид                  │           803            │ 1836 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-Тиопентаналь                  │           612            │ 2785 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиофен                        │           304            │ 2414 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиофенол                      │    см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН    │ 2337 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиофосген                     │           612            │ 2474 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиофосфорилхлорид             │           803            │ 1837 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или  │           403            │ 2878 │

│         ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титан - порошок сухой         │           405            │ 2546 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с │           403            │ 1352 │

│         долей воды не менее 25%       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титан гранулированный         │   см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ   │ 2878 │

│                                       │   ГРАНУЛЫ или ТИТАН -    │      │

│                                       │     ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титан четыреххлористый        │  см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД  │ 1838 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титана гидрид                 │           409            │ 1871 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титана дисульфид              │           405            │ 3174 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титана тетрахлорид            │           801            │ 1838 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ   │           406            │ 2441 │

│         или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ   │                          │      │

│         ПИРОФОРНАЯ                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Титана трихлорида смесь       │           806            │ 2869 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тиурамы технические           │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ │           623            │ 3172 │

│         ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Токсины, извлеченные из живых │           623            │ 3462 │

│         организмов, твердые, Н.У.К.   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Толуидины жидкие              │           616            │ 1708 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ             │           616            │ 3451 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-Толуилендиамин, твердый       │           608            │ 1709 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР      │           608            │ 3418 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ           │           609            │ 2078 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     2,4-Толуилендиизоцианат           │ см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ  │ 2078 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Толуол                        │           309            │ 1294 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Толуол каменноугольный        │        см. ТОЛУОЛ        │ 1294 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Толуолсульфокислоты,          │           803            │ 2584 │

│         содержащие более 5% свободной │                          │      │

│         серной кислоты                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топлива моторные с            │ см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или  │ 1203 │

│         ароматической присадкой       │    ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │           305            │ 1863 │

│         ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │           305            │ 1863 │

│         ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │           305            │ 1863 │

│         ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо дизельное,            │ см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО  │ 1202 │

│         отработанное                  │  ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО   │      │

│                                       │ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ (температура│      │

│                                       │ вспышки не более 60 °C)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ,            │           315            │ 1202 │

│         соответствующее стандарту EN  │                          │      │

│         590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или     │                          │      │

│         ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с       │                          │      │

│         температурой вспышки,         │                          │      │

│         указанной в стандарте EN      │                          │      │

│         590:2004                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо для реактивных        │ см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ  │ 1863 │

│         двигателей                    │ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо котельное для         │   см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ,   │ 3082 │

│         энергетических целей          │  ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  │      │

│                                       │      СРЕДЫ, Н.У.К.       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо моторное, с           │           901            │      │

│         температурой вспышки более    │                          │      │

│         60 °C                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо нефтяное              │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо печное бытовое        │  см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ,  │ 1202 │

│                                       │     соответствующее      │      │

│                                       │стандарту EN 590:2004, или│      │

│                                       │ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ│      │

│                                       │  ЛЕГКОЕ с температурой   │      │

│                                       │   вспышки, указанной в   │      │

│                                       │  стандарте EN 590:2004   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо печное                │           906            │ 3082 │

│         нефтеуглехимическое           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2  │           305            │ 1863 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Топливо эталонное             │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тосолы                        │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тремолит                      │     см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ     │ 2590 │

│                                       │  (хризотил, актинолит,   │      │

│                                       │  антофиллит, тремолит)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ)            │           614            │ 2501 │

│         ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         трет-АМИЛПЕРОКСИ-             │           506            │ 3103 │

│         ИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ с           │                          │      │

│         концентрацией не более 77%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 23%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Третбутила-бензоила пероксид, │           506            │ 3101 │

│         раствор концентрации не более │                          │      │

│         77%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триаллиламин                  │           325            │ 2610 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триаллилборат                 │           626            │ 2609 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триарилфосфат                 │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трибромметан                  │      см. БРОМОФОРМ       │ 2515 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трибутиламин                  │           614            │ 2542 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трибутилоловофосфат           │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трибутилфосфан                │           405            │ 3254 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трибутилфосфат                │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триизобутилалюминий           │           419            │ 3394 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триизобутилен                 │           315            │ 2324 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триизопропилборат             │           306            │ 2616 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трикрезилфосфат               │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий   │           614            │ 2574 │

│         более 3% ортоизомера          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трикрезол                     │  см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ  │ 2022 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тример пропилена              │     см. ТРИПРОПИЛЕН      │ 2057 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-    │           906            │ 3082 │

│         дигидролин                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметиламин безводный        │           208            │ 1083 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с│           311            │ 1297 │

│         массовой долей триметиламина  │                          │      │

│         не более 50%                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметиламмония гидроксид     │           825            │ 2920 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилацетилхлорид          │           611            │ 2438 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   1,3,5-Триметилбензол                │           317            │ 2325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   1,2,3-Триметилбензол                │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилборат                 │           306            │ 2416 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилгексаметилендиамины   │           807            │ 2327 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилгексаметилендиизо-    │           609            │ 2328 │

│         цианат                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилдигидрохинолина       │           906            │ 3077 │

│         полимер                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметил-орто-формиат         │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилфосфит                │           327            │ 2329 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилхлорсилан             │           321            │ 1298 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триметилциклогексиламин       │           807            │ 2326 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │           404            │ 1354 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         30%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с│           404            │ 3367 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ)          │           404            │ 1356 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                          │      │

│         воды не менее 30%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ),         │           404            │ 3366 │

│         УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей │                          │      │

│         воды не менее 10%             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА        │           404            │ 3364 │

│         ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с   │                          │      │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с   │           404            │ 1344 │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         30%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ            │           404            │ 3365 │

│         (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с│                          │      │

│         массовой долей воды не менее  │                          │      │

│         10%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тринонилфенилфосфит           │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трипропиламин                 │           325            │ 2260 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трипропилбор                  │           416            │ 3128 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трипропилен                   │           305            │ 2057 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифенилхлорсилан             │           832            │ 2923 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифторацетилхлорид           │           203            │ 3057 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ             │           201            │ 1984 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифторметан охлажденный      │           201            │ 3136 │

│         жидкий                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифторметансульфокислота     │           803            │ 3265 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Трифторметиланилин            │           608            │ 2942 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Трифторметиланилин            │           616            │ 2948 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифтортрихлорэтан            │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА│           201            │ 2599 │

│         АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая │                          │      │

│         приблизительно 60%            │                          │      │

│         трифторхлорметана (ГАЗ        │                          │      │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифторхлорэтилен             │           209            │ 1082 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трифторэтан                   │см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ│ 2035 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ              │           205            │ 2035 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорацетилхлорид           │           803            │ 2442 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорбензолы жидкие         │           608            │ 2321 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорбутен                  │           605            │ 2322 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлордифенил                │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорметилбензол            │    см. БЕНЗОТРИХЛОРИД    │ 2226 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   1,2,3-Трихлорпропан                 │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорпропилфосфат           │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорсилан                  │           431            │ 1295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   1,1,1-Трихлорэтан                   │           605            │ 2831 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорэтилен                 │           605            │ 1710 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Трихлорэтилфосфат             │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтаноламин                 │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│   3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-       │           506            │ 3105 │

│         1,4,7-ТРИПЕРОКСОНАН с         │                          │      │

│         концентрацией не более 42%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 58%, со│                          │      │

│         свободным активным кислородом │                          │      │

│         в разбавителе типа A          │                          │      │

│         концентрацией не более        │                          │      │

│         7,6% с испарением в диапазоне │                          │      │

│         220 - 260 °C                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтиламин                   │           311            │ 1296 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтиламиноксид              │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилбензол                 │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилборат                  │      см. ЭТИЛБОРАТ       │ 1176 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилентетрамин             │           807            │ 2259 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилортоформиат            │   см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ    │ 2524 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилфосфит                 │           327            │ 2323 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Триэтилхлорсилан              │           321            │ 2985 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Тукосмесь "УкрТехноФосNPK"    │ см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-  │ 2067 │

│                                       │        НИТРАТНЫЕ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Уайт-спирит                   │ см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ │ 1300 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углеаммикат                   │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │           328            │ 3295 │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │           328            │ 3295 │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углеводороды легкие           │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углеводороды терпеновые,      │           315            │ 2319 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углеводороды тяжелые          │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углекислый газ                │   см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД   │ 1013 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерод четыреххлористый      │ см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД │ 1846 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода диоксид              │           201            │ 1013 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода диоксид охлажденный  │           201            │ 2187 │

│         жидкий                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода дисульфид            │     см. СЕРОУГЛЕРОД      │ 1131 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода монооксид сжатый     │           207            │ 1016 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода монооксида и водорода│           219            │ 1953 │

│         смесь сжатая                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода оксихлорид           │        см. ФОСГЕН        │ 1076 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Углерода тетрабромид          │           605            │ 2516 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД          │           605            │ 1846 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Уголь активированный          │           405            │ 1362 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УГОЛЬ или САЖА животного или  │           405            │ 1361 │

│         растительного происхождения   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удалитель парафиноотложений   │           328            │ 1993 │

│         типа СНПХ                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрение суспензионно-       │           905            │      │

│         комплексное "СКУ"             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, │           208            │ 1043 │

│         содержащий свободный аммиак   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ  │           501            │ 2067 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения аммиачно-нитратные, │           901            │      │

│         малоопасные                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения аммиачно-нитратные: │ см. УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-  │ 2067 │

│         однородные неразделимые смеси │        НИТРАТНЫЕ         │      │

│         нитрата аммония с другими     │                          │      │

│         неорганическими веществами,   │                          │      │

│         инертными по отношению к нему,│                          │      │

│         содержащие не менее 90%       │                          │      │

│         нитрата аммония и не более    │                          │      │

│         0,2% горючих веществ (включая │                          │      │

│         органическое вещество в       │                          │      │

│         пересчете на углерод) или     │                          │      │

│         содержащие менее 90%, но более│                          │      │

│         70% нитрата аммония и не более│                          │      │

│         0,4% горючих веществ          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения жидкие азотные КЦС- │   см. Удобрения жидкие   │ 1760 │

│         АМ, коррозионные              │  азотные, коррозионные   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения жидкие азотные,     │           823            │ 1760 │

│         коррозионные                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения жидкие комплексные  │           905            │      │

│         "ЖКУ" (марки 10:34)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Удобрения жидкие коррозионные │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ундекан                       │           315            │ 2330 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Уротропин                     │ см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН │ 1328 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ускоритель БНК-2              │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ускоритель К-45               │ см. Диметилдитиокарбамат │      │

│                                       │       диметиламина       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ,    │           218            │ 3358 │

│         содержащие воспламеняющийся   │                          │      │

│         неядовитый сжиженный газ      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ,    │           213            │ 2857 │

│         содержащие невоспламеняющиеся │                          │      │

│         нетоксичные газы или раствор  │                          │      │

│         аммиака (N ООН 2672)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ │           907            │ 3268 │

│         НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ   │                          │      │

│         НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или          │                          │      │

│         УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО   │                          │      │

│         НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В│           214            │ 3150 │

│         ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ,│                          │      │

│         или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ  │                          │      │

│         ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с   │                          │      │

│         выпускным приспособлением     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Устройства спасательные,      │см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ │ 2990 │

│         самонадувающиеся, такие, как  │       САМОНАДУВНЫЕ       │      │

│         авиационные аварийные трапы и │                          │      │

│         авиационные аварийные         │                          │      │

│         комплекты и морские           │                          │      │

│         спасательные приборы          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФЕНАЦИЛБРОМИД                 │           616            │ 2645 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенацилхлорид                 │   см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН,    │ 1697 │

│                                       │         ТВЕРДЫЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенетидины                    │           608            │ 2311 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Фенил-n-фенилендиамин         │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилацетилхлорид             │           804            │ 2577 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилацетонитрил жидкий       │           608            │ 2470 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилбутадиноксид             │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилгидразин                 │           616            │ 2572 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-)   │           608            │ 1673 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилизоцианат                │           609            │ 2487 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилкарбиламинохлорид        │           616            │ 1672 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилксилилэтан               │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилмеркаптан                │           609            │ 2337 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилметилуретан              │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ             │           619            │ 1674 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилртути гидроксид          │           619            │ 1894 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилртути нитрат             │           619            │ 1895 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. │           630            │ 2026 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилтрихлорсилан             │           805            │ 1804 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилфосфордихлорид           │           804            │ 2798 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилфосфортиодихлорид        │           804            │ 2799 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилхлорид                   │      см. ХЛОРБЕНЗОЛ      │ 1134 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилхлорсилан                │           431            │ 2988 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилхлорформиат              │           611            │ 2746 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Фенилэтанол                   │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенилэтилдихлорсилан          │ см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН │ 2435 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Феноксиметанол                │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Феноксиэтанол                 │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенол расплавленный           │           608            │ 2312 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенол твердый                 │           608            │ 1671 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенола раствор                │           608            │ 2821 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенолоспирты                  │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фенолсульфокислота жидкая     │           804            │ 1803 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Феноляты                      │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей │           408            │ 1408 │

│         кремния не менее 30%, но менее│                          │      │

│         90%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Ферроцерий                    │           403            │ 1323 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ      │           402            │ 3270 │

│         МЕМБРАННЫЕ, содержащие не     │                          │      │

│         более 12,6% азота по массе    │                          │      │

│         сухого вещества               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фитиль зажигательный, тлеющий │           902            │      │

│         (ФЗТ)                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флицид                        │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотамин                      │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент "Арминт ХТ"      │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент "Кэтгол"         │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент "Оксаль"         │           902            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент ВЖС              │     см. Реагент ВЖС      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент дифосфоновый     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент                  │           906            │ 3082 │

│         нефтеуглехимический марки ФН  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент                  │           328            │ 1993 │

│         нефтеуглехимический марки ФНУ │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флотореагент Т-66 (ВПП)       │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Флюс жидкий БМ-1              │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Формалин                      │см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР,│ 2209 │

│                                       │ содержащий не менее 25%  │      │

│                                       │      формальдегида       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Формальгликоль                │      см. ДИОКСОЛАН       │ 1166 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Формальдегида раствор         │           320            │ 1198 │

│         легковоспламеняющийся         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР,        │           807            │ 2209 │

│         содержащий не менее 25%       │                          │      │

│         формальдегида                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Форммочевина                  │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосген                        │           203            │ 1076 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      9- ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ            │           405            │ 2940 │

│         (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфанол                      │           816            │ 3264 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФИН                        │           209            │ 2199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОР АМОРФНЫЙ               │           404            │ 1338 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД     │           406            │ 1381 │

│         СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ   │           406            │ 1381 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ       │           406            │ 2447 │

│         РАСПЛАВЛЕННЫЙ                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфор пятисернистый          │см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, │ 1340 │

│                                       │не содержащий желтого или │      │

│                                       │      белого фосфора      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфор трехсернистый          │см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не│ 1343 │

│                                       │  содержащий желтого или  │      │

│                                       │      белого фосфора      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфор треххлористый          │  см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД   │ 1809 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОРА (V) ОКСИД             │           806            │ 1807 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не      │           404            │ 1339 │

│         содержащий желтого или белого │                          │      │

│         фосфора                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора оксибромид            │           806            │ 1939 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора оксибромид            │           801            │ 2576 │

│         расплавленный                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора оксихлорид            │           801            │ 1810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора пентабромид           │           806            │ 2691 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не      │           409            │ 1340 │

│         содержащий желтого или белого │                          │      │

│         фосфора                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора пентафторид           │           203            │ 2198 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора пентахлорид           │           806            │ 1806 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не     │           404            │ 1341 │

│         содержащий желтого или белого │                          │      │

│         фосфора                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора трибромид             │           801            │ 1808 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора триоксид              │           806            │ 2578 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не        │           404            │ 1343 │

│         содержащий желтого или белого │                          │      │

│         фосфора                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфора трихлорид             │           656            │ 1809 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфорил хлористый            │  см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД  │ 1810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфорилбромид                │  см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД  │ 1939 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фосфороводород                │        см. ФОСФИН        │ 2199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция альфаметилстирольная  │  см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ   │ 2303 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция альфа-олефинов        │           328            │ 3295 │

│         C10 - C12                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция альфа-олефинов        │           901            │      │

│         C12 - C14                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция альфа-олефинов        │           904            │      │

│         C16 - C18, C20 - C26          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция альфа-олефинов        │           328            │ 3295 │

│         C8, C8 - C10                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция антраценовая          │           640            │ 2928 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция ароматическая         │           319            │ 1992 │

│         коксохимического производства │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бензиновая газовая    │ см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ  │ 3295 │

│         стабильная                    │          Н.У.К.          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бензиновая прямой     │           328            │ 1268 │

│         гонки                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бензол-толуольная     │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бетапиколиновая       │       см. ПИКОЛИНЫ       │ 2313 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутан-бутиленовая     │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутан-пропан-         │           328            │ 3295 │

│         гексановая                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутилен-амиленовая    │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутилен-бутадиеновая  │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутилен-дивиниловая   │   см. Фракция бутилен-   │ 1965 │

│                                       │       бутадиеновая       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутилен-изобутиленовая│           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция бутиленовая           │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция гексан-гептановая     │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция гексановая            │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция изоамиленовая         │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция изобутан-             │           206            │ 1965 │

│         изобутиленовая                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция изобутановая          │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция изопентановая         │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция инденкумароновая      │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция керосино-газойлевая   │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция ксилольная            │       см. КСИЛОЛЫ        │ 1307 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция метилдигидропирановая │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция метилнафталиновая     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция н-гептановая          │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция нормального бутана    │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция параксилольная        │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пентан-изопентановая  │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пентанизопренцик-     │           328            │ 3295 │

│         лопентадиеновая               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пентановая            │           328            │ 3295 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пиколиновая           │       см. ПИКОЛИНЫ       │ 2313 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пипериленовая         │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция полиалкилбензолов     │       см. Фракция        │ 1992 │

│                                       │   полиалкилбензольная    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция полиалкилбензольная   │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пропан-бутановая      │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пропан-бутан-         │           206            │ 1965 │

│         пентановая                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пропановая            │        см. ПРОПАН        │ 1978 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция пропан-пропиленовая   │           206            │ 1965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция углеводородная,       │см. Фракция широкая легких│ 1965 │

│         широкая                       │   углеводородов (ШФЛУ)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция фенольная             │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция широкая легких        │           206            │ 1965 │

│         углеводородов (ШФЛУ)          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция этилбензольная        │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фракция эфироальдегидная      │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фтион                         │           319            │ 1992 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фтор сжатый                   │           211            │ 1045 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фторанилины                   │           608            │ 2941 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фторбензол                    │           312            │ 2387 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фтордихлорметан               │ см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ │ 1029 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фторосиликаты, н.у.к.         │           630            │ 2856 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фтортолуолы                   │           312            │ 2388 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фумарилхлорид                 │           803            │ 1780 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фуральдегиды                  │           650            │ 1199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фуран                         │           301            │ 2389 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фурфураль                     │     см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ     │ 1199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фурфуральдегид                │     см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ     │ 1199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фурфуриламин                  │           325            │ 2526 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фурфурол                      │     см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ     │ 1199 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Фэтерол                       │   см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-   │ 2398 │

│                                       │        БУТИЛОВЫЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хинолин                       │           608            │ 2656 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон 122а                   │  см. 1,1-Дифтор-1,2,2-   │ 3082 │

│                                       │       трихлорэтан        │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон 152а                   │ см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ  │ 1030 │

│                                       │ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон-113                    │  см. Трифтортрихлорэтан  │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон-12                     │см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ│ 1028 │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон-318-С                  │  см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН  │ 1976 │

│                                       │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC  │      │

│                                       │           318)           │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон-503                    │ см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И  │ 2599 │

│                                       │  ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ  │      │

│                                       │    СМЕСЬ, содержащая     │      │

│                                       │    приблизительно 60%    │      │

│                                       │  трифторхлорметана (ГАЗ  │      │

│                                       │  РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хладон-612                    │           215            │ 3163 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ    │           405            │ 1364 │

│         МАСЛОМ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлопок влажный                │           405            │ 1365 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлопок-сырец                  │           401            │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлор                          │           203            │ 1017 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлор трехфтористый            │   см. ХЛОРА ТРИФТОРИД    │ 1749 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ      │           205            │ 2517 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН    │           201            │ 1021 │

│         (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ   │           201            │ 1983 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Хлор-3-бромпропан             │ см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН  │ 2688 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      3- Хлор-4-метилфенилизоцианат    │           609            │ 2236 │

│         ЖИДКИЙ                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      3- ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ    │           609            │ 3428 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│      2- Хлор-6-фторбензилхлорид       │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлора пентафторид             │           211            │ 2548 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлора трифторид               │           203            │ 1749 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлораль безводный             │           605            │ 2075 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлораминофенол                │ см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ  │ 2673 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоранизидины                 │           616            │ 2233 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоранилины жидкие            │           608            │ 2019 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоранилины твердые           │           608            │ 2018 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ        │           501            │ 1458 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ│           501            │ 3407 │

│         РАСТВОР                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА      │           501            │ 1459 │

│         СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│           510            │ 3210 │

│         РАСТВОР, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлораты неорганические, н.у.к.│           501            │ 1461 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорацетальдегид              │    см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ     │ 2232 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорацетилхлорид              │           611            │ 1752 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорацетон стабилизированный  │           606            │ 1695 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорацетонитрил               │           609            │ 2668 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ        │           616            │ 3416 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ       │           616            │ 1697 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Хлорбензальхлорид             │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ     │           616            │ 2235 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ    │           616            │ 3427 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорбензол                    │           318            │ 1134 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорбензотрифториды           │           318            │ 2234 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       п-Хлорбензотрихлорид            │           833            │ 2922 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Хлорбутан                     │      см. ХЛОРБУТАНЫ      │ 1127 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорбутаны                    │           312            │ 1127 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоргексидин                  │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлординитробензолы жидкие     │           608            │ 1577 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ    │           608            │ 3441 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ      │           201            │ 1974 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1)       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ          │           201            │ 1018 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И            │           201            │ 1973 │

│         ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с    │                          │      │

│         постоянной температурой       │                          │      │

│         кипения, содержащая около 49% │                          │      │

│         хлордифторметана (ГАЗ         │                          │      │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорекс                       │      см. ЭФИР 2,2'-      │ 1916 │

│                                       │     ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРИТА РАСТВОР               │           816            │ 1908 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлориты неорганические, н.у.к.│           501            │ 1462 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоркрезолов раствор          │           616            │ 2669 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоркрезолы твердые           │           616            │ 3437 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорметилхлорформиат          │           611            │ 2745 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорнитроанилины              │           608            │ 2237 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ      │           616            │ 3409 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ     │           616            │ 1578 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорнитротолуолы жидкие       │           616            │ 2433 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорнитротолуолы твердые      │           616            │ 3457 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорокись меди                │ см. Меди (II) оксихлорид │ 2775 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорокс                       │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Хлороктан                     │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлоропрен стабилизированный   │           312            │ 1991 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорорганические отходы       │ см. Отходы производства  │ 1992 │

│         производства хлорпрена        │        хлорпрена         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД,   │           616            │ 1579 │

│         ТВЕРДЫЙ                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА  │           616            │ 3410 │

│         РАСТВОР                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлороформ                     │           605            │ 1888 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ        │           201            │ 1020 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорпикрин                    │           624            │ 1580 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА    │           209            │ 1581 │

│         СМЕСЬ, содержащая более 2%    │                          │      │

│         хлорпикрина                   │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорпикрина и метилхлорида    │           209            │ 1582 │

│         смесь                         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.     │           624            │ 1583 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Хлорпиридин                   │           608            │ 2822 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Хлорпропан                    │           312            │ 1278 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Хлорпропан                    │           304            │ 2356 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Хлорпропанол-1                │           625            │ 2849 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Хлорпропанол-2                │  см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН  │ 2611 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Хлорпропен                    │           304            │ 2456 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│  трис-b-Хлорпропилфосфат              │           905            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорсиланы коррозионные       │           805            │ 2986 │

│         легковоспламеняющиеся, н.у.к. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорсиланы коррозионные,      │           817            │ 2987 │

│         н.у.к.                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРСИЛАНЫ                    │           321            │ 2985 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                          │      │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ           │           637            │ 3362 │

│         КОРРОЗИОННЫЕ,                 │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ           │           640            │ 3361 │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорсиланы, реагирующие с     │           431            │ 2988 │

│         водой, легковоспламеняющиеся  │                          │      │

│         коррозионные, н.у.к.          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорсинтэм                    │ см. Композиция жирующая  │      │

│                                       │       "Хлорсинтэм"       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ          │           616            │ 3429 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлортолуидины ТВЕРДЫЕ         │           616            │ 2239 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлортолуолы                   │           318            │ 2238 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ         │           201            │ 1022 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорфенилтрихлорсилан         │           805            │ 1753 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Хлорфенол                     │  см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ   │ 2021 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорфенолы жидкие             │           608            │ 2021 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорфенолы твердые            │           608            │ 2020 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или       │           804            │ 2904 │

│         ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или      │           804            │ 2905 │

│         ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ         │           637            │ 2742 │

│         КОРРОЗИОННЫЕ                  │                          │      │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ         │           640            │ 3277 │

│         КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К..         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорхолинхлорид, раствор      │           604            │ 2996 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хлорциан стабилизированный    │           203            │ 1589 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-ХЛОРЭТАНАЛЬ                   │           625            │ 2232 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Хлорэтанальдегид              │    см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ     │ 2232 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Холинхлорид, водный раствор   │           823            │ 1760 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хризотил                      │     см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ     │ 2590 │

│                                       │  (хризотил, актинолит,   │      │

│                                       │  антофиллит, тремолит)   │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хром азотнокислый             │  см. ХРОМА (III) НИТРАТ  │ 2720 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хром трехфтористый            │ см. Хрома фторид твердый │ 1756 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хрома (III) нитрат            │           501            │ 2720 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хрома (III) сульфат основной  │           832            │ 2923 │

│         (дубитель хромовый сухой)     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хрома нитрат                  │  см. ХРОМА (III) НИТРАТ  │ 2720 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хрома оксихлорид              │           801            │ 1758 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хрома триоксид безводный      │           502            │ 1463 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ          │           806            │ 1756 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР         │           801            │ 1757 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Хромилхлорид                  │   см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД   │ 1758 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цезий                         │           409            │ 1407 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цезия гидроксид               │           808            │ 2682 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цезия гидроксида раствор      │           809            │ 2681 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цезия нитрат                  │           501            │ 1451 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки,   │           402            │ 2000 │

│         гранулы, ленты, трубки и т.д.,│                          │      │

│         исключая отходы               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Целлулоида отходы             │           405            │ 2002 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или │           403            │ 1333 │

│         бруски                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦЕРИЙ - стружка или мелкий    │           409            │ 3078 │

│         порошок                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циан                          │           208            │ 1026 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИАН БРОМИД                   │           626            │ 1889 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ         │           619            │ 1626 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.       │           630            │ 1935 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ        │           619            │ 1588 │

│         ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цианплав                      │           619            │ 1588 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цианурхлорид                  │           803            │ 2670 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цианэтилтрихлорсилан          │           817            │ 2987 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклобутан                    │           206            │ 2601 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклобутилхлорформиат         │           611            │ 2744 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексан                   │           305            │ 1145 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексанол технический     │см. Спирт циклогексиловый │ 1987 │

│         чистый                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексанон                 │           316            │ 1915 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │           506            │ 3106 │

│         концентрацией не более 72%,   │                          │      │

│         паста, со свободным кислородом│                          │      │

│         концентрацией не менее 9%, с  │                          │      │

│         разбавителем типа A, с водой  │                          │      │

│         или без воды                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │           506            │ 3105 │

│         концентрацией не более 72%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 28%, с │                          │      │

│         содержанием свободного        │                          │      │

│         кислорода концентрацией не    │                          │      │

│         более 9%                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │           506            │ 3104 │

│         концентрацией не более 91%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексен                   │           305            │ 2256 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексенилтрихлорсилан     │           805            │ 1762 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексиламин               │           807            │ 2357 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексилацетат             │           316            │ 2243 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексилизоцианат          │           609            │ 2488 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексилмеркаптан          │           326            │ 3054 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогексилтрихлорсилан       │           805            │ 1763 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогептан                   │           305            │ 2241 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогептатриен               │           313            │ 2603 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклогептен                   │           305            │ 2242 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклододекан                  │           401            │ 1325 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│  1,5,9- Циклододекатриен              │           614            │ 2518 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклододекатриен изомеры      │       см. Изомеры        │      │

│                                       │    циклододекатриена     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклооктадиены                │           315            │ 2520 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклооктатетраен              │           305            │ 2358 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклопентан                   │           305            │ 1146 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклопентанол                 │           316            │ 2244 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклопентанон                 │           316            │ 2245 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклопентен                   │           301            │ 2246 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циклопропан                   │           206            │ 1027 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цимолы                        │           317            │ 2046 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ│           409            │ 1436 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинк азотнокислый             │     см. ЦИНКА НИТРАТ     │ 1514 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинк двухромовокислый         │    см. Цинка дихромат    │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинк марганцевокислый         │  см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ   │ 1515 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинк хлористый                │см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ│ 2331 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ  │           603            │ 1712 │

│         или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА    │                          │      │

│         АРСЕНИТА СМЕСЬ                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка бромат                  │           501            │ 2469 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка бромид                  │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка гексафторосиликат       │  см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ  │ 2855 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка гидросульфит            │см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА │ 1931 │

│                                       │      ГИДРОСУЛЬФИТ)       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА         │           904            │ 1931 │

│         ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка дихромат                │           503            │ 3087 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка нитрат                  │           501            │ 1514 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка перманганат             │           501            │ 1515 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка пероксид                │           509            │ 1516 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка резинат                 │           404            │ 2714 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка фосфид                  │           408            │ 1714 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ            │           619            │ 2855 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка хлорат                  │           501            │ 1513 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка хлорид безводный        │           806            │ 2331 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка хлорида раствор         │           801            │ 1840 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка цианид                  │           603            │ 1713 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинка - аммония нитрит        │           501            │ 1512 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинкалкилдитиофосфат          │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинкарилдитиофосфат           │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цинхонин                      │           620            │ 1544 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ      │           405            │ 2008 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ│           403            │ 1358 │

│         с долей воды не менее 25%     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде         │           405            │ 2009 │

│         обработанных листов, полос или│                          │      │

│         змеевиков из проволоки в      │                          │      │

│         бухтах                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей│           403            │ 2858 │

│         из проволоки, обработанных    │                          │      │

│         металлических листов, полос   │                          │      │

│         (тоньше 254 микрон, но не     │                          │      │

│         тоньше 18 микрон)             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │           328            │ 1308 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │           328            │ 1308 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                          │      │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │           328            │ 1308 │

│         ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                          │      │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циркония гидрид               │           409            │ 1437 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циркония нитрат               │           501            │ 2728 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ               │           405            │ 1932 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ │           404            │ 1517 │

│         с массовой долей воды не менее│                          │      │

│         20%                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Циркония тетрахлорид          │           806            │ 2503 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ          │           335            │ 3165 │

│         ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С    │                          │      │

│         БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая    │                          │      │

│         смесь гидразина безводного и  │                          │      │

│         метилгидразина) (топливо М 86)│                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Цифлутрин                     │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Шашки серные                  │           401            │ 3178 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Шлак ЦИНКОВЫЙ                 │           409            │ 1435 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Шламы сернокислотного         │           640            │ 3290 │

│         производства                  │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ     │           421            │ 1393 │

│         СПЛАВ, Н.У.К.                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Щелочной сток производства    │           818            │ 1719 │

│         капролактама (ЩСПК)           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ       │           421            │ 1421 │

│         ЖИДКИЙ, Н.У.К.                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Экстракт ароматический        │           615            │ 2810 │

│         фенольный                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие)          │                          │      │

│         (температура кипения не более │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа,│                          │      │

│         температура кипения более     │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│           328            │ 1169 │

│         (невязкие)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (давление паров при 50 °C     │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (давление паров при 50 °C не  │                          │      │

│         более 110 кПа)                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие)          │                          │      │

│         (температура кипения не более │                          │      │

│         35 °C)                        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C более 110 кПа,│                          │      │

│         температура кипения более 35  │                          │      │

│         °C)                           │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (имеющие температуру вспышки  │                          │      │

│         ниже 23 °C и вязкие) (давление│                          │      │

│         паров при 50 °C не более 110  │                          │      │

│         кПа)                          │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │           328            │ 1197 │

│         (невязкие)                    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Экстралин                     │     см. N-ЭТИЛАНИЛИН     │ 2272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Экстранол                     │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Элегаз                        │   см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД   │ 1080 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Электролит для химических     │           328            │ 1993 │

│         источников тока               │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Электролит щелочной           │       см. ЖИДКОСТЬ       │ 2797 │

│                                       │ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ  │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Электролит щелочной твердый   │           819            │ 3262 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эмульгатор ОП-10              │           906            │ 3082 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эмульгатор ОП-4               │           901            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эмульгатор Ринго ЭМ           │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э       │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Энит                          │           615            │ 2810 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эпибромгидрин                 │           647            │ 2558 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эпихлоргидрин                 │           647            │ 2023 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│     1,2-Эпокси-3-этоксипропан         │           316            │ 2752 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этан                          │           206            │ 1035 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этан охлажденный жидкий       │           206            │ 1961 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этаналь                       │     см. АЦЕТАЛЬДЕГИД     │ 1089 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или   │           308            │ 1170 │

│         ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА       │                          │      │

│         ЭТИЛОВОГО РАСТВОР)            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА    │           807            │ 2491 │

│         РАСТВОР                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этил бромистый                │      см. ЭТИЛБРОМИД      │ 1891 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этил хлористый                │      см. ЭТИЛХЛОРИД      │ 1037 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этил-2-хлорпропионат          │           327            │ 2935 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │           506            │ 3105 │

│         АМИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с        │                          │      │

│         концентрацией не более 67%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 33%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │           506            │ 3103 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с       │                          │      │

│         концентрацией более 77 - 100% │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │           506            │ 3105 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с       │                          │      │

│         концентрацией не более 77%, с │                          │      │

│         разбавителем типа A с         │                          │      │

│         концентрацией не менее 23%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │           506            │ 3106 │

│         БУТИЛПЕРОКСИ)-БУТИРАТ с       │                          │      │

│         концентрацией не более 52%, с │                          │      │

│         содержанием инертного твердого│                          │      │

│         вещества не менее 48%         │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Этил-N-бензиланилин           │           608            │ 2274 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилакрилат стабилизированный │           306            │ 1917 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиламилкетон                 │           316            │ 2271 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиламин                      │           208            │ 1036 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │           303            │ 2270 │

│         массовой долей этиламина не   │                          │      │

│         менее 50%, но не более 70%    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Этиланилин                    │           608            │ 2272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этиланилин                    │           608            │ 2273 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилацетат                    │           306            │ 1173 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилацетилен стабилизированный│           206            │ 2452 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Этилбензилтолуидины жидкие    │           608            │ 2753 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Этилбензилтолуидины твердые   │           608            │ 3460 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилбензол                    │           314            │ 1175 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилборат                     │           306            │ 1176 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилбромацетат                │           647            │ 1603 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилбромид                    │           605            │ 1891 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилбутанол                   │           316            │ 2275 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилбутилацетат               │           316            │ 1177 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилбутиральдегид             │           307            │ 1178 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилбутират                   │           316            │ 1180 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилвалерат                   │           306            │ 3272 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       3-Этилгексальдегид              │ см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ  │ 1191 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилгексальдегиды             │ см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ  │ 1191 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилгексаналь                 │ см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ  │ 1191 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилгексиламин                │           325            │ 2276 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этилгексилхлорформиат         │           611            │ 2748 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилгликоль                   │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1171 │

│                                       │       ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ      │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилгликольацет               │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1172 │

│                                       │ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ  │      │

│                                       │         УКСУСНОЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилдихлорарсин               │           626            │ 1892 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилдихлорсилан               │           431            │ 1183 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилен                        │           204            │ 1962 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилен двухлористый           │    см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД    │ 1184 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилен охлажденный жидкий     │           204            │ 1038 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилен, жидкий                │  см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ  │ 1038 │

│                                       │          ЖИДКИЙ          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилена окись                 │    см. ЭТИЛЕНА ОКСИД     │ 1040 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИД                 │           207            │ 1040 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при    │           207            │ 1040 │

│         общем давлении до 1 Мпа (10   │                          │      │

│         бар) при температуре 50 °C    │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │           207            │ 3070 │

│         ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ,     │                          │      │

│         содержащая не более 12,5%     │                          │      │

│         этилена оксида                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │           207            │ 3298 │

│         ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,         │                          │      │

│         содержащая не более 7,9%      │                          │      │

│         этилена оксида                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА    │           302            │ 2983 │

│         ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не   │                          │      │

│         более 30% этилена оксида      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │           207            │ 3299 │

│         ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,         │                          │      │

│         содержащая не более 5,6%      │                          │      │

│         этилена оксида                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │           207            │ 3300 │

│         ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая    │                          │      │

│         более 87% этилена оксида      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │           206            │ 1041 │

│         ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая    │                          │      │

│         более 9%, но не более 87%     │                          │      │

│         этилена оксида                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │           207            │ 1952 │

│         ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не │                          │      │

│         более 9% этилена оксида       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │           207            │ 3297 │

│         ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,     │                          │      │

│         содержащая не более 8,8%      │                          │      │

│         этилена оксида                │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА│           204            │ 3138 │

│         СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ,     │                          │      │

│         содержащая не менее 71,5%     │                          │      │

│         этилена, не более 22,5%       │                          │      │

│         ацетилена и не более 6%       │                          │      │

│         пропилена                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилендиамин                  │           807            │ 1604 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилендибромид                │           605            │ 1605 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилендихлорид                │           312            │ 1184 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиленимин стабилизированный  │           648            │ 1185 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиленоксид                   │    см. ЭТИЛЕНА ОКСИД     │ 1040 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиленхлоргидрин              │           647            │ 1135 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилиденнорборнен             │           328            │ 1993 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилиденхлорид                │    см. 1,1-ДИХЛОРЭТАН    │ 2362 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилизобутират                │           306            │ 2385 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилизоцианат                 │           322            │ 2481 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилкарбитол                  │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилкарбонат                  │    см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ    │ 2366 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилкротонат                  │           306            │ 1862 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этиллактат                    │           316            │ 1192 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилмеркаптан                 │           304            │ 2363 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилметакрилат                │           306            │ 2277 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН                │           307            │ 1193 │

│         (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)              │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилнитрита раствор           │           310            │ 1194 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилоксалат                   │           607            │ 2525 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилортоформиат               │           316            │ 2524 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       1-Этилпиперидин                 │           311            │ 2386 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилпропионат                 │           306            │ 1195 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилсиликат                   │   см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ   │ 1292 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилсиликат-32                │ см. Тетраэтоксисилана и  │ 1993 │

│                                       │ олигоэтоксисиланов смесь │      │

│                                       │         сложная          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилсиликат-40                │   см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ   │ 1292 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилсульфат                   │    см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ     │ 1594 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       N-Этилтолуидины                 │           608            │ 2754 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилтолуидины                 │   см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ    │ 2754 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилтрихлорсилан              │           321            │ 1196 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилфенилдихлорсилан          │           805            │ 2435 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилформиат                   │           306            │ 1190 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ               │           205            │ 2453 │

│         РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)        │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилхлорацетат                │           647            │ 1181 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилхлорид                    │           205            │ 1037 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилхлорсилан                 │           431            │ 2988 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилхлортиоформиат            │           814            │ 2826 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилхлорформиат               │           611            │ 1182 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этилцеллозольв                │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1171 │

│                                       │      ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этоксиэтанол                  │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1171 │

│                                       │      ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ       │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│       2-Этоксиэтилацетат              │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1172 │

│                                       │ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ  │      │

│                                       │         УКСУСНОЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Этрол нитроцеллюлозный        │           402            │ 2557 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир 2,2'-дихлордиэтиловый    │           606            │ 1916 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир 2-бромдиэтиловый         │         см. ЭФИР         │ 2340 │

│                                       │    2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ    │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир 2-бромэтилэтиловый       │           312            │ 2340 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир аллилглицидиловый        │           316            │ 2219 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир аллилэтиловый            │           313            │ 2335 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ    │           407            │ 2965 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ     │           812            │ 2604 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир бутилвиниловый           │           306            │ 2352 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир бутилметиловый           │           306            │ 2350 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир винилизобутиловый        │           306            │ 1304 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир винилметиловый           │           206            │ 1087 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир винил-н-бутиловый        │ см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ  │ 2352 │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир винилэтиловый            │           301            │ 1302 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диаллиловый              │           306            │ 2360 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир дивиниловый              │           301            │ 1167 │

│         стабилизированный             │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диизопропиловый          │           306            │ 1159 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диметиловый              │           206            │ 1033 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диметиловый              │           615            │ 2810 │

│         перфторадипиновой кислоты     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диметиловый              │           615            │ 2810 │

│         перфторпробковой кислоты      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ          │           306            │ 2384 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир дифениловый              │           906            │ 3077 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир дихлорДИизопропиловый    │           606            │ 2490 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР         │           301            │ 1155 │

│         ЭТИЛОВЫЙ)                     │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир диэтиловый этиленгликоля │           316            │ 1153 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир изобутилвиниловый        │см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ│ 1304 │

│                                       │    СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир метиловый ацетоуксусной  │   см. Метилацетоацетат   │ 3272 │

│         кислоты                       │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир метиловый                │  см. Метилбензосульфат   │ 3265 │

│         бензосульфокислоты            │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир метилпропиловый          │           306            │ 2612 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ     │           301            │ 2398 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир метилхлорметиловый       │           647            │ 1239 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир моногексиловый           │           615            │ 2810 │

│         этиленгликоля                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир монометиловый            │           316            │ 1188 │

│         этиленгликоля                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир монометиловый            │           316            │ 1189 │

│         этиленгликоля и кислоты       │                          │      │

│         уксусной                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир моноэтиловый             │  см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ   │ 1172 │

│         ацетоэтиленгликоля            │ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ  │      │

│                                       │         УКСУСНОЙ         │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир моноэтиловый             │           316            │ 1171 │

│         этиленгликоля                 │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир моноэтиловый             │           316            │ 1172 │

│         этиленгликоля и кислоты       │                          │      │

│         уксусной                      │                          │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир н-бутиловый              │  см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ   │ 1149 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир н-дибутиловый            │  см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ   │ 1149 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир перфтор (метилвиниловый) │           205            │ 3153 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир перфтор (этилвиниловый)  │           205            │ 3154 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир перфтордибутиловый       │           904            │      │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир петролейный              │           328            │ 1268 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир фенилметиловый           │        см. АНИЗОЛ        │ 2222 │

├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────┼──────┤

│         Эфир хлордиметиловый          │         см. ЭФИР         │ 1239 │

│                                       │    МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ    │      │

└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴──────┘

# Раздел 4. УКАЗАТЕЛЬ ПОИСКА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ

ПО НОМЕРУ ООН (кроме грузов 1 и 7 классов опасности)

┌────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐

│ N  │            Наименование груза             │   Номер аварийной карточки    │

│ООН │                                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │           N-Алкил(C7 - C9)-N'-фенил-n-    │              905              │

│    │             фенилендиамин                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │           N-Алкил-N-                      │см. N-Алкил(C7 - C9)-N'-фенил- │

│    │             фенилпарафенилендиамин        │        n-фенилендиамин        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Алкилбензол C17 - C20 линейный│              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Алкилдиметиламина окись       │  см. Алкилдиметиламино оксид  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Алкилдиметиламино оксид       │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Амины C17 - C20, кубовые      │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ангидрид                      │              904              │

│    │             изометилтетрагидрофталевый    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Антиоксидант ВС-1             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Арзамит                       │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ацетопропилацетат             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Бакелит                       │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Бензилацетат                  │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Бутандиол-1,2                 │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Бутиллактат                   │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Бутилцеллозольв               │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Вещество вспомогательное ОП-10│              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Гидродепарафинат              │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Гидрофобизатор ИВВ-1          │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Гомосерин А                   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Гринол                        │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Деканол-1                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │    трис-2,3-Дибромпропилфосфат            │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Диметилдитиокарбамат          │              904              │

│    │             диметиламина                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │      Исключено. - Протокол от 14.05.2010  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Дипроксамин                   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Добавки адгезионные "Амдор"   │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Железа бромид, раствор        │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Железо бромнобромистое,       │              903              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Жидкости фторхлоруглеродные   │              904              │

│    │             12Ф, 13ФМ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Жидкость диэлектрическая АЗИ-3│              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Жидкость смазочно-охлаждающая │              904              │

│    │             "Кемол"                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Жидкость тормозная "Нева"     │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Загуститель акриловый         │              904              │

│    │             водорастворимый               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Заряды к огнетушителям ОХП-10 │              905              │

│    │             (щелочная часть)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Изомеры циклододекатриена     │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор КИ-1                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор коррозии "Волга-1"  │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор коррозии "Ифхангаз- │              904              │

│    │             1"                            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор коррозии и          │              904              │

│    │             солеотложений ВФИКС           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор коррозии ИКТ-1, ИКТ-│              904              │

│    │             1К, Д-6, Д-6-1, Д-6-К, Д-6-1К │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибитор-428                 │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибиторы коррозии ИКБ-2,    │              905              │

│    │             ИКБ-4                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибиторы солеотложений типа │              905              │

│    │             СНПХ                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибиторы, слабокоррозионные │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ингибиторы, слабоядовитые     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ифханол-2Т                    │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кальция бромид, раствор       │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кальция хлорат-хлорид,        │              903              │

│    │             незамерзающий раствор         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Канифоль                      │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Исключено. - Протокол от 14.05.2010                           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Карбамат Е                    │см. Натрия диэтилдитиокарбамат │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Карпатол-3                    │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Каучук                        │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислота адипиновая            │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислота изофталевая           │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислота малеиновая            │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислоты высшие жирные         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислоты жирные, синтетические,│              904              │

│    │             фракции C5 - C6, C7 - C9      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислоты жирные, синтетические,│              904              │

│    │             фракции C10 - C16, C17 - C20  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Кислоты жирные, талловые      │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Клей канифольный              │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Композиция жирующая           │              904              │

│    │             "Хлорсинтэм"                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Компонент А-391               │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Концентрат                    │              905              │

│    │             карбамидоформальдегидный (КФК)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Концентраты винипола ВБ-2,    │              902              │

│    │             ВБ-3                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Красители органические жидкие,│              904              │

│    │             слабоядовитые, в т.ч. "Берзоль│                               │

│    │             синий-3"                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Лаки и лаковые краски (с      │              905              │

│    │             температурой вспышки выше     │                               │

│    │             61 °C, но ниже 91 °C)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Лапролы                       │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Латексы (с температурой       │              901              │

│    │             вспышки выше 61 °C, но ниже   │                               │

│    │             91 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Лаурокс-9                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Мазут с температурой вспышки  │              901              │

│    │             не выше 91 °C                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масла вакуумные "Алкарен"     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло антраценовое,           │              905              │

│    │             технологическое               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло зеленое                 │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло каменноугольное, легкое │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло касторовое,             │              902              │

│    │             сульфированное                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло ПОД (отходы производства│              904              │

│    │             капролактама)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло ПТУ                     │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Масло сосновое, флотационное  │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Метилвинилпиридин             │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Метилдиэтаноламин             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │           N-Метилпирролидон               │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Метилциклогексилацетат        │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Модификатор ТК                │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Моноалкилфенолы               │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Монохлорамин Б, Т, ХБ         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Наполнитель жирующий ПЖС      │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Наполнитель жирующий ПМЖ      │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Натрия диэтилдитиокарбамат    │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Натрия силикат                │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Натрия трихлорацетат          │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Нефтенол ВВД                  │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ниогрин                       │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Оксанолы                      │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Оксидат ВЖС                   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Оксидол, деэмульгатор         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Октилацетат                   │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Олеоксы                       │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Олигомеры                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Орехи тунговые                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Осушитель-сырец (на основе    │              904              │

│    │             полигликолей)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Отвердители для эпоксидных    │              905              │

│    │             смол ДТБ-2, УП-0633М          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Отвердитель АЦЭГ              │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Параантрацен                  │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Парафин нефтяной жидкий,      │              901              │

│    │             фракция C13                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Парафин нефтяной жидкий,      │              901              │

│    │             широкая фракция               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Паста алкилсульфатов          │              904              │

│    │             синтетических жирных кислот   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Паста скрубберная             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пек талловый                  │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пенообразователи ПО-3НП, ПО-  │              905              │

│    │             6НП                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пентаэритрит                  │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пластификатор Дибутиладипинат │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пластификатор Диметилсебацинат│              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пластификатор нефтяной        │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Пластификатор СБ-2А           │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полигликоли                   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полидиметилдиаллиламмоний-    │              904              │

│    │             хлорид                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полиметаллический водный      │              904              │

│    │             концентрат                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Политерпены                   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полиуры АЗ-20, АЗ-21, АН-10   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полифурит                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полиэтиленгликоль, водный     │              904              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полиэтиленоксид ПЭО-С         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Полиэфиры                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Препарат "Эфосол"             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Препарат ВЗЖ                  │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Препарат К-4 водорастворимый  │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Препарат ОС-20                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Присадка адгезионная дорожная │              904              │

│    │             "Амдор"                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Присадка антимикробная        │              905              │

│    │             "Сульфоцид"                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Присадка к остаточным топливам│              901              │

│    │             ВНИИНП-200                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Продукт АГМ-9                 │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Продукт ФОЛ-63                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │         1,2-Пропиленгликоль               │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Рабочая жидкость РЖ-3         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Реагент ВЖС                   │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Семена клещевины              │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Синтанокс                     │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Синтанолы                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смесь А-6 ТН, А-6 ТЗ          │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смола водорастворимая         │              905              │

│    │             полиаминоэпихлоргидриновая    │                               │

│    │             "Каустамин-115"               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смола каменноугольная         │              901              │

│    │             поглотительная                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смола пиролизная, тяжелая     │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смола полиалкилбензольная     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы карбамидоформальдегидные│              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы карбамидофурановые      │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы нефтяные тяжелые (с     │              901              │

│    │             температурой вспышки выше     │                               │

│    │             61 °C, но ниже 91 °C)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы фенолофурановые         │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы фенолформальдегидные,   │              904              │

│    │             водные растворы               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы фенолформальдегидные,   │              901              │

│    │             жидкие (с температурой вспышки│                               │

│    │             более 61 °C, но не более      │                               │

│    │             91 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы эпоксидно-алифатические │              904              │

│    │             типов ДЭГ, ТЭГ                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы эпоксидно-диановые      │              904              │

│    │             неотвержденные типа ЭД        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Смолы эпоксидные              │              904              │

│    │             неотвержденные типа Э         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Сода кальцинированная         │      см. Натрия карбонат      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Сополимеры на основе          │              904              │

│    │             винилхлорида (водные)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирт бензиловый              │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирт изооктиловый            │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирт н-октиловый             │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирт октиловый нормальный    │     см. Спирт н-октиловый     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирты синтетические жирные   │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирты синтетические жирные   │              904              │

│    │             вторичные фракции C18 - C23   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Спирты синтетические жирные   │              904              │

│    │             первичные фракции C16 - C21   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Средства моющие, жидкие       │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стабилизатор ацетально-       │              905              │

│    │             спиртовой                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стабилизатор ВТС-60           │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стакриллат-1                  │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стеароксы                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стекло натриевое жидкое       │      см. Натрия силикат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Стронция нитрат, водный       │              903              │

│    │             раствор, неокисляющий         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Сульфанол, паста              │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Сульфокислоты, водный раствор │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Суперпластификатор "Дофен",   │              905              │

│    │             С-3                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Топливо моторное, с           │              901              │

│    │             температурой вспышки более    │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Топливо нефтяное              │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Тринонилфенилфосфит           │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Трихлордифенил                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Трихлорпропилфосфат           │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Триэтиламиноксид              │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Углеаммикат                   │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Удобрение суспензионно-       │              905              │

│    │             комплексное "СКУ"             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Удобрения аммиачно-нитратные, │              901              │

│    │             малоопасные                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Удобрения жидкие комплексные  │              905              │

│    │             "ЖКУ" (марки 10:34)           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ускоритель БНК-2              │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Ускоритель К-45               │   см. Диметилдитиокарбамат    │

│    │                                           │         диметиламина          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фенилксилилэтан               │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фенилметилуретан              │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Феноксиметанол                │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Феноксиэтанол                 │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фитиль зажигательный, тлеющий │              902              │

│    │             (ФЗТ)                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотамин                      │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент "Арминт ХТ"      │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент "Кэтгол"         │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент "Оксаль"         │              902              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент ВЖС              │        см. Реагент ВЖС        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент дифосфоновый     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Флотореагент Т-66 (ВПП)       │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фракция альфа-олефинов C12 -  │              901              │

│    │             C14                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фракция альфа-олефинов C16 -  │              904              │

│    │             C18, C20 - C26                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Фракция метилнафталиновая     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │   трис-бета-Хлорпропилфосфат              │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Хлорсинтэм                    │    см. Композиция жирующая    │

│    │                                           │         "Хлорсинтэм"          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Циклододекатриен изомеры      │ см. Изомеры циклододекатриена │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Экстранол                     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Эмульгатор ОП-4               │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Этилкарбитол                  │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Эфир перфтордибутиловый       │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│    │             Эфиры метиловые синтетических │              901              │

│    │             жирных кислот фракции C10 -   │                               │

│    │             C18                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1001│             АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ         │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1002│             ВОЗДУХ СЖАТЫЙ                 │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1003│             ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ     │              202              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1005│             АММИАК БЕЗВОДНЫЙ              │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1006│             АРГОН СЖАТЫЙ                  │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1008│             Бор фтористый                 │      см. БОРА ТРИФТОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1008│             БОРА ТРИФТОРИД                │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1009│             БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ         │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1009│             Газ рефрижераторный R 13B1    │   см. БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13B1)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1010│             Бутадиен-1,2,                 │см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ│

│    │             стабилизированный             │или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ │

│    │                                           │   СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,    │

│    │                                           │  имеющая при 70 °C давление   │

│    │                                           │ паров, не превышающее 1,1 МПа │

│    │                                           │ (11 бар), и имеющая при 50 °C │

│    │                                           │ плотность не менее 0,525 кг/л │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1010│             Бутадиен-1,3,                 │см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ│

│    │             стабилизированный             │или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ │

│    │                                           │   СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,    │

│    │                                           │  имеющая при 70 °C давление   │

│    │                                           │ паров, не превышающее 1,1 МПа │

│    │                                           │ (11 бар), и имеющая при 50 °C │

│    │                                           │ плотность не менее 0,525 кг/л │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1010│             БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ   │              206              │

│    │             или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ│                               │

│    │             СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ,      │                               │

│    │             имеющая при 70 °C давление    │                               │

│    │             паров, не превышающее 1,1 МПа │                               │

│    │             (11 бар), и имеющая при 50 °C │                               │

│    │             плотность не менее 0,525 кг/л │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1011│             БУТАН                         │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│             Бутен-1                       │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│       транс-Бутен-2                       │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│         цис-Бутен-2                       │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│             Бутилен-1                     │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│       транс-Бутилен-2                     │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│         цис-Бутилен-2                     │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│             БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН │              206              │

│    │             или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-│                               │

│    │             БУТИЛЕН                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1012│             Псевдобутилен                 │    см. БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или    │

│    │                                           │1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или│

│    │                                           │        ТРАНС-2-БУТИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1013│             Углекислый газ                │     см. УГЛЕРОДА ДИОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1013│             УГЛЕРОДА ДИОКСИД              │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1016│             УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ     │              207              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1017│             ХЛОР                          │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1018│             Газ рефрижераторный R 22      │   см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1018│             Дифторхлорметан               │   см. ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1018│             ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ          │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 22)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1020│             Газ рефрижераторный R 115     │  см. ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1020│             ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ        │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 115)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1021│             Газ рефрижераторный R 124     │      см. 1-ХЛОР-1,2,2,2-      │

│    │                                           │      ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ       │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1021│           1-ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН    │              201              │

│    │             (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1022│             Газ рефрижераторный R 13      │   см. ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1022│             ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ         │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 13)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1023│             ГАЗ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ    │              207              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1026│             ЦИАН                          │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1027│             ЦИКЛОПРОПАН                   │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1028│             Газ рефрижераторный R 12      │  см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1028│             Дифтордихлорметан             │  см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1028│             ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ        │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1028│             Хладон-12                     │  см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1029│             Газ рефрижераторный R 21      │   см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1029│             ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ          │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1029│             Фтордихлорметан               │   см. ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1030│             Газ рефрижераторный R 152a    │    см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1030│         1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ               │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1030│             Хладон 152а                   │    см. 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1032│             ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ         │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1033│             ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ              │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1035│             ЭТАН                          │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1036│             Моноэтиламин, безводный       │         см. ЭТИЛАМИН          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1036│             ЭТИЛАМИН                      │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1037│             Этил хлористый                │        см. ЭТИЛХЛОРИД         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1037│             ЭТИЛХЛОРИД                    │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1038│             ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ     │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1038│             Этилен, жидкий                │ см. ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1039│             ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ            │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1040│             Окись этилена                 │       см. ЭТИЛЕНА ОКСИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1040│             Этилена окись                 │       см. ЭТИЛЕНА ОКСИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1040│             ЭТИЛЕНА ОКСИД                 │              207              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1040│             ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при    │              207              │

│    │             общем давлении до 1 МПа (10   │                               │

│    │             бар) при температуре 50 °C    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1040│             Этиленоксид                   │       см. ЭТИЛЕНА ОКСИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1041│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │              206              │

│    │             ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая    │                               │

│    │             более 9%, но не более 87%     │                               │

│    │             этилена оксида                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1043│             УДОБРЕНИЯ АММИАЧНОГО РАСТВОР, │              208              │

│    │             содержащий свободный аммиак   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1044│             Огнетушители углекислотные    │              213              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1044│             ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие      │              213              │

│    │             сжатый или сжиженный газ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1045│             ФТОР СЖАТЫЙ                   │              211              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1046│             ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ                  │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1048│             ВОДОРОДА БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ     │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1049│             ВОДОРОД СЖАТЫЙ                │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1050│             ВОДОРОДА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ     │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1051│             ВОДОРОД ЦИАНИД                │              602              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий │                               │

│    │             менее 3% воды                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1052│             ВОДОРОДА ФТОРИД БЕЗВОДНЫЙ     │              837              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1053│             СЕРОВОДОРОД                   │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1055│             ИЗОБУТИЛЕН                    │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1056│             КРИПТОН СЖАТЫЙ                │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1057│             ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ  │              214              │

│    │             ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие│                               │

│    │             воспламеняющийся газ          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1058│             ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ,               │              201              │

│    │             невоспламеняющиеся, содержащие│                               │

│    │             азот, углерода диоксид или    │                               │

│    │             воздух                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1060│             МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА   │              206              │

│    │             СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, такая│                               │

│    │             как смесь Р1 или смесь Р2     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1061│             МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ           │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1061│             Монометиламин, безводный      │    см. МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1062│             Метил бромистый               │см. МЕТИЛБРОМИД, содержащий не │

│    │                                           │     более 2% хлорпикрина      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1062│             МЕТИЛБРОМИД, содержащий не    │              209              │

│    │             более 2% хлорпикрина          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1063│             Газ рефрижераторный R 40      │     см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ      │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1063│             Метил хлористый               │     см. МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ      │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1063│             МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ              │              209              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1064│             МЕТИЛМЕРКАПТАН                │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1065│             НЕОН СЖАТЫЙ                   │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1066│             АЗОТ СЖАТЫЙ                   │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1067│             Азота диоксид                 │ см. ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА │

│    │                                           │           ДИОКСИД)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1067│             ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА     │              211              │

│    │             ДИОКСИД)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1069│             НИТРОЗИЛХЛОРИД                │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1070│             АЗОТА ГЕМИОКСИД               │              202              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1070│             Веселящий газ                 │      см. АЗОТА ГЕМИОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1070│             Закись азота                  │      см. АЗОТА ГЕМИОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1071│             ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ           │              207              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1072│             КИСЛОРОД СЖАТЫЙ               │              202              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1073│             КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ   │              202              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1075│             ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ       │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1076│             Углерода оксихлорид           │          см. ФОСГЕН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1076│             ФОСГЕН                        │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1077│             ПРОПИЛЕН                      │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1078│             ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ, Н.У.К.,  │              215              │

│    │             такой как смесь F1, смесь F2  │                               │

│    │             или смесь F3                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1078│             Пропеллент УФ-1               │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1079│             Ангидрид сернистый            │       см. СЕРЫ ДИОКСИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1079│             СЕРЫ ДИОКСИД                  │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1080│             Сера шестифтористая           │     см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1080│             СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД              │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1080│             Элегаз                        │     см. СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1081│             ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН               │              205              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1082│             ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН             │              209              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1083│             ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ        │              208              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1085│             ВИНИЛБРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1086│             ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1087│             ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ           │              206              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1088│             АЦЕТАЛЬ                       │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1088│         1,1-Диэтоксиэтан                  │          см. АЦЕТАЛЬ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1089│             Альдегид уксусный             │       см. АЦЕТАЛЬДЕГИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1089│             АЦЕТАЛЬДЕГИД                  │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1089│             Этаналь                       │       см. АЦЕТАЛЬДЕГИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1090│             АЦЕТОН                        │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1090│             Диметилкетон                  │          см. АЦЕТОН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1091│             МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ              │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1091│             Масло ацетоновое              │     см. МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1092│             АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ    │              650              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1093│             АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ│              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1093│             Нитрил акриловой кислоты      │       см. АКРИЛОНИТРИЛ        │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1098│             СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ               │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1099│             Аллил бромистый               │        см. АЛЛИЛБРОМИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1099│             АЛЛИЛБРОМИД                   │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1100│             Аллил хлористый               │        см. АЛЛИЛХЛОРИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1100│             АЛЛИЛХЛОРИД                   │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1104│             АМИЛАЦЕТАТЫ                   │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1105│             ПЕНТАНОЛЫ                     │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1105│             Спирт изоамиловый             │         см. ПЕНТАНОЛЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1106│             АМИЛАМИН                      │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1106│           н-Амиламин                      │         см. АМИЛАМИН          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1106│        трет-Амиламин                      │         см. АМИЛАМИН          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1107│             АМИЛХЛОРИД                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1107│             Амилы хлористые               │        см. АМИЛХЛОРИД         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1108│           н-Амилен                        │    см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1108│           1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)             │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1108│             Пентен-1                      │    см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1108│             Пропилэтилен                  │    см. 1-ПЕНТЕН (н-АМИЛЕН)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1109│             АМИЛФОРМИАТЫ                  │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1109│             Изоамилформиат                │       см. АМИЛФОРМИАТЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1110│           н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН                │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1111│             АМИЛМЕРКАПТАН                 │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1112│             АМИЛНИТРАТ                    │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1113│             АМИЛНИТРИТ                    │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1114│             БЕНЗОЛ                        │              314              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1114│             Бензольная головка            │          см. БЕНЗОЛ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1120│             БУТАНОЛЫ                      │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1120│             Спирт бутиловый               │         см. БУТАНОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1120│             Спирт бутиловый третичный     │         см. БУТАНОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1120│             Спирт третбутиловый           │         см. БУТАНОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1123│             БУТИЛАЦЕТАТЫ                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1125│           н-БУТИЛАМИН                     │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1126│           1-БРОМБУТАН                     │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1126│           н-Бутилбромид                   │        см. 1-БРОМБУТАН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1127│             Бутилхлориды                  │        см. ХЛОРБУТАНЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1127│             Бутилы хлористые              │        см. ХЛОРБУТАНЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1127│           1-Хлорбутан                     │        см. ХЛОРБУТАНЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1127│             ХЛОРБУТАНЫ                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1128│           н-БУТИЛФОРМИАТ                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1129│             БУТИРАЛЬДЕГИД                 │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1130│             МАСЛО КАМФОРНОЕ               │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1131│             СЕРОУГЛЕРОД                   │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1131│             Углерода дисульфид            │        см. СЕРОУГЛЕРОД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие)          │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа,│                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1133│             КЛЕИ, содержащие              │              305              │

│    │             легковоспламеняющуюся жидкость│                               │

│    │             (невязкие)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1134│             Фенилхлорид                   │        см. ХЛОРБЕНЗОЛ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1134│             ХЛОРБЕНЗОЛ                    │              318              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1135│             ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН              │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1136│             ДИСТИЛЛЯТЫ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ    │              305              │

│    │             СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1136│             Масло каменноугольное, легкое,│              305              │

│    │             легковоспламеняющееся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек) (имеющий │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек) (имеющий │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футировки │                               │

│    │             барабанов или бочек) (имеющий │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1139│             РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ│              328              │

│    │             (включая растворы для         │                               │

│    │             обработки или покрытия        │                               │

│    │             поверхностей, используемые в  │                               │

│    │             промышленных или иных целях,  │                               │

│    │             например для нанесения        │                               │

│    │             грунтовочного покрытия на     │                               │

│    │             корпус автомобилей, футеровки │                               │

│    │             барабанов или бочек)          │                               │

│    │             (невязкий)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1143│             КРОТОНАЛЬДЕГИД или            │              650              │

│    │             КРОТОНАЛЬДЕГИД                │                               │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1143│             Кротоновый альдегид           │    см. КРОТОНАЛЬДЕГИД или     │

│    │                                           │        КРОТОНАЛЬДЕГИД         │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1144│           2-Бутин                         │        см. КРОТОНИЛЕН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1144│             Диметилацетилен               │        см. КРОТОНИЛЕН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1144│             КРОТОНИЛЕН                    │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1145│             ЦИКЛОГЕКСАН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1146│             ЦИКЛОПЕНТАН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1147│             ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН             │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1147│             Декалин                       │     см. ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1148│             СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ            │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1149│             Эфир н-бутиловый              │     см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1149│             Эфир н-дибутиловый            │     см. ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1149│             ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ             │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1150│         1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН                  │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1152│             ДИХЛОРПЕНТАНЫ                 │              324              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1153│         1,2-Диэтоксиэтан                  │      см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ      │

│    │                                           │         ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1153│             ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1154│             ДИЭТИЛАМИН                    │              303              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1155│             ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР         │              301              │

│    │             ЭТИЛОВЫЙ)                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1155│             Эфир этиловый                 │   см. ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР   │

│    │                                           │           ЭТИЛОВЫЙ)           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1156│             ДИЭТИЛКЕТОН                   │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1157│             ДИИЗОБУТИЛКЕТОН               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1158│             ДИИЗОПРОПИЛАМИН               │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1159│             ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ          │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1160│             ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР   │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1161│             ДИМЕТИЛКАРБОНАТ               │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1162│             ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН            │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1163│             ДИМЕТИЛГИДРАЗИН НЕСИММЕТРИЧНЫЙ│              648              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1164│             ДИМЕТИЛСУЛЬФИД                │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1164│             Диметилсульфид, технический   │      см. ДИМЕТИЛСУЛЬФИД       │

│    │             улучшенный                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1165│             ДИОКСАН                       │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1165│         1,4-Диэтилендиоксид               │          см. ДИОКСАН          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1166│             ДИОКСОЛАН                     │              320              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1166│         1,3-Диоксолан                     │         см. ДИОКСОЛАН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1166│             Диоксолан-1,3                 │         см. ДИОКСОЛАН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1166│             Формальгликоль                │         см. ДИОКСОЛАН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1167│             ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ              │              301              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             Композиции ароматические      │              328              │

│    │             пищевые                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие)          │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа,│                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1169│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ│              328              │

│    │             (невязкие)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1170│             Многофункциональная добавка на│              308              │

│    │             основе этанола                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1170│             Растворитель спиртосодержащий │              308              │

│    │             "Лакол"                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1170│             Спирт этиловый винный         │              308              │

│    │             (ректификат)                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1170│             Спирт этиловый, технический   │              308              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1170│             ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или   │              308              │

│    │             ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА       │                               │

│    │             ЭТИЛОВОГО РАСТВОР)            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1171│             Этилгликоль                   │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │        ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1171│             Этилцеллозольв                │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │        ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1171│           2-Этоксиэтанол                  │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │        ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1171│             ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ             │              316              │

│    │             ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1172│             Этилгликольацет               │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │   ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ     │

│    │                                           │           УКСУСНОЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1172│           2-Этоксиэтилацетат              │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │   ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ     │

│    │                                           │           УКСУСНОЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1172│             Эфир моноэтиловый             │     см. ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ     │

│    │             ацетоэтиленгликоля            │   ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ     │

│    │                                           │           УКСУСНОЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1172│             ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ             │              316              │

│    │             ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ       │                               │

│    │             УКСУСНОЙ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1173│             ЭТИЛАЦЕТАТ                    │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1175│             ЭТИЛБЕНЗОЛ                    │              314              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1176│             Триэтилборат                  │         см. ЭТИЛБОРАТ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1176│             ЭТИЛБОРАТ                     │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1177│           2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1178│           2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД             │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1179│             ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ            │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1180│             ЭТИЛБУТИРАТ                   │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1181│             ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ                │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1182│             ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ               │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1183│             ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН               │              431              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1184│             Дихлорэтан                    │      см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1184│         1,2-Дихлорэтан                    │      см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1184│             Этилен двухлористый           │      см. ЭТИЛЕНДИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1184│             ЭТИЛЕНДИХЛОРИД                │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1185│             ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  │              648              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1188│             Метилцеллозольв               │    см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │         ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1188│             Метоксиэтанол                 │    см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │         ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1188│           2-Метоксиэтанол                 │    см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │         ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1188│             ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ            │              316              │

│    │             ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1189│             Метилгликольацетат            │    см. ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ     │

│    │                                           │    ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ    │

│    │                                           │           УКСУСНОЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1189│             ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ            │              316              │

│    │             ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ       │                               │

│    │             УКСУСНОЙ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1190│             ЭТИЛФОРМИАТ                   │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1191│             АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ           │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1191│           3-Этилгексальдегид              │    см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1191│           2-Этилгексальдегиды             │    см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1191│           2-Этилгексаналь                 │    см. АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1192│             ЭТИЛЛАКТАТ                    │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1193│             Метилэтилкетон                │      см. ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН       │

│    │                                           │       (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1193│             ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН                │              307              │

│    │             (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1194│             ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР           │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1195│             ЭТИЛПРОПИОНАТ                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1196│             ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН              │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие)          │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа,│                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (имеющие температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкие) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1197│             ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ    │              328              │

│    │             (невязкие)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1198│             Растворы формальдегида,       │   см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР   │

│    │             легковоспламеняющиеся         │     ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1198│             ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР         │              320              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1199│             ФУРАЛЬДЕГИДЫ                  │              650              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1199│             Фурфураль                     │       см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1199│             Фурфуральдегид                │       см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1199│             Фурфурол                      │       см. ФУРАЛЬДЕГИДЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1201│             МАСЛО СИВУШНОЕ                │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1202│             ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ │              315              │

│    │             или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ     │                               │

│    │             (температура вспышки более 60 │                               │

│    │             °C и не более 100 °C)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1202│             ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ │              315              │

│    │             или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ     │                               │

│    │             (температура вспышки не более │                               │

│    │             60 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1202│             Топливо дизельное,            │    см. ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО    │

│    │             отработанное                  │         ДИЗЕЛЬНОЕ или         │

│    │                                           │     ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ     │

│    │                                           │         (температура          │

│    │                                           │    вспышки не более 60 °C)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1202│             ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ,            │              315              │

│    │             соответствующее стандарту EN  │                               │

│    │             590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или     │                               │

│    │             ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с       │                               │

│    │             температурой вспышки,         │                               │

│    │             указанной в стандарте EN      │                               │

│    │             590:2004                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1202│             Топливо печное бытовое        │    см. ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ,     │

│    │                                           │ соответствующее стандарту EN  │

│    │                                           │   590:2004, или ГАЗОЙЛЬ или   │

│    │                                           │    ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ с    │

│    │                                           │температурой вспышки, указанной│

│    │                                           │    в стандарте EN 590:2004    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1203│             Бензин газовый, стабильный    │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1203│             БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН   │              305              │

│    │             или ПЕТРОЛ                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1203│             Топлива моторные с            │см. БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН│

│    │             ароматической присадкой       │          или ПЕТРОЛ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1204│             НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ      │              308              │

│    │             РАСТВОР с долей нитроглицерина│                               │

│    │             не более 1%                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1206│             ГЕПТАНЫ                       │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1207│             ГЕКСАЛЬДЕГИД                  │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1208│             ГЕКСАНЫ                       │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющие│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющие│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющие│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1210│             КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ           │              328              │

│    │             легковоспламеняющаяся или     │                               │

│    │             МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С      │                               │

│    │             ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             типографской краски),         │                               │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (невязкие)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1212│             ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ             │              316              │

│    │             ИЗОБУТИЛОВЫЙ)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1212│             Спирт изобутиловый            │     см. ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ     │

│    │                                           │         ИЗОБУТИЛОВЫЙ)         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1213│             ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ                │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1214│             ИЗОБУТИЛАМИН                  │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1216│             ИЗООКТЕН                      │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1218│             ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1219│             ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ            │              307              │

│    │             ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1219│             Пропанол-2                    │    см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ     │

│    │                                           │         ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1219│             Спирт изопропиловый           │    см. ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ     │

│    │                                           │         ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1220│             ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ               │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1221│           2-Аминопропан                   │       см. ИЗОПРОПИЛАМИН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1221│             ИЗОПРОПИЛАМИН                 │              303              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1221│             Моноизопропиламин             │       см. ИЗОПРОПИЛАМИН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1222│             ИЗОПРОПИЛНИТРАТ               │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1223│             КЕРОСИН                       │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1224│         3,3-Диметил-2-бутанон             │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1224│             КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1224│             КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │              331              │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1224│             КЕТОНЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.         │              331              │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1228│             МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │              332              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или         │                               │

│    │             МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ      │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1229│             МЕЗИТИЛОКСИД                  │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1229│             Окись мезитила                │       см. МЕЗИТИЛОКСИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1230│             МЕТАНОЛ                       │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1230│             Спирт метиловый               │          см. МЕТАНОЛ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1231│             МЕТИЛАЦЕТАТ                   │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1233│             МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1234│             Диметоксиметан                │         см. МЕТИЛАЛЬ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1234│             МЕТИЛАЛЬ                      │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1235│             МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР     │              303              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1235│             Монометиламин, водные растворы│ см. МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1237│             МЕТИЛБУТИРАТ                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1238│             МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ              │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1239│             ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ       │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1239│             Эфир хлордиметиловый          │  см. ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1242│             МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН              │              431              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1243│             МЕТИЛФОРМИАТ                  │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1244│             МЕТИЛГИДРАЗИН                 │              648              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1245│             МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН            │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1246│             МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН         │              307              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1247│             МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР      │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1248│             МЕТИЛПРОПИОНАТ                │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1249│             МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН              │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1249│             Пентанон-2                    │     см. МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1250│             МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1251│             МЕТИЛВИНИЛКЕТОН               │              650              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1259│             НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ               │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1261│             НИТРОМЕТАН                    │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1262│             Изооктан                      │          см. ОКТАНЫ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1262│             ОКТАНЫ                        │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Бензин-растворитель для       │              305              │

│    │             лакокрасочной промышленности  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Композиции антикоррозионные   │  см. КРАСКА (включая краску,  │

│    │             "Цинопол"                     │лак, эмаль, краситель, шеллак, │

│    │                                           │    олифу, политуру, жидкий    │

│    │                                           │ наполнитель и жидкую лаковую  │

│    │                                           │     основу) или МАТЕРИАЛ      │

│    │                                           │    ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая     │

│    │                                           │ разбавитель или растворитель  │

│    │                                           │            краски)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски)                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (давление паров при   │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (давление паров при   │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (невязкие)            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (имеющие температуру  │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа, температура    │                               │

│    │             кипения более 35 °C)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (имеющие температуру  │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              305              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             разбавитель или растворитель  │                               │

│    │             краски) (имеющие температуру  │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Краски и материалы            │  см. КРАСКА (включая краску,  │

│    │             лакокрасочные,                │лак, эмаль, краситель, шеллак, │

│    │             легковоспламеняющиеся         │    олифу, политуру, жидкий    │

│    │                                           │ наполнитель и жидкую лаковую  │

│    │                                           │     основу) или МАТЕРИАЛ      │

│    │                                           │    ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая     │

│    │                                           │ разбавитель или растворитель  │

│    │                                           │            краски)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Кремнеорганические смолы в    │              305              │

│    │             растворе органических         │                               │

│    │             растворителей                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Крепители для лаков (и краски)│              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Лак КО-0208                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Лаки бакелитовые              │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Лаки и лаковые краски (с      │  см. КРАСКА (включая краску,  │

│    │             температурой вспышки от 23 °C │лак, эмаль, краситель, шеллак, │

│    │             до 61 °C)                     │    олифу, политуру, жидкий    │

│    │                                           │ наполнитель и жидкую лаковую  │

│    │                                           │     основу) или МАТЕРИАЛ      │

│    │                                           │    ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая     │

│    │                                           │ разбавитель или растворитель  │

│    │                                           │            краски)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Лаки кремнеорганические (КО)  │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Метильный лак                 │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Нитрокраски, нитролаки,       │              305              │

│    │             нитроэмали                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Олифа                         │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Разбавители                   │  см. КРАСКА (включая краску,  │

│    │                                           │лак, эмаль, краситель, шеллак, │

│    │                                           │    олифу, политуру, жидкий    │

│    │                                           │ наполнитель и жидкую лаковую  │

│    │                                           │     основу) или МАТЕРИАЛ      │

│    │                                           │    ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая     │

│    │                                           │ разбавитель или растворитель  │

│    │                                           │            краски)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Сиккативы, жидкие,            │              305              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Смола кремнийорганическая 139-│ см. Смола полифенилизобутокси-│

│    │             297, раствор в толуоле или    │    силоксановая, раствор в    │

│    │             ксилоле                       │      ксилоле или толуоле      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Смола полиметилизобутокси-    │       см. Метильный лак       │

│    │             силоксановая, раствор в       │                               │

│    │             ксилоле                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Смола полифенилизобутокси-    │              305              │

│    │             силоксановая, раствор в       │                               │

│    │             ксилоле или толуоле           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1263│             Сольвент-нафта                │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1264│             ПАРАЛЬДЕГИД                   │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1265│             Изопентан                     │      см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1265│             Пентан                        │      см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1265│           н-Пентан                        │      см. ПЕНТАНЫ ЖИДКИЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1265│             ПЕНТАНЫ жидкие                │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             Жидкость парфюмерная "Канская"│              308              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (давление паров  │                               │

│    │             при 50 °C более 110 кПа)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (давление паров  │                               │

│    │             при 50 °C не более 110 кПа)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (имеющие         │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (имеющие         │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (имеющие         │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             ПРОДУКТЫ ПАРФЮМЕРНЫЕ,         │              308              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             растворители (невязкие)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1266│             Сырье парфюмерно-косметическое│              308              │

│    │             "Дэфанол"                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1267│             НЕФТЬ СЫРАЯ                   │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1267│             НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров   │              315              │

│    │             при 50 °C более 110 кПа)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1267│             НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров   │              315              │

│    │             при 50 °C не более 110 кПа)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Алкилат                       │        см. Алкилбензин        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Алкилбензин                   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Алкилбензолы,                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Конденсат пиролизный          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Лакойль                       │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Лигроин                       │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Нафта                         │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Нефрас С-150/200              │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │              328              │

│    │             НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │              328              │

│    │             НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К., или │              328              │

│    │             НЕФТЕПРОДУКТЫ, Н.У.К.         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Парафин нефтяной жидкий,      │              328              │

│    │             фракция C10 - C13             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Пиробензол                    │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Пироконденсат                 │              328              │

│    │             гидростабилизированный        │                               │

│    │             нефтяной                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Полимердистиллят              │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Топливо эталонное             │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Фракция бензиновая прямой     │              328              │

│    │             гонки                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1268│             Эфир петролейный              │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1272│             Масло пихтовое                │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1272│             МАСЛО ХВОЙНОЕ                 │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1274│           н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ,   │              307              │

│    │             НОРМАЛЬНЫЙ)                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1274│             Спирт н-пропиловый            │     см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ     │

│    │                                           │    ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1274│             Спирт пропиловый              │     см. н-ПРОПАНОЛ (СПИРТ     │

│    │                                           │    ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1275│             Альдегид пропионовый          │      см. ПРОПИОНАЛЬДЕГИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1275│             ПРОПИОНАЛЬДЕГИД               │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1276│           н-ПРОПИЛАЦЕТАТ                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1277│           1-Аминопропан                   │        см. ПРОПИЛАМИН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1277│             ПРОПИЛАМИН                    │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1277│           н-Пропиламин                    │        см. ПРОПИЛАМИН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1278│             Пропил хлористый              │       см. 1-Хлорпропан        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1278│             ПРОПИЛХЛОРИД                  │       см. 1-Хлорпропан        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1278│           1-Хлорпропан                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1279│         1,2-ДИХЛОРПРОПАН                  │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1279│             Пропилендихлорид              │      см. 1,2-ДИХЛОРПРОПАН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1280│             Окись пропилена,              │       см. ПРОПИЛЕНОКСИД       │

│    │             ингибированная                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1280│             ПРОПИЛЕНОКСИД                 │              302              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1281│             ПРОПИЛФОРМИАТЫ                │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1282│             ПИРИДИН                       │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             Масло древесно-смоляное       │      см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ                │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров│              307              │

│    │             при 50 °C более 110 кПа)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров│              307              │

│    │             при 50 °C не более 110 кПа)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │              307              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкое) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │              307              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкое) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (имеющее       │              307              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкое) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             МАСЛО СМОЛЯНОЕ (невязкое)     │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1286│             Смола древесная               │      см. МАСЛО СМОЛЯНОЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР               │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (давление     │              305              │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (давление     │              305              │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │              305              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │              305              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (имеющий      │              305              │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             КАУЧУКА РАСТВОР (невязкий)    │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1287│             Латекс                        │      см. КАУЧУКА РАСТВОР      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1288│             МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ               │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1289│             НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в     │              319              │

│    │             спирте                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1292│             Олигоэтоксисиланов смесь      │              315              │

│    │             гомогенная                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1292│             ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ              │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1292│             Этилсиликат                   │     см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1292│             Этилсиликат-40                │     см. ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1293│             Капли гофманские              │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1293│             НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1293│             Препараты галеновые           │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1294│             ТОЛУОЛ                        │              309              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1294│             Толуол каменноугольный        │          см. ТОЛУОЛ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1295│             Кремнехлороформ               │       см. ТРИХЛОРСИЛАН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1295│             ТРИХЛОРСИЛАН                  │              431              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1296│             ТРИЭТИЛАМИН                   │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1297│             ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с│              311              │

│    │             массовой долей триметиламина  │                               │

│    │             не более 50%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1298│             ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАН             │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1299│             СКИПИДАР                      │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1299│             Терпентин                     │         см. СКИПИДАР          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1300│             Заменитель скипидара          │   см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1300│             СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ          │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1300│             Уайт-спирит                   │   см. СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1301│             ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1301│             Винилацетат-ректификат        │        см. ВИНИЛАЦЕТАТ        │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1302│             ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ            │              301              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1303│             Винилиден хлористый,          │      см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД      │

│    │             стабилизированный             │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1303│             ВИНИЛИДЕНХЛОРИД               │              312              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1303│         1,1-Дихлорэтилен                  │      см. ВИНИЛИДЕНХЛОРИД      │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1304│             ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ        │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1304│             Эфир изобутилвиниловый        │  см. ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ   │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1305│             ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (давление паров при    │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (давление паров при    │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа, температура    │                               │

│    │             кипения более 35 °C)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (имеющие температуру   │                               │

│    │             вспышки ниже 23 °C и вязкие)  │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ     │              328              │

│    │             ЖИДКИЕ (невязкие)             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1306│             Защитные средства для         │ см. АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ │

│    │             древесины,                    │ ЖИДКИЕ (давление паров при 50 │

│    │             легковоспламеняющиеся, жидкие │       °C более 110 кПа)       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│             Диметилбензолы                │          см. КСИЛОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│           м-Ксилол                        │          см. КСИЛОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│           о-Ксилол                        │          см. КСИЛОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│           п-Ксилол                        │          см. КСИЛОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│             КСИЛОЛЫ                       │              309              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1307│             Фракция ксилольная            │          см. КСИЛОЛЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1308│             ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1308│             ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1308│             ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В  │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ│                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1309│             АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ   │              403              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1309│             Алюминий - пудра              │ см. АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1309│             Пудра алюминиевая             │ см. АЛЮМИНИЙ-ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1310│             АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1312│             БОРНЕОЛ                       │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1313│             КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ               │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1314│             КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1318│             КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ   │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1320│             ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с    │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             15%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1320│         2,4-Динитрофенолы, увлажненные,   │см. ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с │

│    │             содержащие не менее 15% воды  │ массовой долей воды не менее  │

│    │                                           │              15%              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1321│             ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             15%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1322│             ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             15%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1323│             Железо-церий                  │        см. ФЕРРОЦЕРИЙ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1323│             ФЕРРОЦЕРИЙ                    │              403              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1324│             КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА         │              402              │

│    │             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ,      │                               │

│    │             покрытая желатином, исключая  │                               │

│    │             отходы                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              401              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Генераторы огнетушащего       │              401              │

│    │             аэрозоля типа ПАГ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Камфен, технический           │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Капролактам                   │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Линт хлопковый                │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Метионин кормовой             │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Модификаторы                  │              401              │

│    │             легковоспламеняющиеся твердые │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Пенька чесаная                │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Хлопок-сырец                  │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1325│             Циклододекан                  │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1326│             ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с│              403              │

│    │             долей воды не менее 25%       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1328│             ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН          │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1328│             Уротропин                     │   см. ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1330│             МАРГАНЦА РЕЗИНАТ              │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1331│             ТЕРМОСПИЧКИ                   │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1332│             МЕТАЛЬДЕГИД                   │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1333│             ЦЕРИЙ - пластинки, слитки или │              403              │

│    │             бруски                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1334│             НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН   │              402              │

│    │             ОЧИЩЕННЫЙ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1336│             НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ)        │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                               │

│    │             воды не менее 20%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1336│             Пикрит                        │  см. НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ)   │

│    │                                           │ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │

│    │                                           │       воды не менее 20%       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1337│             НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с    │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             20%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1338│             ФОСФОР АМОРФНЫЙ               │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1339│             ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не      │              404              │

│    │             содержащий желтого или белого │                               │

│    │             фосфора                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1340│             Фосфор пятисернистый          │ см. ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не  │

│    │                                           │ содержащий желтого или белого │

│    │                                           │            фосфора            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1340│             ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не      │              409              │

│    │             содержащий желтого или белого │                               │

│    │             фосфора                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1341│             ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не     │              404              │

│    │             содержащий желтого или белого │                               │

│    │             фосфора                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1343│             Фосфор трехсернистый          │  см. ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не   │

│    │                                           │ содержащий желтого или белого │

│    │                                           │            фосфора            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1343│             ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не        │              404              │

│    │             содержащий желтого или белого │                               │

│    │             фосфора                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1344│             Кислота пикриновая            │см. ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с│

│    │                                           │ массовой долей воды не менее  │

│    │                                           │              30%              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1344│             ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с   │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             30%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1345│             КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК   │              402              │

│    │             РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или│                               │

│    │             гранулы                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1346│             КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ    │              403              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1347│             СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             30%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1348│             НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ     │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                               │

│    │             воды не менее 15%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1349│             НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             20%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1350│             СЕРА                          │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1352│             ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с │              403              │

│    │             долей воды не менее 25%       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1353│             ВОЛОКНА или ТКАНИ, ПРОПИТАННЫЕ│              402              │

│    │             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗОЙ С НИЗКИМ      │                               │

│    │             СОДЕРЖАНИЕМ НИТРАТОВ, Н.У.К.  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1353│             Гранитоль обувной на          │              402              │

│    │             нитроцеллюлозной основе       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1354│             Пикрилхлорид, увлажненный     │    см. Тринитрохлорбензол,    │

│    │                                           │   увлажненный не менее 30%    │

│    │                                           │         воды по массе         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1354│             ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с  │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             30%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1355│             КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ     │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей  │                               │

│    │             воды не менее 30%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1356│             ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ)          │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                               │

│    │             воды не менее 30%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1357│             КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с│              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             20%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1357│             Карбамида нитрат, увлажненный │     см. КАРБАМИДА НИТРАТ      │

│    │             не менее 20% воды по массе    │ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │

│    │                                           │       воды не менее 20%       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1358│             ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ│              403              │

│    │             с долей воды не менее 25%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1360│             Кальций фосфористый           │      см. КАЛЬЦИЯ ФОСФИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1360│             КАЛЬЦИЯ ФОСФИД                │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1361│             УГОЛЬ или САЖА животного или  │              405              │

│    │             растительного происхождения   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1362│             Сульфоуголь                   │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1362│             УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ          │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1363│             КОПРА                         │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1364│             Отходы волокнистые            │              405              │

│    │             хлопкоочистительных заводов   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1364│             Отходы текстильные,           │              405              │

│    │             промасленные                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1364│             ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ    │              405              │

│    │             МАСЛОМ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1365│             ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ                │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1369│           п-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН          │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1373│             ВОЛОКНА или ТКАНИ ЖИВОТНОГО   │              415              │

│    │             или РАСТИТЕЛЬНОГО или         │                               │

│    │             СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, │                               │

│    │             Н.У.К., пропитанные маслом    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1374│             МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ)   │              405              │

│    │             НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1376│             ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или │              405              │

│    │             ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ - ОТХОДЫ,     │                               │

│    │             полученные при очистке        │                               │

│    │             каменноугольного газа         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1378│             КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     │              405              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком│                               │

│    │             жидкости                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1379│             БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ          │              405              │

│    │             НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не     │                               │

│    │             полностью высушенная (включая │                               │

│    │             бумагу копировальную)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1380│             ПЕНТАБОРАН                    │              407              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1381│             ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) ПОД     │              406              │

│    │             СЛОЕМ ВОДЫ или В РАСТВОРЕ     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1381│             ФОСФОР БЕЛЫЙ (ЖЕЛТЫЙ) СУХОЙ   │              406              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1382│             КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или   │              409              │

│    │             КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей         │                               │

│    │             кристаллизационной воды менее │                               │

│    │             30%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1383│             МЕТАЛЛ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К., или│              415              │

│    │             СПЛАВ ПИРОФОРНЫЙ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1384│             Натрия гидросульфит           │  см. НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ  │

│    │                                           │         ГИДРОСУЛЬФИТ)         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1384│             НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ       │              405              │

│    │             ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1385│             НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или  │              409              │

│    │             НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей        │                               │

│    │             кристаллизационной воды менее │                               │

│    │             30%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1386│             ЖМЫХ с массовой долей масла   │              405              │

│    │             более 1,5% и влаги не более   │                               │

│    │             11%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1389│             АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ,  │              421              │

│    │             ЖИДКАЯ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1390│             АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ       │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1390│             Калия амид                    │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1390│             Лития амид                    │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1390│             Натрия амид                   │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1391│             Дисперсии щелочных металлов   │      см. МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ      │

│    │                                           │  ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ  │

│    │                                           │       ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ        │

│    │                                           │ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с температурой│

│    │                                           │      вспышки более 60 °C      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1391│             МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ               │              409              │

│    │             ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ   │                               │

│    │             ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ              │                               │

│    │             ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с            │                               │

│    │             температурой вспышки более    │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1391│             МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ               │              409              │

│    │             ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ   │                               │

│    │             ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ              │                               │

│    │             ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ с            │                               │

│    │             температурой вспышки не более │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1392│             АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ    │              421              │

│    │             МЕТАЛЛОВ, ЖИДКАЯ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1393│             Кальция сплавы                │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1393│             ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ     │              421              │

│    │             СПЛАВ, Н.У.К.                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1394│             АЛЮМИНИЯ КАРБИД               │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1395│             АЛЮМИНИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ -       │              408              │

│    │             ПОРОШОК                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1396│             АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1397│             АЛЮМИНИЯ ФОСФИД               │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1398│             АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД - ПОРОШОК    │              409              │

│    │             НЕПОКРЫТЫЙ                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1398│             Алюмосилиций                  │    см. АЛЮМИНИЯ СИЛИЦИД -     │

│    │                                           │      ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1400│             БАРИЙ                         │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1401│             КАЛЬЦИЙ                       │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1402│             КАЛЬЦИЯ КАРБИД                │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1403│             КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой   │              408              │

│    │             долей карбида кальция более   │                               │

│    │             0,1%                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1404│             КАЛЬЦИЯ ГИДРИД                │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1405│             Кальций кремнистый            │      см. КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1405│             КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД               │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1407│             ЦЕЗИЙ                         │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1408│             ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей │              408              │

│    │             кремния не менее 30%, но менее│                               │

│    │             90%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1409│             ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ, РЕАГИРУЮЩИЕ │              421              │

│    │             С ВОДОЙ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1409│             Калия гидрид                  │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1410│             ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД             │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1411│             ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ     │              407              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1413│             ЛИТИЯ БОРГИДРИД               │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1414│             ЛИТИЯ ГИДРИД                  │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1415│             ЛИТИЙ                         │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1417│             Литий кремнистый              │       см. ЛИТИЯ СИЛИЦИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1417│             ЛИТИЯ СИЛИЦИД                 │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1418│             МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ   │              409              │

│    │             СПЛАВЫ - ПОРОШОК              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1419│             МАГНИЯ - АЛЮМИНИЯ ФОСФИД      │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1420│             КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ,   │              409              │

│    │             ЖИДКИЕ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1421│             ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ СПЛАВ       │              421              │

│    │             ЖИДКИЙ, Н.У.К.                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1422│             КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ, ЖИДКИЕ │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1423│             РУБИДИЙ                       │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1426│             НАТРИЯ БОРГИДРИД              │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1427│             НАТРИЯ ГИДРИД                 │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1428│             НАТРИЙ                        │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1431│             НАТРИЯ МЕТИЛАТ                │              406              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1432│             Натрий фосфористый            │       см. НАТРИЯ ФОСФИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1432│             НАТРИЯ ФОСФИД                 │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1433│             ОЛОВА ФОСФИД                  │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1435│             ШЛАК ЦИНКОВЫЙ                 │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1436│             ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ│              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1437│             ЦИРКОНИЯ ГИДРИД               │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1438│             Алюминий азотнокислый         │      см. АЛЮМИНИЯ НИТРАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1438│             АЛЮМИНИЯ НИТРАТ               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1439│             Аммоний двухромовокислый      │     см. АММОНИЯ ДИХРОМАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1439│             АММОНИЯ ДИХРОМАТ              │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1442│             АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1442│             Анозит                        │     см. АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1444│             Аммоний надсернокислый        │    см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1444│             Аммония пероксодисульфат      │    см. АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1444│             АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1445│             БАРИЯ ХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ         │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1446│             Барий азотнокислый            │       см. БАРИЯ НИТРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1446│             БАРИЯ НИТРАТ                  │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1447│             БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ      │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1448│             Барий марганцевокислый        │     см. БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1448│             БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ             │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1449│             БАРИЯ ПЕРОКСИД                │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1450│             БРОМАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.│              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1451│             ЦЕЗИЯ НИТРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1452│             КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1453│             КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1454│             Кальций азотнокислый          │      см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1454│             КАЛЬЦИЯ НИТРАТ                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1454│             Селитра кальциевая            │      см. КАЛЬЦИЯ НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1455│             КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1456│             Кальций марганцевокислый      │    см. КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1456│             КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ           │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1457│             КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД              │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1458│             ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ        │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1459│             ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА      │              501              │

│    │             СМЕСЬ, ТВЕРДАЯ                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1461│             ХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.│              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1462│             ХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.│              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1463│             Ангидрид хромовый             │ см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1463│             Кислота хромовая твердая      │ см. ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1463│             ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ      │              502              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1465│             ДИДИМА НИТРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1466│             ЖЕЛЕЗА НИТРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1466│             Железо азотнокислое           │       см. ЖЕЛЕЗА НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1467│             Гуанидин азотнокислый         │     см. ГУАНИДИНА НИТРАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1467│             ГУАНИДИНА НИТРАТ              │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1469│             Свинец азотнокислый           │       см. СВИНЦА НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1469│             СВИНЦА НИТРАТ                 │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1470│             СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ, ТВЕРДЫЙ     │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1471│             ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или    │              501              │

│    │             ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1472│             ЛИТИЯ ПЕРОКСИД                │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1473│             МАГНИЯ БРОМАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1474│             Магний азотнокислый           │       см. МАГНИЯ НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1474│             МАГНИЯ НИТРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1475│             МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ              │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1476│             МАГНИЯ ПЕРОКСИД               │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1477│             Висмута (III) нитрат          │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1477│             НИТРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ, Н.У.К.│              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             Аммоний хромовокислый         │      см. Аммония хромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             Аммония хромат                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ,  │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             Гексахлормеламин,             │              501              │

│    │             флегматизированный            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             Дихлорамины                   │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1479│             Марганца (IV) оксид           │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1481│             ПЕРХЛОРАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,    │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1482│             ПЕРМАНГАНАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,  │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1483│             ПЕРОКСИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,     │              509              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1484│             Калий бромноватокислый        │       см. КАЛИЯ БРОМАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1484│             КАЛИЯ БРОМАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1485│             КАЛИЯ ХЛОРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1485│             Соль бертолетова              │       см. КАЛИЯ ХЛОРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1486│             Калий азотнокислый            │       см. КАЛИЯ НИТРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1486│             КАЛИЯ НИТРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1486│             Селитра калиевая              │       см. КАЛИЯ НИТРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1487│             КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА│              501              │

│    │             СМЕСЬ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1488│             Калий азотистокислый          │       см. КАЛИЯ НИТРИТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1488│             КАЛИЯ НИТРИТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1489│             Калий хлорнокислый            │      см. КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1489│             КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1490│             Калий марганцевокислый        │     см. КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1490│             КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1491│             КАЛИЯ ПЕРОКСИД                │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1492│             Калий надсернокислый          │     см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1492│             Калия пероксодисульфат        │     см. КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1492│             КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ              │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1493│             СЕРЕБРА НИТРАТ                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1493│             Серебро азотнокислое          │      см. СЕРЕБРА НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1494│             Натрий бромноватокислый       │       см. НАТРИЯ БРОМАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1494│             НАТРИЯ БРОМАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1495│             Натрий хлорноватокислый       │       см. НАТРИЯ ХЛОРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1495│             НАТРИЯ ХЛОРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1496│             Натрий хлористокислый         │       см. НАТРИЯ ХЛОРИТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1496│             НАТРИЯ ХЛОРИТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1498│             Натрий азотнокислый           │       см. НАТРИЯ НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1498│             НАТРИЯ НИТРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1498│             Селитра натриевая             │       см. НАТРИЯ НИТРАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1499│             НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА│              501              │

│    │             СМЕСЬ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1500│             Натрий азотистокислый         │       см. НАТРИЯ НИТРИТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1500│             НАТРИЯ НИТРИТ                 │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1502│             НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ              │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1503│             Натрий марганцевокислый       │    см. НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1503│             НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1504│             НАТРИЯ ПЕРОКСИД               │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1505│             Натрий надсернокислый         │     см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1505│             Натрия пероксодисульфат       │     см. НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1505│             НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1506│             СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1507│             Стронций азотнокислый         │      см. СТРОНЦИЯ НИТРАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1507│             СТРОНЦИЯ НИТРАТ               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1508│             СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1509│             СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД             │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1510│             ТЕТРАНИТРОМЕТАН               │              508              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1511│             КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА│              507              │

│    │             КОМПЛЕКС                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1512│             ЦИНКА - АММОНИЯ НИТРИТ        │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1513│             ЦИНКА ХЛОРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1514│             Цинк азотнокислый             │       см. ЦИНКА НИТРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1514│             ЦИНКА НИТРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1515│             Цинк марганцевокислый         │     см. ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1515│             ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1516│             ЦИНКА ПЕРОКСИД                │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1517│             ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ │              404              │

│    │             с массовой долей воды не менее│                               │

│    │             20%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1541│             АЦЕТОНЦИАНГИДРИН              │              602              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1544│             АЛКАЛОИДЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К., или│              620              │

│    │             АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ТВЕРДЫЕ,      │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1544│             Анабазина сульфат, твердый    │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1544│             Цинхонин                      │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1545│             АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ             │              609              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1546│             АММОНИЯ АРСЕНАТ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1547│             АНИЛИН                        │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1548│             Анилин солянокислый           │    см. АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1548│             АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД           │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1549│             СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ             │              630              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ТВЕРДОЕ, Н.У.К.│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1550│             СУРЬМЫ ЛАКТАТ                 │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1551│             Калия-сурьмы тартрат          │    см. СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1551│             СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ          │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1553│             КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ     │              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1554│             КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ    │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1555│             МЫШЬЯКА БРОМИД                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1556│             МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,    │              630              │

│    │             Н.У.К., неорганическое,       │                               │

│    │             включая: Арсенаты, н.у.к.,    │                               │

│    │             Арсениты, н.у.к., и Мышьяка   │                               │

│    │             сульфиды, н.у.к.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1556│             Мышьяково-содовый раствор     │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1557│             Кальций мышьяковистокислый    │      см. Кальция арсенит      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1557│             Кальция арсенит               │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1557│             МЫШЬЯКА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,   │              630              │

│    │             Н.У.К., неорганическое,       │                               │

│    │             включая: Арсенаты, н.у.к.,    │                               │

│    │             Арсениты, н.у.к., и Мышьяка   │                               │

│    │             сульфиды, н.у.к.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1557│             Олова арсенид                 │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1557│             Олово мышьяковистое           │       см. Олова арсенид       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1558│             МЫШЬЯК                        │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1559│             МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1560│             МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД             │              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1561│             Ангидрид мышьяковистый        │     см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1561│             Мышьяка (III) оксид           │     см. МЫШЬЯКА ТРИОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1561│             МЫШЬЯКА ТРИОКСИД              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1562│             МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ               │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Барий бромистый               │       см. Бария бромид        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Барий сернистый               │       см. Бария сульфид       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Барий углекислый              │      см. Бария карбонат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Барий хлористый               │       см. Бария хлорид        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Бария бромид                  │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Бария карбонат                │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             БАРИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.      │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Бария сульфид                 │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Бария хлорид                  │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Бария хромат                  │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Смеси солей бария для         │              630              │

│    │             термообработки (НТ-495, НТ-   │                               │

│    │             660, БМФ)                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1564│             Сольбар                       │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1565│             БАРИЯ ЦИАНИД                  │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1566│             БЕРИЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.   │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1567│             БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК            │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1569│             БРОМАЦЕТОН                    │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1570│             БРУЦИН                        │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1571│             БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с      │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             50%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1572│             Какодиловая кислота           │    см. КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1572│             КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ           │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1573│             Кальций мышьяковокислый       │      см. КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1573│             КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1574│             КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ    │              603              │

│    │             АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1575│             КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД                │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1577│         2,4-Динитрохлорбензол             │ см. ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1577│             ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ     │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1578│             Нитрохлорбензолы              │ см. ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1578│             ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ     │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1579│             Соль ортотолуидиновая         │        см. 4-ХЛОР-о-          │

│    │                                           │     ТОЛУИДИНАГИДРОХЛОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1579│           4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД,   │              616              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1580│             ХЛОРПИКРИН                    │              624              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1581│             ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА    │              209              │

│    │             СМЕСЬ, содержащая более 2%    │                               │

│    │             хлорпикрина                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1582│             ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА    │              209              │

│    │             СМЕСЬ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1583│             ХЛОРПИКРИНА СМЕСЬ, Н.У.К.     │              624              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1585│             МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ             │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1586│             МЕДИ АРСЕНИТ                  │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1587│             МЕДИ ЦИАНИД                   │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1588│             Кадмия цианид                 │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1588│             ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ        │              619              │

│    │             ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1588│             Цианплав                      │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1589│             ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ    │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1590│             ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ          │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1591│           о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ                  │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1591│         1,2-Дихлорбензол                  │      см. о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1593│             ДИХЛОРМЕТАН                   │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1593│             Метиленхлорид                 │        см. ДИХЛОРМЕТАН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1594│             ДИЭТИЛСУЛЬФАТ                 │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1594│             Этилсульфат                   │       см. ДИЭТИЛСУЛЬФАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1595│             ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ                │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1596│             ДИНИТРОАНИЛИНЫ                │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1597│             ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ        │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1598│             ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ              │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1599│             ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР         │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1600│             Динитротолуолы 80/20          │      см. ДИНИТРОТОЛУОЛЫ       │

│    │                                           │         РАСПЛАВЛЕННЫЕ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1600│             ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ  │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1601│             СРЕДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ      │              634              │

│    │             ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1602│             КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ,    │              615              │

│    │             Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ       │                               │

│    │             СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ     │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1603│             ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ                │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1604│             ЭТИЛЕНДИАМИН                  │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1605│             ЭТИЛЕНДИБРОМИД                │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1606│             ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНАТ          │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1607│             ЖЕЛЕЗА (III) АРСЕНИТ          │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1608│             ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ           │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1611│             ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ          │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1612│             ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА  │              209              │

│    │             СЖАТОГО СМЕСЬ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1613│             Кислота синильная             │см. КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ │

│    │                                           │   ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА    │

│    │                                           │    ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР),   │

│    │                                           │    содержащий не более 20%    │

│    │                                           │      цианистого водорода      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1613│             КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ    │              602              │

│    │             ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА      │                               │

│    │             ЦИАНИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР),      │                               │

│    │             содержащий не более 20%       │                               │

│    │             цианистого водорода           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1614│             ВОДОРОДА ЦИАНИД               │              602              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий │                               │

│    │             менее 3% воды и               │                               │

│    │             абсорбированный пористым      │                               │

│    │             инертным материалом           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1616│             СВИНЦА АЦЕТАТ                 │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1617│             СВИНЦА АРСЕНАТЫ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1618│             СВИНЦА АРСЕНИТЫ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1620│             СВИНЦА ЦИАНИД                 │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1621│             ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ             │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1622│             МАГНИЯ АРСЕНАТ                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1623│             РТУТИ (II) АРСЕНАТ            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1624│             РТУТИ (II) ХЛОРИД             │      см. РТУТИ ДИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1624│             РТУТИ ДИХЛОРИД                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1624│             Сулема                        │      см. РТУТИ ДИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1625│             РТУТИ (II) НИТРАТ             │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1626│             ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ         │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1627│             РТУТИ (I) НИТРАТ              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1629│             РТУТИ АЦЕТАТ                  │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1630│             РТУТИ (II) - АММОНИЯ ХЛОРИД   │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1631│             РТУТИ (II) БЕНЗОАТ            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1634│             РТУТИ БРОМИДЫ                 │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1636│             РТУТИ (II) ЦИАНИД             │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1636│             Ртути цианид                  │     см. РТУТИ (II) ЦИАНИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1637│             РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ           │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1638│             РТУТИ (II) ИОДИД              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1639│             РТУТИ НУКЛЕАТ                 │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1640│             РТУТИ (II) ОЛЕАТ              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1641│             РТУТИ ОКСИД                   │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1642│             Ртути (II) оксицианид         │   см. РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД   │

│    │                                           │     ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1642│             ТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД          │              619              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1643│             РТУТИ (II) - КАЛИЯ ИОДИД      │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1644│             РТУТИ САЛИЦИЛАТ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1645│             РТУТИ (II) СУЛЬФАТ            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1646│             РТУТИ (II) ТИОЦИАНАТ          │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1647│             МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА│              605              │

│    │             СМЕСЬ ЖИДКАЯ                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1648│             АЦЕТОНИТРИЛ                   │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1648│             Метил цианистый               │        см. АЦЕТОНИТРИЛ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1648│             Метилцианид                   │        см. АЦЕТОНИТРИЛ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1649│             Жидкость этиловая             │              601              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1649│             ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К  │              601              │

│    │             МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с           │                               │

│    │             температурой вспышки не более │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1649│             ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К  │              601              │

│    │             МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ с           │                               │

│    │             температурой вспышки более    │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1650│        бета-НАФТИЛАМИН, ТВЕРДЫЙ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1651│             НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА             │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1652│             Нафтилкарбамид                │      см. НАФТИЛМОЧЕВИНА       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1652│             НАФТИЛМОЧЕВИНА                │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1653│             НИКЕЛЯ ЦИАНИД                 │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1654│             НИКОТИН                       │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1655│             НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,  │              620              │

│    │             Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ │                               │

│    │             ТВЕРДЫЙ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1656│             НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД, ЖИДКИЙ  │              622              │

│    │             или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА     │                               │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1657│             НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ            │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1658│             НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР     │              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1659│             НИКОТИНА ТАРТРАТ              │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1660│             АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ       │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1660│             Азота монооксид, сжатый       │  см. АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1661│             НИТРОАНИЛИНЫ (о-, м-, п-)     │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1662│             НИТРОБЕНЗОЛ                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1663│             НИТРОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)      │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1664│             НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1665│             Динитроксилолы                │    см. НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1665│             НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1669│             ПЕНТАХЛОРЭТАН                 │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1670│             ПЕРХЛОРМЕТИЛМЕРКАПТАН         │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1671│             ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ                 │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1672│             ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД        │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1673│             ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, п-)   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1674│             ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ             │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1677│             КАЛИЯ АРСЕНАТ                 │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1678│             КАЛИЯ АРСЕНИТ                 │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1679│             КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ        │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1680│             КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ         │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1683│             СЕРЕБРА АРСЕНИТ               │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1684│             СЕРЕБРА ЦИАНИД                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1685│             Натрий мышьяковокислый        │      см. НАТРИЯ АРСЕНАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1685│             НАТРИЯ АРСЕНАТ                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1686│             НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР│              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1687│             НАТРИЯ АЗИД                   │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1688│             НАТРИЯ КАКОДИЛАТ              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1689│             НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ        │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1690│             Натрий фтористый              │  см. НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1690│             НАТРИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ        │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1691│             СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1692│             СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ   │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1693│             ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ЖИДКОЕ, │              615              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1694│             БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ      │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1695│             ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ  │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1697│             Фенацилхлорид                 │  см. ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1697│             ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ТВЕРДЫЙ       │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1698│             ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН         │              626              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1699│             ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ       │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1700│             СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ    │              639              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1701│             КСИЛИЛБРОМИД, ЖИДКИЙ          │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1702│             Ацетилентетрахлорид           │       см. ТЕТРАХЛОРЭТАН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1702│             ТЕТРАХЛОРЭТАН                 │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1704│             ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ      │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1707│             ТАЛЛИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.     │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1708│             Аминотолуолы (жидкие)         │     см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1708│             Ортотолуидины                 │     см. ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1708│             ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ              │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1709│         2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН, ТВЕРДЫЙ       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1710│             ТРИХЛОРЭТИЛЕН                 │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1711│             КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ              │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1712│             ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ  │              603              │

│    │             или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА    │                               │

│    │             АРСЕНИТА СМЕСЬ                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1713│             ЦИНКА ЦИАНИД                  │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1714│             ЦИНКА ФОСФИД                  │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1715│             АНГИДРИД УКСУСНЫЙ             │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1716│             АЦЕТИЛБРОМИД                  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1717│             АЦЕТИЛХЛОРИД                  │              323              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1718│             Бутилдигидрофосфат            │  см. КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1718│             КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ        │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1719│             ЖИДКОСТЬ ЩЕЛОЧНАЯ ЕДКАЯ,      │              818              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1719│             Каустик отработанный          │              818              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1719│             Щелочной сток производства    │              818              │

│    │             капролактама (ЩСПК)           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1722│             АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ              │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1723│             АЛЛИЛИОДИД                    │              323              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1724│             АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              805              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1725│             АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ     │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1726│             Алюминий хлористый, безводный │ см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1726│             АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ     │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1727│             Аммоний фтористый кислый      │   см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД   │

│    │                                           │            ТВЕРДЫЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1727│             АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1727│             Аммония гидрофторид, твердый  │   см. АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД   │

│    │                                           │            ТВЕРДЫЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1728│             АМИЛТРИХЛОРСИЛАН              │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1729│             Анизоил хлористый             │       см. АНИЗОИЛХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1729│             АНИЗОИЛХЛОРИД                 │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1730│             СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ     │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1731│             СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР   │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1732│             Сурьма пятифтористая          │    см. СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1732│             СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД            │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1733│             СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД              │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1736│             БЕНЗОИЛХЛОРИД                 │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1737│             БЕНЗИЛБРОМИД                  │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1738│             Бензил хлористый              │       см. БЕНЗИЛХЛОРИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1738│             БЕНЗИЛХЛОРИД                  │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1739│             БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ             │              814              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1740│             ГИДРОДИФТОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ,      │              815              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1741│             Бор хлористый                 │      см. БОРА ТРИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1741│             БОРА ТРИХЛОРИД                │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1742│             БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │              803              │

│    │             УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1743│             БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │              803              │

│    │             ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС, ЖИДКИЙ│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1744│             БРОМ или БРОМА РАСТВОР        │              802              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1745│             Бром пятифтористый            │     см. БРОМА ПЕНТАФТОРИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1745│             БРОМА ПЕНТАФТОРИД             │              504              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1746│             Бром трехфтористый            │      см. БРОМА ТРИФТОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1746│             БРОМА ТРИФТОРИД               │              504              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1747│             БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1748│             КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или  │              501              │

│    │             КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ     │                               │

│    │             СУХАЯ, содержащая более 39%   │                               │

│    │             активного хлора (8,8%         │                               │

│    │             активного кислорода)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1749│             Хлор трехфтористый            │      см. ХЛОРА ТРИФТОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1749│             ХЛОРА ТРИФТОРИД               │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1750│             КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР  │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1751│             КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ  │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1752│             ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД              │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1753│             ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН         │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1754│             КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ (с    │              801              │

│    │             серным ангидридом или без     │                               │

│    │             него)                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1755│             КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР      │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1756│             Хром трехфтористый            │   см. Хрома фторид твердый    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1756│             ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ          │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1757│             ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР         │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1758│             ХРОМА ОКСИХЛОРИД              │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1758│             Хромилхлорид                  │     см. ХРОМА ОКСИХЛОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1759│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ,│              822              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1759│             Калий борфтористоводородный   │      см. Калия борфторид      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1759│             Калия борфторид               │              822              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1759│             Меди (II) бромид              │              822              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Аммиакат                      │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Бактерицид СНПХ-ЛПЭ           │см. Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ│

│    │                                           │      коррозионные жидкие      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Бактерициды марок СНПХ, ЛПЭ   │              823              │

│    │             коррозионные жидкие           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Водамин-115                   │ см. Смола полиамидная, жидкая │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Диспергаторы коррозионные     │              823              │

│    │             жидкие                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Дифалон                       │  см. Ингибитор солеотложений  │

│    │                                           │           "Дифалон"           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Жидкости кремнийорганические  │ см. Натрия силиконата водный  │

│    │             ГКЖ (ГКЖ-10, ГКЖ-11)          │            раствор            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Закрепители коррозионные      │              823              │

│    │             жидкие                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Ингибитор солеотложений       │              823              │

│    │             "Дифалон"                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Инкредол                      │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Карбамол ЦЭМ                  │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Катализаторы коррозионные     │              823              │

│    │             жидкие                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Кислота о,о-                  │              823              │

│    │             диизопропилдитиофосфорная     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Кислота о,о-ди-н-             │              823              │

│    │             пропилдитиофосфорная          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Кислота о,о-                  │              823              │

│    │             диэтилдитиофосфорная          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Натрия метилсиликоната водный │              823              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Нафтоксол-7С                  │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Реагент ПАФ-13А               │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Смола полиамидная             │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Соли аммонийные, раствор      │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Удобрения жидкие азотные      │ см. Удобрения жидкие азотные, │

│    │             КЦС-АМ, коррозионные          │         коррозионные          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Удобрения жидкие азотные,     │              823              │

│    │             коррозионные                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Удобрения жидкие коррозионные │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Феноляты                      │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Форммочевина                  │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│           п-Хлорбензальхлорид             │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Хлорокс                       │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1760│             Холинхлорид, водный раствор   │              823              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1761│             МЕДИ ЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР    │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1762│             ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН     │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1763│             ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН       │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1764│             КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ        │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1765│             ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД            │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1766│             ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН       │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1767│             ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН             │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1768│             КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ       │              806              │

│    │             БЕЗВОДНАЯ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1769│             ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН            │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1769│             Дихлордифенилсилан            │    см. ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1770│             Дифенилбромметан              │    см. ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1770│             ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД            │              813              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1771│             ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН           │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1773│             ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1773│             Железо хлорное                │    см. ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИД    │

│    │                                           │           БЕЗВОДНЫЙ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1774│             ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ          │              823              │

│    │             ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1775│             КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1776│             КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ    │              806              │

│    │             БЕЗВОДНАЯ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1777│             КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ       │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1778│             КИСЛОТА                       │              801              │

│    │             КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1779│             КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │              803              │

│    │             долей кислоты более 85%       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1780│             ФУМАРИЛХЛОРИД                 │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1781│             ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН        │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1782│             КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ   │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1783│             ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР   │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1784│             ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН            │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1786│             КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И  │              801              │

│    │             КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1787│             КИСЛОТА ЙОДИСТОВОДОРОДНАЯ     │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1788│             КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ    │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1789│             Кислота соляная, раствор      │см. КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1789│             КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ    │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1790│             КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │              801              │

│    │             раствор с содержанием         │                               │

│    │             фтористоводородной кислоты    │                               │

│    │             более 60%, но не более 85%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1790│             КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │              801              │

│    │             раствор с содержанием         │                               │

│    │             фтористоводородной кислоты    │                               │

│    │             более 85%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1790│             КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ    │              801              │

│    │             раствор с содержанием         │                               │

│    │             фтористоводородной кислоты не │                               │

│    │             более 60%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1791│             ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР           │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1791│             Натрия гипохлорит, раствор    │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1791│             Пульпа гипохлорита кальция    │    см. ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1792│             ЙОДА МОНОХЛОРИД               │              802              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1792│             Йода хлорид                   │      см. ЙОДА МОНОХЛОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1793│             Изопропил дигидрофосфат       │см. КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1793│             КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ    │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1794│             СВИНЦА СУЛЬФАТ, содержащий    │              801              │

│    │             более 3% свободной кислоты    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1796│             Меланж кислотный              │см. СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с│

│    │                                           │  содержанием азотной кислоты  │

│    │                                           │           более 50%           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1796│             СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с   │              802              │

│    │             содержанием азотной кислоты   │                               │

│    │             более 50%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1796│             СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с   │              802              │

│    │             содержанием азотной кислоты не│                               │

│    │             более 50%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1799│             НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1800│             ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН         │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1801│             ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1802│             КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой    │              802              │

│    │             долей кислоты не более 50%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1803│             Кислота фенолсульфоновая      │ см. ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1803│             ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ     │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1804│             ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН             │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1805│             Кислота ортофосфорная         │ см. КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1805│             КИСЛОТЫ ФОСФОРНОЙ РАСТВОР     │              802              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1806│             ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД           │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1807│             Ангидрид фосфорный            │     см. ФОСФОРА (V) ОКСИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1807│             ФОСФОРА (V) ОКСИД             │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1808│             ФОСФОРА ТРИБРОМИД             │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1809│             Фосфор треххлористый          │     см. ФОСФОРА ТРИХЛОРИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1809│             ФОСФОРА ТРИХЛОРИД             │              656              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1810│             ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД            │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1810│             Фосфорил хлористый            │    см. ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1811│             Калий фтористый, кислый       │   см. КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД,    │

│    │                                           │            ТВЕРДЫЙ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1811│             КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД, ТВЕРДЫЙ  │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1812│             КАЛИЯ ФТОРИД, ТВЕРДЫЙ         │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1813│             Едкое кали                    │  см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1813│             Калия гидрат окиси            │  см. КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1813│             КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ       │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1814│             КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР      │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1815│             ПРОПИОНИЛХЛОРИД               │              323              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1816│             ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛАН            │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1817│             ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД           │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1818│             Кремний четыреххлористый      │    см. КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1818│             КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД           │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1819│             НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР      │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1823│             Натр едкий                    │ см. НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1823│             НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ      │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1824│             НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР     │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1825│             Натрия окись                  │       см. НАТРИЯ ОКСИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1825│             НАТРИЯ ОКСИД                  │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1826│             СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ     │              802              │

│    │             ОТРАБОТАННАЯ с содержанием    │                               │

│    │             азотной кислоты не более 50%  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1826│             СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ     │              802              │

│    │             ОТРАБОТАННАЯ с содержанием    │                               │

│    │             азотной кислоты более 50%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1827│             ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ   │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1827│             Олово четыреххлористое        │см. ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ│

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1828│             Сера хлористая                │       см. СЕРЫ ХЛОРИДЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1828│             Серы дихлорид                 │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1828│             СЕРЫ ХЛОРИДЫ                  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1828│             Сульфохлорид                  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1829│             Ангидрид серный,              │       см. СЕРЫ ТРИОКСИД       │

│    │             стабилизированный             │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1829│             СЕРЫ ТРИОКСИД                 │              801              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1830│             КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая    │              801              │

│    │             более 51% кислоты             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1831│             КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ        │              802              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1831│             Олеум                         │  см. КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1832│             КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОТАННАЯ   │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1833│             КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ             │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1834│             СУЛЬФУРИЛХЛОРИД               │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1835│             ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИДА  │              807              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1836│             ТИОНИЛХЛОРИД                  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1837│             ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД             │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1838│             Титан четыреххлористый        │    см. ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1838│             ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД            │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1839│             КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1840│             ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР         │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1841│             АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК            │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1843│             АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ,   │              608              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1846│             Тетрахлорметан                │   см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1846│             Углерод четыреххлористый      │   см. УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1846│             УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД          │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1847│             КАЛИЯ СУЛЬФИДА                │              808              │

│    │             КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не│                               │

│    │             менее 30% кристаллизационной  │                               │

│    │             воды                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1848│             КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой│              803              │

│    │             долей кислоты не менее 10% и  │                               │

│    │             менее 90%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1849│             НАТРИЯ СУЛЬФИДА               │              808              │

│    │             КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не│                               │

│    │             менее 30% кристаллизационной  │                               │

│    │             воды                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1851│             ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ │              622              │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1854│             БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ       │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1855│             КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ│              405              │

│    │             СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1858│             Газ рефрижераторный R 1216    │  см. ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ   │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1858│             ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ        │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1859│             КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД           │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1860│             ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1862│             ЭТИЛКРОТОНАТ                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             Нафтил                        │  см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ  │

│    │                                           │     ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │              305              │

│    │             ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │              305              │

│    │             ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ       │              305              │

│    │             ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более 110  │                               │

│    │             кПа)                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             Топливо для реактивных        │  см. ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ  │

│    │             двигателей                    │     ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1863│             Топливо Т-1, Т-2, ТС-1, ТС-2  │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1865│           н-ПРОПИЛНИТРАТ                  │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смола кремнийорганическая 134-│              328              │

│    │             276, раствор в толуоле или    │                               │

│    │             ксилоле или сольвентнафте     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смола                         │              328              │

│    │             полиметилфенилсилоксановая,   │                               │

│    │             раствор в о-ксилоле           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смола фенолформальдегидная,   │              328              │

│    │             жидкая, легковоспламеняющаяся │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смола фенолформальдегидная,   │              328              │

│    │             растворы в ксилоле            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы акриловые, раствор в    │              328              │

│    │             смеси изопропилового спирта и │                               │

│    │             ацетона                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы алкидноакриловые,       │              328              │

│    │             раствор в ксилоле             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы меламиноформальдегидные,│              328              │

│    │             раствор в бутаноле            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы мочевиноформальдегидные,│              328              │

│    │             раствор в бутаноле            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы полиэфирные,            │              328              │

│    │             ненасыщенные, стирольные      │                               │

│    │             "Камфэст"                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющий│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             вязкий) (температура кипения  │                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющий│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся (имеющий│                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкий) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             СМОЛЫ РАСТВОР                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющийся         │                               │

│    │             (невязкий)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Смолы эпоксидные, раствор в   │              328              │

│    │             толуоле                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1866│             Сополимер-5Б                  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1868│             ДЕКАБОРАН                     │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1869│             МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ,     │              403              │

│    │             содержащие более 50% магния   │                               │

│    │             (гранулы, стружки или ленты)  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1870│             КАЛИЯ БОРГИДРИД               │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1871│             ТИТАНА ГИДРИД                 │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1872│             Двуокись свинца               │      см. СВИНЦА ДИОКСИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1872│             СВИНЦА ДИОКСИД                │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1873│             КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой    │              505              │

│    │             долей кислоты более 50%, но не│                               │

│    │             более 72%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1884│             БАРИЯ ОКСИД                   │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1885│             БЕНЗИДИН                      │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1886│             БЕНЗИЛИДЕНХЛОРИД              │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1887│             БРОМХЛОРМЕТАН                 │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1888│             ХЛОРОФОРМ                     │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1889│             ЦИАН БРОМИД                   │              626              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1891│             Бромистый этил                │        см. ЭТИЛБРОМИД         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1891│             Этил бромистый                │        см. ЭТИЛБРОМИД         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1891│             ЭТИЛБРОМИД                    │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1892│             ЭТИЛДИХЛОРАРСИН               │              626              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1894│             ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД          │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1895│             ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ             │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1897│             Перхлорэтилен                 │      см. ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1897│             ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН               │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1898│             АЦЕТИЛЙОДИД                   │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1902│             КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ   │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1903│             ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ      │              823              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1905│             КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ             │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1906│             КИСЛОТА СЕРНАЯ,               │              801              │

│    │             РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО   │                               │

│    │             ГУДРОНА                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1907│             ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая │              808              │

│    │             более 4% натрия гидроксида    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1908│             ХЛОРИТА РАСТВОР               │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1910│             Известь негашеная             │       см. Кальция оксид       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1910│             Кальция оксид                 │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1911│             ДИБОРАН                       │              212              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1912│             МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА │              209              │

│    │             СМЕСЬ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1913│             НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ       │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1914│           н-Бутилпропионат                │      см. БУТИЛПРОПИОНАТЫ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1914│             БУТИЛПРОПИОНАТЫ               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1915│             ЦИКЛОГЕКСАНОН                 │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1916│        2,2'-Дихлордиэтиловый эфир         │см. ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1916│             Хлорекс                       │см. ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1916│             ЭФИР 2,2'-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ    │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1917│             ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1918│             ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ               │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1918│             Кумол                         │      см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1918│             Псевдокумол                   │      см. ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1919│             МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ│              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1920│             НОНАНЫ                        │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1921│             ПРОПИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ│              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1922│             ПИРРОЛИДИН                    │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1923│             Кальция гидросульфит          │     см. КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ      │

│    │                                           │    (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1923│             КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ     │              405              │

│    │             ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1928│             МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В ЭТИЛОВОМ │              407              │

│    │             ЭФИРЕ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1928│             Магния метилбромид в эфире    │   см. МАГНИЯ МЕТИЛБРОМИД В    │

│    │             диэтиловом                    │        ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1929│             Калия гидросульфит            │   см. КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ   │

│    │                                           │         ГИДРОСУЛЬФИТ)         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1929│             КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ         │              405              │

│    │             ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1931│             Цинка гидросульфит            │   см. ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА   │

│    │                                           │         ГИДРОСУЛЬФИТ)         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1931│             ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА         │              904              │

│    │             ГИДРОСУЛЬФИТ)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1932│             ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ               │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1935│             ЦИАНИДА РАСТВОР, Н.У.К.       │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1938│             КИСЛОТЫ БРОМУКСУСНОЙ РАСТВОР  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1939│             ФОСФОРА ОКСИБРОМИД            │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1939│             Фосфорилбромид                │    см. ФОСФОРА ОКСИБРОМИД     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1940│             КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ         │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1941│             ДИБРОМДИФТОРМЕТАН             │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1941│             Дифтордибромметан             │     см. ДИБРОМДИФТОРМЕТАН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1942│             Аммоний азотнокислый          │см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий │

│    │                                           │ не более 0,2% горючих веществ │

│    │                                           │  (включая любое органическое  │

│    │                                           │   вещество, рассчитанное по   │

│    │                                           │  углероду), исключая примеси  │

│    │                                           │    любого другого вещества    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1942│             АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не │              509              │

│    │             более 0,2% горючих веществ    │                               │

│    │             (включая любое органическое   │                               │

│    │             вещество, рассчитанное по     │                               │

│    │             углероду), исключая примеси   │                               │

│    │             любого другого вещества       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1942│             Селитра аммиачная             │см. АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий │

│    │                                           │ не более 0,2% горючих веществ │

│    │                                           │  (включая любое органическое  │

│    │                                           │   вещество, рассчитанное по   │

│    │                                           │  углероду), исключая примеси  │

│    │                                           │    любого другого вещества    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1944│             СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках,│              402              │

│    │             книжечках, картонках)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1945│             СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ       │              402              │

│    │             "ВЕСТА"                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1945│             Спички парафиновые            │  см. СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ  │

│    │                                           │            "ВЕСТА"            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, коррозионные        │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, коррозионные,       │              220              │

│    │             окисляющие                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ,                     │              220              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ,                     │              220              │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             коррозионные                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, окисляющие          │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные           │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │              220              │

│    │             коррозионные                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │              220              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │              220              │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             коррозионные                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │              220              │

│    │             окисляющие                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, токсичные,          │              220              │

│    │             окисляющие, коррозионные      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1950│             АЭРОЗОЛИ, удушающие           │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1951│             АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ      │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1952│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │              207              │

│    │             ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не │                               │

│    │             более 9% этилена оксида       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Блаугаз                       │   см. Углерода монооксида и   │

│    │                                           │     водорода смесь сжатая     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Водород с примесью ядовитых   │    см. ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ    │

│    │             газов                         │   ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Водяной газ                   │   см. Углерода монооксида и   │

│    │                                           │     водорода смесь сжатая     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │              219              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Газ Фишера-Тропша             │   см. Углерода монооксида и   │

│    │                                           │     водорода смесь сжатая     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Синтез-газ                    │   см. Углерода монооксида и   │

│    │                                           │     водорода смесь сжатая     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Смеси газовые моносилана с    │              219              │

│    │             аргоном                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Смеси газовые моносилана с    │              219              │

│    │             водородом                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Смесь ядовитых газов и        │              219              │

│    │             водорода, сжатая              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1953│             Углерода монооксида и водорода│              219              │

│    │             смесь сжатая                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1954│             ГАЗ СЖАТЫЙ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,  │              218              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1955│             Аргон с примесью ядовитых     │  см. Смесь ядовитых газов и   │

│    │             газов                         │   аргона, токсичная, сжатая   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1955│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.   │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1955│             Смесь ядовитых газов и аргона,│              220              │

│    │             токсичная, сжатая             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1956│             ГАЗ СЖАТЫЙ, Н.У.К.            │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1957│             ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ               │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1958│             Газ рефрижераторный R 114     │   см. 1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-     │

│    │                                           │      ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ       │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1958│         1,2-ДИХЛОР-1,1,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН  │              201              │

│    │             (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1959│             Винилиденфторид               │   см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ   │

│    │                                           │   РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1959│             Газ рефрижераторный R 1132a   │   см. 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ   │

│    │                                           │   РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1959│         1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ             │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1132a)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1961│             ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ       │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1962│             ЭТИЛЕН                        │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1963│             ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ      │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1964│             ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ    │              206              │

│    │             СЖАТАЯ, Н.У.К.                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Бензин газовый, нестабильный  │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             ГАЗОВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ СМЕСЬ    │              206              │

│    │             СЖИЖЕННАЯ, Н.У.К., такая как  │                               │

│    │             смеси A, A01, A02, A0, A1, B1,│                               │

│    │             B2, B или C                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутан-бутиленовая     │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутилен-амиленовая    │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутилен-бутадиеновая  │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутилен-дивиниловая   │     см. Фракция бутилен-      │

│    │                                           │         бутадиеновая          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутилен-изобутиленовая│              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция бутиленовая           │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция изобутан-             │              206              │

│    │             изобутиленовая                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция изобутановая          │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция нормального бутана    │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция пропан-бутановая      │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция пропан-бутан-         │              206              │

│    │             пентановая                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция пропан-пропиленовая   │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция углеводородная,       │  см. Фракция широкая легких   │

│    │             широкая                       │     углеводородов (ШФЛУ)      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1965│             Фракция широкая легких        │              206              │

│    │             углеводородов (ШФЛУ)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1966│             ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ    │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1967│             ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ,   │              220              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1968│             ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ, Н.У.К.     │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1969│             ИЗОБУТАН                      │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1970│             КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ    │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1971│             МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ│              204              │

│    │             СЖАТЫЙ с высоким содержанием  │                               │

│    │             метана                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1972│             МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или  │              204              │

│    │             ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ     │                               │

│    │             ЖИДКИЙ с высоким содержанием  │                               │

│    │             метана                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1973│             Газ рефрижераторный R 502     │    см. ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И     │

│    │                                           │  ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с   │

│    │                                           │    постоянной температурой    │

│    │                                           │ кипения, содержащая около 49% │

│    │                                           │    хлордифторметана (ГАЗ      │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1973│             ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И            │              201              │

│    │             ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с    │                               │

│    │             постоянной температурой       │                               │

│    │             кипения, содержащая около 49% │                               │

│    │             хлордифторметана (ГАЗ         │                               │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1974│             Газ рефрижераторный R 12B1    │ см. ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ  │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1974│             ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ      │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1975│             Азота оксида и азота диоксида │  см. АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА   │

│    │             смесь                         │    ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА   │

│    │                                           │ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1975│             АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА        │              211              │

│    │             ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА      │                               │

│    │             ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1976│             Газ рефрижераторный RC 318    │  см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ  │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1976│             ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ       │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1976│             Хладон-318-С                  │  см. ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ  │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1977│             АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ       │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1978│             ПРОПАН                        │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1978│             Фракция пропановая            │          см. ПРОПАН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1982│             Газ рефрижераторный R 14      │    см. ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ    │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1982│             ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ           │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1983│             Газ рефрижераторный R 133a    │ см. 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН  │

│    │                                           │ (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1983│           1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ   │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133a)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1984│             Газ рефрижераторный R 23      │     см. ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ     │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1984│             ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ             │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1986│             Жидкость "ТГФ-М"              │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1986│             Спирт денатурированный        │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1986│             СПИРТЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  │              331              │

│    │             ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             Октанол-2                     │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             Спирт втор-октиловый          │         см. Октанол-2         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             Спирт циклогексиловый         │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             СПИРТЫ, Н.У.К.                │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров│              331              │

│    │             при 50 °C более 110 кПа)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             СПИРТЫ, Н.У.К. (давление паров│              331              │

│    │             при 50 °C не более 110 кПа)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1987│             Циклогексанол технический     │   см. Спирт циклогексиловый   │

│    │             чистый                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1988│             АЛЬДЕГИДЫ                     │              331              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1989│             АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К.             │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1989│             АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление   │              331              │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1989│             АЛЬДЕГИДЫ, Н.У.К. (давление   │              331              │

│    │             паров при 50 °C не более 110  │                               │

│    │             кПа)                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1990│             БЕНЗАЛЬДЕГИД                  │              901              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1991│             ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ   │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Беззольная высокооктановая    │  см. Добавка высокооктановая  │

│    │             добавка (на основе            │   беззольная (на основе N-    │

│    │             N-метиланилина)               │         метиланилина)         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Деэмульгатор "Десеканафт-20"  │              319              │

│    │             (ДСН-20)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Деэмульгатор "Рекод 752"      │ см. Деэмульгаторы типа РЕКОД  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Деэмульгаторы                 │              319              │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             ядовитые                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Деэмульгаторы типа РЕКОД,     │              319              │

│    │             содержащие метилового спирта  │                               │

│    │             15% (по массе) и более,       │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             ядовитые                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Деэмульгаторы типа СНПХ,      │              319              │

│    │             содержащие метилового спирта  │                               │

│    │             5% (по массе) и более,        │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             ядовитые                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│     2,6-цис-Диметилморфолин               │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Дипроксамин, раствор в        │              319              │

│    │             метаноле                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Диран-А                       │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Добавка высокооктановая       │              319              │

│    │             беззольная (на основе         │                               │

│    │             N-метиланилина)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Жидкие продукты пиролиза      │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Жидкость "ИМ"                 │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Жидкость "НИИСС-4"            │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Жидкость "Холод-40"           │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ│              319              │

│    │             ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибитор коррозии "Антик-1"  │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибитор коррозии "Викор"    │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибитор коррозии "Нефтегаз- │              319              │

│    │             1"                            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибитор коррозии ГИПХ-4,    │              319              │

│    │             ГИПХ-3-Б, ГИПХ-6              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибитор коррозии марки      │              319              │

│    │             "Корексит"                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Ингибиторы коррозии,          │              319              │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             ядовитые                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Многофункциональная добавка на│              319              │

│    │             основе N-метиланилина         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Многофункциональная добавка на│              319              │

│    │             основе эфира метил-трет-      │                               │

│    │             бутиловаго и N-метиланилина   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Модификатор ЖКС               │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Остатки кубовые ректификации  │              319              │

│    │             бензола                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Отходы легковоспламеняющиеся, │              319              │

│    │             ядовитые, жидкие              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Отходы производства хлоропрена│              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Проксамин, воднометанольный   │    см. Проксамин, раствор     │

│    │             раствор                       │       в воде и метаноле       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Проксамин, раствор в воде и   │              319              │

│    │             метаноле                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Проксанол, воднометанольный   │    см. Проксанол, раствор     │

│    │             раствор                       │       в воде и метаноле       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Проксанол, раствор в воде и   │              319              │

│    │             метаноле                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Растворители                  │              319              │

│    │             легковоспламеняющиеся,        │                               │

│    │             ядовитые                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Растворители ядовитые         │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Растворитель "Децилин"        │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Реапон                        │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Самин                         │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Синтин                        │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Флюс жидкий БМ-1              │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Фракция ароматическая         │              319              │

│    │             коксохимического производства │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Фракция полиалкилбензолов     │см. Фракция полиалкилбензольная│

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Фракция полиалкилбензольная   │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Фракция этилбензольная        │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Фтион                         │              319              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1992│             Хлорорганические отходы       │    см. Отходы производства    │

│    │             производства хлорпрена        │           хлорпрена           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Агидол-12                     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Амиленит                      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Бактерициды марок СНПХ        │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся жидкие  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Бентол                        │ см. Фракция бензол-толуольная │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Бустиран                      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Водоизолирующий состав АКОР-  │         см. Жидкости          │

│    │             МГ, АКОР-МА                   │     кремнийорганические,      │

│    │                                           │     легковоспламеняющиеся     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Высокооктановая добавка       │  см. Добавка высокооктановая  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Гидролизат диметилдихлорсилана│              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Гидрофобизатор ГФК-1          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Деэмульгатор-ингибитор АМ-7   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Деэмульгаторы                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Деэмульгаторы типа РЕКОД,     │              328              │

│    │             содержащие метилового спирта  │                               │

│    │             менее 15% (по массе),         │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Деэмульгаторы типа СНПХ,      │              328              │

│    │             содержащие метилового спирта  │                               │

│    │             менее 15% (по массе),         │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│         1,2-Дибромпропан                  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Диметилвинилкарбинол,         │              328              │

│    │             стабилизированный             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Диметилсульфит                │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Диоксанол-растворитель        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Диэтилгидроксиламин (марок А, │              328              │

│    │             Б)                            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Добавка высокооктановая       │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Добавка смазочная ЭКОС-Б      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Жидкости гидротормозные,      │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Жидкости кремнийорганические, │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Жидкость испытательная ИЖ-Л,  │              328              │

│    │             ИЖ-З                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (имеющая температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкая) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C более 110 кПа,│                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (имеющая температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкая) (давление│                               │

│    │             паров при 50 °C не более      │                               │

│    │             110 кПа)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (имеющая температуру вспышки  │                               │

│    │             ниже 23 °C и вязкая)          │                               │

│    │             (температура кипения не более │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (невязкая)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Жидкость универсальная для    │         см. ЖИДКОСТЬ          │

│    │             автомобилей "Гамаюн"          │ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибитор коррозии "Альпан"   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибитор коррозии "Амфикор"  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибитор коррозии "Олазол"   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибитор коррозии Д-4-3,     │              328              │

│    │             Д-4-3К                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы коррозии Амдор ИК- │              328              │

│    │             1, Амдор ИК-2, Амдор ИК-3     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы коррозии типа РЕКОД│              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы коррозии типа СНПХ │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы коррозии типа СНПХ-│ см. Ингибиторы коррозии типа  │

│    │             6000, СНПХ-6002, СНПХ-6004,   │             СНПХ              │

│    │             СНПХ-6011, СНПХ-6013          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы коррозии,          │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы парафиноотложений  │              328              │

│    │             марок СНПХ-7401, СНПХ-7214,   │                               │

│    │             СНПХ-7215, СНПХ-7410          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы парафиноотложений  │              328              │

│    │             типа СНПХ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы парафиноотложений, │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Ингибиторы солеотложений типа │              328              │

│    │             СНПХ, легковоспламеняющиеся   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Карпатол-3П                   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Каучук синтетический          │              328              │

│    │             пипериленовый (СКОП)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Компаунды, жидкие             │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Композиция этоксисиланов      │              328              │

│    │             "Продукт 119-296Т"            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Концентрат цикленов           │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Кремнийорганический реагент   │              328              │

│    │             ВТОКС                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Крепители стержневые КО, УСК-1│              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Мастика битумная противошумная│              328              │

│    │             БПМ-1                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Материалы полимерные АКОР     │              328              │

│    │             Б-100                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Многофункциональная добавка на│              328              │

│    │             основе ксилола или толуола    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Нефтенол НЗ                   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Остатки нефтяные типа К-1     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Пат жемчужный                 │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Исключено. - Протокол от 14.05.2010                           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Пенореагент                   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│           4-Пентенол                      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Полимерные тампонажные        │ см. Материалы полимерные АКОР │

│    │             материалы АКОР Б-100          │             Б-100             │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Присадка депрессорная         │              328              │

│    │             реологическая ВЭС-503М,       │                               │

│    │             ДМН-2005                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Продукт Т-185                 │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворители                  │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся на      │                               │

│    │             основе спирта этилового       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворители,                 │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворитель "Пральт"         │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворитель СФПК             │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворитель технический      │              328              │

│    │             "Органол"                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Растворитель технический ДЭГИ │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Реагент для флотации углей    │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Реагент кремнеорганический    │              328              │

│    │             ВТОКС                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Рефлюкс                       │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Рецептура РД-2                │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Связующее ГС                  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Смеси отработанных            │              328              │

│    │             нефтепродуктов (СНО)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Смесь жидкая                  │              328              │

│    │             многокомпонентная, техническая│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Сополимер БМС-86, раствор в   │              328              │

│    │             смеси растворителей           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Сополимер ВБМ, раствор в      │              328              │

│    │             толуоле                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Спиртовая фракция производства│              328              │

│    │             капролактама                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Средства чистящие             │              328              │

│    │             универсальные на основе спирта│                               │

│    │             этилового технического        │                               │

│    │             ("Универсал", "Чистый" и др.) │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Стиромаль, раствор в бутаноле │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Сульфенамид БТ                │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Тетран                        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Тетраэтоксисилана и           │              328              │

│    │             олигоэтоксисиланов смесь      │                               │

│    │             сложная                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Удалитель парафиноотложений   │              328              │

│    │             типа СНПХ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Флицид                        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Флотореагент                  │              328              │

│    │             нефтеуглехимический марки ФНУ │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Фракция бензол-толуольная     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Фракция инденкумароновая      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Фракция пипериленовая         │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Фракция эфироальдегидная      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Электролит для химических     │              328              │

│    │             источников тока               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Эмульгатор Ринго ЭМ           │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Эмульгаторы ОП-7, ОП-3Э       │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Этилиденнорборнен             │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1993│             Этилсиликат-32                │    см. Тетраэтоксисилана и    │

│    │                                           │   олигоэтоксисиланов смесь    │

│    │                                           │            сложная            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1994│             ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ          │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (давление паров │                               │

│    │             при 50 °C более 110 кПа)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (давление паров │                               │

│    │             при 50 °C не более 110 кПа)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (имеющие        │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C более 110 кПа,          │                               │

│    │             температура кипения более     │                               │

│    │             35 °C)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (имеющие        │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (давление паров при │                               │

│    │             50 °C не более 110 кПа)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (имеющие        │                               │

│    │             температуру вспышки ниже 23 °C│                               │

│    │             и вязкие) (температура кипения│                               │

│    │             не более 35 °C)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая       │              328              │

│    │             дорожный асфальт и масла,     │                               │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты (невязкие)      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│1999│             Смолы жидкие, включая дорожный│      см. ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ       │

│    │             битум и разбавленные          │                               │

│    │             нефтепродукты                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2000│             Изделия из целлулоида         │см. ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки,│

│    │                                           │гранулы, ленты, трубки и т.д., │

│    │                                           │        исключая отходы        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2000│             ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки,   │              402              │

│    │             гранулы, ленты, трубки и т.д.,│                               │

│    │             исключая отходы               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2001│             КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК  │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2002│             ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ             │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2004│             МАГНИЯ ДИАМИД                 │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2006│             ПЛАСТМАССА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ│              405              │

│    │             ОСНОВЕ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ,     │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2008│             ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ      │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2009│             ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде         │              405              │

│    │             обработанных листов, полос или│                               │

│    │             змеевиков из проволоки в      │                               │

│    │             бухтах                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2010│             МАГНИЯ ГИДРИД                 │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2011│             Магний фосфористый            │       см. МАГНИЯ ФОСФИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2011│             МАГНИЯ ФОСФИД                 │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2012│             Калий фосфористый             │       см. КАЛИЯ ФОСФИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2012│             КАЛИЯ ФОСФИД                  │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2013│             СТРОНЦИЯ ФОСФИД               │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2014│             ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │              505              │

│    │             РАСТВОР, содержащий не менее  │                               │

│    │             20%, но не более 60% водорода │                               │

│    │             пероксида (стабилизированный, │                               │

│    │             если необходимо)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2015│             ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │              505              │

│    │             РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ,    │                               │

│    │             содержащий более 70% водорода │                               │

│    │             пероксида                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2015│             ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │              505              │

│    │             РАСТВОР, содержащий более 60% │                               │

│    │             и не более 70% водорода       │                               │

│    │             пероксида                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2016│             БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ     │              634              │

│    │             ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без   │                               │

│    │             разрывного или вышибного      │                               │

│    │             заряда и взрывателя           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2017│             БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ       │              639              │

│    │             НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного   │                               │

│    │             или вышибного заряда и        │                               │

│    │             взрывателя                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2018│             ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2019│             ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ            │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2020│             Тетрахлорфенолы               │    см. ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2020│             ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ            │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2021│           2-Хлорфенол                     │     см. ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2021│             ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ             │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2022│             КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ            │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2022│             Крезол, технический           │    см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2022│             Трикрезол                     │    см. КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2023│             ЭПИХЛОРГИДРИН                 │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2024│             РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,      │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2025│             Киноварь натуральная          │    см. Ртути (II) сульфид     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2025│             Ртути (II) сульфид            │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2025│             РТУТИ СОЕДИНЕНИЕ ТВЕРДОЕ,     │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2026│             ФЕНИЛРТУТИ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К. │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2027│             Натрий мышьяковистокислый     │  см. НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2027│             НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ        │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2028│             БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без│              836              │

│    │             инициирующего устройства,     │                               │

│    │             содержащие едкие жидкости     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2029│             ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ            │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2030│             ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │              807              │

│    │             массовой долей гидразина не   │                               │

│    │             менее 37% и температурой      │                               │

│    │             вспышки не более 60 °C        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2030│             ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │              807              │

│    │             массовой долей гидразина не   │                               │

│    │             менее 37%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2030│             Гидразингидрат                │см. ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с │

│    │                                           │  массовой долей гидразина не  │

│    │                                           │   менее 37% и температурой    │

│    │                                           │    вспышки не более 60 °C     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2030│             ГИДРАЗИНГИДРАТ или ГИДРАЗИНА  │              807              │

│    │             ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой     │                               │

│    │             долей гидразина не менее 37%  │                               │

│    │             и температурой вспышки более  │                               │

│    │             60 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2031│             КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме        │              802              │

│    │             красной дымящей, с            │                               │

│    │             содержанием азотной кислоты   │                               │

│    │             не более 70%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2031│             КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме        │              802              │

│    │             красной дымящей, с            │                               │

│    │             содержанием азотной кислоты   │                               │

│    │             более 70%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2032│             КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ       │              802              │

│    │             ДЫМЯЩАЯ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2032│             Меланж                        │  см. КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ  │

│    │                                           │            ДЫМЯЩАЯ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2033│             КАЛИЯ МОНООКСИД               │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2033│             Калия окись                   │      см. КАЛИЯ МОНООКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2033│             Калия оксид                   │      см. КАЛИЯ МОНООКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2034│             ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ       │              204              │

│    │             СЖАТАЯ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2035│             Газ рефрижераторный R 143a    │  см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2035│             Трифторэтан                   │  см. 1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ   │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2035│       1,1,1-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ              │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143a)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2036│             КСЕНОН                        │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2037│             ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ │              220              │

│    │             (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не      │                               │

│    │             снабженные выпускным          │                               │

│    │             устройством, непригодные для  │                               │

│    │             повторного использования      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2038│             ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ         │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2044│         2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН                 │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2045│             Альдегид изобутиловый         │     см. ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД      │

│    │                                           │    (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2045│             ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД    │              307              │

│    │             ИЗОМАСЛЯНЫЙ)                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2046│             Метилизопропилбензолы         │          см. ЦИМОЛЫ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2046│             ЦИМОЛЫ                        │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2047│             ДИХЛОРПРОПЕНЫ                 │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2048│             ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН              │              320              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2049│             ДИЭТИЛБЕНЗОЛ                  │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2050│             Диизобутилен                  │      см. ДИИЗОБУТИЛЕН -       │

│    │                                           │        СМЕСИ ИЗОМЕРОВ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2050│             ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2051│           2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ            │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2051│             Диметилэтаноламин             │   см. 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2052│             ДИПЕНТЕН                      │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2052│             Лимонен                       │         см. ДИПЕНТЕН          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2053│             МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ         │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2053│           4-Метилпентанол-2               │   см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2053│             Спирт метиламиловый           │   см. МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2054│             МОРФОЛИН                      │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2055│             Винилбензол, мономер,         │      см. СТИРОЛ - МОНОМЕР     │

│    │             ингибированный                │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2055│             СТИРОЛ - МОНОМЕР              │              317              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2055│             Стирол возвратный             │      см. СТИРОЛ - МОНОМЕР     │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2056│             ТЕТРАГИДРОФУРАН               │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2057│             Пропилен-тример               │        см. ТРИПРОПИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2057│             Тример пропилена              │        см. ТРИПРОПИЛЕН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2057│             ТРИПРОПИЛЕН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2058│             ВАЛЕРАЛЬДЕГИД                 │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2059│             Коллодий                      │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2059│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                               │

│    │             содержащий не более 12,6%     │                               │

│    │             азота (на сухую массу) и не   │                               │

│    │             более 55% нитроцеллюлозы      │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2059│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                               │

│    │             содержащий не более 12,6%     │                               │

│    │             азота (на сухую массу) и не   │                               │

│    │             более 55% нитроцеллюлозы      │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2059│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР        │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                               │

│    │             содержащий не более 12,6%     │                               │

│    │             азота (на сухую массу) и не   │                               │

│    │             более 55% нитроцеллюлозы      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2067│             Тукосмесь "УкрТехноФосNPK"    │         см. УДОБРЕНИЯ         │

│    │                                           │      АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2067│             УДОБРЕНИЯ АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2067│             Удобрения аммиачно-нитратные: │         см. УДОБРЕНИЯ         │

│    │             однородные неразделимые смеси │      АММИАЧНО-НИТРАТНЫЕ       │

│    │             нитрата аммония с другими     │                               │

│    │             неорганическими веществами,   │                               │

│    │             инертными по отношению к      │                               │

│    │             нему, содержащие не менее 90% │                               │

│    │             нитрата аммония и не более    │                               │

│    │             0,2% горючих веществ (включая │                               │

│    │             органическое вещество в       │                               │

│    │             пересчете на углерод) или     │                               │

│    │             содержащие менее 90%, но      │                               │

│    │             более 70% нитрата аммония и   │                               │

│    │             не более 0,4% горючих веществ │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2073│             АММИАКА РАСТВОР в воде с      │              208              │

│    │             относительной плотностью      │                               │

│    │             менее 0,880 при температуре   │                               │

│    │             15 °C, содержащие более 35%,  │                               │

│    │             но не более 50% аммиака       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2074│             АКРИЛАМИД, ТВЕРДЫЙ            │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2075│             ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ             │              605              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2076│             КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ                │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2077│       альфа-НАФТИЛАМИН                    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2078│             ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ           │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2078│         2,4-Толуилендиизоцианат           │    см. ТОЛУИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2079│             ДИЭТИЛЕНТРИАМИН               │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2187│             УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ  │              201              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2188│             Арсеноводород                 │           см. АРСИН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2188│             АРСИН                         │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2189│             ДИХЛОРСИЛАН                   │              210              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2190│             КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ     │              211              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2191│             СУЛЬФУРИЛФТОРИД               │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2192│             ГЕРМАН                        │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2193│             Газ рефрижераторный R 116     │ см. ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2193│             ГЕКСАФТОРЭТАН СЖАТЫЙ (ГАЗ     │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2194│             СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД            │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2195│             ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД           │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2196│             ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД         │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2197│             ВОДОРОДА ИОДИД БЕЗВОДНЫЙ      │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2198│             ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД           │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2199│             ФОСФИН                        │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2199│             Фосфороводород                │          см. ФОСФИН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2200│             ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ   │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2201│             АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ   │              202              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2202│             ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ    │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2203│             Кремневодород, сжатый         │           см. СИЛАН           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2203│             СИЛАН                         │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2204│             КАРБОНИЛСУЛЬФИД               │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2205│             АДИПОНИТРИЛ                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             Изоцианатные композиции       │  см. Композиции изоцианатные  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.,  │              632              │

│    │             или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР        │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             Композиции изоцианатные       │              632              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             Компоненты изоцианатные для   │              632              │

│    │             производства пенопластов      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             Полиизоцианаты                │              632              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2206│             Суризоны                      │  см. Композиции изоцианатные  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2208│             Известь хлорная               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2208│             КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ     │              501              │

│    │             СУХАЯ, содержащая более 10%,  │                               │

│    │             но не более 39% активного     │                               │

│    │             хлора                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2209│             Формалин                      │  см. ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР,   │

│    │                                           │    содержащий не менее 25%    │

│    │                                           │         формальдегида         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2209│             ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР,        │              807              │

│    │             содержащий не менее 25%       │                               │

│    │             формальдегида                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2210│             МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ,    │              405              │

│    │             содержащий не менее 60%       │                               │

│    │             манеба                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2210│             Марганца этилен-1,2-          │см. МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, │

│    │             бисдитиокарбамат              │содержащий не менее 60% манеба │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2211│             ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ        │              902              │

│    │             ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий   │                               │

│    │             воспламеняющиеся пары         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2212│             Амозит                        │см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит)│

│    │                                           │или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, │

│    │                                           │           мизорит)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2212│             АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит)   │              904              │

│    │             или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ         │                               │

│    │             (амозит, мизорит)             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2212│             Кроцидолит                    │см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит)│

│    │                                           │или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, │

│    │                                           │           мизорит)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2212│             Мизорит                       │см. АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит)│

│    │                                           │или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, │

│    │                                           │           мизорит)            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2213│             ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД              │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2214│             Ангидрид фталевый технический │    см. АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ,     │

│    │             коксохимического производства │    содержащий более 0,05%     │

│    │                                           │     малеинового ангидрида     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2214│             АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий │              804              │

│    │             более 0,05% малеинового       │                               │

│    │             ангидрида                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2215│             АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ           │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2215│             АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫЙ           │              803              │

│    │             РАСПЛАВЛЕННЫЙ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2217│             ЖМЫХ с массовой долей         │              405              │

│    │             растительного масла не более  │                               │

│    │             1,5% и влаги не более 11%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2218│             КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ             │              803              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2219│             ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ        │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2222│             АНИЗОЛ                        │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2222│             Эфир фенилметиловый           │          см. АНИЗОЛ           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2224│             БЕНЗОНИТРИЛ                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2225│             БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД         │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2225│             Бензолсульфохлорид            │   см. БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2226│             БЕНЗОТРИХЛОРИД                │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2226│             Трихлорметилбензол            │      см. БЕНЗОТРИХЛОРИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2227│           н-БУТИЛМЕТАКРИЛАТ               │              316              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2232│             Хлорацетальдегид              │       см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2232│           2-ХЛОРЭТАНАЛЬ                   │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2232│           2-Хлорэтанальдегид              │       см. 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2233│             ХЛОРАНИЗИДИНЫ                 │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2234│             Парахлорбензотрифторид        │    см. ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2234│             ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ           │              318              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2235│             ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ЖИДКИЕ     │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2236│           3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ    │              609              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2237│             Нитрохлоранилин               │     см. ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2237│             ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ              │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2238│             Ортохлортолуол                │        см. ХЛОРТОЛУОЛЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2238│             ХЛОРТОЛУОЛЫ                   │              318              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2239│             ХЛОРТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ         │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2240│             КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ            │              802              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2241│             ЦИКЛОГЕПТАН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2242│             ЦИКЛОГЕПТЕН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2243│             ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ             │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2244│             ЦИКЛОПЕНТАНОЛ                 │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2245│             ЦИКЛОПЕНТАНОН                 │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2246│             ЦИКЛОПЕНТЕН                   │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2247│           н-ДЕКАН                         │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2248│             ДИ-н-БУТИЛАМИН                │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2250│             ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИАНАТЫ         │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2251│             БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-ДИЕН  │              305              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-       │                               │

│    │             НОРБОРНАДИЕН                  │                               │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2251│         2,5-Норборнадиен,                 │ см. БИЦИКЛО[2,2,1]ГЕПТА-2,5-  │

│    │             стабилизированный             │ ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-  │

│    │                                           │НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ)│

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2252│         1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2253│         N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН                 │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2253│             Диметиланилин                 │     см. N,N-ДИМЕТИЛАНИЛИН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2254│             СПИЧКИ САПЕРНЫЕ               │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2256│             ЦИКЛОГЕКСЕН                   │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2257│             КАЛИЙ                         │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2258│         1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН                │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2259│             ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН             │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2260│             ТРИПРОПИЛАМИН                 │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2261│             Ксиленол, технический         │     см. КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2261│             КСИЛЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ             │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2262│             ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД         │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2262│         N,N-Диметилкарбамилхлорид         │   см. ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2263│             ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ           │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2264│         N,N-ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН        │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2265│         N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД               │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2266│             ДИМЕТИЛ-М-ПРОПИЛАМИН          │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2266│             Диметилпропиламин             │   см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2266│         N,N-Диметилпропиламин             │   см. ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2267│             ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД      │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2269│             Дипропилентриамин             │  см. 3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2269│        3,3'-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН             │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2270│             Моноэтиламин                  │см. ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с │

│    │                                           │  массовой долей этиламина не  │

│    │                                           │  менее 50%, но не более 70%   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2270│             ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │              303              │

│    │             массовой долей этиламина не   │                               │

│    │             менее 50%, но не более 70%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2271│             ЭТИЛАМИЛКЕТОН                 │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2272│             Моноэтиланилин                │       см. N-ЭТИЛАНИЛИН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2272│             Экстралин                     │       см. N-ЭТИЛАНИЛИН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2272│           N-ЭТИЛАНИЛИН                    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2273│           2-ЭТИЛАНИЛИН                    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2274│           N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2275│           2-ЭТИЛБУТАНОЛ                   │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2276│           2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН                │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2277│             ЭТИЛМЕТАКРИЛАТ                │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2278│            н-ГЕПТЕН                       │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2279│             ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН             │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2279│             Гексахлорбутадиен-1,3         │     см. ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2280│             ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ    │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2281│             ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ       │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2281│         1,6-Гексаметилендиизоцианат       │  см. ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2282│             ГЕКСАНОЛЫ                     │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2282│             Спирт гексиловый              │         см. ГЕКСАНОЛЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2283│             ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ            │              316              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2284│             ИЗОБУТИРОНИТРИЛ               │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2285│             ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ     │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2286│             Изододекан                    │     см. ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2286│             ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН              │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2287│             ИЗОГЕПТЕН                     │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2288│             ИЗОГЕКСЕН                     │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2289│             ИЗОФОРОНДИАМИН                │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2290│             ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ           │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2290│           3-Изоцианатометил-3,5,5-        │    см. ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ    │

│    │             триметилциклогексилизоцианат  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2291│             СВИНЦА СОЕДИНЕНИЕ             │              630              │

│    │             РАСТВОРИМОЕ, Н.У.К.           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2291│             Свинца стеарат                │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2293│           4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2     │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2294│           N-МЕТИЛАНИЛИН                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2295│             МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ               │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2296│             МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН              │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2297│             МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН            │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2298│             МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН              │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2299│             МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ             │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2300│           2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2301│           2-МЕТИЛФУРАН                    │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2302│           5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2303│             Альфа-метилстирол             │     см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2303│             ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ             │              314              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2303│             Метилстирол-альфа             │     см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2303│             Фракция альфа-метилстирольная │     см. ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2304│             НАФТАЛИН РАСПЛАВЛЕННЫЙ        │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2305│             КИСЛОТА                       │              804              │

│    │             НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2306│             НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ЖИДКИЕ   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2307│           3-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2308│             КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2309│             ОКТАДИЕН                      │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2310│             Ацетилацетон                  │       см. ПЕНТАДИОН-2,4       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2310│             ПЕНТАНДИОН-2,4                │              320              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2311│             ФЕНЕТИДИНЫ                    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2312│             Кислота карболовая            │    см. ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2312│             ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2313│             Метилпиридины                 │         см. ПИКОЛИНЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2313│             ПИКОЛИНЫ                      │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2313│             Фракция бета-пиколиновая      │         см. ПИКОЛИНЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2313│             Фракция пиколиновая           │         см. ПИКОЛИНЫ          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2315│             ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ       │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2316│             НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ    │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2317│             НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР   │              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2318│             НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД,          │              405              │

│    │             содержащий менее 25%          │                               │

│    │             кристаллизационной воды       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2319│             Терпены-углеводороды          │ см. УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ,  │

│    │                                           │            Н.У.К.             │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2319│             УГЛЕВОДОРОДЫ ТЕРПЕНОВЫЕ,      │              315              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2320│             ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН           │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2321│             ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ         │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2322│             ТРИХЛОРБУТЕН                  │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2323│             ТРИЭТИЛФОСФИТ                 │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2324│             Изобутилентример              │       см. ТРИИЗОБУТИЛЕН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2324│             ТРИИЗОБУТИЛЕН                 │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2325│             Мезитилен                     │   см. 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2325│       1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ                │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2326│             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН       │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2327│             ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ   │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2328│             ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИ-      │              609              │

│    │             ЗОЦИАНАТ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2329│             ТРИМЕТИЛФОСФИТ                │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2330│             УНДЕКАН                       │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2331│             Цинк хлористый                │  см. ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2331│             ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ        │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2332│             АЦЕТАЛЬДОКСИМ                 │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2333│             АЛЛИЛАЦЕТАТ                   │              313              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2334│             АЛЛИЛАМИН                     │              648              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2335│             ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ            │              313              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2336│             АЛЛИЛФОРМИАТ                  │              313              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2337│             Тиофенол                      │      см. ФЕНИЛМЕРКАПТАН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2337│             ФЕНИЛМЕРКАПТАН                │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2338│             БЕНЗОТРИФТОРИД                │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2339│           2-БРОМБУТАН                     │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2340│             Эфир 2-бромдиэтиловый         │  см. ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2340│             ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ       │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2341│           1-БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН             │              324              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2342│             БРОММЕТИЛПРОПАНЫ              │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2343│           2-БРОМПЕНТАН                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2344│           2-Бромпропан                    │        см. БРОМПРОПАНЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2344│             БРОМПРОПАНЫ                   │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2345│           3-БРОМПРОПИН                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2346│             БУТАНДИОН                     │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2346│             Диацетил                      │         см. БУТАНДИОН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2347│             БУТИЛМЕРКАПТАН                │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2348│             БУТИЛАКРИЛАТЫ                 │              316              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2350│             ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ           │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2351│             БУТИЛНИТРИТЫ                  │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2352│             ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ           │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2352│             Эфир винил-н-бутиловый        │    см. ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ    │

│    │                                           │       СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2353│             БУТИРИЛХЛОРИД                 │              323              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2354│             ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ        │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2356│             Изопропилхлорид               │       см. 2-ХЛОРПРОПАН        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2356│           2-ХЛОРПРОПАН                    │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2357│             ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН               │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2358│             ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН              │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2359│             ДИАЛЛИЛАМИН                   │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2360│             ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ              │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2361│             ДИИЗОБУТИЛАМИН                │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2362│         1,1-ДИХЛОРЭТАН                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2362│             Этилиденхлорид                │      см. 1,1-ДИХЛОРЭТАН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2363│             ЭТИЛМЕРКАПТАН                 │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2364│           н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ                  │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2364│             Пропилбензол                  │      см. н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2366│             ДИЭТИЛКАРБОНАТ                │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2366│             Этилкарбонат                  │      см. ДИЭТИЛКАРБОНАТ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2367│       альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД            │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2368│       альфа-ПИНЕН                         │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2370│             ГЕКСЕН-1                      │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2371│             Изоамилены                    │        см. ИЗОПЕНТЕНЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2371│             ИЗОПЕНТЕНЫ                    │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2372│         1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН        │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2372│             Тетраметилэтилендиамин        │см. 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2373│             ДИЭТОКСИМЕТАН                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2374│         3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН                │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2375│             ДИЭТИЛСУЛЬФИД                 │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2376│         2,3-ДИГИДРОПИРАН                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2377│         1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2378│          2- ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ       │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2379│         1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН              │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2380│             ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИЛАН          │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2381│             ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД              │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2382│             ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ  │              648              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2383│             ДИПРОПИЛАМИН                  │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2384│             ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ          │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2385│             ЭТИЛИЗОБУТИРАТ                │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2386│           1-ЭТИЛПИПЕРИДИН                 │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2387│             ФТОРБЕНЗОЛ                    │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2388│             ФТОРТОЛУОЛЫ                   │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2389│             ФУРАН                         │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2390│           2-ЙОДБУТАН                      │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2391│             ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ               │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2392│             ЙОДПРОПАНЫ                    │              324              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2393│             ИЗОБУТИЛФОРМИАТ               │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2394│             ИЗОБУТИЛРОПИОНАТ              │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2395│             ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД              │              323              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2396│             АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ         │              313              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2397│           3-МЕТИЛБУТАНОН-2                │              307              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2398│             Фэтерол                       │ см. ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2398│             ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ     │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2399│           1-МЕТИЛПИПЕРИДИН                │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2400│             МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ               │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2401│             ПИПЕРИДИН                     │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2402│             ПРОПАНТИОЛЫ                   │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2402│             Пропилмеркаптаны              │        см. ПРОПАНТИОЛЫ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2403│             ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ             │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2404│             ПРОПИОНИТРИЛ                  │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2405│             ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ              │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2406│             ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ           │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2407│             ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ          │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2409│             ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ            │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2410│     1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН             │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2411│             БУТИРОНИТРИЛ                  │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2412│             ТЕТРАГИДРОТИОФЕН              │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2412│             Тиолан                        │     см. ТЕТРАГИДРОТИОФЕН      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2413│             ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ        │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2414│             ТИОФЕН                        │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2416│             ТРИМЕТИЛБОРАТ                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2417│             КАРБОНИЛФТОРИД                │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2418│             СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД              │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2419│             БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН             │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2420│             ГЕКСАФТОРАЦЕТОН               │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2422│             Газ рефрижераторный R 1318    │   см. ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2422│             ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ          │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2424│             Газ рефрижераторный R 218     │    см. ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2424│             ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ           │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2426│             АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ,        │              505              │

│    │             горячий концентрированный     │                               │

│    │             раствор, концентрации более   │                               │

│    │             80%, но не более 93%          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2427│             КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР  │              505              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2428│             НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР │              505              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2429│             КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ        │              505              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2430│             АЛКИЛФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.   │              804              │

│    │             (включая C2 - C12 гомологи)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2431│             Аминоанизолы                  │         см. АНИЗИДИНЫ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2431│             АНИЗИДИНЫ                     │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2432│         N,N-ДИЭТИЛАНИЛИН                  │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2433│             ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ       │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2434│             ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН           │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2435│             Фенилэтилдихлорсилан          │   см. ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2435│             ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН          │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2436│             КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ           │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2437│             МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН         │              805              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2438│             Пивалоилхлорид                │   см. ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2438│             ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД          │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2439│             НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД          │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2440│             ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА            │              806              │

│    │             ПЕНТАГИДРАТ                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2441│             ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ   │              406              │

│    │             или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ   │                               │

│    │             ПИРОФОРНАЯ                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2442│             ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД           │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2443│             ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД         │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2444│             ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД           │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2446│             НИТРОКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ          │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2447│             ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ       │              406              │

│    │             РАСПЛАВЛЕННЫЙ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2448│             СЕРА РАСПЛАВЛЕННАЯ            │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2451│             АЗОТА ТРИФТОРИД               │              202              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2452│             ЭТИЛАЦЕТИЛЕН                  │              206              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2453│             Газ рефрижераторный R 161     │      см. ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ      │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2453│             ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ               │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2454│             Газ рефрижераторный R 41      │     см. МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ      │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2454│             МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ              │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2456│           2-ХЛОРПРОПЕН                    │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2457│         2,3-ДИМЕТИЛБУТАН                  │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2458│             ГЕКСАДИЕНЫ                    │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2459│           2-МЕТИЛБУТЕН-1                  │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2460│           2-Метил-2-бутен                 │      см. 2-МЕТИЛБУТЕН-2       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2460│           2-МЕТИЛБУТЕН-2                  │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2461│             МЕТИЛПЕНТАДИЕН                │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2463│             АЛЮМИНИЯ ГИДРИД               │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2464│             БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ               │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2465│             КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ   │              501              │

│    │             СУХАЯ или КИСЛОТЫ             │                               │

│    │             ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2466│             КАЛИЯ СУПЕРОКСИД              │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2468│             КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ  │              501              │

│    │             СУХАЯ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2469│             ЦИНКА БРОМАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2470│             Бензилцианид, жидкий          │  см. ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2470│             ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2471│             ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД              │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2473│             НАТРИЯ АРСАНИЛАТ              │              626              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2474│             ТИОФОСГЕН                     │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2475│             ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД             │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2477│             МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ             │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2478│             ИЗОЦИАНАТЫ                    │              333              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К., или         │                               │

│    │             ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР            │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2480│             МЕТИЛИЗОЦИАНАТ                │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2481│             ЭТИЛИЗОЦИАНАТ                 │              322              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2482│           н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ               │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2483│             ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ            │              322              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2484│        трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ                │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2485│           н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ                │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2486│             ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ             │              322              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2487│             ФЕНИЛИЗОЦИАНАТ                │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2488│             ЦИКЛОГЕКСИЛИЗОЦИАНАТ          │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2490│             ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ    │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2491│             Диэтаноламин                  │см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА │

│    │                                           │            РАСТВОР            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2491│             Моноэтаноламин                │см. ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА │

│    │                                           │            РАСТВОР            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2491│             ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА    │              807              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2493│             ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН              │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2495│             ИОДА ПЕНТАФТОРИД              │              504              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2496│             АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ          │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2498│     1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД        │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2501│             ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ)            │              614              │

│    │             ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2502│             ВАЛЕРИЛХЛОРИД                 │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2503│             ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД          │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2504│             Ацетилен тетрабромид          │       см. ТЕТРАБРОМЭТАН       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2504│             ТЕТРАБРОМЭТАН                 │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2505│             АММОНИЯ ФТОРИД                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2506│             АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ          │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2507│             КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ        │              806              │

│    │             ТВЕРДАЯ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2508│             МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД         │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2509│             КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ            │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2511│             КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ     │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2512│             АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, п-)      │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2513│             БРОМАЦЕТИЛБРОМИД              │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2514│             БРОМБЕНЗОЛ                    │              318              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2515│             БРОМОФОРМ                     │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2515│             Трибромметан                  │         см. БРОМОФОРМ         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2516│             Тетрабромметан                │   см. УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2516│             УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД          │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2517│             Газ рефрижераторный R 142b    │см. 1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2517│           1-ХЛОР-1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ      │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2518│       1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН              │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2520│             ЦИКЛООКТАДИЕНЫ                │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2521│             ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ     │              650              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2522│           2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ    │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2524│             Триэтилортоформиат            │      см. ЭТИЛОРТОФОРМИАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2524│             ЭТИЛОРТОФОРМИАТ               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2525│             ЭТИЛОКСАЛАТ                   │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2526│             ФУРФУРИЛАМИН                  │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2527│             ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ               │              316              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2528│             ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ            │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2529│             КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ           │              320              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2531│             КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ          │              803              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2533│             МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ            │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2534│             МЕТИЛХЛОРСИЛАН                │              210              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2535│           4-МЕТИЛМОРФОЛИН                 │              311              │

│    │             (N-МЕТИЛМОРФОЛИН)             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2536│             МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН          │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2538│             НИТРОНАФТАЛИН                 │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2541│             ТЕРПИНОЛЕН                    │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2542│             ТРИБУТИЛАМИН                  │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2545│             ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ        │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2546│             ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ         │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2547│             НАТРИЯ СУПЕРОКСИД             │              509              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2548│             ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД             │              211              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2552│             ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ ЖИДКИЙ  │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2554│             Металлилхлорид                │     см. МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2554│             МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД              │              312              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2555│             Коллоксилин                   │см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ │

│    │                                           │    ВОДУ (с массовой долей     │

│    │                                           │      воды не менее 25%)       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2555│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ    │              402              │

│    │             ВОДУ (с массовой долей воды   │                               │

│    │             не менее 25%)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2556│             Коллоксилин                   │см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ │

│    │                                           │СПИРТ (с массовой долей спирта │

│    │                                           │ не менее 25% и азота не более │

│    │                                           │     12,6% на сухую массу)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2556│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ    │              402              │

│    │             СПИРТ (с массовой долей       │                               │

│    │             спирта не менее 25% и азота   │                               │

│    │             не более 12,6% на сухую       │                               │

│    │             массу)                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2557│             Коллоксилин                   │ см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой │

│    │                                           │ долей азота не более 12,6% на │

│    │                                           │ сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ │

│    │                                           │  ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА   │

│    │                                           │ или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2557│             НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой     │              402              │

│    │             долей азота не более 12,6% на │                               │

│    │             сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ │                               │

│    │             ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА    │                               │

│    │             или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2557│             Нитроцеллюлоза, содержащая не │ см. НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой │

│    │             менее 18% пластификатора по   │ долей азота не более 12,6% на │

│    │             массе и не более 12,6% азота  │ сухую массу - СМЕСЬ С или БЕЗ │

│    │             на сухую массу (с пигментом   │  ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА   │

│    │             или без)                      │ или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2557│             Паста суховальцованная для    │              402              │

│    │             нитроэмали                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2557│             Этрол нитроцеллюлозный        │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2558│             ЭПИБРОМГИДРИН                 │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2560│           2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2561│           2-Изоамилен                     │      см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2561│             Изопропилэтилен               │      см. 3-МЕТИЛБУТЕН-1       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2561│           3-МЕТИЛБУТЕН-1                  │              301              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2564│             КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ       │              803              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2565│             ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН             │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2567│             НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ       │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2570│             КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ             │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2571│             Кислота этилсерная            │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2571│             КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ           │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2572│             ФЕНИЛГИДРАЗИН                 │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2573│             ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ             │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2574│             ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий   │              614              │

│    │             более 3% ортоизомера          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2576│             ФОСФОРА ОКСИБРОМИД            │              801              │

│    │             РАСПЛАВЛЕННЫЙ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2577│             ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД             │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2578│             ФОСФОРА ТРИОКСИД              │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2579│             Диэтилендиамин                │         см. ПИПЕРАЗИН         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2579│             ПИПЕРАЗИН                     │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2580│             АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР      │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2581│             АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР      │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2581│             Алюмохлорид, раствор          │ см. АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2582│             ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР  │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2583│             АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ    │              803              │

│    │             или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                               │

│    │             ТВЕРДЫЕ, содержащие более     │                               │

│    │             5% свободной серной кислоты   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2583│             Бензолсульфокислота,          │              803              │

│    │             содержащая более 5%           │                               │

│    │             свободной серной кислоты      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2584│             АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или │              803              │

│    │             АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ,     │                               │

│    │             содержащие более 5% свободной │                               │

│    │             серной кислоты                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2584│             Толуолсульфокислоты,          │              803              │

│    │             содержащие более 5% свободной │                               │

│    │             серной кислоты                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2585│             АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ    │              803              │

│    │             или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ         │                               │

│    │             ТВЕРДЫЕ, содержащие не более  │                               │

│    │             5% свободной серной кислоты   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2586│             Алкилбензосульфокислота,      │              803              │

│    │             содержащая не более 5%        │                               │

│    │             свободной серной кислоты      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2586│             АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или │              803              │

│    │             АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ,     │                               │

│    │             содержащие не более 5%        │                               │

│    │             свободной серной кислоты      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2586│             Бензолсульфокислота,          │              803              │

│    │             содержащая не более 5%        │                               │

│    │             свободной серной кислоты      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2586│             Метансульфокислота            │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2587│             БЕНЗОХИНОН                    │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2588│             ПЕСТИЦИД ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ,    │              613              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2589│             ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ               │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2590│             Актинолит                     │  см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,  │

│    │                                           │    актинолит, антофиллит,     │

│    │                                           │           тремолит)           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2590│             Антофиллит                    │  см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,  │

│    │                                           │    актинолит, антофиллит,     │

│    │                                           │           тремолит)           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2590│             АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,       │              904              │

│    │             актинолит, антофиллит,        │                               │

│    │             тремолит)                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2590│             Тремолит                      │  см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,  │

│    │                                           │    актинолит, антофиллит,     │

│    │                                           │           тремолит)           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2590│             Хризотил                      │  см. АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил,  │

│    │                                           │    актинолит, антофиллит,     │

│    │                                           │           тремолит)           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2591│             КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ     │              201              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2599│             Газ рефрижераторный R 503     │    см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И    │

│    │                                           │ ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, │

│    │                                           │ содержащая приблизительно 60% │

│    │                                           │    трифторхлорметана (ГАЗ     │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2599│             ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И           │              201              │

│    │             ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, │                               │

│    │             содержащая приблизительно 60% │                               │

│    │             трифторхлорметана (ГАЗ        │                               │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2599│             Хладон-503                    │    см. ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И    │

│    │                                           │ ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, │

│    │                                           │ содержащая приблизительно 60% │

│    │                                           │    трифторхлорметана (ГАЗ     │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2601│             ЦИКЛОБУТАН                    │              206              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2602│             Газ рефрижераторный R 500     │   см. ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И    │

│    │                                           │ ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ,│

│    │                                           │ содержащая приблизительно 74% │

│    │                                           │    дихлордифторметана (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2602│             ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И          │              201              │

│    │             ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ       │                               │

│    │             СМЕСЬ, содержащая             │                               │

│    │             приблизительно 74%            │                               │

│    │             дихлордифторметана (ГАЗ       │                               │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 500)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2603│             ЦИКЛОГЕПТАТРИЕН               │              313              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2604│             ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ     │              812              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2605│             МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ         │              310              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2606│             МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ              │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2606│             Тетраметоксисилан             │     см. МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2607│             АКРОЛЕИНА ДИМЕР               │              316              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2608│             НИТРОПРОПАНЫ                  │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2609│             ТРИАЛЛИЛБОРАТ                 │              626              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2610│             ТРИАЛЛИЛАМИН                  │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2611│             ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН            │              647              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2611│           1-Хлорпропанол-2                │    см. ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2612│             ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ          │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2614│             СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ            │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2615│             ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ           │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2616│             ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ             │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2617│             МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ           │              316              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2618│             ВИНИЛТОЛУОЛЫ                  │              317              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2619│             ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН             │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2620│             АМИЛБУТИРАТЫ                  │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2621│             АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ           │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2622│             ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД                │              313              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2623│             ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ  │              410              │

│    │             ТВЕРДОЕ, содержащее           │                               │

│    │             легковоспламеняющуюся         │                               │

│    │             жидкость                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2624│             МАГНИЯ СИЛИЦИД                │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2626│             КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ    │              505              │

│    │             РАСТВОР, содержащий не более  │                               │

│    │             10% хлорноватой кислоты       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2627│             НИТРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,       │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2628│             КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ              │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2629│             НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ             │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2630│             СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ         │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2642│             КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ          │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2643│             МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ               │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2644│             МЕТИЛИОДИД                    │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2645│             Бромацетофенон                │       см. ФЕНАЦИЛБРОМИД       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2645│             ФЕНАЦИЛБРОМИД                 │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2646│             ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН       │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2647│             МАЛОНОНИТРИЛ                  │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2648│         1,2-ДИБРОМБУТАНОН-3               │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2649│         1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН                  │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2650│         1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН            │              624              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2651│        4,4'-ДИАМИНОДИФЕНИЛМЕТАН           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2653│             БЕНЗИЛИОДИД                   │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2655│             КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2656│             ХИНОЛИН                       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2657│             СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД              │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2659│             Натрий монохлоруксусный       │     см. НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2659│             НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ             │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2660│             НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-)        │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2661│             ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН               │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2664│             ДИБРОММЕТАН                   │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2667│             БУТИЛТОЛУОЛЫ                  │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2668│             Монохлорацетонитрил           │      см. ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2668│             ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ               │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2669│             ХЛОРКРЕЗОЛОВ РАСТВОР          │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2670│             ЦИАНУРХЛОРИД                  │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2671│             АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, п-)    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2672│             АММИАКА РАСТВОР в воде с      │              809              │

│    │             относительной плотностью от   │                               │

│    │             0,880 до 0,957 при            │                               │

│    │             температуре 15 °C, содержащий │                               │

│    │             более 10%, но не более 35%    │                               │

│    │             аммиака                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2672│             Вода аммиачная                │ см. АММИАКА РАСТВОР в воде с  │

│    │                                           │  относительной плотностью от  │

│    │                                           │0,880 до 0,957 при температуре │

│    │                                           │ 15 °C, содержащий более 10%,  │

│    │                                           │    но не более 35% аммиака    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2672│             Спирт нашатырный              │ см. АММИАКА РАСТВОР в воде с  │

│    │                                           │  относительной плотностью от  │

│    │                                           │0,880 до 0,957 при температуре │

│    │                                           │ 15 °C, содержащий более 10%,  │

│    │                                           │    но не более 35% аммиака    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2673│           2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ             │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2673│             Хлораминофенол                │    см. 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2674│             Натрий кремнефтористый        │    см. НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2674│             НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ            │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2676│             СТИБИН                        │              209              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2677│             РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР    │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2678│             РУБИДИЯ ГИДРОКСИД             │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2679│             ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР      │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2680│             Литий едкий                   │      см. ЛИТИЯ ГИДРОКСИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2680│             ЛИТИЯ ГИДРОКСИД               │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2681│             ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР      │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2682│             ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД               │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2683│             АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР      │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2684│           3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН         │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2685│         N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН            │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2686│           2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН              │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2686│             Диэтилэтаноламин              │    см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2686│         N,N-Диэтилэтаноламин              │    см. 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2687│             ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ   │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2688│           1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН             │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2688│           1-Хлор-3-бромпропан             │    см. 1-БРОМ-3-ХЛОРПРОПАН    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2689│             ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН    │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2690│         N,н-БУТИЛИМИДАЗОЛ                 │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2691│             ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД           │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2692│             БОРА ТРИБРОМИД                │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2693│             Аммония гидросульфит,         │    см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ     │

│    │             растворы                      │        РАСТВОР, Н.У.К.        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2693│             БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР,   │              816              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2693│             Натрия бисульфит, раствор     │    см. БИСУЛЬФИТОВ ВОДНЫЙ     │

│    │                                           │        РАСТВОР, Н.У.К.        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2698│             АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, │              804              │

│    │             содержащие более 0,05%        │                               │

│    │             малеинового ангидрида         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2699│             КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2705│           3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол      │         см. ПЕНТОЛ-1          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2705│             ПЕНТОЛ-1                      │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2707│             ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ               │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2709│             БУТИЛБЕНЗОЛЫ                  │              317              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2710│             ДИПРОПИЛКЕТОН                 │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2713│             АКРИДИН                       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2714│             ЦИНКА РЕЗИНАТ                 │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2715│             АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ              │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2716│             Бутин-1,4-диол                │       см. БУТИНДИОЛ-1,4       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2716│             БУТИНДИОЛ-1,4                 │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2717│             КАМФАРА синтетическая         │              402              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2719│             Барий бромноватокислый        │       см. БАРИЯ БРОМАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2719│             БАРИЯ БРОМАТ                  │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2719│             Бария бромата моногидрат      │       см. БАРИЯ БРОМАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2720│             Хром азотнокислый             │    см. ХРОМА (III) НИТРАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2720│             ХРОМА (III) НИТРАТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2720│             Хрома нитрат                  │    см. ХРОМА (III) НИТРАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2721│             МЕДИ (III) ХЛОРАТ             │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2722│             Литий азотнокислый            │       см. ЛИТИЯ НИТРАТ        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2722│             ЛИТИЯ НИТРАТ                  │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2723│             МАГНИЯ ХЛОРАТ                 │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2724│             МАРГАНЦА (II) НИТРАТ          │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2725│             Никель азотнокислый           │    см. НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2725│             НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2726│             Никель азотистокислый         │    см. НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2726│             НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ            │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2727│             ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ             │              657              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2728│             ЦИРКОНИЯ НИТРАТ               │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2729│             ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ               │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2730│             НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ           │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2732│             НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2733│             АМИНЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ   │              330              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К., или     │                               │

│    │             ПОЛИАМИНЫ                     │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2734│             АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ     │              821              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,        │                               │

│    │             Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ  │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ                  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2734│             Ди-втор-бутиламин             │              821              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2735│             АМИНЫ ЖИДКИЕ КОРРОЗИОННЫЕ,    │              821              │

│    │             Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ЖИДКИЕ  │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2735│             Амины C10 - C14, первичные    │              821              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2735│             Полиэтиленполиамины           │              821              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2738│           N-БУТИЛАНИЛИН                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2739│             АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ             │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2740│           н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ             │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2741│             БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ, содержащий  │              503              │

│    │             более 22% активного хлора     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2742│             ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ         │              637              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ                  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2743│           н-БУТИЛХЛОРФОРМИАТ              │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2744│             ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ         │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2745│             ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ          │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2746│             ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ              │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2747│        трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ   │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2748│           2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ         │              611              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2749│             ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН               │              304              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2750│             Глицерина дихлоргидрин        │   см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2750│       альфа-Дихлоргидрин                  │   см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2750│             Дихлоргидрин глицерина        │   см. 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2750│         1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2              │              606              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2751│             ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2752│         1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН         │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2753│           N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2754│           N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ                 │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2754│             Этилтолуидины                 │      см. N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2757│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2758│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2759│             ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2760│             ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2761│             ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2761│             Полихлорбутан-80              │              613              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2762│             ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2763│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2764│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2771│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │              613              │

│    │             ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2772│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │              336              │

│    │             ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ          │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2775│             Меди (II) оксихлорид          │              613              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2775│             ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ       │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2775│             Хлорокись меди                │   см. Меди (II) оксихлорид    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2776│             ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ       │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2777│             ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2778│             ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2779│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              613              │

│    │             НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2780│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              336              │

│    │             НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ            │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2781│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              613              │

│    │             ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2782│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              336              │

│    │             ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ             │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2783│             Диметоат                      │              613              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2783│             ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2784│             ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2785│           3-Метилмеркаптопропиональдегид  │      см. 4-ТИОПЕНТАНАЛЬ       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2785│           4-ТИОПЕНТАНАЛЬ                  │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2786│             ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2787│             ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2788│             СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ  │              630              │

│    │             ЖИДКОЕ, Н.У.К.                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2789│             КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или  │              803              │

│    │             КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │                               │

│    │             массовой долей кислоты более  │                               │

│    │             80%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2790│             Кислота уксусная              │см. КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с │

│    │             синтетическая пищевая         │ массовой долей кислоты более  │

│    │                                           │        10% и менее 50%        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2790│             КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │              801              │

│    │             массовой долей кислоты более  │                               │

│    │             10% и менее 50%               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2790│             КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с    │              801              │

│    │             массовой долей кислоты не     │                               │

│    │             менее 50%, но не более 80%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2793│             СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ   │              405              │

│    │             ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные │                               │

│    │             самонагреванию                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2794│             БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ  │              834              │

│    │             электрические аккумуляторные  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2795│             БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ   │              835              │

│    │             электрические аккумуляторные  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2796│             КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не │              801              │

│    │             более 51% кислоты, или        │                               │

│    │             ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ       │                               │

│    │             КИСЛОТНАЯ                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2797│             ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ       │              809              │

│    │             ЩЕЛОЧНАЯ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2797│             Электролит щелочной           │  см. ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ  │

│    │                                           │           ЩЕЛОЧНАЯ            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2798│             ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД           │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2799│             ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД        │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2800│             БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ            │              836              │

│    │             НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ               │                               │

│    │             электрические, аккумуляторные │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2801│             КРАСИТЕЛЬ ЖИДКИЙ              │              823              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или     │                               │

│    │             ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА           │                               │

│    │             КРАСИТЕЛЕЙ ЖИДКИЙ             │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2802│             МЕДИ ХЛОРИД                   │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2802│             Медь хлористая                │        см. МЕДИ ХЛОРИД        │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2803│             ГАЛЛИЙ                        │              813              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2805│             ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ   │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2806│             ЛИТИЯ НИТРИД                  │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2809│             РТУТЬ                         │              811              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Антифризы этиленгликолевые    │              615              │

│    │             (50 - 60%-ный водный раствор) │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Аэрофлоты токсичные жидкие    │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Гексаран                      │см. Ди-(2-этил)гексиловый эфир │

│    │                                           │    метилфосфоновой кислоты    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Глицедол                      │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Ди-(2-этил)гексиловый эфир    │              615              │

│    │             метилфосфоновой кислоты       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Дитолилметан                  │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Добавка СПД поверхностно-     │   см. Поверхностно-активная   │

│    │             активная                      │          добавка СПД          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │              615              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Ингибитор коррозии ГИПХ-3-А   │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Ингибитор коррозии КХО-1      │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Ингибитор ПБ-5                │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Ингибиторы коррозии ядовитые, │              615              │

│    │             жидкие                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Компонент пластифицирующих    │              615              │

│    │             материалов                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Кубовые остатки производства  │              615              │

│    │             трихлорэтилена                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Кубовый остаток системы       │              615              │

│    │             ректификации этиленгликоля    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Лаки каменноугольные          │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Латекс-наирит                 │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Масло каменноугольное         │              615              │

│    │             поглотительное                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Масло тунговое                │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Мономеры                      │              615              │

│    │             фурфурольноацетоновые ФА и ФАМ│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Остатки кубовые концентрата   │              615              │

│    │             винипола                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Остатки кубовые производства  │      см. Кубовые остатки      │

│    │             трихлорэтилена                │  производства трихлорэтилена  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Остаток кубовый системы       │  см. Кубовый остаток системы  │

│    │             рефлектации этиленгликоля     │  рефлектации этиленгликоля    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Отвердитель                   │              615              │

│    │             полиоксипропиленаминный       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пек жидкий                    │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пластификатор Диалкилфталат-  │              615              │

│    │             789                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пластификатор Дикаприлфталат  │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пластификаторы фосфатные      │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Поверхностно-активная добавка │              615              │

│    │             СПД                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Полиур БТ                     │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Полихлориды бензола           │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Препарат КЭАМ                 │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Присадки к котельному топливу │              615              │

│    │             "ВНИИНП-106", "Полифен"       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пронит                        │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Пылеподавитель                │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Растворитель ЛТИ              │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Смолы сланцевые               │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Смолы фенолформальдегидные    │              615              │

│    │             вспенивающиеся                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Совтол-10                     │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Состав огнегасительный        │              615              │

│    │             ОГС N 7                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Спирт гептиловый              │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Спирт тетрагидрофурфуриловый  │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Сырье коксохимическое для     │              615              │

│    │             производства технического     │                               │

│    │             углерода, ядовитое жидкое     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Сырье нефтяное для            │              615              │

│    │             производства технического     │                               │

│    │             углерода, ядовитое жидкое     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Тетрахлорпентан               │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Тетрахлорпропан               │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Тосолы                        │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│       1,2,3-Трихлорпропан                 │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Трихлорэтилфосфат             │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│           2-Фенилэтанол                   │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Фенолоспирты                  │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Фракция фенольная             │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│           2-Хлор-6-фторбензилхлорид       │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Экстракт ароматический        │              615              │

│    │             фенольный                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Энит                          │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Эфир диметиловый              │              615              │

│    │             перфторадипиновой кислоты     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Эфир диметиловый              │              615              │

│    │             перфторпробковой кислоты      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2810│             Эфир моногексиловый           │              615              │

│    │             этиленгликоля                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2811│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              634              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2811│             Ингибиторы коррозии ядовитые, │              634              │

│    │             твердые                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2811│             Кислота пикраминовая, паста,  │              634              │

│    │             с содержанием воды не менее   │                               │

│    │             43%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2811│             Пек каменноугольный, ядовитый │              634              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2811│             Пек нефтяной, ядовитый        │              634              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2813│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │              421              │

│    │             С ВОДОЙ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2813│             Катализатор ЦН                │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2813│             Натрия сплавы                 │              421              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2814│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │              623              │

│    │             ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2814│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ, ОПАСНОЕ│              623              │

│    │             ДЛЯ ЛЮДЕЙ (только туши        │                               │

│    │             животных)                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2814│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │              623              │

│    │             ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, в          │                               │

│    │             охлажденном жидком азоте      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2815│         1(2-Аминоэтил)пиперазин           │    см. N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2815│           N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН            │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2817│             АММОНИЯ ГИДРОДИФТОРИДА        │              801              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2818│             АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР  │              809              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2819│             АМИЛФОСФАТ                    │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2820│             КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ              │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2821│             Карболка черная               │      см. ФЕНОЛА РАСТВОР       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2821│             ФЕНОЛА РАСТВОР                │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2822│           2-ХЛОРПИРИДИН                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2823│             КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ, ТВЕРДАЯ   │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2826│             ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ            │              814              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2829│             КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ            │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2830│             ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ            │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2831│             Метилхлороформ                │     см. 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2831│       1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН                   │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2834│             КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ           │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2835│             НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД            │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2837│             БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР    │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2838│             ВИНИЛБУТИРАТ                  │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2839│             АЛЬДОЛЬ                       │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2840│             БУТИРАЛЬДОКСИМ                │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2841│             ДИ-н-АМИЛАМИН                 │              325              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2842│             НИТРОЭТАН                     │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2844│             Кальция марганца силикат      │ см. КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2844│             КАЛЬЦИЯ-МАРГАНЦА СИЛИЦИД      │              408              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2845│             ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ           │              424              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2846│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ   │              415              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2849│           3-ХЛОРПРОПАНОЛ-1                │              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2850│             ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР            │              315              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2850│             Тетрамеры пропилена           │    см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2850│             Тетрапропилен                 │    см. ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2851│             БОРА ТРИФТОРИДА-ДИГИДРАТ      │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2852│             ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с │              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2853│             Магний кремнефтористый        │    см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2853│             Магния кремнефторид           │    см. МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2853│             МАГНИЯ ФТОРСИЛИКАТ            │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2854│             Аммоний кремнефтористый       │   см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2854│             Аммония гексафторосиликат     │   см. АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2854│             АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ          │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2855│             Цинка гексафторосиликат       │    см. ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2855│             ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ            │              619              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2856│             Кальций кремнефтористый       │   см. Кальция фторосиликат    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2856│             Кальция фторосиликат          │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2856│             ФТОРОСИЛИКАТЫ, Н.У.К.         │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2857│             УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ,    │              213              │

│    │             содержащие невоспламеняющиеся │                               │

│    │             нетоксичные газы или раствор  │                               │

│    │             аммиака (N ООН 2672)          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2858│             ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде         │              403              │

│    │             спиралей из проволоки,        │                               │

│    │             обработанных металлических    │                               │

│    │             листов, полос (тоньше 254     │                               │

│    │             микрон, но не тоньше          │                               │

│    │             18 микрон)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2859│             АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ           │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2861│             АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ           │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2862│             ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД            │              603              │

│    │             неплавленный                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2862│             Ванадия пятиокись             │    см. ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД     │

│    │                                           │         неплавленный          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2863│             НАТРИЯ-АММОНИЯ ВАНАДАТ        │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2864│             КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ             │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2865│             ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ        │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2869│             ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ       │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2870│             АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД            │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2870│             АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В          │              409              │

│    │             УСТРОЙСТВАХ                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2871│             СУРЬМА - ПОРОШОК              │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2872│         1,2-Дибром-3-хлорпропан           │     см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2872│             ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ             │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2872│             Немагон                       │     см. ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2873│             ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ            │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2874│             СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ            │              607              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2875│             ГЕКСАХЛОРОФЕН                 │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2876│             РЕЗОРЦИН                      │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2878│             ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или  │              403              │

│    │             ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2878│             Титан гранулированный         │ см. ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ  │

│    │                                           │ или ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2879│             СЕЛЕНОКСИХЛОРИД               │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2880│             КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ            │              501              │

│    │             ГИДРАТИРОВАННЫЙ или КАЛЬЦИЯ   │                               │

│    │             ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ   │                               │

│    │             СМЕСЬ с содержанием воды не   │                               │

│    │             менее 5,5%, но не более 16%   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2881│             КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ     │              405              │

│    │             СУХОЙ                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2900│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │              623              │

│    │             ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2900│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │              623              │

│    │             ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ   │                               │

│    │             (только туши животных и       │                               │

│    │             отходы)                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2900│             ВЕЩЕСТВО ИНФЕКЦИОННОЕ,        │              623              │

│    │             ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ,  │                               │

│    │             в охлажденном жидком азоте    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2901│             БРОМА ХЛОРИД                  │              211              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2902│             ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ, ЯДОВИТЫЙ,    │              604              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2903│             ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │              610              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,        │                               │

│    │             Н.У.К., с температурой        │                               │

│    │             вспышки не менее 23 °C        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2904│             ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или       │              804              │

│    │             ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2905│             ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или      │              804              │

│    │             ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2907│             ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ,     │              404              │

│    │             содержащая не менее 60%       │                               │

│    │             лактозы, маннозы, крахмала    │                               │

│    │             или гидрофосфата кальция      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2920│             Жидкость гидрофобизирующая    │              825              │

│    │             ГКЖ-11Н                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2920│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │              825              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2920│             Триметиламмония гидроксид     │              825              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2921│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              824              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │              833              │

│    │             ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Композиция ДН-9010            │              833              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Лизол санитарный "Алкилин"    │              833              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Оксихлор                      │              833              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Основания пиридиновые тяжелые │              833              │

│    │             каменноугольные               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Пиридиновые основания,        │              833              │

│    │             тяжелые                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Славсилан                     │              833              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Смесь соляной и плавиковой    │ см. Кислот фтористоводородной │

│    │             кислот                        │ (плавиковой) и соляной, смеси │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│             Смесь фтористоводородных и    │              833              │

│    │             хлористоводородных кислот     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2922│           п-Хлорбензотрихлорид            │              833              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             Бария гидрат окиси            │      см. Бария гидроксид      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             Бария гидроксид               │              832              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              832              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             Гидразин-сульфат              │              832              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             Трифенилхлорсилан             │              832              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2923│             Хрома (III) сульфат основной  │              832              │

│    │             (дубитель хромовый сухой)     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2924│             Ангидрид изомасляный          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2924│             Бактерициды марок СНПХ        │              328              │

│    │             легковоспламеняющиеся         │                               │

│    │             коррозионные жидкие           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2924│             Диметилхлорсилан              │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2924│             ЖИДКОСТЬ                      │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2924│             Пиридиновые основания, легкие │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2925│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              414              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,    │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2926│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              413              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│             Акванит                       │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│             Альдегид глутаровый (25 - 50% │              640              │

│    │             водный раствор)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│         2,3-Дибромпропанол-1              │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │              640              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ,    │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│             Масло креозотное              │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2927│             Смола фенольная               │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2928│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              640              │

│    │             КОРРОЗИОННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ,    │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2928│             Фракция антраценовая          │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2929│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │              636              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ         │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2930│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              644              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2931│             ВАНАДИЛСУЛЬФАТ                │              603              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2933│             МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ         │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2934│             ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ     │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2935│             ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ          │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2936│             КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ           │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2937│             СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ,  │              607              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2940│           9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ            │              405              │

│    │             (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2941│             ФТОРАНИЛИНЫ                   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2942│           2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН            │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2943│             ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН        │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2945│           N-МЕТИЛБУТИЛАМИН                │              311              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2946│           2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН     │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2947│             ИЗОПРОПИЛХЛОРАЦЕТАТ           │              327              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2948│           3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН            │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2949│             НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД           │              808              │

│    │             ГИДРАТИРОВАННЫЙ, содержащий   │                               │

│    │             не менее 25%                  │                               │

│    │             кристаллизационной воды       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2950│             МАГНИЙ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ,   │              409              │

│    │             размер частиц не менее 149    │                               │

│    │             микрон                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2956│      5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ │              404              │

│    │             (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ)            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2965│             ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ    │              407              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2966│             ТИОГЛИКОЛЬ                    │              612              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2967│             Аминосульфокислота            │   см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2967│             КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ         │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2967│             Средство моющее, техническое  │   см. КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ   │

│    │             КСЩ-1                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2968│             МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или   │              409              │

│    │             МАНЕБА ПРЕПАРАТ               │                               │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против      │                               │

│    │             самонагревания                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2968│             Марганца этилен-1,2-          │см. МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или│

│    │             бисдитиокарбамат,             │        МАНЕБА ПРЕПАРАТ        │

│    │             стабилизированный против      │   СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против    │

│    │             самонагревания                │        самонагревания         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2969│             БОБЫ КАСТОРОВЫЕ или МУКА      │              902              │

│    │             КАСТОРОВАЯ или ЖМЫХ           │                               │

│    │             КАСТОРОВЫЙ или ХЛОПЬЯ         │                               │

│    │             КАСТОРОВЫЕ                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2983│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА    │              302              │

│    │             ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не   │                               │

│    │             более 30% этилена оксида      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2984│             ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ     │              505              │

│    │             РАСТВОР, содержащий не менее  │                               │

│    │             8%, но менее 20% водорода     │                               │

│    │             пероксида (стабилизированный, │                               │

│    │             если необходимо)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2985│             Диметилхлорметилхлорсилан     │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2985│             Метилвинилдихлорсилан         │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2985│             Метилхлорметилдихлорсилан     │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2985│             Триэтилхлорсилан              │              321              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2985│             ХЛОРСИЛАНЫ                    │              321              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2986│             ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ       │              805              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2987│             Метил-(2-цианэтил)-           │              817              │

│    │             дихлорсилан                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2987│             Метилдифенилхлорсилан         │              817              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2987│             ХЛОРСИЛАНЫ КОРРОЗИОННЫЕ,      │              817              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2987│             Цианэтилтрихлорсилан          │              817              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2988│             Фенилхлорсилан                │              431              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2988│             ХЛОРСИЛАНЫ, РЕАГИРУЮЩИЕ С     │              431              │

│    │             ВОДОЙ, ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ  │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2988│             Этилхлорсилан                 │              431              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2989│             СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ   │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2990│             СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ         │              907              │

│    │             САМОНАДУВНЫЕ                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2990│             Устройства спасательные,      │   см. СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ   │

│    │             самонадувающиеся, такие как   │         САМОНАДУВНЫЕ          │

│    │             авиационные аварийные трапы и │                               │

│    │             авиационные аварийные         │                               │

│    │             комплекты и морские           │                               │

│    │             спасательные приборы          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2991│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2992│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2993│             ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2994│             ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ     │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2995│             ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2996│             ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ     │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2996│             Хлорхолинхлорид, раствор      │              604              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2997│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│2998│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ  │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3005│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │              610              │

│    │             ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3006│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ            │              604              │

│    │             ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3009│             ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ       │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3010│             ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ       │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3011│             ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3012│             ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ      │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3013│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              610              │

│    │             НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3014│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              604              │

│    │             НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3015│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              610              │

│    │             ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ    │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3016│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              604              │

│    │             ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3017│             ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3018│             ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ   │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3019│             ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3020│             ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ    │              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3021│             ПЕСТИЦИД ЖИДКИЙ               │              336              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К., с           │                               │

│    │             температурой вспышки менее    │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3022│         1,2-БУТИЛЕНОКСИД                  │              306              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3023│           2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ            │              609              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3023│        трет-Октилмеркаптан                │   см. 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3024│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              336              │

│    │             КУМАРИНА ЖИДКИЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3025│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              610              │

│    │             КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3026│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              604              │

│    │             КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3027│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              613              │

│    │             КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3028│             БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ     │              835              │

│    │             КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ,      │                               │

│    │             электрические аккумуляторные  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3048│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА    │              613              │

│    │             АЛЮМИНИЯ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3054│             ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН          │              326              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3055│        2-(2-АМИНОЭТОКСИ)-ЭТАНОЛ           │              807              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3056│           н-ГЕПТАЛЬДЕГИД                  │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3057│             ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД           │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3064│             НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ      │              308              │

│    │             РАСТВОР, содержащий более 1%, │                               │

│    │             но не более 5% нитроглицерина │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3065│             Алкогольные напитки           │    см. НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3065│             НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ,          │              308              │

│    │             содержащие более 24%, но не   │                               │

│    │             более 70% спирта по объему    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3065│             НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ,          │              308              │

│    │             содержащие более 70% спирта   │                               │

│    │             по объему                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3066│             КРАСКА (включая краску, лак,  │              823              │

│    │             эмаль, краситель, шеллак,     │                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая        │                               │

│    │             растворитель или разбавитель  │                               │

│    │             краски)                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3070│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │              207              │

│    │             ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ,     │                               │

│    │             содержащая не более 12,5%     │                               │

│    │             этилена оксида                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3071│             МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ ЯДОВИТЫЕ    │              643              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ,        │                               │

│    │             Н.У.К., или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ │                               │

│    │             ЖИДКАЯ ЯДОВИТАЯ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3072│             СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ         │              907              │

│    │             НЕСАМОНАДУВНЫЕ, содержащие в  │                               │

│    │             качестве оборудования опасные │                               │

│    │             грузы                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3073│             ВИНИЛПИРИДИНЫ                 │              609              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Агидол-1                      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Агидол-3                      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Агидол-60                     │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Амидолы                       │           см. 2,4-            │

│    │                                           │  Диаминофеноладигидрохлорид   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│           4-Амино-2-нитрофенол            │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│           п-Аминодифениламин              │              906              │

│(введено протоколом от 14.05.2010)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Антрацен                      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Ацетонанил                    │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Ацетонанил Н                  │           см. 2,4-            │

│    │                                           │  Диаминофеноладигидрохлорид   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ │              906              │

│    │             ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Гексахлорэтан                 │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         2,4-Диаминофеноладигидрохлорид    │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         2,6-Ди-трет-бутил-4-              │              906              │

│    │             диметиламинометилфенол        │                               │

│    │             (основание Манниха)           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         2,6-Ди-трет-бутил-4-              │              906              │

│    │             метилфенол                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Дифенил                       │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Дифениламин                   │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         1,3-Дифенилгуанидин               │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Дифенилгуанидин технический   │    см. 1,3-Дифенилгуанидин    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Дифенилоксид                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│           п-Дихлорбензол                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         1,4-Дихлорбензол                  │      см. п-Дихлорбензол       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│         2,5-Дихлорнитробензол             │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Калия гексациано-(2)-феррат   │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Карбамат-Д                    │          см. Натрия           │

│    │                                           │   N,N-диметилдитиокарбамат    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Меди (II) сульфат             │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Натрий хромовокислый          │       см. Натрия хромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Натрия                        │              906              │

│    │             N,N-диметилдитиокарбамат      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Натрия хромат                 │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│           2-Нафтол, технический           │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Нитроаминофенол               │   см. 4-Амино-2-нитрофенол    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Парааминодифенил              │    см. п-Аминодифениламин     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Парафин (C10 - C13)           │              906              │

│    │             хлорированный                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Пек каменноугольный           │              906              │

│    │             электродной марки B1 (V или   │                               │

│    │             V1)                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Противостаритель "Крафанил-У" │    см. Стабилизатор против    │

│    │                                           │старения каучуков "Крафанил-У" │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Ртути (I) хлорид              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Смесь ди-три-третбутилфенолов │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Стабилизатор против старения  │              906              │

│    │             каучуков "Крафанил-У"         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Тиурамы технические           │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Трибутилоловофосфат           │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Триметилдигидрохинолина       │              906              │

│    │             полимер                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│           N-Фенил-n-фенилендиамин         │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Фенилбутадиноксид             │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Хлоргексидин                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Цинка бромид                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3077│             Эфир дифениловый              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3078│             ЦЕРИЙ - стружка или мелкий    │              409              │

│    │             порошок                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3079│             МЕТАКРИЛОНИТРИЛ               │              310              │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3080│             ИЗОЦИАНАТЫ ЯДОВИТЫЕ           │              649              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или ИЗОЦИАНАТА РАСТВОР        │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ                      │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Авиационное турбинное топливо │              906              │

│    │             JP-5, JP-7                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Агидол АФ-2                   │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Агидол-51-52-53               │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Акаризол                      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Альфа-метрин                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Бутилбензилфталат             │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ  │              906              │

│    │             ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Гидроксиламина сульфат, водный│              906              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Деготь каменноугольный        │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Децилакрилат                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Дивинилбензол,                │              906              │

│    │             стабилизированный             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Диизобутилфталат              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Диизопропилбензолы            │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Диметилдитиокарбамат натрия,  │          см. Натрия           │

│    │             водный раствор                │   N,N-диметилдитиокарбамат,   │

│    │                                           │        водный раствор         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Ди-н-бутилфталат              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Дифенилметан-4,4-диизоцианат  │  см. Дифенилметандиизоцианат  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Дифенилметандиизоцианат       │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Дифонат                       │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│         1,1-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│         1,6-Дихлоргексан                  │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│        трет-Додецилмеркаптан              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Изодецилакрилат               │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Изодецилдифенилфосфат         │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Калиевые соли                 │              906              │

│    │             ди-(алкилполиэтиленгликоевого)│                               │

│    │             эфира фосфорной кислоты       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Карбамат МН                   │          см. Натрия           │

│    │                                           │   N,N-диметилдитиокарбамат,   │

│    │                                           │        водный раствор         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Кислота                       │              906              │

│    │             1-оксиэтилидендифосфоновая    │                               │

│    │             (ОЭДФ-1), раствор             │                               │

│    │             некоррозионный                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Композиция бромид кальция -   │              906              │

│    │             бромид цинка (раствор)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Крезилдифенилфосфат           │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Креозот (из смолы             │              906              │

│    │             каменноугольной или древесной)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Малатион                      │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Марганца сульфат, раствор     │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Масло каменноугольное для     │              906              │

│    │             пропитки древесины            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Масло каменноугольное для     │ см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ  │

│    │             энергетических целей и        │ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.  │

│    │             обмасливания угольной шихты   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Масло каменноугольное         │ см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ  │

│    │             креозотовое для пропитки      │ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.  │

│    │             древесины                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Масло каменноугольное, среднее│              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Меди (II) нитрат водный       │              906              │

│    │             раствор, неокисляющий         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Меди (II) хлорид, водный      │              906              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Метилнафталины, изомерная     │              906              │

│    │             смесь жидкая                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Натрия                        │              906              │

│    │             N,N-диметилдитиокарбамат,     │                               │

│    │             водный раствор                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Оксифос Б                     │       см. Калиевые соли       │

│    │                                           │ди-(алкилполиэтиленгликоевого) │

│    │                                           │    эфира фосфорной кислоты    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Остатки кубовые СЖК           │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Парафин (C10 - C13)           │              906              │

│    │             хлорированный (жидкий)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Ресметрин                     │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Сантохин                      │ см. 2,2,4-Триметил-6-этокси-  │

│    │                                           │      1,2,3,4-дигидролин       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Смесь фенольных оснований     │              906              │

│    │             Манниха                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Смола каменноугольная         │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Смола полиэфирная ненасыщенная│              906              │

│    │             бесстирольная "Камфэст-04"    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Смола                         │              906              │

│    │             углеводородформальдегидная    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Спирт C12 - C15 поли(1 - 3)-  │              906              │

│    │             этоксилат                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Спирт C12 - C15 поли(1 - 6)-  │              906              │

│    │             этоксилат                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Спирт C6 - C17 (вторичный)-   │              906              │

│    │             поли(3 - 6)этоксилат          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Топливо котельное для         │ см. ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ  │

│    │             энергетических целей          │ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Топливо печное                │              906              │

│    │             нефтеуглехимическое           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Триарилфосфат                 │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Трибутилфосфат                │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Трикрезилфосфат               │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│       2,2,4-Триметил-6-этокси-1,2,3,4-    │              906              │

│    │             дигидролин                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Трифтортрихлорэтан            │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Триэтаноламин                 │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Триэтилбензол                 │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Углеводороды тяжелые          │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Флотореагент                  │              906              │

│    │             нефтеуглехимический марки ФН  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Хладон 122а                   │     см. 1,1-Дифтор-1,2,2-     │

│    │                                           │          трихлорэтан          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Хладон-113                    │    см. Трифтортрихлорэтан     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│           1-Хлороктан                     │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Цинкалкилдитиофосфат          │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Цинкарилдитио фосфат          │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Цифлутрин                     │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3082│             Эмульгатор ОП-10              │              906              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3083│             ПЕРХЛОРИЛФТОРИД               │              203              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3084│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              830              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3085│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ   │              515              │

│    │             КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3085│             Средства дезинфицирующие на   │              515              │

│    │             основе кислоты                │                               │

│    │             трихлоризоциануровой твердые  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3086│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              657              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩЕЕ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Барий двухромовокислый        │      см. Бария дихромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Бария дихромат                │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОКИСЛЯЮЩЕЕ   │              503              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Калий двухромовокислый        │      см. Калия дихромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Калия дихромат                │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Меди дихромат                 │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Медь двухромовокислая         │       см. Меди дихромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Цинк двухромовокислый         │      см. Цинка дихромат       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3087│             Цинка дихромат                │              503              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3088│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ             │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3089│             Железо карбонильное           │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3089│             Ниобий                        │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3089│             ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ         │              401              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3090│             БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ              │              905              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3091│             БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В            │              905              │

│    │             ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ      │                               │

│    │             ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С       │                               │

│    │             ОБОРУДОВАНИЕМ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3092│           1-МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ            │              316              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3093│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │              831              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3094│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ,        │              829              │

│    │             РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3095│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ,│              826              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3096│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ,│              828              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3098│             ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ           │              513              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3098│             Средства дезинфицирующие на   │              513              │

│    │             основе кислоты                │                               │

│    │             трихлоризоциануровой жидкие   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3099│             ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ ЯДОВИТАЯ, │              512              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│        трет-АМИЛПЕРОКСИ-3,5,5-            │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                               │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│        трет-Бутилпероксиацетат не менее   │              506              │

│    │             32%, но не более 77% в        │                               │

│    │             растворителе типа А не менее  │                               │

│    │             23%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│        трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │              506              │

│    │             концентрацией более 52%, но не│                               │

│    │             более 77%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 23%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией более 90 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                               │

│    │             более 80 - 100%               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСИН-3 с       │                               │

│    │             концентрацией более 86 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│             МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│              506              │

│    │             содержанием свободного        │                               │

│    │             кислорода более 10%, но менее │                               │

│    │             10,7%, с разбавителем типа А с│                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B  │              506              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3101│             Третбутила-бензоила пероксид, │              506              │

│    │             раствор концентрации не более │                               │

│    │             77%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│        трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с      │              506              │

│    │             концентрацией более 52 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА) ПЕРОКСИД│              506              │

│    │             с концентрацией не более 77%  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-           │              506              │

│    │             ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с           │                               │

│    │             концентрацией более 85 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с   │              506              │

│    │             концентрацией не более 77%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             Дибензоила пероксид более 77%,│              506              │

│    │             но менее 94% с водой          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией более 51 - 100%,│                               │

│    │             с содержанием инертного       │                               │

│    │             твердого вещества не более 48%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией более 77%, но не│                               │

│    │             более 94%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│         2,2-ДИГИДРОПЕРОКСИПРОПАН с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 27%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 73%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │              506              │

│    │             (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с      │                               │

│    │             концентрацией более 82 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ│              506              │

│    │             с концентрацией более 57%, но │                               │

│    │             не более 86%, с содержанием   │                               │

│    │             инертного твердого вещества   │                               │

│    │             не менее 14%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             КИСЛОТЫ ЯНТАРНОЙ ПЕРОКСИД с   │              506              │

│    │             концентрацией более 72 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3102│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА B  │              506              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-АМИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с          │              506              │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│           н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-           │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ВАЛЕРАТ с        │                               │

│    │             концентрацией более 52 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией более 79%,      │                               │

│    │             но менее 90%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией менее 82% и Ди- │                               │

│    │             трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с        │                               │

│    │             концентрацией более 9%, смеси │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-МЕТИЛБЕНЗОАТ с │              506              │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │              506              │

│    │             концентрацией более 32%, но не│                               │

│    │             более 52%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 48%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │              506              │

│    │             концентрацией более 77 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ │              506              │

│    │             с концентрацией не более 77%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         1,1-ДИ(трет-АМИЛПЕРОКСИ)-         │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                               │

│    │             более 82%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 18%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)БУТАН с │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией более 57%, но не│                               │

│    │             более 90%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 10%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 77%,   │                               │

│    │             с разбавителем типа В с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                               │

│    │             более 52%, но менее 80%, с    │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 20%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         1,6-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ-        │              506              │

│    │             КАРБОНИЛОКСИ)ГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 72%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 28%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСИН-3 с       │                               │

│    │             концентрацией более 52%, но не│                               │

│    │             более 86%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее    │                               │

│    │             14%, с                        │                               │

│    │             содержанием гидропероксидов   │                               │

│    │             концентрацией менее 0,5%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│             ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД,        │              506              │

│    │             ОБРАЗЕЦ, ЖИДКИЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C  │              506              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│        трет-АМИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛКАРБОНАТ  │              506              │

│    │             с концентрацией не более 77%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3103│             ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ с        │                               │

│    │             концентрацией более 77 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 77%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│             Дибензоила пероксид, не более │              506              │

│    │             77% с водой                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │              506              │

│    │             (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с      │                               │

│    │             концентрацией не более 82%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИГИДРО-          │              506              │

│    │             ПЕРОКСИГЕКСАН с концентрацией │                               │

│    │             не более 82%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│             ОРГАНИЧЕСКИЙ ПЕРОКСИД,        │              506              │

│    │             ОБРАЗЕЦ, ТВЕРДЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА C  │              506              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3104│             ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │              506              │

│    │             концентрацией не более 91%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-АМИЛПЕРОКСИ-2-                │              506              │

│    │             ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с          │                               │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-АМИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с           │              506              │

│    │             концентрацией не более 62%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 38%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 42%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48% со │                               │

│    │             свободным кислородом          │                               │

│    │             концентрацией не более 4,7%   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 80%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 20%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-               │              506              │

│    │             ЭТИЛГЕКСИЛКАРБОНАТ с          │                               │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-           │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                               │

│    │             концентрацией более 32 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │              506              │

│    │             концентрацией более 52%, но не│                               │

│    │             более 77%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 23%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛПЕРОКСИБУТИЛФУМАРАТ с    │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│   1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-     │              506              │

│    │             ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с           │                               │

│    │             концентрацией не более        │                               │

│    │             77%, с разбавителем типа А с  │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│        трет-БУТИЛПЕРОКСИКРОТОНАТ с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 77%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│         2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)ПРОПАН  │              506              │

│    │             с концентрацией не более 52%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)ФТАЛАТ  │              506              │

│    │             с концентрацией более 42%, но │                               │

│    │             не более 52%, с разбавителем  │                               │

│    │             типа А с концентрацией не     │                               │

│    │             менее 48%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией   │                               │

│    │             более 42%, но менее 52%, с    │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(3,5,5-        │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛГЕКСАНОИЛПЕРОКСИ)-    │                               │

│    │             ГЕКСАН с концентрацией не     │                               │

│    │             более 77%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 23%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией более 52 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ДИ-трет-БУТИЛПЕРОКСИАЗЕЛАТ с  │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА D    │              506              │

│    │             стабилизированная с           │                               │

│    │             концентрацией не более 43%,   │                               │

│    │             смесь с пероксидом водорода,  │                               │

│    │             водой и кислотой(ами)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│           п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с       │              506              │

│    │             концентрацией более 72 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОНА           │              506              │

│    │             ПЕРОКСИД(Ы) с концентрацией не│                               │

│    │             более 62%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее    │                               │

│    │             19%, с содержанием            │                               │

│    │             метилизобутилкетона           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             Метилэтилкетона пероксид      │              506              │

│    │             концентрации не более 45% в   │                               │

│    │             растворе, содержащем не более │                               │

│    │             10% активного кислорода       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│              506              │

│    │             содержанием свободного        │                               │

│    │             кислорода не более 10%, с     │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 55%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D  │              506              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с      │              506              │

│    │             концентрацией более 56 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│     1,1,3,3-ТЕТРАМЕТИЛБУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД│              506              │

│    │             с концентрацией не более 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│       3,6,9-ТРИЭТИЛ-3,6,9-ТРИМЕТИЛ-1,4,7- │              506              │

│    │             ТРИПЕРОКСОНАН с концентрацией │                               │

│    │             не более 42%, с разбавителем  │                               │

│    │             типа А с концентрацией не     │                               │

│    │             менее 58%, со свободным       │                               │

│    │             активным кислородом в         │                               │

│    │             разбавителе типа А            │                               │

│    │             концентрацией не более 7,6% с │                               │

│    │             испарением в диапазоне        │                               │

│    │             220 - 260 °C                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │              506              │

│    │             концентрацией не более 72%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 28%, с │                               │

│    │             содержанием свободного        │                               │

│    │             кислорода концентрацией не    │                               │

│    │             более 9%                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │              506              │

│    │             АМИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ с         │                               │

│    │             концентрацией не более 67%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 33%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3105│             ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ с        │                               │

│    │             концентрацией не более 77%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 23%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             АЦЕТИЛАЦЕТОНА ПЕРОКСИД с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 32%,   │                               │

│    │             паста, с разбавителем типа А, │                               │

│    │             с водой или без воды          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│        трет-БУТИЛПЕРОКСИ-2-ЭТИЛГЕКСАНОАТ с│              506              │

│    │             концентрацией не более 12% и  │                               │

│    │             2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-   │                               │

│    │             БУТАН с концентрацией не более│                               │

│    │             14%, с разбавителем типа А с  │                               │

│    │             концентрацией не менее 14%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 60%, смеси  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│        трет-БУТИЛПЕРОКСИБЕНЗОАТ с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│        трет-БУТИЛПЕРОКСИСТЕАРИЛКАРБОНАТ с │              506              │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-(4-ДИХЛОРБЕНЗОИЛА)ПЕРОКСИД │              506              │

│    │             с концентрацией не более 52%, │                               │

│    │             паста, с разбавителем типа А, │                               │

│    │             с водой или без воды          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-(1-ГИДРОКСИЦИКЛОГЕКСИЛ)-   │              506              │

│    │             ПЕРОКСИД с концентрацией      │                               │

│    │             менее 100%                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИ-      │              506              │

│    │             ИЗОПРОПИЛ)БЕНЗОЛ(Ы) с         │                               │

│    │             концентрацией более 42 - 100%,│                               │

│    │             с содержанием инертного       │                               │

│    │             твердого вещества не более 57%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-(2-ФЕНОКСИЭТИЛ)-           │              506              │

│    │             ПЕРОКСИДИКАРБОНАТ с           │                               │

│    │             концентрацией не более 85%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│         2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСИЛ)ПРОПАН с          │                               │

│    │             концентрацией не более 42%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 58%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│         2,2-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)ПРОПАН  │              506              │

│    │             с концентрацией не более 42%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 13%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 45%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)ФТАЛАТ  │              506              │

│    │             с концентрацией не более 52%, │                               │

│    │             паста, с разбавителем типа А, │                               │

│    │             с водой или без воды          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                               │

│    │             более 42%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее    │                               │

│    │             13%, с содержанием инертного  │                               │

│    │             твердого вещества не менее 45%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИ-4-ХЛОРБЕЗОИЛА ПЕРОКСИД с   │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%,   │                               │

│    │             паста с силикогелевым маслом  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             Дибензоила пероксид не более  │              506              │

│    │             62% - паста                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             Дибензоила пероксид не менее  │              506              │

│    │             35%, но не более 52% с        │                               │

│    │             инертным твердым веществом    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией более 35%, но не│                               │

│    │             более 52%, с содержанием      │                               │

│    │             инертного твердого вещества не│                               │

│    │             менее 48%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией более 52%, но не│                               │

│    │             более 62%, паста, с           │                               │

│    │             разбавителем типа А, с водой  │                               │

│    │             или без воды                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 62%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 28%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА            │              506              │

│    │             ДИГИДРОПЕРОКСИД с             │                               │

│    │             концентрацией не более 82%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 5%,    │                               │

│    │             с содержанием                 │                               │

│    │             1-изопропилгидроперокси-4-    │                               │

│    │             изопропилгидроксибензола с    │                               │

│    │             концентрацией не более 8%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛА            │              506              │

│    │             ДИГИДРОПЕРОКСИД с             │                               │

│    │             концентрацией не более 82%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 5%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией менее 100%      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-               │              506              │

│    │             (БЕНЗОИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с      │                               │

│    │             концентрацией не более 82%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 18%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСИН-3 с       │                               │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ│              506              │

│    │             с концентрацией не более 57%, │                               │

│    │             с содержанием инертного       │                               │

│    │             твердого вещества не менее 3% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             КИСЛОТА 3-ХЛОРПЕРОКСИБЕНЗОЙНАЯ│              506              │

│    │             с концентрацией не более 77%, │                               │

│    │             с содержанием инертного       │                               │

│    │             твердого вещества не менее 6% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             Лауроила пероксид             │              506              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД технически  │   см. ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с   │

│    │             чистый                        │   концентрацией менее 100%    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА D  │              506              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ЦИКЛОГЕКСАНОНА ПЕРОКСИД(Ы) с  │              506              │

│    │             концентрацией не более 72%,   │                               │

│    │             паста, со свободным кислородом│                               │

│    │             концентрацией не менее 9%, с  │                               │

│    │             разбавителем типа А, с водой  │                               │

│    │             или без воды                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3106│             ЭТИЛ-3,3-ДИ-(трет-            │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)БУТИРАТ с        │                               │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│        трет-АМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 88%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 6%     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│        трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 79%, с │                               │

│    │             содержанием пероксида ди-трет-│                               │

│    │             бутила концентрацией не более │                               │

│    │             6%                            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│        трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией более 42 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│         2,2-ДИ-(4,4-ДИ(трет-БУТИЛПЕРОКСИ) │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСИЛ)ПРОПАН с          │                               │

│    │             концентрацией не более 22%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 78%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 57%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 43%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 32%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 26%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 42%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)ФТАЛАТ  │              506              │

│    │             с концентрацией не более 42%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 58%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                               │

│    │             более 27%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 25%│                               │

│    │             и этилбензола                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией более 36%, но не│                               │

│    │             более 42%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 18%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             ДИ-трет-АМИЛА ПЕРОКСИД с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 100%   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             Дитретбутила пероксид         │  см. Ди-трет-бутила пероксид  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             Ди-трет-бутила пероксид       │              506              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             Ди-трет-бутила пероксид с     │              506              │

│    │             концентрацией 52 - 100%       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             Ди-трет-бутила пероксид       │ см. Ди-трет-бутила пероксид с │

│    │             технически чистый             │    концентрацией 52 - 100%    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА Е    │              506              │

│    │             стабилизированная с           │                               │

│    │             концентрацией не более 43%,   │                               │

│    │             смесь с пероксидом водорода,  │                               │

│    │             водой и кислотой (ами)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией более 90%, но не│                               │

│    │             более 98%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 10%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА ПЕРОКСИД(Ы), с│              506              │

│    │             содержанием свободного        │                               │

│    │             кислорода не более 8,2%, с    │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 60%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е  │              506              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3107│             ПОЛИ-трет-БУТИЛА И ПРОСТОГО   │              506              │

│    │             ПОЛИЭФИРА ПЕРОКСИКАРБОНАТ с   │                               │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│           н-БУТИЛ-4,4-ДИ-(трет-           │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ВАЛЕРАТ с        │                               │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│        трет-БУТИЛКУМИЛА ПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│        трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%,   │                               │

│    │             паста                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│        трет-БУТИЛМОНОПЕРОКСИМАЛЕАТ с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 48%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│   1-(2-трет-БУТИЛПЕРОКСИИЗОПРОПИЛ)-3-     │              506              │

│    │             ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ с           │                               │

│    │             концентрацией не более        │                               │

│    │             42%, с содержанием инертного  │                               │

│    │             твердого вещества не менее 58%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%,   │                               │

│    │             паста, с разбавителем типа А, │                               │

│    │             с водой или без воды          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 56,5%, │                               │

│    │             паста                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 47%,   │                               │

│    │             паста                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 77%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 23%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3108│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА Е  │              506              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│        трет-БУТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 72%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│        трет-БУТИЛПЕРОКСИ-3,5,5-           │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛГЕКСАНОАТ с           │                               │

│    │             концентрацией не более 32%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 68%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│        трет-БУТИЛПЕРОКСИАЦЕТАТ с          │              506              │

│    │             концентрацией не более 32%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 68%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             Гидроперекись кумила          │   см. Кумила гидропероксид    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             Гипериз                       │   см. Кумила гидропероксид    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                               │

│    │             более 13%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее    │                               │

│    │             13%, с содержанием инертного  │                               │

│    │             твердого вещества не менее 74%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-       │              506              │

│    │             ЦИКЛОГЕКСАН с концентрацией не│                               │

│    │             более 42%, с разбавителем типа│                               │

│    │             А с концентрацией не менее 58%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ДИБЕНЗОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 42%,   │                               │

│    │             устойчивая дисперсия в воде   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ДИЛАУРОИЛА ПЕРОКСИД с         │              506              │

│    │             концентрацией не более 42%,   │                               │

│    │             устойчивая дисперсия в воде   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│         2,5-ДИМЕТИЛ-2,5-ДИ-(трет-         │              506              │

│    │             БУТИЛПЕРОКСИ)ГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ДИ-трет-БУТИЛА ПЕРОКСИД с     │              506              │

│    │             концентрацией не более 52%, с │                               │

│    │             разбавителем типа В с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 48% и  │                               │

│    │             температурой кипения более 110│                               │

│    │             °C                            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ИЗОПРОПИЛКУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД │              506              │

│    │             с концентрацией не более 72%, │                               │

│    │             с разбавителем типа А с       │                               │

│    │             концентрацией не менее 28%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             КИСЛОТА НАДУКСУСНАЯ ТИПА F    │              506              │

│    │             стабилизированная с           │                               │

│    │             концентрацией не более 43%,   │                               │

│    │             смесь с пероксидом водорода,  │                               │

│    │             водой и кислотой(ами)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             Кумила гидропероксид          │              506              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             КУМИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с        │              506              │

│    │             концентрацией не более 90%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 10%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│           п-МЕНТИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с       │              506              │

│    │             концентрацией не более 72%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 28%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F  │              506              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3109│             ПИНАНИЛА ГИДРОПЕРОКСИД с      │              506              │

│    │             концентрацией не более 56%, с │                               │

│    │             разбавителем типа А с         │                               │

│    │             концентрацией не менее 44%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3110│         1,1-ДИ-(трет-БУТИЛПЕРОКСИ)-3,3,5- │              506              │

│    │             ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН с         │                               │

│    │             концентрацией не более 57%, с │                               │

│    │             содержанием инертного твердого│                               │

│    │             вещества не менее 43%         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3110│             Дикумила пероксид             │    см. ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с    │

│    │                                           │концентрацией более 52 - 100%, │

│    │                                           │    с содержанием инертного    │

│    │                                           │твердого вещества не более 57% │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3110│             Дикумила пероксид с           │              506              │

│    │             концентрацией более 52 - 100% │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3110│             ДИКУМИЛА ПЕРОКСИД с           │              506              │

│    │             концентрацией более 52 - 100%,│                               │

│    │             с содержанием инертного       │                               │

│    │             твердого вещества не более 57%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3110│             ПЕРОКСИД ОРГАНИЧЕСКИЙ ТИПА F  │              506              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3122│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ОКИСЛЯЮЩАЯ, │              655              │

│    │             Н.У.К                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3123│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ, РЕАГИРУЮЩАЯ│              651              │

│    │             С ВОДОЙ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3124│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ,    │              653              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3125│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ,    │              651              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3126│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              417              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ│                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3128│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              416              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ    │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3128│             Трипропилбор                  │              416              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3129│             ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│              428              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3130│             ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│              422              │

│    │             ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3131│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │              423              │

│    │             С ВОДОЙ, КОРРОЗИОННОЕ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3134│             Бария гидрид                  │              429              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3134│             Бария сплавы, непирофорные,   │              429              │

│    │             опасно реагирующие с водой,   │                               │

│    │             твердые, токсичные            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3134│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ │              429              │

│    │             С ВОДОЙ, ЯДОВИТОЕ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3136│             ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ      │              201              │

│    │             ЖИДКИЙ                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3138│             ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА│              204              │

│    │             СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ,     │                               │

│    │             содержащая не менее 71,5%     │                               │

│    │             этилена, не более 22,5%       │                               │

│    │             ацетилена и не более 6%       │                               │

│    │             пропилена                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3139│             ЖИДКОСТЬ ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К.   │              510              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3139│             Танилин, раствор              │              510              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3140│             АЛКАЛОИДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К., или │              622              │

│    │             АЛКАЛОИДОВ СОЛИ ЖИДКИЕ, Н.У.К.│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3140│             Анабазина сульфат, раствор    │              622              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3141│             СУРЬМЫ СОЕДИНЕНИЕ             │              630              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ ЖИДКОЕ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3142│             ЖИДКОСТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩАЯ      │              615              │

│    │             ЯДОВИТАЯ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3142│             Лизол                         │              615              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3143│             Динитронафталин               │              634              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3143│             КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ,   │              634              │

│    │             Н.У.К., или ПОЛУПРОДУКТ       │                               │

│    │             СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ ТВЕРДЫЙ    │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3144│             НИКОТИНА СОЕДИНЕНИЕ ЖИДКОЕ,   │              622              │

│    │             Н.У.К., или НИКОТИНА ПРЕПАРАТ │                               │

│    │             ЖИДКИЙ, Н.У.К.                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3145│             Агидол-0                      │  см. 2,6-Ди-трет-бутилфенол   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3145│             АЛКИЛФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.    │              804              │

│    │             (включая C2 - C12 гомологи)   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3145│         2,6-Ди-трет-бутилфенол            │              804              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3146│             СОЕДИНЕНИЕ ОЛОВООРГАНИЧЕСКОЕ  │              630              │

│    │             ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3147│             КРАСИТЕЛЬ ТВЕРДЫЙ             │              822              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К., или     │                               │

│    │             ПОЛУПРОДУКТ СИНТЕЗА КРАСИТЕЛЕЙ│                               │

│    │             ТВЕРДЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3148│             ЖИДКОСТЬ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│              421              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3149│             ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ  │              505              │

│    │             НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ             │                               │

│    │             СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с           │                               │

│    │             кислотой (кислотами), водой и │                               │

│    │             не более 5% надуксусной       │                               │

│    │             кислоты                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3150│             УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В│              214              │

│    │             ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ,│                               │

│    │             или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ  │                               │

│    │             ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с   │                               │

│    │             выпускным приспособлением     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3151│             ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ │              904              │

│    │             ЖИДКИЕ или ТЕРФЕНИЛЫ          │                               │

│    │             ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ЖИДКИЕ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3152│             ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ │              904              │

│    │             ТВЕРДЫЕ или ТЕРФЕНИЛЫ         │                               │

│    │             ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3153│             ЭФИР ПЕРФТОР (МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3154│             ЭФИР ПЕРФТОР (ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ)  │              205              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3155│             ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ                │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3156│             ГАЗ СЖАТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К. │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3156│             Смесь аргона и кислорода      │              220              │

│    │             сжатая                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3157│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ,     │              220              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3157│             Оксид                         │              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3158│             ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ, Н.У.К.│              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3159│             Газ рефрижераторный R 134a    │см. 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)    │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3159│     1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ            │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134a)       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3160│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │              219              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3161│             Винил                         │              218              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3161│             Винилацетилен,                │              218              │

│    │             стабилизированный             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3161│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ                 │              218              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3161│     1,1,2,2-Тетрафторэтан                 │              218              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3162│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.│              220              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3163│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ, Н.У.К.         │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3163│             Инерген                       │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3163│             Хладон-612                    │              215              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3164│             ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или│              213              │

│    │             ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ      │                               │

│    │             (содержащие невоспламеняющийся│                               │

│    │             газ)                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3165│             ЦИСТЕРНА АВИАЦИОННАЯ          │              335              │

│    │             ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТОПЛИВНАЯ С    │                               │

│    │             БЛОКОМ ПИТАНИЯ (содержащая    │                               │

│    │             смесь гидразина безводного и  │                               │

│    │             метилгидразина) (топливо М 86)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3167│             ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │              218              │

│    │             ДАВЛЕНИЕМ, ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ,  │                               │

│    │             Н.У.К., не охлажденный до     │                               │

│    │             жидкого состояния             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3168│             ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │              219              │

│    │             ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ,          │                               │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К., не  │                               │

│    │             охлажденный до жидкого        │                               │

│    │             состояния                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3169│             ГАЗ, ОБРАЗЕЦ, НЕ ПОД          │              220              │

│    │             ДАВЛЕНИЕМ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.,  │                               │

│    │             не охлажденный до жидкого     │                               │

│    │             состояния                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3170│             АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ    │              409              │

│    │             ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ  │                               │

│    │             ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3172│             ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ │              623              │

│    │             ОРГАНИЗМОВ, ЖИДКИЕ, Н.У.К.    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3174│             ТИТАНА ДИСУЛЬФИД              │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3175│             ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или ВЕЩЕСТВ  │              410              │

│    │             ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, КАК     │                               │

│    │             ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ),          │                               │

│    │             СОДЕРЖАЩИЕ                    │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ         │                               │

│    │             ЖИДКОСТЬ, Н.У.К., с           │                               │

│    │             температурой вспышки до 60 °C │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3175│             Вещества твердые, содержащие  │   см. ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ или    │

│    │             легковоспламеняющиеся         │ ВЕЩЕСТВ ТВЕРДЫХ СМЕСИ (ТАКИЕ, │

│    │             жидкости, н.у.к.              │   КАК ПРЕПАРАТЫ И ОТХОДЫ),    │

│    │                                           │          СОДЕРЖАЩИЕ           │

│    │                                           │ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩУЮСЯ ЖИДКОСТЬ,│

│    │                                           │Н.У.К., с температурой вспышки │

│    │                                           │           до 60 °C            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3176│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              411              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             ОРГАНИЧЕСКОЕ, РАСПЛАВЛЕННОЕ,  │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3178│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              401              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3178│             Шашки серные                  │              401              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3179│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              413              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ│                               │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3180│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              414              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3181│             СОЛИ МЕТАЛЛОВ ОРГАНИЧЕСКИХ    │              401              │

│    │             СОЕДИНЕНИЙ                    │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3182│             ГИДРИДЫ МЕТАЛЛОВ              │              401              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3183│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              424              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3184│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              426              │

│    │             ЯДОВИТАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3185│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              425              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ,    │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3186│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              424              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3187│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              426              │

│    │             ЯДОВИТАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ,      │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3188│             ЖИДКОСТЬ САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ    │              425              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ НЕОРГАНИЧЕСКАЯ,  │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3189│             ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ         │              415              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩИЙСЯ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3190│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ             │                               │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3190│             Лазурь железная               │              415              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3190│             Реагент углещелочной,         │              415              │

│    │             порошкообразный               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3191│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              416              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ ЯДОВИТОЕ    │                               │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3192│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              417              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ КОРРОЗИОННОЕ│                               │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3194│             ЖИДКОСТЬ ПИРОФОРНАЯ           │              424              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3200│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПИРОФОРНОЕ   │              415              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3205│             АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ   │              418              │

│    │             МЕТАЛЛОВ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3206│             АЛКОГОЛЯТЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ  │              418              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ             │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3208│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ,       │              421              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3209│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ,       │              427              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                               │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3210│             ХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│              510              │

│    │             РАСТВОР, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3211│             ПЕРХЛОРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ    │              510              │

│    │             ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3212│             ГИПОХЛОРИТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,   │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3213│             БРОМАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│              510              │

│    │             РАСТВОР, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3214│             ПЕРМАНГАНАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ  │              510              │

│    │             ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3215│             ПЕРСУЛЬФАТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ,   │              501              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3216│             ПЕРСУЛЬФАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ   │              510              │

│    │             ВОДНЫЙ РАСТВОР, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Аммиачно-кальциевая селитра,  │          см. Селитра          │

│    │             раствор                       │      аммиачно-кальциевая      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Аммония нитрат (селитра       │              510              │

│    │             аммиачная),                   │                               │

│    │             высококонцентрированный водный│                               │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Исключено. - Протокол от 21.10.2010                           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             НИТРАТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│              510              │

│    │             РАСТВОР, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Селитра аммиачная,            │  см. Аммония нитрат (селитра  │

│    │             высококонцентрированный водный│          аммиачная),          │

│    │             раствор                       │высококонцентрированный водный │

│    │                                           │            раствор            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Селитра аммиачно-кальциевая   │              510              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3218│             Селитра натриевая, раствор,   │   см. Натрия нитрат, водный   │

│    │             концентрации менее 50%        │раствор концентрации менее 50% │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3219│             НИТРИТОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВОДНЫЙ│              510              │

│    │             РАСТВОР, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3220│             Газ рефрижераторный R 125     │    см. ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ     │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3220│             ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ            │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3221│             ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА B│              424              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3222│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА B         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3223│             ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА C│              424              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│        2,2'-Азоди(изобутиронитрил) в виде │              415              │

│    │             пасты на основе воды, с       │                               │

│    │             концентрацией не более 50%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА C         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│             Диазодиметиланилин            │              415              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│             Диазодиэтиланилин             │              415              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│             Порофор ЧХЗ-5                 │              415              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3224│             Порофор ЧХЗ-57                │см. 2,2'-Азоди(изобутиронитрил)│

│    │                                           │в виде пасты на основе воды, с │

│    │                                           │  концентрацией не более 50%   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3225│             ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА D│              424              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3226│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА D         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3227│             ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА E│              424              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3228│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА E         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3229│             ЖИДКОСТЬ САМОРЕАКТИВНАЯ ТИПА F│              424              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3230│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ              │              415              │

│    │             САМОРЕАКТИВНОЕ ТИПА F         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3241│           2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3    │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3242│             АЗОДИКАРБОНАМИД               │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3242│             Порофор ЧХЗ-21                │      см. АЗОДИКАРБОНАМИД      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3243│             ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ  │              630              │

│    │             ЯДОВИТУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3244│             ВЕЩЕСТВА ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ  │              822              │

│    │             КОРРОЗИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3244│             Заряды к огнетушителям ОХП-10 │              822              │

│    │             (кислотная часть)             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3245│             МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ    │              906              │

│    │             ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ      │                               │

│    │             ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3245│             МИКРООРГАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИ    │              906              │

│    │             ИЗМЕНЕННЫЕ или ОРГАНИЗМЫ      │                               │

│    │             ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ, в     │                               │

│    │             охлажденном жидком азоте      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3246│             МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД          │              624              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3247│             НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3248│             ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЖИДКИЙ │              328              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3249│             ПРЕПАРАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ        │              620              │

│    │             ТВЕРДЫЙ, ЯДОВИТЫЙ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3250│             КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ          │              611              │

│    │             РАСПЛАВЛЕННАЯ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3251│             ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ        │              404              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3252│             Газ рефрижераторный R 32      │     см. ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ      │

│    │                                           │     РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3252│             ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ              │              205              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32)         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3253│             НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ         │              808              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3254│             ТРИБУТИЛФОСФАН                │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3256│             ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ       │              334              │

│    │             ТЕМПЕРАТУРЕ                   │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             с температурой вспышки более  │                               │

│    │             60 °C, перевозимая при        │                               │

│    │             температуре не ниже ее        │                               │

│    │             температуры вспышки           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3257│             ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ       │              908              │

│    │             ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К.,          │                               │

│    │             перевозимая при температуре не│                               │

│    │             ниже 100 °C, но ниже ее       │                               │

│    │             температуры вспышки (включая  │                               │

│    │             расплавленные металлы,        │                               │

│    │             расплавленные соли и т.д.)    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3257│             Пек каменноугольный           │              908              │

│    │             электродный жидкий            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3258│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ          │              908              │

│    │             ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ,       │                               │

│    │             Н.У.К., при температуре не    │                               │

│    │             ниже 240 °C                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3259│             Амины C17 - C20, первичные    │              820              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3259│             АМИНЫ ТВЕРДЫЕ КОРРОЗИОННЫЕ,   │              820              │

│    │             Н.У.К., или ПОЛИАМИНЫ ТВЕРДЫЕ │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             Алюминия фторид               │              815              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              815              │

│    │             КИСЛОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             Марганца фосфат               │              815              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             Олова (II) хлорид             │              815              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             Олова дихлорид                │     см. Олова (II) хлорид     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3260│             Олово хлористое               │     см. Олова (II) хлорид     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3261│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              803              │

│    │             КИСЛОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3261│             Кислота                       │              803              │

│    │             нитрилотриметилфосфоновая     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3262│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              819              │

│    │             ЩЕЛОЧНОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,      │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3262│             Электролит щелочной твердый   │              819              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3263│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ КОРРОЗИОННОЕ │              819              │

│    │             ЩЕЛОЧНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Алюминия оксисульфат, раствор │              816              │

│    │             (коагулянт жидкий)            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Алюминия оксихлорид, коагулянт│              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Алюминия сульфат, раствор     │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Аммония фосфат, жидкий        │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Германия (IV) хлорид          │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Гидроксиламина сульфат, 25%   │              816              │

│    │             водный раствор, коррозионный  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ  │              816              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Кальция нитрат, водный раствор│              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Кислота фосфористая, водный   │              816              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Коагулянт оксихлорида алюминия│   см. Алюминия оксихлорид,    │

│    │                                           │           коагулянт           │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Композиция ГЛИМС              │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Композиция ГПР (грунт -       │              816              │

│    │             преобразователь ржавчины)     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Композиция ДПФ-1              │              816              │

│    │             ингибированная                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Концентраты фосфатирующие КМП-│              816              │

│    │             1, СК-1, КФЭ-1, КФ-1, СК-1К,  │                               │

│    │             КФЭ-2                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Меди (II) хлорид, водный      │              816              │

│    │             раствор, коррозионный         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3264│             Фосфанол                      │              816              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Аллил-1,4-бутандио кислоты    │              803              │

│    │             ангидрид                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Ангидрид                      │              803              │

│    │             трифторметансульфокислоты     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Бутилфосфат                   │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Водный слой дикарбоновых      │см. Дикарбоновых кислот водный │

│    │             кислот                        │             слой              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Дикарбоновых кислот водный    │              803              │

│    │             слой                          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ КИСЛАЯ  │              803              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота валериановая          │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота дитиогликолевая       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота изовалериановая       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота метоксиуксусная       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота пеларгоновая          │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислота пировиноградная       │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислоты дихлоркарбоновые      │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Кислоты разветвленные         │              803              │

│    │             монокарбоновые                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Концентрат низкомолекулярных  │              803              │

│    │             кислот НМК                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Метилбензосульфат             │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Трифторметансульфокислота     │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3265│             Эфир метиловый                │     см. Метилбензосульфат     │

│    │             бензосульфокислоты            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3266│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ│              818              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3266│             Натрия гидросульфид, водный   │              818              │

│    │             раствор                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3266│             Натрия сульфгидрат, раствор   │  см. Натрия сульфид, водный   │

│    │                                           │            раствор            │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3266│             Натрия сульфид, водный раствор│              818              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3267│        2,2'-(Бутиламино)диэтанол          │              818              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3267│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЩЕЛОЧНАЯ│              818              │

│    │             ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3267│             Проскан                       │              819              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3268│             УСТРОЙСТВА ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ │              907              │

│    │             НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или МОДУЛИ   │                               │

│    │             НАДУВНЫХ ПОДУШЕК или          │                               │

│    │             УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО   │                               │

│    │             НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3269│             СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3269│             СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │              328              │

│    │             (вязкая)                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3269│             СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ     │              328              │

│    │             (невязкая)                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3270│             ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ      │              402              │

│    │             МЕМБРАННЫЕ, содержащие не     │                               │

│    │             более 12,6% азота по массе    │                               │

│    │             сухого вещества               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3271│             ЭФИРЫ, Н.У.К.                 │              331              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Амилпропионат                 │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│        трет-Бутилакрилат,                 │              306              │

│    │             стабилизированный             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│           н-Бутилбутират                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Винилпропионат,               │              306              │

│    │             стабилизированный             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Изобутилизовалерат            │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Метилацетоацетат              │              306              │

│(введено протоколом от 14.05.2010)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Метилвалерат                  │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Метиллактат                   │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│           1-Метокси-2-пропилацетат        │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Сложные эфиры, н.у.к.         │   см. ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.   │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Триметил-орто-формиат         │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Этилвалерат                   │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Эфир метиловый ацетоуксусной  │     см. Метилацетоацетат      │

│    │             кислоты                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             Эфиры метиловые синтетических │              306              │

│    │             жирных кислот фракции C7 - C9 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3272│             ЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ, Н.У.К.         │              306              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3273│             НИТРИЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ │              333              │

│    │             ЯДОВИТЫЕ, Н.У.К.              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3274│             АЛКОГОЛЯТОВ РАСТВОР, Н.У.К., в│              328              │

│    │             спирте                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3275│             НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ              │              649              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3276│             НИТРИЛЫ ЯДОВИТЫЕ, ЖИДКИЕ,     │              632              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3277│             ХЛОРФОРМИАТЫ ЯДОВИТЫЕ         │              640              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3278│             СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │              630              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3279│             СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │              644              │

│    │             ЯДОВИТОЕ                      │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3280│             СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ,│              630              │

│    │             ЖИДКОЕ, Н.У.К., жидкое        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3281│             КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ЖИДКИЕ,   │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3282│             СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ│              630              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, ЖИДКОЕ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3283│             СЕЛЕНА СОЕДИНЕНИЕ, ТВЕРДОЕ,   │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3284│             ТЕЛЛУРА СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.    │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3285│             Ванадиевые соединения для     │              630              │

│    │             сернокислотного               │                               │

│    │             каталитического производства  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3285│             ВАНАДИЯ СОЕДИНЕНИЕ, Н.У.К.    │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3286│             Гептил                        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3286│             ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ│              328              │

│    │             ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3286│             Ингибиторы коррозии "Дизгафен-│              328              │

│    │             1", "Донбасс-1", "Донбасс-2"  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3286│             Люминал А                     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3287│             Бария хлорид, раствор         │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3287│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ             │              630              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3287│             Натрия нитрат, водный раствор │                               │

│    │             с концентрацией 40% (по массе)│                               │

│(введено протоколом от 21.10.2010)              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3287│             Натрия нитрит, водный раствор,│              906              │

│    │             с концентрацией 40% (по массе)│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              630              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКОЕ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             Катализатор ванадиевый        │ см. Ванадиевые соединения для │

│    │                                           │сернокислотного каталитического│

│    │                                           │         производства          │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             Криолит                       │ см. Натрия гексофторалюминат  │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             Натрий двухромовокислый       │      см. Натрия дихромат      │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             Натрия гексафторалюминат      │              630              │

│(в ред. протокола от 21.10.2010)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3288│             Натрия дихромат               │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3289│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ КОРРОЗИОННАЯ│              640              │

│    │             НЕОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3290│             ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ЯДОВИТОЕ     │              640              │

│    │             КОРРОЗИОННОЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ,  │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3290│             Йод                           │              640              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3290│             Шламы сернокислотного         │              640              │

│    │             производства                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3291│             ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО            │              623              │

│    │             ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ,  │                               │

│    │             Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ       │                               │

│    │             ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД       │                               │

│    │             ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ      │                               │

│    │             ПРАВИЛ, Н.У.К.                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3291│             ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО            │              623              │

│    │             ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или (БИО)МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ,  │                               │

│    │             Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ       │                               │

│    │             ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД       │                               │

│    │             ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ      │                               │

│    │             ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном │                               │

│    │             жидком азоте                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3292│             БАТАРЕИ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ или  │              430              │

│    │             ЭЛЕМЕНТЫ НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3293│             ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с    │              622              │

│    │             массовой долей гидразина не   │                               │

│    │             более 37%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3294│             ВОДОРОДА ЦИАНИДА СПИРТОВОЙ    │              602              │

│    │             РАСТВОР, содержащий не более  │                               │

│    │             45% цианида водорода          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Абсорбент (компонент дизельных│см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.│

│    │             топлив) газоконденсатный      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Бензин для промышленных целей │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Газоконденсат углеводородный  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Гептен-2, гептен-3            │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Деканы                        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Дистиллят газового конденсата │              328              │

│    │             легкий                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Дистиллят газового конденсата │              328              │

│    │             средний (сернистый)           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Компонент дизельного топлива  │см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.│

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Компонент моторных топлив     │              328              │

│    │             ароматический                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Конденсат из природных газов  │       см. Газоконденсат       │

│    │                                           │        углеводородный         │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│         1,3-Пентадиен                     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Пиперилен                     │       см. 1,3-Пентадиен       │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Сырье углеводородное          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│       1,2,3-Триметилбензол                │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ, Н.У.К.   │              328              │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Углеводороды легкие           │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция альфа-олефинов C10 -  │              328              │

│    │             C12                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция альфа-олефинов C8, C8 │              328              │

│    │             - C10                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция бензиновая газовая    │см. УГЛЕВОДОРОДЫ ЖИДКИЕ Н.У.К. │

│    │             стабильная                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция бутан-пропан-         │              328              │

│    │             гексановая                    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция гексан-гептановая     │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция гексановая            │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция изоамиленовая         │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция изопентановая         │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция керосино-газойлевая   │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция метилдигидропирановая │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция н-гептановая          │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция параксилольная        │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция пентан-изопентановая  │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция пентанизопренцик-     │              328              │

│    │             лопентадиеновая               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3295│             Фракция пентановая            │              328              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3296│             Газ рефрижераторный R 227     │   см. ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ    │

│    │                                           │    РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)     │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3296│             ГЕПТАФТОРПРОПАН (ГАЗ          │              201              │

│    │             РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227)        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3297│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │              207              │

│    │             ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,     │                               │

│    │             содержащая не более 8,8%      │                               │

│    │             этилена оксида                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3298│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │              207              │

│    │             ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,         │                               │

│    │             содержащая не более 7,9%      │                               │

│    │             этилена оксида                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3299│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И              │              207              │

│    │             ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ,         │                               │

│    │             содержащая не более 5,6%      │                               │

│    │             этилена оксида                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3300│             ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА     │              207              │

│    │             ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая    │                               │

│    │             более 87% этилена оксида      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3301│             ЖИДКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ         │              827              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩАЯСЯ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3302│           2-ДИМЕТИЛАМИНЭТИЛАКРИЛАТ        │              614              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3303│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │              220              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3304│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │              220              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3305│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ           │              219              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ,│                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3306│             ГАЗ СЖАТЫЙ ЯДОВИТЫЙ ОКИСЛЯЮЩИЙ│              220              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3307│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │              220              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3308│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │              220              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3309│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │              219              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ КОРРОЗИОННЫЙ,│                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3310│             ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ ЯДОВИТЫЙ        │              220              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩИЙ КОРРОЗИОННЫЙ,      │                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3311│             ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ        │              220              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩИЙ, Н.У.К.            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3312│             ГАЗ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ        │              218              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3313│             ПИГМЕНТЫ ОРГАНИЧЕСКИЕ         │              405              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3314│             СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИЧНОЕ         │              902              │

│    │             ФОРМОВОЧНОЕ в виде            │                               │

│    │             тестообразной массы, в форме  │                               │

│    │             листа или полученное путем    │                               │

│    │             экструзии жгута, выделяющее   │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся пары    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3315│             ОБРАЗЕЦ ХИМИЧЕСКИЙ ЯДОВИТЫЙ   │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3316│             КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ   │              906              │

│    │             или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3317│           2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ        │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей  │                               │

│    │             воды не менее 20%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3318│             АММИАКА РАСТВОР в воде с      │              208              │

│    │             относительной плотностью менее│                               │

│    │             0,880 при температуре 15 °C,  │                               │

│    │             содержащий более 50% аммиака  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3319│             НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │              404              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ,│                               │

│    │             Н.У.К., с массовой долей      │                               │

│    │             нитроглицерина более 2%, но   │                               │

│    │             не более 10%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3320│             НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ    │              809              │

│    │             ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой │                               │

│    │             долей боргидрида натрия не    │                               │

│    │             более 12% и массовой долей    │                               │

│    │             гидроксида натрия не более 40%│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3336│             МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │              332              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C     │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3336│             МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │              332              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

│    │             (давление паров при 50 °C не  │                               │

│    │             более 110 кПа)                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3336│             МЕРКАПТАНЫ ЖИДКИЕ             │              332              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             или МЕРКАПТАНОВ СМЕСЬ ЖИДКАЯ  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3336│             Одорант СПМ                   │              332              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3337│             ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A    │              201              │

│    │             (Пентафторэтана, 1,1,1-       │                               │

│    │             трифторэтана и 1,1,1,2-       │                               │

│    │             тетрафторэтана зеотропная     │                               │

│    │             смесь с приблизительно 44%    │                               │

│    │             пентафторэтана и 52% 1,1,1-   │                               │

│    │             трифторэтана)                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3338│             ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A    │              201              │

│    │             (Дифторметана, пентафторэтана │                               │

│    │             и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                               │

│    │             зеотропная смесь с            │                               │

│    │             приблизительно 20%            │                               │

│    │             дифторметана и 40%            │                               │

│    │             пентафторэтана)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3339│             ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407В    │              201              │

│    │             (Дифторметана, пентафторэтана │                               │

│    │             и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                               │

│    │             зеотропная смесь с            │                               │

│    │             приблизительно 10%            │                               │

│    │             дифторметана и 70%            │                               │

│    │             пентафторэтана)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3340│             ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407С    │              201              │

│    │             (Дифторметана, пентафторэтана │                               │

│    │             и 1,1,1,2-тетрафторэтана      │                               │

│    │             зеотропная смесь с            │                               │

│    │             приблизительно 23%            │                               │

│    │             дифторметана и 25%            │                               │

│    │             пентафторэтана)               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3341│             ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД           │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3342│             КСАНТОГЕНАТЫ                  │              405              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3343│             НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │              311              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ  │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             с массовой долей              │                               │

│    │             нитроглицерина не более 30%   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3344│             ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТА СМЕСЬ│              404              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДАЯ,│                               │

│    │             Н.У.К., с массовой долей ПЭТН │                               │

│    │             более 10%, но не более 20%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3345│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              613              │

│    │             ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ       │                               │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3346│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              336              │

│    │             ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ       │                               │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3347│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              610              │

│    │             ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ       │                               │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3348│             ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ        │              604              │

│    │             ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ│                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3349│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│              613              │

│    │             ТВЕРДЫЙ ЯДОВИТЫЙ              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3350│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│              336              │

│    │             ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ  │                               │

│    │             ЯДОВИТЫЙ с температурой       │                               │

│    │             вспышки менее 23 °C           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3351│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│              610              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с       │                               │

│    │             температурой вспышки не менее │                               │

│    │             23 °C                         │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3352│             ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ│              604              │

│    │             ЖИДКИЙ ЯДОВИТЫЙ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3354│             ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ             │              218              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3355│             ГАЗ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ЯДОВИТЫЙ    │              219              │

│    │             ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, Н.У.К.      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3356│             ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ│              514              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3357│             НИТРОГЛИЦЕРИНА СМЕСЬ          │              311              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ ЖИДКАЯ, │                               │

│    │             Н.У.К., с массовой долей      │                               │

│    │             нитроглицерина не более 30%   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3358│             УСТАНОВКИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ,    │              218              │

│    │             содержащие воспламеняющийся   │                               │

│    │             неядовитый сжиженный газ      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3359│             ЕДИНИЦА ФУМИГИРОВАННАЯ        │              909              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3361│             ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ           │              640              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ, Н.У.К.          │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3362│             ХЛОРСИЛАНЫ ЯДОВИТЫЕ           │              637              │

│    │             КОРРОЗИОННЫЕ,                 │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ, Н.У.К. │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3364│             ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА        │              404              │

│    │             ПИКРИНОВАЯ), УВЛАЖНЕННЫЙ, с   │                               │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3365│             ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ            │              404              │

│    │             (ПИКРИЛХЛОРИД), УВЛАЖНЕННЫЙ, с│                               │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3366│             ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ),         │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей │                               │

│    │             воды не менее 10%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3367│             ТРИНИТРОБЕНЗОЛ, УВЛАЖНЕННЫЙ, с│              404              │

│    │             массовой долей воды не менее  │                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3368│             КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ,    │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННАЯ, с массовой долей │                               │

│    │             воды не менее 10%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3369│             НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛАТ,    │              404              │

│    │             УВЛАЖНЕННЫЙ, с массовой долей │                               │

│    │             воды не менее 10%             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3370│             МОЧЕВИНЫ НИТРАТ, УВЛАЖНЕННЫЙ, │              404              │

│    │             с массовой долей воды не менее│                               │

│    │             10%                           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3371│           2-МЕТИЛБУТАНАЛЬ                 │              305              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3373│             ПРЕПАРАТ БИОЛОГИЧЕСКИЙ,       │              623              │

│    │             КАТЕГОРИЯ В                   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3374│             АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ       │              204              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3375│             АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или  │              505              │

│    │             АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или │                               │

│    │             АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ,         │                               │

│    │             промежуточное сырье для       │                               │

│    │             бризантных взрывчатых веществ,│                               │

│    │             жидкие                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3375│             АММОНИЯ НИТРАТА ЭМУЛЬСИЯ или  │              505              │

│    │             АММОНИЯ НИТРАТА СУСПЕНЗИЯ или │                               │

│    │             АММОНИЯ НИТРАТА ГЕЛЬ,         │                               │

│    │             промежуточное сырье для       │                               │

│    │             бризантных взрывчатых веществ,│                               │

│    │             твердые                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3376│           4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой │              404              │

│    │             долей воды не менее 30%       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3377│             НАТРИЯ ПЕРБОРАТА МОНОГИДРАТ   │              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3378│             НАТРИЯ КАРБОНАТА ПЕРОКСИГИДРАТ│              501              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3379│             ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО           │              328              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ, ЖИДКОЕ,│                               │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3380│             ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО           │              404              │

│    │             ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННОЕ,        │                               │

│    │             ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3381│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ│              623              │

│    │             Н.У.К., с ингаляционной       │                               │

│    │             токсичностью не более 200     │                               │

│    │             мл/м3 и концентрацией         │                               │

│    │             насыщенных паров не менее     │                               │

│    │             500 ЛК50                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3382│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              623              │

│    │             ВДЫХАНИИ, Н.У.К., с           │                               │

│    │             ингаляционной токсичностью не │                               │

│    │             более 1000 мл/м3 и            │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 10 ЛК50              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3383│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              636              │

│    │             ВДЫХАНИИ,                     │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             с ингаляционной токсичностью  │                               │

│    │             не более 200 мл/м3 и          │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 500 ЛК50             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3384│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              636              │

│    │             ВДЫХАНИИ,                     │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К.,│                               │

│    │             с ингаляционной токсичностью  │                               │

│    │             не более 1000 мл/м3 и         │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 10 ЛК50              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3385│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              651              │

│    │             ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│                               │

│    │             Н.У.К., с ингаляционной       │                               │

│    │             токсичностью не более 200     │                               │

│    │             мл/м3 и концентрацией         │                               │

│    │             насыщенных паров не менее     │                               │

│    │             500 ЛК50                      │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3386│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              651              │

│    │             ВДЫХАНИИ, РЕАГИРУЮЩАЯ С ВОДОЙ,│                               │

│    │             Н.У.К., с ингаляционной       │                               │

│    │             токсичностью не более 1000    │                               │

│    │             мл/м3 и концентрацией         │                               │

│    │             насыщенных паров не менее     │                               │

│    │             10 ЛК50                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3387│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ ВДЫХАНИИ│              655              │

│    │             ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., с         │                               │

│    │             ингаляционной токсичностью не │                               │

│    │             более 200 мл/м3 и             │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 500 ЛК50             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3388│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              655              │

│    │             ВДЫХАНИИ, ОКИСЛЯЮЩАЯ, Н.У.К., │                               │

│    │             с ингаляционной токсичностью  │                               │

│    │             не более 1000 мл/м3 и         │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 10 ЛК50              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3389│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              640              │

│    │             ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с    │                               │

│    │             ингаляционной токсичностью не │                               │

│    │             более 200 мл/м3 и             │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 500 ЛК50             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3390│             ЖИДКОСТЬ ЯДОВИТАЯ ПРИ         │              640              │

│    │             ВДЫХАНИИ, ЕДКАЯ, Н.У.К., с    │                               │

│    │             ингаляционной токсичностью не │                               │

│    │             более 1000 мл/м3 и            │                               │

│    │             концентрацией насыщенных паров│                               │

│    │             не менее 10 ЛК50              │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3391│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              415              │

│    │             ПИРОФОРНОЕ, ТВЕРДОЕ           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3392│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              424              │

│    │             ПИРОФОРНОЕ, ЖИДКОЕ            │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3393│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              419              │

│    │             ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С     │                               │

│    │             ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ                │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3394│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              419              │

│    │             ПИРОФОРНОЕ, РЕАГИРУЮЩЕЕ С     │                               │

│    │             ВОДОЙ, ЖИДКОЕ                 │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3394│             Триизобутилалюминий           │              419              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3395│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              421              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ТВЕРДОЕ  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3396│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              409              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ│                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3397│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              419              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                               │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3398│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              409              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ, ЖИДКОЕ   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3399│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              407              │

│    │             РЕАГИРУЮЩЕЕ С ВОДОЙ,          │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ЖИДКОЕ │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3400│             ВЕЩЕСТВО МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ, │              415              │

│    │             САМОНАГРЕВАЮЩЕЕСЯ, ТВЕРДОЕ    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3401│             АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ,  │              421              │

│    │             ТВЕРДАЯ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3402│             АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ    │              421              │

│    │             МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДАЯ             │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3403│             КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ           │              409              │

│    │             СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3404│             КАЛИЯ-НАТРИЯ СПЛАВЫ, ТВЕРДЫЕ  │              409              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3405│             БАРИЯ ХЛОРАТА РАСТВОР         │              512              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3406│             БАРИЯ ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР      │              512              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3407│             ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСИ│              501              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3408│             СВИНЦА ПЕРХЛОРАТА РАСТВОР     │              512              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3409│             ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ, ЖИДКИЕ      │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3410│           4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИН-ГИДРОХЛОРИДА  │              616              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3411│        бета-НАФТИЛАМИНА РАСТВОР           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3412│             КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │              803              │

│    │             долей кислоты не менее 10%, но│                               │

│    │             не более 85%                  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3412│             КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ с массовой │              803              │

│    │             долей кислоты не менее 5%, но │                               │

│    │             менее 10%                     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3413│             КАЛИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР         │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3414│             НАТРИЯ ЦИАНИДА РАСТВОР        │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3415│             НАТРИЯ ФТОРИДА РАСТВОР        │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3416│             ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, ЖИДКИЙ        │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3417│             КСИЛИЛБРОМИД, ТВЕРДЫЙ         │              605              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3418│         2,4-ТОЛУИЛЕН-ДИАМИНА РАСТВОР      │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3419│             БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │              803              │

│    │             УКСУСНАЯ - КОМПЛЕКС, ТВЕРДЫЙ  │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3420│             БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА      │              803              │

│    │             ПРОПИОНОВАЯ - КОМПЛЕКС,       │                               │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3421│             КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИДА РАСТВОР  │              801              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3422│             КАЛИЯ ФТОРИДА РАСТВОР         │              630              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3423│             ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД,  │              807              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3424│             АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТА   │              608              │

│    │             РАСТВОР                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3425│             КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ, ТВЕРДАЯ │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3426│             АКРИЛАМИДА РАСТВОР            │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3427│             ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ, ТВЕРДЫЕ    │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3428│           3-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ    │              609              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3429│             ХЛОРТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ          │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3430│             КСИЛЕНОЛЫ ЖИДКИЕ              │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3431│             НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ ТВЕРДЫЕ  │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3432│             ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ     │              904              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3434│             НИТРОКРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ           │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3436│             ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ, ТВЕРДЫЙ│              625              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3437│             ХЛОРКРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ           │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3438│             СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ,  │              608              │

│    │             ТВЕРДЫЙ                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3439│             НИТРИЛЫ, ЯДОВИТЫЕ, ТВЕРДЫЕ,   │              632              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3440│             СОЕДИНЕНИЕ СЕЛЕНА, ЖИДКОЕ,    │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3441│             ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ    │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3442│             ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ         │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3443│             ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ, ТВЕРДЫЕ       │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3444│             НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД ТВЕРДЫЙ  │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3445│             НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ      │              620              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3446│             НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ          │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3447│             НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ          │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3448│             ВЕЩЕСТВО СЛЕЗОТОЧИВОЕ ТВЕРДОЕ,│              634              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3449│             БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ     │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3450│             ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ      │              617              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3451│             ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ             │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3452│             КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ             │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3453│             КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ     │              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3454│             ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ        │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3455│             КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ               │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3456│             КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ│              806              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3457│             ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ      │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3458│             НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ          │              616              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3459│             НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ      │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3460│           N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ   │              608              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3462│             ТОКСИНЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖИВЫХ │              623              │

│    │             ОРГАНИЗМОВ, ТВЕРДЫЕ, Н.У.К.   │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3463│             КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ с массовой│              803              │

│    │             долей кислоты не менее 90%    │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3464│             СОЕДИНЕНИЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКОЕ │              630              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3465│             СОЕДИНЕНИЕ МЫШЬЯКОРГАНИЧЕСКОЕ,│              630              │

│    │             ТВЕРДОЕ, Н.У.К.               │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3466│             КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ, ТВЕРДЫЕ,  │              630              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3467│             СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЕ│              630              │

│    │             ЯДОВИТОЕ, ТВЕРДОЕ, Н.У.К.     │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3468│             ВОДОРОД В СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ НА │              204              │

│    │             ОСНОВЕ МЕТАЛЛОГИДРИДОВ        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3469│             КРАСКА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ  │              328              │

│    │             КОРРОЗИОННАЯ (включая краску, │                               │

│    │             лак, эмаль, краситель, шеллак,│                               │

│    │             олифу, политуру, жидкий       │                               │

│    │             наполнитель и жидкую лаковую  │                               │

│    │             основу) или МАТЕРИАЛ          │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ                 │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             КОРРОЗИОННЫЙ (включая         │                               │

│    │             растворитель и разбавитель    │                               │

│    │             краски)                       │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3470│             КРАСКА КОРРОЗИОННАЯ           │              825              │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ (включая│                               │

│    │             краску, лак, эмаль, краситель,│                               │

│    │             шеллак, олифу, политуру,      │                               │

│    │             жидкий наполнитель и жидкую   │                               │

│    │             лаковую основу) или МАТЕРИАЛ  │                               │

│    │             ЛАКОКРАСОЧНЫЙ КОРРОЗИОННЫЙ    │                               │

│    │             ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ         │                               │

│    │             (включая растворитель и       │                               │

│    │             разбавитель краски)           │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3471│             ГИДРОДИФТОРИДОВ РАСТВОР,      │              801              │

│    │             Н.У.К.                        │                               │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3472│             КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ ЖИДКАЯ     │              803              │

├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤

│3473│             КАССЕТЫ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,  │              335              │

│    │             содержащие                    │                               │

│    │             легковоспламеняющиеся жидкости│                               │

└────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

# Раздел 5. УКАЗАТЕЛЬ ПОИСКА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ

НА ВЗРЫВЧАТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО УСЛОВНОМУ НОМЕРУ

ИЛИ НОМЕРУ ООН

| Условный номер | Номер аварийной карточки |
| --- | --- |
| 101 | 107 |
| 102 | 143 |
| 103 | 114 |
| 104 | 104 |
| 105 | 101 |
| 106 | 101 |
| 107 | 133 |
| 108 | 104 |
| 109 | 104 |
| 110 | 139 |
| 112 | 104 |
| 113 | 101 |
| 114 | 133 |
| 115 | 112 |
| 116 | 139 |
| 117 | 143 |
| 118 | 111 |
| 119 | 112 |
| 120 | 139 |
| 121 | 113 |
| 122 | 107 |
| 123 | 133 |
| 124 | 130 |
| 125 | 117 |
| 126 | 112 |
| 127 | 152 |
| 128 | 101 |
| 129 | 107 |
| 130 | 112 |
| 131 | 152 |
| 132 | 111 |
| 133 | 107 |
| 134 | 111 |
| 137 | 116 |
| 138 | 139 |
| 140 | 101 |
| 141 | 112 |
| 142 | 111 |
| 143 | 112 |
| 144 | 111 |
| 145 | 133 |
| 148 | 101 |
| 149 | 107 |
| 151 | 146 |
| 153 | 152 |
| 154 | 112 |
| 155 | 111 |
| 156 | 101 |
| 157 | 143 |
| 158 | 152 |
| 159 | 119 |
| 161 | 133 |
| 162 | 139 |
| 163 | 137 |
| 164 | 104 |
| 165 | 133 |
| 166 | 133 |
| 167 | 111 |
| 168 | 112 |
| 170 | 139 |
| 171 | 152 |
| 172 | 151 |
| 173 | 148 |
| 174 | 151 |
| 175 | 152 |
| 176 | 101 |
| 179 | 129 |
| 180 | 119 |
| 181 | 101 |
| 182 | 112 |
| 187 | 186 |
| 188 | 183 |
| 189 | 181 |
| 190 | 182 |
| 191 | 183 |
| 192 | 184 |
| 199 | 112 |
| 201 | 144 |
| 202 | 144 |
| 203 | 132 |
| 205 | 140 |
| 209 | 144 |
| 211 | 144 |
| 212 | 140 |
| 213 | 156 |
| 214 | 134 |
| 216 | 138 |
| 217 | 105 |
| 218 | 140 |
| 219 | 134 |
| 220 | 140 |
| 222 | 144 |
| 223 | 134 |
| 225 | 140 |
| 226 | 149 |
| 228 | 103 |
| 229 | 134 |
| 230 | 105 |
| 231 | 140 |
| 232 | 103 |
| 233 | 103 |
| 234 | 108 |
| 235 | 140 |
| 236 | 108 |
| 237 | 140 |
| 239 | 155 |
| 240 | 140 |
| 250 | 157 |
| 251 | 134 |
| 252 | 126 |
| 253 | 149 |
| 254 | 122 |
| 257 | 175 |
| 260 | 185 |
| 263 | 159 |
| 264 | 164 |
| 301 | 120 |
| 302 | 109 |
| 303 | 124 |
| 304 | 120 |
| 305 | 109 |
| 306 | 131 |
| 307 | 109 |
| 308 | 109 |
| 309 | 106 |
| 310 | 106 |
| 311 | 124 |
| 312 | 142 |
| 313 | 124 |
| 314 | 124 |
| 316 | 135 |
| 317 | 124 |
| 318 | 147 |
| 319 | 135 |
| 320 | 120 |
| 321 | 154 |
| 322 | 106 |
| 323 | 124 |
| 324 | 125 |
| 325 | 106 |
| 328 | 109 |
| 329 | 124 |
| 330 | 109 |
| 331 | 124 |
| 332 | 135 |
| 333 | 128 |
| 350 | 169 |
| 351 | 187 |
| 352 | 188 |
| 353 | 177 |
| 358 | 178 |
| 359 | 179 |
| 360 | 168 |
| 361 | 167 |
| 362 | 166 |
| 363 | 171 |
| 364 | 162 |
| 365 | 170 |
| 401 | 121 |
| 402 | 121 |
| 403 | 110 |
| 405 | 136 |
| 406 | 121 |
| 407 | 121 |
| 408 | 153 |
| 409 | 121 |
| 410 | 121 |
| 411 | 153 |
| 412 | 127 |
| 413 | 121 |
| 414 | 123 |
| 415 | 153 |
| 416 | 121 |
| 417 | 141 |
| 418 | 145 |
| 419 | 121 |
| 420 | 121 |
| 421 | 153 |
| 422 | 121 |
| 424 | 153 |
| 425 | 121 |
| 426 | 141 |
| 427 | 123 |
| 428 | 123 |
| 429 | 121 |
| 430 | 136 |
| 431 | 153 |
| 432 | 123 |
| 433 | 121 |
| 435 | 141 |
| 437 | 123 |
| 438 | 145 |
| 439 | 110 |
| 440 | 121 |
| 441 | 153 |
| 443 | 123 |
| 444 | 121 |
| 445 | 121 |
| 446 | 110 |
| 447 | 121 |
| 448 | 153 |
| 450 | 110 |
| 451 | 141 |
| 455 | 127 |
| 458 | 118 |
| 471 | 160 |
| 476 | 180 |
| 477 | 180 |
| 501 | 102 |
| 507 | 115 |

| Номер ООН | Наименование груза | Номер аварийной карточки |
| --- | --- | --- |
| 0029 | ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 191 |
| 0030 | ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 191 |
| 0059 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 192 |
| 0065 | ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 192 |
| 0099 | ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора | 192 |
| 0124 | СНАРЯДЫ ПЕРФОРАТОРНЫЕ для нефтескважин без детонатора | 192 |
| 0161 | ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 190 |
| 0278 | ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 190 |
| 0290 | ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 192 |
| 0377 | КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 191 |
| 0381 | ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 189 |
| 0409 | ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 189 |
| 0439 | ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 189 |
| 0442 | ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 192 |

# Раздел 6. ФОРМА АВАРИЙНОЙ КАРТОЧКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Аварийная карточка N _____

| Номер ООН опасного груза классов 1 - 6, 8, 9 или условный номер опасного груза класса 1 | Наименование груза | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- |
| Заполняется на основании алфавитного указателя опасных грузов, перевозимых железнодорожным транспортом в крытых вагонах, контейнерах или наливом в цистернах (для грузов классов 2 - 6, 8, 9) и в соответствии с Перечнем опасных грузов класса 1. | Для грузов классов 1 - 6, 8, 9 указывается основное наименование вещества из Перечня опасных грузов. Для грузов класса 1, имеющих условный номер, проставляются слова "Взрывчатый материал". | Для грузов классов 1 - 6, 8, 9 указывается классификационный шифр. |

Основные свойства <*> и виды опасности

Основные свойства <*>                            см. примечание 1

Взрыво- и пожароопасность                        см. примечание 2

Опасность для человека                           см. примечание 3

Средства индивидуальной защиты

см. примечание 4

Необходимые действия

Общего характера                                 см. примечание 5

При утечке, разливе, россыпи и развале           см. примечание 6

При пожаре                                       см. примечание 7

Нейтрализация

см. примечание 8

Меры первой помощи

см. примечание 9

--------------------------------

<*> Кроме аварийных карточек на опасные грузы класса 9 (N 901 - 905).

# <*> ПРИМЕЧАНИЯ

## 1. Основные свойства

### 1.1. Газ.

1.1.1. Цвет.

1.1.2. Запах.

1.1.3. Легче или тяжелее воздуха

1.1.4. Растворимость в воде (хорошо растворим, растворим, мало растворим, практически нерастворим, нерастворим).

1.1.5. При входе в атмосферу парит (дымит).

1.1.6. Перевозится в сжатом, сжиженном состоянии или в растворенном состоянии под давлением.

1.1.7. Скапливается в низких участках поверхности, подвалах, тоннелях.

1.1.8. Окислитель (окисляющий газ).

### 1.2. Жидкость (суспензия).

1.2.1. Цвет.

1.2.2. Запах.

1.2.3. Вязкость.

1.2.4. Темнеет на воздухе.

1.2.5. Легче или тяжелее воды.

1.2.6. Растворимость в воде (хорошо растворима, растворима, мало растворима, практически нерастворима, нерастворима)

1.2.7. Реагирует с водой с выделением тепла; с выделением ядовитых газов; с образованием осадка; с образованием устойчивой эмульсии.

1.2.8. Гидролизуется.

1.2.9. Высококипящая, умеренно кипящая или низкокипящая.

1.2.10. Летучесть (легколетучая, малолетучая, нелетучая).

1.2.11. Быстро или медленно испаряется с поверхности.

1.2.12. Пары легче или тяжелее воздуха.

1.2.13. Дымит на воздухе.

1.2.14. Сильный восстановитель.

1.2.15. Сильный окислитель.

1.2.16. Коррозионность (коррозионна; коррозионна для большинства металлов; коррозионна для большинства металлов, разрушает стекло, фарфор).

1.2.17. Растворяется в кислоте или щелочи.

### 1.3. Твердое вещество (пыль, порошок, кристаллы, волокно).

1.3.1. Цвет.

1.3.2. Запах.

1.3.3. Растворимость в воздухе (хорошо растворимо, растворимо, мало растворимо, практически нерастворимо, нерастворимо).

1.3.4. Реагирует с водой с выделением ядовитых газов; с образованием осадка; с образованием устойчивой эмульсии.

1.3.5. Тугоплавкое или расплывается на воздухе.

1.3.6. Сильный окислитель.

1.3.7. Коррозионно при увлажении.

1.3.8. Разлагается под действием кислот или щелочей.

### 1.4. Грузы класса 1 (взрывчатые материалы).

1.4.1. Изделие, содержащее твердое (жидкое, пастообразное, пластичное) взрывчатое вещество (вещества).

1.4.2. Изделие, содержащее твердое и жидкое взрывчатое вещество.

1.4.3. Изделие, содержащее твердое взрывчатое вещество и легковоспламеняющуюся жидкость.

1.4.4. Изделие, содержащее взрывчатое и легковоспламеняющиеся твердые вещества.

## 2. Пожаро- и взрывоопасность

### 2.1. Горюч.

2.1.1. Легко воспламеняется.

2.1.2. Воспламеняется (от открытого пламени; от электрического разряда; при попадании на развитую поверхность; при контакте с оксидами металлов, окислителями, кислотами; от нагретых стенок емкостей; после тушения).

2.1.3. Самовоспламеняется на воздухе или во влажном воздухе (выделяет ядовитые газы, образует взрывоопасные смеси).

2.1.4. Горит (образует высокое пламя; без пламени; без доступа воздуха; образует ядовитые газы, дым (белый, черный); плавится, течет, разлагает воду).

2.1.5. Взрывается (в присутствии горючих веществ (органических материалов); в присутствии воды; в присутствии окислителей; при нагревании, вспышке; при ударе, трении, загрязнении).

2.1.6. Баллоны взрываются при нагревании.

2.1.7. В порожних цистернах образуются взрывоопасные смеси.

### 2.2. Трудногорюч.

2.2.1. Воспламеняется (от открытого пламени; при нагревании выше 150 °C; в присутствии горючих веществ (органических материалов); в присутствии окислителей; образуя взрывоопасные смеси).

2.2.2. При нагревании разлагается с образованием токсичных продуктов.

2.2.3. Баллоны взрываются при нагревании.

2.2.4. В порожних цистернах образуются взрывоопасные смеси.

2.2.5. Невзрывоопасен.

2.2.6. Взрывопожаробезопасен.

### 2.3. Негорюч.

2.3.1. Воспламеняет горючие вещества.

2.3.2. При пожаре проявляет себя как сильный окислитель.

2.3.3. Обезвоживает дерево, повышает его чувствительность к горению.

2.3.4. Поддерживает горение.

2.3.5. В огне разлагается с выделением ядовитых газов.

2.3.6. При взаимодействии с металлами выделяется воспламеняющийся газ.

2.3.7. Баллоны взрываются при нагревании выше 150 °C.

### 2.4. Грузы класса 1 (взрывчатые материалы).

2.4.1. Чувствительны (нечувствительны) к механическим воздействиям (удару, трению), открытому пламени, заряду статического электричества, прострелу.

2.4.2. Способны взрываться массой.

2.4.3. Взрыв массой исключен.

2.4.4. Взрыв маловероятен.

2.4.5. Очень чувствительные с опасностью взрыва массой.

2.4.6. Чрезвычайно нечувствительные без опасности взрыва массой.

2.4.7. Опасность разбрасывания.

2.4.8. Опасность взрыва и разбрасывания незначительная.

2.4.9. Действие взрыва в основном ограничивается упаковкой.

2.4.10. Воспламенение одного изделия вызывает последовательное воспламенение рядом расположенных изделий.

2.4.11. Горение может перейти во взрыв.

2.4.12. Трудно воспламеняемы.

2.4.13. Легко воспламеняемы.

2.4.14. Возможно возгорание (взрыв) при загрязнении горючими примесями.

2.4.15. В сухом виде пожаро- и взрывоопасны.

2.4.16. В увлажненном состоянии пожаро- и взрывоопасны.

2.4.17. При горении возможен неориентированный разлет отдельных изделий или их фрагментов.

2.4.18. Воспламеняются при нагревании.

2.4.19. Радиус опасной зоны... м.

2.4.20. Вновь воспламеняются после тушения пожара.

2.4.21. При взаимодействии с воздухом самовоспламеняются.

2.4.22. Воспламеняются в присутствии влаги.

2.4.23. Разлитая жидкость выделяет воспламеняющиеся пары.

2.4.24. При взаимодействии с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы.

2.4.25. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

## 3. Опасность для человека

3.1. Класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76.

3.2. Не опасен на открытом воздухе.

3.3. Опасен при: I - вдыхании, II - проглатывании; III - попадании на кожу, IV - в глаза.

3.3.1. Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, стеснение в груди, насморк, резь в горле, чувство удушья, спазм голосовой щели, клокочущее дыхание, раздражение верхних дыхательных путей, охриплость голоса, отек гортани, удушье.

3.3.2. Жжение во рту; слюнотечение; боли по ходу пищевода и в области желудка; тошнота; рвота (с примесью крови); сильная жажда; понос; отравление; нарушение глотания.

3.3.3. Краснота; боль; зуд; жжение; покраснение; образование пузырей; отек кожи; раздражение; всасывание через неповрежденную кожу; химический ожог; труднозаживающая язва.

3.3.4. Слезотечение; резь; боль; покраснение конъюнктивы; поражение радужной оболочки; помутнение роговицы; отек век; спазм век; расширение зрачков; пучеглазие; желтушная окраска склер; слепота; светобоязнь.

3.4. Признаки могут появляться через 1 - 24 часа; через 24 - 48 часов.

3.5. Возможен смертельный исход.

3.6. При горении и взрыве опасны для жизни человека. Возможны ожоги, осколочные ранения, контузии, отравление газообразными продуктами (указать наименование).

## 4. Средства индивидуальной защиты

4.1. Требуется изолирующий противогаз.

4.2. Тип защитного костюма.

4.3. Тип респиратора или противогаза.

4.4. Требуются резиновые перчатки и сапоги.

## 5. Действия общего характера

5.1. Удалить посторонних.

5.2. Держаться наветренной стороны.

5.3. Избегать низких мест.

5.4. Изолировать опасную зону в радиусе... м.

5.5. В зону аварии входить в полной защитной одежде.

5.6. В зону аварии входить в защитных средствах.

5.7. Соблюдать меры пожарной безопасности.

5.8. Не курить.

5.9. Пострадавшим оказать первую помощь.

5.10. Отправить людей из очага поражения на медобследование.

5.11. Отвести вагон в безопасное место.

5.12. Устранить источники огня и искр.

## 6. Действия при утечке, разливе и россыпи

6.1. Вызвать газоспасательную службу района.

6.2. Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора.

6.3. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне.

6.4. Не прикасаться к пролитому или рассыпанному веществу.

6.5. При малой утечке газа устранить течь с соблюдением мер предосторожности.

6.6. При интенсивной утечке газа по согласованию со специалистами (пожарной охраны, по чрезвычайным ситуациям), выходящий газ поджечь и дать выгореть под контролем водяных струй.

6.7. Изолировать район пока газ не рассеется.

6.8. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей.

6.9. Проливы оградить земляным валом.

6.10. Засыпать инертным материалом.

6.11. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию.

## 7. Действия при пожаре

7.1. Не приближаться к горящим емкостям.

7.2. Охлаждать водой с максимального расстояния.

7.3. Не прекращать горения пока не устранена утечка.

7.4. Не использовать воду.

7.5. Тушить большим количеством воды.

7.6. Тушить химическими пенами, инертными газами.

7.7. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной.

## 8. Нейтрализация

8.1. Для рассеивания (изоляции, осаждения) газа использовать распыленную воду.

8.2. Место разлива промыть большим количеством воды.

8.3. Место россыпи изолировать сухим песком.

8.4. Просыпания собрать и сжечь; собрать с соблюдением мер пожарной безопасности в сухие емкости (защищенные от коррозии).

8.5. Изолировать песком, воздушно-механической пеной.

8.6. Промыть водой в контрольных (провокационных) целях.

8.7. Поврежденные баллоны вынести из опасной зоны и опрокинуть в емкости с водой; слабым раствором кислоты; слабым раствором щелочи.

8.8. При пониженных температурах воздуха вещество откачать из понижений местности с соблюдением мер пожарной безопасности.

8.9. Поверхности подвижного состава промыть большим количеством воды; моющими композициями; щелочными растворами; слабым раствором кислоты; обработать острым паром; обработать раствором пероксида водорода.

8.10. Промытые поверхности подвижного состава, территории обработать щелочным раствором; слабым раствором кислоты.

8.11. Поверхность территории (отдельные очаги) засыпать порошками, содержащими щелочной компонент (известняк, доломит); обработать щелочным раствором; обработать растворами (взвесями) хлорамина; обработать содержащими "активный хлор" растворами (хлорная известь, ДТСГК); обработать концентрированным раствором пероксида водорода; обработать раствором, содержащим два объема 10% раствора сульфата железа и один объем раствора гашеной извести; 5% раствором моно- или дихлорамина, 20% раствором хлорного железа, промыть 5% раствором сульфида калия или натрия.

8.12. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания в грунтовые воды. Почву перепахать.

8.13. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта.

8.14. Не допускать соприкосновения вещества, промывных вод с нефтепродуктами и другими горючими материалами.

8.15. Небольшие утечки обработать 20% раствором едкого натрия и 10% раствором сульфата железа.

## 9. Меры первой помощи

9.1. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда.

9.2. Дать увлажненный кислород.

9.3. Кожу и глаза промыть водой; 2% раствором борной кислоты; дезинфицирующими растворами.

9.4. При отсутствии дыхания сделать искусственное дыхание.

9.5. Дать пить воду, вызвать рвоту.

9.6. Дать пить воду, молоко.

9.7. Кожу смазать нейтральным жиром.

9.8. В глаза закапать 30% раствор альбуцида.

9.9. При попадании вовнутрь - давать пить глотками растительное масло.

9.10. При затрудненном дыхании дать кислород.

9.11. Глаза и слизистые промывать водой не менее 15 минут, 2% раствором соды.

9.12. Адреналин категорически противопоказан!

9.13. Дать солевое слабительное.

9.14. Вызвать скорую помощь.